## Slide 1: Recherche et analyse dans le domaine des transports
Module 3 : Modélisation et simulation des transports
Cours n° 12 : Théorie et simulation des flux de circulation

## Slide 3
Section 1 : Aperçu et objectifs ……………………..………………………………………………………………….... 4
1.1 Aperçu …..…….………………………………….…………….…………………………….………………………. 5
Section 2 : Principes fondamentaux de la demande de transport ……..……………………............................. 6
2.1 Qu'est-ce que la théorie des flux de circulation ? …..……………………….……………………………… 7
2.2 Importance de la théorie des flux de circulation dans la planification des transports ? ……………… 8
2.3 Applications concrètes ………………..…………………………………………………………......................... 9
Section 3 : Concepts fondamentaux de la circulation routière ……………………..…..……………………… … 10
3.1 Variables fondamentales : flux, vitesse, densité ….………………………….….…………………………. 11
3.2 États du trafic ….……………………………………………...………….….……………………………………. 13
Section 4 : Flux de circulation microscopique ………………………………………………………. 14
4.1 Qu'est-ce que la modélisation microscopique ? …………………………………………………………… 15
4.2 Caractéristiques clés …………………………………………………...….…………………………............... 16
4.3 Modèles de suivi des véhicules …………………………………………..…….….………………………….. 17
4.4 Modèles de changement de voie …………………………………………..…..….………………………….. 19
4.5 Simulation microscopique du trafic ………………………………..…….…………………………............... 21
Section 5 : Théorie macroscopique des flux de circulation ………………….….………………………………. 22
5.1 Qu'est-ce que la modélisation macroscopique ? ………………………………………………………….. 23
Théorie et simulation des flux de circulation
Table des matières
Notes: # Anglais
Tout d'abord, voyons ce que comprend ce laboratoire.
Nous commencerons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, son contenu général et les outils qui seront utilisés.
Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés utilisées pour nettoyer et préparer les ensembles de données brutes.
Après cela, dans la section 3 : Normalisation du format des données, nous apprendrons comment rendre les données cohérentes, par exemple en harmonisant les formats horaires, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.
# Français
Tout d'abord, examinons le contenu de ce laboratoire.
Nous commençons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, le contenu général et les outils utilisés. Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés du nettoyage et de la préparation des jeux de données brutes.
Ensuite, dans la section 3 : Normalisation des formats de données, nous apprendrons à assurer la cohérence des données, notamment en alignant les formats d'heure, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.

## Slide 4
5.2 Modèles fondamentaux de circulation ………………………….…………..…….…………………………... 26
5.3 Applications des modèles macroscopiques ……………….…………..…….…………………………........ 29
Section 6 : Théorie mésoscopique des flux de circulation ……..………...…………………………………...... 30
6.1 Qu'est-ce que la modélisation mésoscopique ? …..………………………….…………………………… 31
6.2 Modèles mésoscopiques courants (cinétique des gaz, METANET) ………………………………....... 33
6.3 Avantages et limites des modèles mésoscopiques …………………………………………................... 34
6.4 Applications des modèles mésoscopiques ……………………………….……………………………........ 35
Section 7 : Comparaison des modèles de flux de circulation ………………………..………………………….. 36
7.1 Microscopique, macroscopique et mésoscopique …………………………………………….…………… 37
7.2 Quand utiliser chaque modèle ? ………………………………………………………………….……………. 39
Section 8 : Modèles mathématiques dans le flux de circulation ……………................……………………... 40
8.1 Modèles microscopiques de flux de circulation (forme mathématique) …..……………….…………. 41
8.2 Modèles macroscopiques de flux de circulation (forme mathématique) ………...……………………. 43
8.3 Modèles mésoscopiques de flux de circulation (forme mathématique) …………………..………….... 44
Section 9 : Quiz ………………………………………………………………..….……………………………………… 47
9.1 Questions à choix multiples (x10) ………………………………………….………….…………………….. 48
Table des matières
Théorie et simulation des flux de circulation
Notes: # Anglais
Tout d'abord, voyons ce que comprend ce laboratoire.
Nous commencerons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, son contenu général et les outils qui seront utilisés.
Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés utilisées pour nettoyer et préparer les ensembles de données brutes.
Après cela, dans la section 3 : Normalisation du format des données, nous apprendrons comment rendre les données cohérentes, par exemple en harmonisant les formats horaires, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.
# Français
Tout d'abord, examinons le contenu de ce laboratoire.
Nous commençons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, le contenu général et les outils utilisés. Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés du nettoyage et de la préparation des jeux de données brutes.
Ensuite, dans la section 3 : Normalisation des formats de données, nous apprendrons à assurer la cohérence des données, notamment en alignant les formats d'heure, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.

## Slide 5
Section 01 :
Aperçu et objectifs
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 6: 1. Aperçu et objectifs
1.1 Aperçu : théorie et simulation des flux de circulation
La théorie des flux de circulation nous aide à comprendre comment les véhicules se déplacent sur les routes, comment se forment les embouteillages et comment prévoir les conditions de circulation. Ce cours présente les principes scientifiques clés qui sous-tendent la circulation routière et montre comment les outils de simulation utilisent ces principes pour modéliser les réseaux routiers réels.
Comprendre les concepts de base du flux de circulation : vitesse, flux et densité.
Expliquer les modèles de flux de circulation microscopiques, macroscopiques et mésoscopiques.
Interpréter le diagramme fondamental du flux de circulation.
Comparer différentes approches de modélisation du trafic.
Comprendre comment les outils de simulation utilisent la théorie des flux de circulation.
Objectifs d'apprentissage :

## Slide 7
Section 02 :
Introduction à la théorie des flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 8: 2. Introduction à la théorie des flux de circulation
2.1 Qu'est-ce que la théorie des flux de circulation ?
La théorie des flux de circulation est l'étude du comportement des véhicules sur les réseaux routiers.
Elle utilise des modèles mathématiques et analytiques pour décrire les mouvements du trafic, aidant ainsi les planificateurs et les ingénieurs à comprendre les embouteillages, les retards et les questions de sécurité.
Pourquoi est-elle importante ?
La théorie des flux de circulation est essentielle car elle :
Comprendre les concepts fondamentaux de la circulation routière
Fait la distinction entre le trafic microscopique, macroscopique et mésoscopique
Explore le rôle des simulations de trafic dans l'urbanisme et la gestion des embouteillages
Analyse les modèles mathématiques utilisés pour l'analyse du trafic

## Slide 9: 1. Introduction
2.2 Importance de la théorie des flux de circulation dans la planification des transports
La théorie des flux de circulation est essentielle pour concevoir des systèmes de transport efficaces et sûrs. Sans elle, les routes seraient chaotiques, ce qui entraînerait des embouteillages, une augmentation du temps de trajet et des risques pour la sécurité.
Optimise l'efficacité du réseau routier : aide à concevoir des réseaux routiers afin de maximiser la capacité et de minimiser les retards.
Améliore la sécurité routière : la compréhension des interactions entre les véhicules peut contribuer à réduire les accidents.
Réduit les embouteillages et les temps de trajet : les modèles de circulation permettent de prévoir et d'atténuer les points noirs en matière d'embouteillages.
Soutient la planification durable des transports : aide à concevoir des politiques de transport respectueuses de l'environnement et à réduire les émissions.
Guide les décisions politiques : utilisé par les gouvernements et les urbanistes pour mettre en œuvre des réglementations routières et améliorer les infrastructures.
Pourquoi la théorie des flux de circulation est-elle importante ?

## Slide 10: 1. Introduction à la théorie des flux de circulation
2.3 Applications concrètes
La théorie des flux de circulation est directement utilisée dans les opérations de transport quotidiennes et la planification à long terme. Elle aide les ingénieurs à comprendre le comportement du trafic dans différentes conditions et facilite la prise de décisions visant à améliorer la sécurité, réduire les embouteillages et optimiser les performances routières. Ces concepts sont appliqués dans de nombreux scénarios concrets, du contrôle du trafic à la conception des infrastructures.
La théorie des flux de circulation est utilisée dans :
Conception de la synchronisation des feux de circulation
L'analyse de la capacité des autoroutes
Planification des grands événements ou des heures de pointe
Modélisation du comportement des véhicules autonomes
Systèmes de mobilité intelligente

## Slide 11
Section 03 :
Concepts fondamentaux du flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 12: 3. Concepts fondamentaux du flux de circulation
3.1 Variables fondamentales : débit, vitesse, densité
Le débit de circulation désigne le mouvement des véhicules sur une route, influencé par la conception de la route, les mesures de contrôle du trafic et le comportement des conducteurs.
Le flux de circulation est caractérisé par trois paramètres fondamentaux :
Éléments clés du débit de circulation
✅ Représente le nombre de véhicules passant par un point fixe par unité de temps.
✅ Mesuré en véhicules par heure (véhicules/heure).
✅ Exemple : si 600 voitures passent un point de contrôle autoroutier en une heure, le débit est de 600 veh/h.
1. Débit (Q)
2. Densité (K)
✅ Représente le nombre de véhicules occupant une longueur de route donnée à un instant donné.
✅ Mesuré en véhicules par kilomètre (véhicules/km).
✅ Exemple : si 30 véhicules se trouvent sur un tronçon d'autoroute de 1 km, la densité est de 30 véh/km.
3. Vitesse (V)
✅ Vitesse moyenne des véhicules dans un flux de circulation.
✅ Mesurée en kilomètres par heure (km/h).
✅ Exemple : si la vitesse moyenne des voitures sur une autoroute est de 80 km/h, cela affecte le flux global du trafic.

## Slide 13: 3. Concepts fondamentaux du flux de circulation
Débit, densité et vitesse :
Ces trois paramètres sont liés par l'équation fondamentale du flux de circulation :
✅ Si la vitesse des véhicules augmente, la densité diminue (moins de voitures par unité de longueur).
✅ Si la densité augmente trop, la vitesse diminue, ce qui entraîne des embouteillages.
Q = K . V
Q – Flux
K – Densité
V – Vitesse
V
V0
V
V0
qm

## Slide 14: 3. Concepts fondamentaux du flux de circulation
3.2 États du trafic
  Comprendre les états du trafic aide à prendre des décisions en matière de gestion du trafic.
  ✅ Fluidité : les véhicules circulent librement sans interaction.
  ✅ Flux à pleine capacité : la route est pleinement utilisée, débit maximal.
  ✅ Flux congestionné : circulation lente, trafic instable.
  ✅ Planification des évacuations d'urgence.
Applications concrètes
  La théorie du flux de circulation est directement utilisée dans les opérations de transport quotidiennes et la planification à long terme. Elle aide les ingénieurs à comprendre le comportement du trafic dans différentes conditions et facilite la prise de décisions visant à améliorer la sécurité, réduire les embouteillages et optimiser les performances routières.
  ✅ Prévision de la congestion sur les autoroutes.
  ✅ Conception d'ajouts de voies ou de rampes d'accès.
  ✅ Fixation des limites de vitesse.
  ✅ Planification des évacuations d'urgence.

## Slide 15
Section 04 :
Flux de trafic microscopique
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 16: 4. Flux de circulation microscopique
4.1 Qu'est-ce que la modélisation microscopique ?
La modélisation microscopique du trafic représente le trafic au niveau des véhicules individuels. Elle examine comment chaque conducteur accélère, décélère, change de voie et réagit à l'environnement qui l'entoure. Cette perspective détaillée nous aide à comprendre comment de petits comportements peuvent conduire à des phénomènes de circulation plus importants tels que les embouteillages, les vagues de ralentissements ou les goulets d'étranglement.
Les modèles microscopiques simulent le mouvement des véhicules un par un, en tenant compte :
  ✅ Le comportement du conducteur : accélération, décélération, décisions de changement de voie
  ✅ Les interactions entre les véhicules : distance de sécurité, réaction au freinage, dépassements
  ✅ Les règles de circulation : feux de signalisation, panneaux stop, limitations de vitesse
Contrairement aux modèles macroscopiques qui traitent le trafic comme un flux continu, les modèles microscopiques se concentrent sur la prise de décision individuelle et la dynamique au niveau des véhicules, ce qui les rend idéaux pour la simulation détaillée et les systèmes de transport intelligents (ITS).
Définition et portée

## Slide 17: 4. Flux de circulation microscopique
4.2 Caractéristiques clés
Les modèles microscopiques de flux de circulation capturent le comportement individuel des conducteurs sur la route. Ces modèles se concentrent sur les mouvements détaillés de chaque véhicule et son interaction directe avec les véhicules environnants. Ce niveau de détail aide les chercheurs et les ingénieurs à comprendre comment de petits changements de comportement, tels que des réactions retardées ou des freinages brusques, peuvent créer des phénomènes de circulation plus importants, tels que des ondes de choc ou des embouteillages.
Représentation individuelle des véhicules : chaque véhicule est modélisé séparément avec sa propre position, sa vitesse et son accélération.
Comportement spécifique au conducteur : les modèles incluent le temps de réaction, la vitesse souhaitée, l'agressivité et la prise de décision.
Dynamique de suivi des voitures : les véhicules ajustent leur vitesse en fonction de la distance et de la vitesse de la voiture qui les précède.
Décisions de changement de voie : les décisions de changement de voie dépendent de la sécurité, des incitations et des conditions de circulation environnantes.
Haute résolution temporelle et spatiale : le comportement des véhicules est mis à jour en continu (souvent toutes les 0,1 à 1 seconde).
Interaction détaillée avec les contrôles de circulation : les modèles capturent la manière dont les véhicules individuels réagissent aux feux de signalisation, aux panneaux stop, aux règles de priorité et aux limitations de vitesse.

## Slide 18: 4. Flux de circulation microscopique
4.3 Modèles de suivi de véhicule
Les modèles de suivi de voiture décrivent comment un conducteur contrôle son véhicule en fonction du véhicule qui le précède.
Ces modèles déterminent l'accélération, la décélération, la distance de suivi et la réaction aux conditions de circulation changeantes. Ils sont essentiels pour simuler le comportement réaliste des conducteurs, analyser les embouteillages et modéliser les mouvements des véhicules autonomes.
Concepts clés des modèles de suivi de voiture :
Décrivent comment un véhicule ajuste sa vitesse en fonction de la distance (écart) et de la différence de vitesse par rapport au véhicule qui le précède.
Capturer le temps de réaction du conducteur, la vitesse souhaitée et les marges de sécurité.
Influencez la formation des vagues d'arrêt-départ, des ondes de choc et des embouteillages.
Utilisé dans de nombreux outils de simulation tels que VISSIM, SUMO et AIMSUN.

## Slide 19: 4. Flux de circulation microscopique
Modèles courants de suivi de voiture :
1. Modèle GHR (Gazis–Herman–Rothery)
Ajuste la vitesse en fonction de l'écart, de la vitesse relative et des paramètres de sensibilité.
Représente la réaction humaine au véhicule qui précède.
Utile pour étudier le comportement de base des conducteurs et la stabilité du flux de circulation.
2. IDM – Modèle de conducteur intelligent
L'un des modèles de suivi de voiture les plus utilisés aujourd'hui.
Fournit une accélération/décélération fluide et réaliste.
Comprend la vitesse souhaitée, l'intervalle de sécurité, l'accélération maximale et le freinage confortable.
Utilisé dans la simulation microscopique et la recherche sur les véhicules autonomes.
3. Modèles de suivi de véhicule ACC/AV
Conçus pour le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et les véhicules autonomes (AV).
Les véhicules ajustent automatiquement leur vitesse à l'aide de capteurs (radar/LiDAR).
Offre un comportement cohérent et à faible variance, idéal pour les simulations de conduite coopérative et de peloton de véhicules autonomes.

## Slide 20: 4. Flux de circulation microscopique
4.4 Modèles de changement de voie
Les modèles de changement de voie décrivent comment et pourquoi les conducteurs décident de changer de voie. Ces décisions dépendent de la sécurité, de l'espace disponible, des règles de circulation et de l'intention du conducteur (par exemple, dépasser, se préparer à tourner). Une modélisation précise des changements de voie est essentielle pour des simulations de trafic réalistes, en particulier sur les autoroutes à plusieurs voies et aux intersections complexes.
Types de modèles de changement de voie :
1. Modèles basés sur des règles
Utilisent un ensemble de règles claires pour décider quand un véhicule change de voie.
Le modèle MOBIL évalue :
La sécurité (le changement est-il sûr ?)
Avantage (cela améliorera-t-il ma vitesse ?)
Impact sur les autres (cela entraîne-t-il un danger ou un freinage brusque ?)
Largement utilisé en raison de sa simplicité et de son comportement réaliste.

## Slide 21: 4. Flux de trafic microscopique
2. Modèles d'acceptation des intervalles
Le véhicule ne change de voie que si un écart suffisant est disponible dans la voie cible.
Basé sur le jugement du conducteur en matière de sécurité et de confort.
Utilisé pour simuler les jonctions, les sections sinueuses et les ronds-points.
Facteurs clés :
Écart minimum acceptable
Vitesse relative par rapport aux voitures dans la voie cible
Agressivité du conducteur

## Slide 22: 4. Flux de circulation microscopique
4.5 Simulation microscopique du trafic
Les outils de simulation microscopique du trafic modélisent le comportement individuel des véhicules à l'aide de règles de suivi et de changement de voie. Ils permettent aux planificateurs et aux chercheurs de visualiser le fonctionnement du trafic dans des environnements détaillés tels que les intersections, les ronds-points, les corridors urbains et les scénarios de test de véhicules autonomes.
Outils de simulation microscopique populaires :
1. VISSIM
Logiciel de simulation microscopique conforme aux normes industrielles.
Modèles très détaillés pour les feux de signalisation, les règles de priorité, les piétons, les vélos et le comportement des véhicules autonomes.
Souvent utilisé pour la conception d'intersections, l'évaluation du contrôle des feux de signalisation et les études sur la priorité des transports publics.
2. SUMO (Simulation of Urban Mobility)
Simulateur microscopique open source très flexible.
Prend en charge les réseaux à grande échelle, l'attribution d'itinéraires et les véhicules connectés/automatisés.
Populaire dans la recherche universitaire et les études sur la communication des véhicules autonomes.
3. AIMSUN
Propose des simulations microscopiques, mésoscopiques et hybrides.
Performant dans les opérations en temps réel, la gestion prédictive du trafic et la modélisation des réseaux urbains.
Prend en charge l'attribution dynamique du trafic et les tests de scénarios complexes.

## Slide 23
Section 05 :
Théorie macroscopique des flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 24: 5. Théorie macroscopique du flux de circulation
5.1 Qu'est-ce que la modélisation macroscopique ?
La modélisation macroscopique du trafic étudie les flux de circulation à un niveau agrégé plutôt que de se concentrer sur les véhicules individuels. Au lieu de modéliser chaque conducteur séparément, elle décrit le trafic à l'aide de variables collectives telles que le débit, la vitesse et la densité. Cette approche est utile pour comprendre le comportement du trafic à grande échelle sur les corridors, les autoroutes ou l'ensemble des réseaux.
Modèles macroscopiques :
Traitent le trafic comme un flux continu, similaire à la dynamique des fluides.
Utilisent des mesures agrégées telles que la vitesse moyenne, le flux total et la densité des véhicules.
Se concentrent sur les tendances générales, et non sur les décisions individuelles des conducteurs.
Sont idéaux pour analyser les conditions de circulation à grande échelle, les modèles de congestion et la relation entre la vitesse, le flux et la densité.
Soutiennent la planification stratégique, la conception des autoroutes et les politiques de contrôle du trafic.
Définition et portée :

## Slide 25: 5. Théorie macroscopique du flux de circulation
Variables clés (relations agrégées flux-densité-vitesse) :
Le flux de circulation macroscopique décrit le comportement du trafic à grande échelle à l'aide de trois variables agrégées : le flux, la densité et la vitesse. Ces variables nous aident à comprendre le niveau d'encombrement d'une route, la vitesse à laquelle circulent les véhicules et le nombre de véhicules que le réseau routier peut accueillir.
Variables macroscopiques principales :
1. Flux de circulation (Q)
Nombre de véhicules passant par un point spécifique par unité de temps.
Mesuré en véhicules par heure (véhicules/heure).
Représente le volume de trafic sur la route.
2. Densité du trafic (K)
Nombre de véhicules par unité de longueur de route.
Mesuré en véhicules par kilomètre (véhicules/km).
Indique la distance entre les véhicules.
3. Vitesse du trafic (V)
Vitesse moyenne des véhicules sur un tronçon routier donné.
Mesurée en km/h ou mph.
Permet de décrire les conditions de circulation (flux libre ou congestion).

## Slide 26: 5. Théorie macroscopique du flux de circulation
Relation entre les variables :
Ces variables sont liées par l'équation fondamentale du flux de circulation :
✅ Densité plus élevée avec une vitesse modérée → augmentation du flux
✅ Densité supérieure à un niveau critique → baisse de la vitesse → diminution du flux
Exemple :
Autoroute à circulation fluide : faible densité → vitesse élevée → flux modéré.
Embouteillage : densité élevée → vitesse très faible → faible flux
Q = K . V

## Slide 27: 5. Théorie macroscopique des flux de circulation
5.2 Modèles fondamentaux de circulation
Les modèles macroscopiques de flux de circulation décrivent les relations entre la vitesse, le flux et la densité. Ces modèles aident les planificateurs à prédire le comportement du trafic lorsque les routes sont encombrées, à identifier les points de congestion et à estimer la capacité des routes. Les trois modèles classiques ci-dessous sont largement utilisés dans l'ingénierie des transports.
1. Modèle de Greenshields (modèle linéaire)
  ✅ Suppose une relation linéaire entre la vitesse et la densité.
  ✅ La vitesse diminue régulièrement à mesure que la densité augmente.
  ✅ À la densité d'embouteillage, la vitesse devient nulle.
  ✅ Simple et largement utilisé pour l'enseignement et l'analyse de base.
  ✅ Équation :
Cas d'utilisation :
Estimations rapides
Compréhension des caractéristiques de base du débit et de la densité
Où :
𝑉𝑓​ = vitesse d'écoulement libre
𝐾𝑗​ = densité d'embouteillage

## Slide 28: 5. Théorie macroscopique des flux de circulation
2. Modèle de Greenberg (modèle logarithmique)
  ✅ Utilise une relation logarithmique entre la vitesse et la densité.
  ✅ Mieux adapté au trafic à forte densité, tel que la congestion urbaine.
  ✅ Implique que la vitesse tend vers l'infini à faible densité (théorique).
  ✅ Équation :
Cas d'utilisation :
Trafic urbain dense
Modélisation des embouteillages
Études analytiques
Où :
c = constante du modèle

## Slide 29: 5. Théorie macroscopique des flux de circulation
3. Modèle d'Underwood (modèle exponentiel)
  ✅ Utilise une relation exponentielle entre la vitesse et la densité.
  ✅ Suppose une réduction plus progressive de la vitesse à mesure que la densité augmente.
  ✅ Offre un comportement plus réaliste à des densités moyennes.
  ✅ Équation :
Cas d'utilisation :
Analyse autoroutière
Flux de densité moyenne
Calibrage de simulation
Où :
𝐾0​ = paramètre de forme du modèle

## Slide 30: 5. Théorie macroscopique du flux de circulation
5.3 Applications des modèles macroscopiques
Les modèles de trafic macroscopiques sont largement utilisés dans la planification des transports, car ils permettent de comprendre de manière globale le comportement du trafic sur de grands tronçons d'un réseau routier. En analysant l'évolution conjointe de la vitesse, du débit et de la densité, les planificateurs peuvent prendre des décisions éclairées concernant la conception des routes, la gestion des embouteillages et les performances du réseau.
Analyse de la capacité des autoroutes
Prévision et gestion de la congestion
Conception et planification des routes
Évaluation vitesse-flux-densité
Analyse des politiques et des opérations
Intégration avec des outils de simulation

## Slide 31
Section 06 :
Théorie mésoscopique des flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 32: 6. Théorie mésoscopique des flux de circulation
6.1 Qu'est-ce que la modélisation mésoscopique ?
La modélisation mésoscopique du trafic représente un juste milieu entre les approches microscopiques et macroscopiques.
Au lieu de modéliser chaque véhicule individuellement ou de traiter le trafic comme un flux continu, les modèles mésoscopiques simulent les véhicules par groupes ou paquets. Cela permet d'obtenir un comportement réaliste tout en conservant une efficacité de calcul, ce qui les rend idéaux pour les simulations à l'échelle d'une ville ou d'une région.
  ✅ Combiner les caractéristiques des modèles micro et macro
  Les véhicules individuels peuvent être représentés
  Mais leur comportement est simplifié ou moyenné
  ✅ Mettre l'accent sur la dynamique du trafic (files d'attente, propagation, vitesses) plutôt que sur le comportement détaillé des conducteurs
  ✅ Utiliser des règles agrégées pour le mouvement et l'interaction
  ✅ Fournir des modèles de trafic réalistes sans coût de calcul élevé
  ✅ Convient à l'analyse de grands réseaux, à l'affectation dynamique du trafic et aux applications en temps réel
Modèles mésoscopiques :

## Slide 33: 6. Théorie mésoscopique des flux de circulation
Concepts clés (basé sur les paquets, comportement hybride) :
Les modèles de flux de trafic mésoscopiques simplifient le comportement des conducteurs tout en capturant les conditions de trafic dynamiques telles que l'accumulation de congestion, la formation de files d'attente et les variations du temps de trajet.
Ils offrent un bon compromis entre réalisme et efficacité de calcul, ce qui les rend adaptés à la modélisation de scénarios de réseaux étendus où une approche entièrement microscopique serait trop lente ou trop complexe.
Paquets ou groupes de véhicules
Comportement simplifié des conducteurs
Vitesse et temps de trajet en fonction de la densité
Propagation dynamique du trafic
Baisse des besoins en calcul
Prise en charge de l'affectation dynamique du trafic (DTA)

## Slide 34: 6. Théorie mésoscopique des flux de trafic
6.2 Modèles mésoscopiques courants (cinétique des gaz, METANET)
Les modèles mésoscopiques utilisent des règles simplifiées et des comportements agrégés pour simuler la dynamique du trafic. Ils sont largement utilisés pour la planification des transports à grande échelle et l'affectation dynamique du trafic, car ils offrent un bon compromis entre réalisme et efficacité computationnelle.
1. Modèles cinétiques des gaz
Basés sur des principes similaires au mouvement des particules gazeuses.
Les groupes de véhicules se comportent comme des particules dans un flux.
Capture bien les ondes de choc du trafic et la formation de congestions.
2. Modèle METANET
L'un des modèles mésoscopiques les plus largement utilisés.
Décrit le flux, la densité et la vitesse à l'aide d'équations différentielles.
Prend en charge la simulation de réseaux autoroutiers complets.
Souvent utilisé pour les applications de gestion du trafic en temps réel.
3. Modèle de transmission cellulaire (CTM)
Divise les routes en cellules (segments).
Les véhicules se déplacent d'une cellule à l'autre en fonction de la capacité et de la densité.
Simple, efficace et largement utilisé pour les grands réseaux.

## Slide 35: 6. Théorie mésoscopique du flux de circulation
6.4 Avantages et limites des modèles mésoscopiques
Les modèles mésoscopiques offrent un compromis pratique entre précision et vitesse de calcul. Ils sont utiles pour les simulations à grande échelle, mais présentent des compromis en termes de détails et de réalisme comportemental.
✅ Avantages
  ✔ Efficaces pour les grands réseaux : plus rapides que les modèles microscopiques.
  ✔ Capture la congestion dynamique : accumulation et dissipation réalistes des files d'attente.
  ✔ Bon équilibre entre le niveau de détail et la puissance de calcul : plus réaliste que les modèles macroscopiques.
  ✔ Idéal pour les tests de scénarios : péages, réacheminement, gestion des incidents.
  ✔ Prend en charge le DTA : utilisé pour évaluer le comportement des déplacements à l'échelle du réseau.
❌ Limites
  ✘ Moins de détails comportementaux : pas d'actions individuelles des conducteurs.
  ✘ Changement de voie simplifié : ne convient pas à une analyse détaillée des intersections.
  ✘ Moins précis que la simulation microscopique : ne convient pas aux études sur les véhicules autonomes ou la sécurité.
  ✘ Les hypothèses varient selon les modèles : le calibrage peut s'avérer difficile.

## Slide 36: 6. Théorie mésoscopique des flux de circulation
6.5 Applications des modèles mésoscopiques
Les modèles mésoscopiques sont particulièrement utiles pour analyser la mobilité à l'échelle régionale ou urbaine. Leur rapidité et leur flexibilité les rendent idéaux pour tester plusieurs scénarios et stratégies opérationnelles.
✅ Simulation du trafic à l'échelle de la ville
Évaluez les schémas de congestion dans l'ensemble des zones urbaines.
✅ Affectation dynamique du trafic (DTA)
Étudiez comment les conducteurs modifient leurs itinéraires en fonction des conditions en temps réel.
✅ Test et évaluation des politiques
Tarification de la congestion, péages, zones à faibles émissions.
✅ Gestion des incidents et des événements
Évaluez les effets des accidents, des travaux routiers ou des événements majeurs.
✅ Planification des transports à grande échelle
Conception du réseau futur et stratégies de mobilité à long terme.

## Slide 37
Section 07 :
Comparaison des modèles de flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 38: 7. Comparaison des modèles de flux de trafic
7.1 Microscopique, macroscopique et mésoscopique
Les modèles de flux de circulation sont généralement classés en modèles microscopiques, macroscopiques et mésoscopiques. Ces catégories diffèrent par la manière dont elles représentent le comportement des véhicules, le niveau de détail qu'elles fournissent et l'effort de calcul requis.
Modèles microscopiques :
  ✅ Représentent les véhicules individuels et le comportement des conducteurs.
  ✅ Très détaillés, haute précision.
  ✅ Idéaux pour les intersections, les études sur les véhicules autonomes et les analyses de sécurité.
Modèles macroscopiques :
  ✅ Traitent le trafic comme un flux continu.
  ✅ Se concentrent sur les variables agrégées (flux, vitesse, densité).
  ✅ Idéal pour les autoroutes et les analyses au niveau des corridors.
Modèles mésoscopiques :
  ✅ Approche hybride : véhicules regroupés en paquets.
  ✅ Bon équilibre entre réalisme et efficacité de calcul.
  ✅ Idéal pour les simulations à l'échelle d'une ville ou d'une région.

## Slide 39: 7. Comparaison des modèles de flux de circulation
# | Caractéristique | Modèle microscopique | Modèle macroscopique | Modèle mésoscopique
1 | Focus | Véhicules individuels et conducteurs | Flux de circulation global | Groupes de véhicules (pelotons)
2 | Variables clés | Vitesse, accélération, changements de voie | Flux, densité, vitesse moyenne | Comportement statistique des véhicules
3 | Exigences en matière de données | Élevées (données détaillées sur le comportement des véhicules et des conducteurs) | Faible (données agrégées sur le trafic) | Moyen (certaines données individuelles sur les véhicules)
4 | Complexité informatique | Élevée (simule chaque véhicule) | Faible (résout des équations agrégées) | Moyenne (simplifie les interactions entre véhicules)
5 | Meilleur cas d'utilisation | Modélisation des intersections, optimisation des feux de signalisation | Analyse de la capacité des autoroutes, estimation de la congestion | Répartition dynamique du trafic, flux de circulation urbaine
6 | Exemples de modèles | Modèles de suivi de véhicules (Gipps, IDM), modèles de changement de voie (MOBIL) | Modèle LWR (Lighthill-Whitham-Richards), modèle Greenshields | Modèle de transmission cellulaire (CTM), modèles hybrides
7 | Domaines d'application | Essais de véhicules autonomes, analyse du comportement des conducteurs | Simulation de trafic à grande échelle, planification des transports | Systèmes de transport intelligents (ITS), tarification des péages, planification des évacuations
Tableau comparatif :

## Slide 40: 7. Comparaison des modèles de flux de circulation
7.2 Quand utiliser chaque modèle ?
Chaque type de modèle est adapté à différents problèmes. Le choix du modèle approprié dépend du domaine d'étude, du niveau de détail requis et des ressources informatiques disponibles.
✅ Modèles microscopiques :
  ✔ Idéaux pour l'analyse du comportement du trafic local.
  ✔ Utilisés dans la recherche sur le comportement des conducteurs, la gestion des voies et la conception des intersections.
✅ Modèles macroscopiques :
  ✔ Idéaux pour l'analyse des flux de circulation à grande échelle.
  ✔ Utilisés pour prévoir la congestion routière et planifier les transports régionaux.
✅ Modèles mésoscopiques :
  ✔ Idéaux pour les simulations dynamiques avec un niveau de détail modéré.
  ✔ Utilisés dans la gestion du trafic en temps réel, la tarification dynamique et les simulations urbaines.
Exemple :
  ✅ Pour analyser les mouvements d'un véhicule autonome, utilisez des modèles microscopiques.
  ✅ Si vous estimez les tendances de congestion à l'échelle d'une ville, utilisez des modèles macroscopiques.
  ✅ Si vous simulez des réseaux urbains avec un niveau de détail moyen, utilisez des modèles mésoscopiques.

## Slide 41
Section 08 :
Modèles mathématiques dans le flux de circulation
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 42: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
8.1 Modèles microscopiques de flux de circulation (forme mathématique)
Les modèles microscopiques décrivent le comportement des véhicules individuels à l'aide de règles mathématiques relatives à l'accélération, au freinage et aux distances de sécurité. Ces équations permettent de simuler de manière réaliste les réactions des conducteurs et les interactions entre les véhicules dans des environnements dynamiques.
1. Modèle GHR (Gazis-Herman-Rothery)
Décrit l'accélération en fonction de la distance et de la vitesse relative par rapport au véhicule de tête.
Où :
𝑣𝑛​ = vitesse du véhicule qui suit
𝑣𝑛−1​ = vitesse du véhicule de tête
𝑥𝑛−1−𝑥𝑛​ = écart (distance)
𝛼,𝛽 = paramètres de sensibilité

## Slide 43: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
2. IDM (modèle de conducteur intelligent)
L'un des modèles de suivi de voiture les plus largement utilisés.
Caractéristiques principales :
Accélération en douceur
Contrôle de la distance de sécurité
Largement utilisé dans la simulation AV et CAV
3. Modèles de contrôle ACC/AV
Utilisation des données radar/LiDAR pour le contrôle automatique de la vitesse
Souvent basés sur des variantes de contrôle IDM ou PID
Assure un comportement stable et coopératif en matière de suivi des véhicules
Écart souhaité :

## Slide 44: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
8.2 Modèles macroscopiques de flux de circulation (forme mathématique)
Les modèles macroscopiques traitent le trafic comme un flux continu et utilisent des équations similaires à celles de la dynamique des fluides. Ces modèles décrivent la relation entre le flux, la vitesse et la densité à grande échelle.
1. Équation fondamentale du flux
Caractéristiques :
Capture les vagues d'arrêt et de redémarrage
Largement utilisé dans la modélisation du trafic routier
2. Modèle de Greenshields (vitesse-densité linéaire)
3. Modèle LWR (Lighthill-Whitham-Richards)
Décrit la propagation des ondes de choc et les états du trafic.

## Slide 45: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
8.3 Modèles mésoscopiques de flux de circulation (forme mathématique)
Les modèles mésoscopiques combinent la dynamique au niveau micro avec l'agrégation au niveau macro. Leurs équations décrivent comment des groupes de véhicules se déplacent, réagissent à la congestion et se propagent à travers le réseau.
1. Modèle cinétique des gaz (exemple)
Décrit l'accélération en fonction de la distance et de la vitesse relative par rapport au véhicule de tête.
Où 𝑃 est la « pression du trafic » due à une circulation dense.

## Slide 46: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
2. Modèle METANET (modèle mésoscopique commun)
Équation de mise à jour de la vitesse :
Équation de flux :
3. Modèle de transmission cellulaire (CTM)
Flux entre les cellules :
Mise à jour de la densité :
Pourquoi est-il utilisé ?
Dynamique réaliste
Adapté aux réseaux autoroutiers
Prend en charge les applications de contrôle en temps réel
Le CTM est largement utilisé pour :
Simulations à grande échelle
La coordination des feux de signalisation
Prévision des modèles de congestion

## Slide 47: 8. Modèles mathématiques dans le flux de circulation
Tableau récapitulatif de toutes les approches mathématiques :
Le choix du modèle de flux de trafic approprié dépend du niveau de détail requis et des contraintes informatiques. Les modèles microscopiques offrent une grande précision, mais nécessitent une puissance de calcul importante, tandis que les modèles macroscopiques simplifient la dynamique des flux pour la planification à grande échelle. Les modèles mésoscopiques offrent un compromis entre ces deux approches pour les simulations urbaines et les affectations dynamiques du trafic.
# | Caractéristique | Modèles microscopiques | Modèles macroscopiques | Modèles mésoscopiques
1 | Focus | Véhicules individuels | Flux de circulation agrégé | Groupes de véhicules
2 | Complexité mathématique | Élevée | Modérée | Moyenne
3 | Modèles clés | Suivi de voiture, changement de voie | Relations entre le débit, la densité et la vitesse | Modèle de transmission cellulaire, cinétique des gaz
4 | Équations types | Équations différentielles ordinaires (ex. : IDM, MOBIL) | EDP (ex : modèle LWR, Greenshields) | Hybride (modèles de flux à temps discret)
5 | Coût de calcul | Élevé | Faible | Moyen
6 | Cas d'utilisation | Analyse du comportement des conducteurs, ITS | Prévision du trafic routier | Planification des transports urbains, tarification des péages

## Slide 48
Section 09 :
Quiz
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 49: 9. Quiz
1. Quelle est la caractéristique principale des modèles microscopiques de flux de circulation ?
                Ils prennent en compte le comportement collectif du flux de circulation.
                Ils analysent le mouvement des véhicules individuels.
                Ils se concentrent uniquement sur les infrastructures routières.
                Ils ignorent le comportement des conducteurs.
2. Quelle équation représente la relation fondamentale dans les modèles macroscopiques de flux de circulation ?
                Q = K.V
                F = m⋅a
                E = mc2
                P = V⋅IP
3. Parmi les modèles suivants, lequel est un exemple de modèle mésoscopique de flux de circulation ?
                Modèle de Lighthill-Whitham-Richards (LWR)
                Modèle de transmission cellulaire (CTM)
                Modèle de conducteur intelligent (IDM)
                Loi du mouvement de Newton

## Slide 50: 9. Quiz
4. Quelle est la principale limite des modèles macroscopiques de flux de trafic ?
                Ils nécessitent une puissance de calcul importante.
                Ils ne tiennent pas compte du comportement individuel des véhicules.
                Ils ne peuvent pas modéliser les variations de vitesse.
                Ils ne fonctionnent que sur les autoroutes.
5. Parmi les modèles suivants, lequel est couramment utilisé pour la simulation microscopique du trafic ?
                Modèle Greenshields
                Modèle LWR
                Modèle Gipps de suivi des véhicules
                Modèle de transmission cellulaire
6. Que décrit principalement le modèle Lighthill-Whitham-Richards (LWR) ?
                Le mouvement des véhicules individuels
                La répartition des feux de signalisation
                La propagation des ondes de densité du trafic
                La relation entre la largeur des voies et la vitesse des véhicules

## Slide 51: 9. Quiz
7. Quel modèle de flux de trafic offre le meilleur équilibre entre efficacité de calcul et réalisme ?
51
                Modèles macroscopiques
                Modèles microscopiques
                Modèles mésoscopiques
                Modèles de marche aléatoire
8. Selon le modèle de Greenshields, qu'advient-il de la vitesse des véhicules lorsque la densité augmente ?
                La vitesse reste constante.
                La vitesse augmente de manière linéaire.
                La vitesse diminue de manière linéaire.
                La vitesse devient imprévisible.
9. Quelle est l'application courante des modèles de trafic mésoscopiques ?
                Prévision du comportement individuel des véhicules
                Analyse à grande échelle de la congestion routière
                Simulations du trafic à l'échelle de la ville et répartition dynamique du trafic
                Modélisation du mouvement des piétons uniquement

## Slide 52: 9. Quiz
10. Dans quel scénario un modèle de trafic microscopique serait-il le meilleur choix ?
                Simulation du trafic à l'échelle d'une ville entière
                Conception d'un système de conduite autonome pour un véhicule individuel
                Estimation des schémas quotidiens de congestion pour un État
                Évaluer les tendances en matière de consommation de carburant sur les autoroutes

## Slide 53: Merci de votre attention !
Notes: # Anglais
Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la prochaine session !