## Slide 1: Recherche et analyse dans le domaine des transports
Module 3 : Modélisation et simulation des transports
Cours n° 11 : Modélisation de la demande de transport

## Slide 3
Section 1 : Aperçu et objectifs ……………………..……………………………………………………………………….. 4
1.1 Aperçu …..…….………………………………….…………….…………………………….………………………….. 5
1.2 Pourquoi étudier la modélisation de la demande de transport ? …………...……………………………….. 6
Section 2 : Principes fondamentaux de la demande de transport ……………..……………………………………. 7
2.1 Qu'est-ce que la demande de transport ? …..………………………………….…………………………….……. 8
2.2 Pourquoi les gens se déplacent-ils ? ……………………………..…………………………………………….. 9
2.3 Pourquoi la demande de transport est-elle importante ? ………………..………………………………….... 10
2.4 Aspects clés de la demande de transport ………………..…………………………………………………....... 11
2.5 Facteurs influant sur la demande de transport …………….………………………………………………….... 12
2.6 Principaux défis en matière de planification des transports ………...……………………………………….. 15
Section 3 : Modélisation de la demande de transport ………………………...………………..……………………… 16
3.1 Modélisation de la demande de transport ….…………………………………………….……………………… 17
3.2 Où est-elle utilisée ? ….……………………………………………...……….………………………………………… 21
Section 4 : Principes de la modélisation de la demande de transport ……………………...….…………………… 22
4.1 Principes de la modélisation de la demande de transport ……………………………..……….…………… 23
4.2 Relation entre l'offre et la demande ……………………………………….….…………………………............. 25
4.3 Hypothèses comportementales …………………………………………..…….…………………………............ 26
Véhicules autonomes
Table des matières
Notes: # Anglais
Tout d'abord, voyons ce que comprend ce laboratoire.
Nous commencerons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, son contenu général et les outils qui seront utilisés.
Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés utilisées pour nettoyer et préparer les ensembles de données brutes.
Après cela, dans la section 3 : Normalisation du format des données, nous apprendrons comment rendre les données cohérentes, par exemple en harmonisant les formats horaires, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.
# Français
Tout d'abord, examinons le contenu de ce laboratoire.
Nous commençons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, le contenu général et les outils utilisés. Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés du nettoyage et de la préparation des jeux de données brutes.
Ensuite, dans la section 3 : Normalisation des formats de données, nous apprendrons à assurer la cohérence des données, notamment en alignant les formats d'heure, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.

## Slide 4
4.4 Analyse prédictive ……………………………………………………….…………………………................................ 27
4.5 Approche fondée sur les données …………………………………..……………….…………………………... … 28
Section 5 : Le modèle de demande de transport en quatre étapes (FSM) ………………….……….…………………. 30
5.1 Le modèle de demande de transport en quatre étapes …………………….……………………………………. 31
5.2 Forces et limites du FSM ………...……………….……………………..…………………......................................... 36
Section 06 : Études de cas ……………..……………………………………………………..……………............................. 37
6.1 Étude de cas n° 1 : Extension des transports publics dans une métropole .…………………….…………… 38
6.2 Étude de cas n° 2 : Impact des services de covoiturage sur la demande de transport …………………… 39
6.3 Leçons apprises : comment la modélisation de la demande de transport éclaire la planification réelle … 40
Section 07 : Quiz ………………………………………………………………….……………………………………………… 41
7.1 Questions à choix multiples (x10) ………………………………………….………….…………………………….. 42
Véhicules autonomes
Table des matières
Notes: # Anglais
Tout d'abord, voyons ce que comprend ce laboratoire.
Nous commencerons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, son contenu général et les outils qui seront utilisés.
Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés utilisées pour nettoyer et préparer les ensembles de données brutes.
Après cela, dans la section 3 : Normalisation du format des données, nous apprendrons comment rendre les données cohérentes, par exemple en harmonisant les formats horaires, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.
# Français
Tout d'abord, examinons le contenu de ce laboratoire.
Nous commençons par la section 1 : Présentation du laboratoire et outils requis, où nous aborderons les objectifs du laboratoire, le contenu général et les outils utilisés. Ensuite, dans la section 2 : Techniques de prétraitement des données, nous explorerons les étapes clés du nettoyage et de la préparation des jeux de données brutes.
Ensuite, dans la section 3 : Normalisation des formats de données, nous apprendrons à assurer la cohérence des données, notamment en alignant les formats d'heure, les devises et les unités de mesure entre différentes sources.

## Slide 5
Section 01 :
Aperçu et objectifs
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 6: 1. Aperçu et objectifs
1.1 Aperçu : Modélisation de la demande de transport
Ce cours présente les concepts fondamentaux de la modélisation de la demande de transport, un sujet clé dans la planification des transports. Les étudiants apprendront pourquoi la demande de transport existe, quels facteurs l'influencent et comment les planificateurs prévoient et gèrent les habitudes de déplacement dans les villes. Le cours explique également le célèbre modèle de demande de transport en quatre étapes, qui est utilisé pour prédire comment les gens se déplacent aujourd'hui et comment ils se déplaceront à l'avenir.
Comprendre ce que signifie la demande de transport et pourquoi elle est importante.
Identifier les principaux facteurs qui influencent la demande de transport (population, utilisation des sols, économie, etc.).
Expliquer l'objectif de la modélisation de la demande de transport dans la planification des transports.
Décrire les principes clés utilisés pour prédire les comportements de déplacement.
Comprendre et expliquer le modèle de demande de transport en quatre étapes.
Reconnaître les applications concrètes à l'aide d'études de cas.
Répondre à des questions de quiz de base pour vérifier la compréhension.
Objectifs d'apprentissage :

## Slide 7: 1. Aperçu et objectifs
1.2 Pourquoi étudier la modélisation de la demande de transport ?
La modélisation de la demande de transport nous aide à comprendre comment, quand et pourquoi les gens se déplacent, et comment ces habitudes de déplacement évolueront à l'avenir.
Les villes et les systèmes de transport sont en constante évolution, et les planificateurs ont besoin de méthodes fiables pour prévoir la demande afin de pouvoir concevoir des solutions de mobilité plus sûres, plus efficaces et plus durables.
En étudiant la modélisation de la demande de transport, nous apprenons à prévoir les besoins futurs, à tester différentes options politiques et à prendre des décisions éclairées concernant les routes, les transports publics et les investissements dans les infrastructures.

## Slide 8
Section 02 :
Principes fondamentaux de la demande de transport
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 9: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
2.1 Qu'est-ce que la demande de transport ?
La demande de transport désigne le nombre de personnes ou de véhicules qui doivent se déplacer entre différents endroits au cours d'une période donnée. Elle représente les déplacements de personnes ou de marchandises sur un réseau de transport en fonction de divers facteurs tels que la population, l'activité économique et l'utilisation des sols.
Définition de la demande de transport :
La demande de transport désigne le nombre de personnes ou de véhicules qui souhaitent se déplacer entre différents lieux au cours d'une période donnée.

## Slide 10: 2. Principes fondamentaux de la demande en matière de transport
2.2 Pourquoi les gens voyagent-ils ?
Les gens voyagent parce qu'ils ont besoin de se rendre à des endroits qui leur permettent de mener à bien leurs activités quotidiennes et d'atteindre leurs objectifs. Les gens ne voyagent pas pour le simple plaisir de voyager, mais pour accéder à des opportunités telles que le travail, l'éducation, le shopping, les services et les interactions sociales. Comprendre les raisons qui motivent les déplacements aide les planificateurs à prévoir la demande et à concevoir des systèmes de transport qui répondent aux besoins réels des personnes.
Principales raisons pour lesquelles les gens voyagent :
Travail et emploi : trajets domicile-travail ou déplacements liés au travail.
Éducation : se rendre à l'école, à l'université et dans des centres de formation.
Achats et courses : accès aux biens, aux produits alimentaires et aux services essentiels.
Santé et services personnels : hôpitaux, cliniques et rendez-vous médicaux.
Activités sociales et de loisirs : visites à des amis, divertissements, sports, loisirs.
Responsabilités domestiques : déposer les enfants à l'école, prodiguer des soins, etc.
Affaires et raisons officielles : réunions, livraisons, tâches administratives.
Tourisme et voyages longue distance : visites d'autres villes ou pays.

## Slide 11: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
2.3 Pourquoi la demande de transport est-elle importante ?
La demande de transport est importante car elle aide les urbanistes à comprendre comment les gens se déplacent dans une ville et de quels services de transport ils ont besoin.
En analysant la demande de transport, les villes peuvent concevoir de meilleures routes, améliorer les transports publics, gérer les embouteillages et s'assurer que les investissements dans les infrastructures favorisent une mobilité efficace et durable.
Aide à la planification des transports et au développement des infrastructures
Optimise la fluidité du trafic et réduit les embouteillages
Améliore l'efficacité des transports publics et la mobilité urbaine
Pourquoi la demande de transport est-elle importante ?

## Slide 12: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
Travail ou études
Achats ou loisirs
Soins de santé et visites sociales
Transport d'affaires et de marchandises
Demande de passagers
Demande de fret
Demande en période de pointe et hors période de pointe
Démographie
Aménagement du territoire et infrastructures
Facteurs économiques
Politique et environnement
Aide à la planification de systèmes de transport efficaces
Réduit les embouteillages grâce à l'optimisation
Soutient la mobilité urbaine durable et les investissements dans les infrastructures
Contribue à l'élaboration de politiques pour des réseaux de transport plus intelligents
Quels sont les facteurs qui influencent la demande de transport ?
Pourquoi la demande de transport est-elle importante ?
Pourquoi les gens voyagent-ils ?
Types de demande de transport
2.4 Aspects clés de la demande de transport
Aspects clés de la demande de transport

## Slide 13: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
2.5 Facteurs influant sur la demande de transport
La demande de transport est influencée par de nombreux facteurs qui déterminent la fréquence des déplacements, les destinations et les modes de transport choisis.
Ces facteurs comprennent les caractéristiques de la population, l'environnement bâti, les conditions économiques, ainsi que la disponibilité et la qualité des options de transport. Comprendre ces influences aide les planificateurs à prédire plus précisément les tendances futures en matière de transport.
Taille et croissance de la population : plus il y a de personnes, plus il y a de déplacements. Une population croissante
Niveaux de revenus : des revenus plus élevés entraînent souvent une augmentation du nombre de propriétaires de voitures et des distances parcourues.
Caractéristiques des ménages : le nombre de membres de la famille, d'adultes actifs et d'étudiants dans un ménage a une incidence sur les habitudes de déplacement.
Exemple : une ville connaissant une croissance démographique rapide connaîtra une augmentation des embouteillages et pourrait avoir besoin de meilleures options de transport public.
01. Facteurs démographiques

## Slide 14: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
Offres d'emploi : les villes qui offrent davantage d'emplois attirent les travailleurs, ce qui augmente le nombre de trajets domicile-travail.
Coûts de déplacement : la hausse des prix du carburant ou le coût élevé des transports en commun peuvent réduire la demande de déplacements.
Possession d'un véhicule : le nombre croissant de personnes possédant une voiture entraîne une augmentation des déplacements routiers.
Exemple : en période de ralentissement économique, les gens peuvent voyager moins souvent pour économiser de l'argent, ce qui réduit la demande de transport.
03. Facteurs économiques
Les zones résidentielles génèrent des déplacements vers les lieux de travail, les écoles et les zones commerciales.
Les quartiers commerciaux et d'affaires attirent les navetteurs quotidiens et les clients.
Les zones industrielles nécessitent le transport de marchandises et de travailleurs.
Exemple : si un nouveau centre commercial est construit, la demande de transport dans cette zone augmente, car davantage de personnes s'y rendent pour faire leurs achats et se divertir.
02. Utilisation des sols

## Slide 15: 2. Principes fondamentaux de la demande de transport
Comportement urbain vs rural : les citadins ont tendance à effectuer davantage de trajets quotidiens que les habitants des zones rurales.
Choix de mode de vie : les préférences pour la marche, le vélo ou la voiture influencent les habitudes de déplacement.
Évolutions technologiques : le télétravail et les achats en ligne réduisent la demande de déplacements pour le travail et les achats.
Exemple : pendant la pandémie de COVID-19, le télétravail a réduit les trajets domicile-travail, montrant ainsi comment les facteurs sociaux influencent la demande de transport.
05. Facteurs économiques
Disponibilité des routes et des autoroutes : des réseaux routiers bien développés encouragent l'utilisation de véhicules privés.
Options de transport public : la présence de bus, de métros et de trains peut faire passer la demande de transport de la voiture aux transports en commun.
Conditions de circulation et embouteillages : le mauvais état des routes ou les embouteillages importants peuvent décourager les déplacements.
Exemple : une ville dotée d'un réseau de métro efficace connaîtra une demande plus élevée en matière de transports en commun et une congestion routière moindre.
04. Facteurs sociaux et culturels

## Slide 16: 2. Principes fondamentaux de la demande en matière de déplacements
2.6 Principaux défis en matière de planification des transports
La planification des transports est confrontée à de multiples défis à mesure que les villes s'étendent et que la demande en matière de déplacements augmente. Les principaux enjeux comprennent la gestion de la croissance démographique et de l'urbanisation, qui exercent une pression sur les infrastructures, entraînant des embouteillages et des inefficacités. Les préoccupations environnementales telles que la pollution atmosphérique et les émissions de carbone poussent à la recherche de solutions durables comme les transports publics et la mobilité verte.
Croissance démographique et urbanisation
Préoccupations environnementales et durabilité
Encombrement routier et problèmes de capacité routière
Défis liés à la planification des transports

## Slide 17
Section 03 :
Modélisation de la demande de transport
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 18: 3. Modélisation de la demande de transport
3.1 Modélisation de la demande de transport
La modélisation de la demande de transport est une approche systématique utilisée pour prédire comment, quand et où les gens se déplaceront à l'avenir. Elle aide les planificateurs des transports à prendre
des décisions éclairées concernant les investissements dans les infrastructures, l'amélioration des transports publics et les changements de politique.
Pourquoi modélisons-nous la demande de transport ?
1. Prévoir la demande future en matière de transport et identifier les besoins en infrastructures
Aide les villes et les régions à prévoir les futurs schémas de circulation en fonction de la croissance démographique, du développement économique et des changements d'affectation des sols.
Détermine si les routes, autoroutes et transports publics existants peuvent répondre à la demande future ou si des extensions sont nécessaires.
Aide à planifier de nouvelles routes, lignes de bus, réseaux de métro et aéroports afin de prévenir les embouteillages futurs.
Exemple :
Une ville qui prévoit de créer une nouvelle zone suburbaine peut utiliser la modélisation de la demande de transport pour déterminer combien de personnes se rendront au centre-ville et si de nouvelles autoroutes ou lignes de transport public sont nécessaires.

## Slide 19: 3. Modélisation de la demande de transport
2. Évaluer l'impact des nouvelles politiques de transport
Les gouvernements et les urbanistes utilisent des modèles de demande de transport pour évaluer les effets de politiques telles que :
Routes à péage : la mise en place de péages permettra-t-elle de réduire les embouteillages et d'encourager l'utilisation des transports en commun ?
Extension du métro : une nouvelle ligne de métro permettra-t-elle de réduire la dépendance à la voiture et les embouteillages ?
Restrictions de stationnement : la réduction du nombre de places de stationnement incitera-t-elle davantage de voyageurs à utiliser les transports en commun ou le vélo ?
Les modèles aident les décideurs politiques à prendre des décisions fondées sur des données avant de mettre en œuvre des projets de transport coûteux.
Exemple :
Avant de construire un nouveau réseau de métro, une ville peut utiliser la modélisation pour estimer le nombre de personnes qui passeront de la voiture au métro, l'évolution des embouteillages et la réduction des émissions.

## Slide 20: 3. Modélisation de la demande de transport
3. Améliorer l'efficacité et l'accessibilité des réseaux de transport
Les modèles de demande de transport permettent d'optimiser la configuration et le fonctionnement des systèmes de transport.
Ils peuvent améliorer l'efficacité :
Itinéraires des transports publics (en veillant à ce que les bus et les trains desservent les zones à forte demande).
La synchronisation des feux de circulation (réduction des retards et des embouteillages).
Réseaux routiers (en identifiant les goulets d'étranglement et en améliorant la connectivité).
Garantit un accès équitable aux transports pour toutes les communautés, y compris les zones mal desservies et à faibles revenus.
Exemple :
Une ville peut utiliser la modélisation de la demande de transport pour redessiner les itinéraires de bus, en veillant à ce que les zones à forte demande bénéficient d'un service fréquent, tandis que les itinéraires à faible demande sont ajustés pour éviter les bus vides.

## Slide 21: 3. Modélisation de la demande de transport
4. Soutenir les objectifs environnementaux et de développement durable
La modélisation de la demande de transport est essentielle pour concevoir des systèmes de transport respectueux de l'environnement et réduire les émissions de carbone.
Aide les villes à :
Promouvoir les transports en commun, le vélo et la marche plutôt que l'utilisation de la voiture particulière.
Réduire les embouteillages, ce qui diminue la consommation de carburant et la pollution atmosphérique.
Planifier les infrastructures pour les véhicules électriques, telles que les stations de recharge.
Exemple : un gouvernement peut utiliser la modélisation de la demande de transport pour estimer le nombre de personnes qui passeront à l'autobus ou au vélo si des restrictions sont imposées aux voitures dans les centres-villes, ce qui contribuera à atteindre les objectifs climatiques.
Pourquoi la modélisation de la demande de transport est-elle importante ?
  ✅ Elle aide les villes à planifier l'avenir en prédisant les habitudes de déplacement.
  ✅ Elle permet d'économiser de l'argent et des ressources en testant les politiques de transport avant leur mise en œuvre.
  ✅ Elle réduit les embouteillages et améliore l'accessibilité pour tous les navetteurs.
  ✅ Elle favorise la durabilité et réduit l'impact environnemental en encourageant des modes de transport plus écologiques.

## Slide 22: 3. Modélisation de la demande de transport
3.2 Où est-il utilisé ?
La modélisation de la demande de transport est largement utilisée dans de nombreux domaines de la planification des transports, car elle permet de prévoir comment les gens se déplaceront dans différentes conditions futures.
Les planificateurs utilisent ces modèles pour concevoir de meilleurs systèmes, améliorer la mobilité et évaluer l'impact des nouveaux projets ou politiques avant leur mise en œuvre. La modélisation de la demande de transport est donc un outil essentiel pour créer des réseaux de transport efficaces, sûrs et durables.
Planification urbaine : conception des villes, des modes d'utilisation des sols et des zones de croissance future.
Planification des transports publics – amélioration des itinéraires et de la fréquence des services de bus, de train et de métro.
Conception des infrastructures – planification de nouvelles routes, ponts, intersections et pôles de transport.
Gestion du trafic – optimisation des feux de signalisation, gestion des embouteillages et amélioration de la sécurité.
Test de scénarios – évaluation des politiques futures, de la croissance démographique, des nouvelles technologies ou des mesures environnementales.
Principaux domaines d'application :

## Slide 23
Section 04 :
Principes de modélisation de la demande de transport
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 24: 4. Principes de modélisation de la demande de transport
4.1 Principes de modélisation de la demande de transport
La modélisation de la demande de transport repose sur des principes fondamentaux qui guident la manière dont nous prévoyons et analysons les habitudes de déplacement. Ces principes garantissent que les modèles fournissent des prévisions réalistes, fiables et utiles pour la planification des transports et l'élaboration des politiques.
1. La relation entre l'offre et la demande
La demande de transport est influencée par la disponibilité, le coût et la qualité des options de transport.
Les changements dans l'offre (par exemple, nouvelles routes, augmentation du nombre de bus) ont une incidence sur la fréquence et les modes de déplacement des personnes.
La congestion, le temps de trajet et l'accessibilité ont une incidence sur la demande.
2. Principes comportementaux
Les déplacements sont une demande dérivée : les gens se déplacent pour mener à bien des activités, et non pour le plaisir de se déplacer.
Les choix individuels reflètent des facteurs tels que le temps, le coût, le confort et l'objectif.
Les modèles tentent de représenter la manière dont les gens prennent ces décisions en matière de déplacement.
3. Réflexion prédictive et basée sur des scénarios
Les modèles prévoient les déplacements futurs selon différents scénarios (par exemple, augmentation de la population, nouvelle ligne de transport en commun).
Ils testent des conditions hypothétiques afin d'orienter les décisions en matière de planification et d'investissement.
Cela permet d'identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent.

## Slide 25: 4. Principes de modélisation de la demande de transport
4. Approche fondée sur les données
Des données fiables (enquêtes, comptages, GPS, données de cartes à puce) constituent la base de modèles précis.
Les modèles sont calibrés et validés à l'aide de données réelles.
De meilleures données permettent d'obtenir des prévisions plus fiables.
5. Cohérence spatiale et temporelle
Les comportements de déplacement varient en fonction de l'heure de la journée, du lieu et du motif du déplacement.
Les modèles doivent tenir compte de ces schémas afin de refléter le fonctionnement réel des villes.
6. Interaction entre les systèmes
L'utilisation des sols, les réseaux de transport et la croissance démographique interagissent en permanence.
Les modèles prennent en compte la manière dont les changements dans un système affectent les schémas de déplacement dans un autre.
Exemple : de nouveaux logements augmentent la demande ; de nouvelles lignes de bus améliorent l'accessibilité.
7. Transparence et interprétabilité
Les hypothèses, les données et les calculs du modèle doivent être clairs.
Les décideurs doivent comprendre les résultats pour les utiliser efficacement.

## Slide 26: 4. Principes de la modélisation de la demande de transport
4.2 Relation entre l'offre et la demande
  ✅ Pour fonctionner efficacement, le système de transport doit répondre à la demande en matière de déplacements.
  ✅ Si la demande dépasse l'offre, les routes et les réseaux de transport en commun deviennent congestionnés.
  ✅ Si l'offre dépasse la demande, les ressources (financement, infrastructures) peuvent être gaspillées sur des routes ou des services de transport en commun sous-utilisés.
Applications clés :
  ✅ Équilibrer la capacité routière et le volume de véhicules afin d'éviter la congestion.
  ✅ Veiller à ce que les réseaux de transport en commun disposent d'un nombre suffisant de bus/trains pour répondre à la demande.
  ✅ Éviter les extensions inutiles des autoroutes lorsque la demande de transport est faible.
Exemple :
Une ville ajoute une nouvelle ligne de métro sur la base d'un modèle de demande de transport. Ce modèle permet de déterminer le nombre de trains nécessaires par heure pour éviter la surcharge tout en évitant les trains vides pendant les heures creuses.

## Slide 27: 4. Principes de la modélisation de la demande de transport
4.3 Hypothèses comportementales
Les modèles de demande de transport partent du principe que les gens prennent leurs décisions de déplacement en fonction de plusieurs facteurs, notamment :
  ✅ Le coût du déplacement : les options moins coûteuses (comme les bus) peuvent attirer davantage d'utilisateurs.
  ✅ Le temps de trajet – Les gens préfèrent les itinéraires et les modes de transport plus rapides.
  ✅ Commodité et confort – Les itinéraires directs, les correspondances faciles et le confort influencent les choix.
  ✅ Disponibilité des modes de transport – Si une ligne de métro est disponible, certaines personnes peuvent renoncer à leur voiture.
Principales applications :
  ✅ Aide les planificateurs à comprendre pourquoi les gens choisissent certains modes de transport.
  ✅ Les modèles peuvent prédire les changements de comportement si les conditions changent (par exemple, l'augmentation du prix du carburant peut entraîner une utilisation accrue des transports publics).
Exemple :
Un gouvernement instaure un péage sur une autoroute encombrée. Les modèles de demande de transport prédisent que de nombreux conducteurs opteront pour le covoiturage ou les transports en commun afin d'éviter de payer le péage.

## Slide 28: 4. Principes de la modélisation de la demande de transport
4.4 Analyse prédictive
Les modèles de demande de transport utilisent des données historiques et actuelles pour prédire les tendances futures en matière de transport. Cela permet aux planificateurs :
  ✅ Prévoir la croissance du trafic au cours des 10 à 20 prochaines années.
  ✅ Estimer la demande pour de nouveaux projets de transport en commun avant leur construction.
  ✅ Identifier les zones susceptibles de connaître une congestion importante à l'avenir.
Principales applications :
  ✅ Aider les villes à planifier leurs routes et leurs transports en commun en fonction des tendances de croissance démographique.
  ✅ Évalue si un nouvel aéroport, un nouveau métro ou une nouvelle autoroute sera nécessaire à l'avenir.
  ✅ Soutient les investissements à long terme dans les infrastructures.
Exemple :
Une ville prévoit une augmentation de 30 % de sa population au cours des 15 prochaines années. La modélisation prédictive permet de déterminer si le réseau de bus actuel peut accueillir davantage de passagers ou s'il doit être étendu.

## Slide 29: 4. Principes de modélisation de la demande de transport
4.5 Approche fondée sur les données
Les modèles de demande de transport s'appuient sur des données réelles pour améliorer leur précision.
Les sources de données comprennent :
  ✅ Enquêtes sur les déplacements des ménages – Informations sur les déplacements quotidiens des personnes.
  ✅ Données du recensement – Population, emploi et conditions économiques.
  ✅ Comptages de trafic – Nombre de véhicules circulant sur les routes à différents moments.
  ✅ Données GPS et mobiles – Déplacements en temps réel des personnes et des véhicules.
Principales applications :
✅ Utilisation de données réelles sur le trafic pour affiner les prévisions.
✅ Permet de mettre à jour les modèles au fil du temps, à mesure que les comportements de déplacement évoluent.
✅ Permet une prise de décision plus précise en matière d'urbanisme.

## Slide 30: 4. Principes de modélisation de la demande de transport
Pourquoi ces principes sont-ils importants ?
  ✅ Meilleur aménagement urbain – Aide les villes à concevoir des systèmes de transport efficaces.
  ✅ Réduction des embouteillages – Permet d'adapter la capacité de transport à la demande réelle.
  ✅ Investissements plus intelligents – Garantit que les fonds publics sont dépensés efficacement dans des projets de transport.
  ✅ Amélioration de la qualité de vie – Réduit les temps de trajet, les coûts et l'impact environnemental.
Exemple :
Une ville utilise les données GPS et des téléphones mobiles pour analyser le flux de circulation. Les données révèlent un nouveau modèle de déplacement, ce qui conduit à des ajustements dans la synchronisation des feux de circulation afin d'améliorer l'efficacité routière.

## Slide 31
Section 05 :
Le modèle de demande de transport en quatre étapes (FSM)
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 32: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
5.1 Le modèle de demande de transport en quatre étapes (FSM)
Le modèle de demande de transport en quatre étapes (FSM) est l'approche traditionnelle et largement utilisée pour prévoir la demande de transport dans la planification des transports urbains et régionaux. Il aide les planificateurs à comprendre où, quand et comment les gens se déplacent, leur permettant ainsi de concevoir des réseaux de transport efficaces qui répondent aux besoins futurs.
Ce modèle suit une séquence logique de prise de décision, représentant la manière dont les gens décident de se déplacer, depuis le point de départ jusqu'à l'itinéraire choisi.
  Étape 1 : Génération des déplacements
  Étape 2 : Répartition des déplacements
  Étape 3 : Choix du mode de transport
  Étape 4 : Attribution de l'itinéraire
Répartition des déplacements
Choix du mode de transport
Génération des déplacements
Affectation des itinéraires

## Slide 33: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
Étape 1 : Génération de déplacements
La génération de déplacements détermine le nombre de déplacements effectués et attirés vers différentes zones d'une ville ou d'une région. Elle estime le nombre total de déplacements qui auront lieu dans une zone donnée en fonction des caractéristiques socio-économiques et d'utilisation des sols.
Principaux facteurs d'influence :
  ✅ Taille de la population et caractéristiques des ménages – Plus il y a d'habitants, plus il y a de déplacements.
  ✅ Utilisation des sols – Les zones résidentielles génèrent des déplacements ; les zones commerciales attirent les déplacements.
  ✅ Taux d'emploi – Les zones à fort taux d'emploi attirent les navetteurs.
  ✅ Niveaux de revenus – Les ménages à revenus élevés ont tendance à effectuer plus de déplacements, souvent en voiture.
Exemple :
  ✅ Un quartier résidentiel génère un grand nombre de trajets domicile-travail le matin, lorsque les gens partent travailler.
  ✅ Le soir, ce même quartier attire les trajets de retour lorsque les gens rentrent chez eux.
  ✅ Un centre commercial attire des déplacements provenant de différents quartiers de la ville.
Pourquoi est-ce important ? La génération de déplacements aide les planificateurs à comprendre l'ampleur de la demande de trafic dans différentes zones, ce qui guide les décisions relatives à la capacité routière, aux itinéraires de bus et aux infrastructures de transport en commun.

## Slide 34: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
Étape 2 : Répartition des déplacements
La répartition des déplacements permet de prédire où les gens se rendront en reliant les points de départ et les destinations des déplacements. Elle détermine le flux des déplacements entre différentes zones.
Méthode clé : modèle gravitationnel
Basé sur la loi de la gravité de Newton :
  ✅ Les déplacements entre les zones augmentent lorsque celles-ci sont plus proches les unes des autres et plus attrayantes.
  ✅ Les déplacements diminuent lorsque les zones sont éloignées ou moins attrayantes (ex : zones rurales).
Exemple :
  ✅ Une zone suburbaine comptant de nombreux habitants répartira les trajets domicile-travail vers le quartier central des affaires (CBD) où se concentrent les emplois.
  ✅ Un campus universitaire attire des étudiants de différents quartiers grâce à une répartition prévisible des déplacements.
Pourquoi est-ce important ?
La répartition des déplacements aide les planificateurs à identifier :
  ✅ Les tendances en matière de flux de circulation afin de réduire les embouteillages.
  ✅ Le besoin de nouvelles liaisons de transport, telles que des lignes de bus ou de métro.
  ✅ Les zones de congestion qui nécessitent des élargissements de routes ou des itinéraires alternatifs.

## Slide 35: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
Étape 3 : Choix du mode de transport
Le choix du mode de transport détermine le moyen de transport que les voyageurs utiliseront (voiture, bus, métro, vélo, marche, etc.). Il tient compte des préférences et des contraintes qui influencent les décisions des gens.
Facteurs d'influence clés :
  ✅ Durée du trajet – Les modes de transport plus rapides (comme le métro) sont souvent préférés.
  ✅ Coût du trajet – Les options moins chères attirent les voyageurs soucieux de leur budget.
  ✅ Commodité et accessibilité – Si un arrêt de bus est à proximité, davantage de personnes sont susceptibles de l'utiliser.
  ✅ Confort et sécurité – Les transports publics propres, sûrs et fiables attirent davantage d'usagers.
Exemple :
  ✅ Si les tarifs du métro sont réduits, davantage de navetteurs pourraient délaisser leur voiture au profit des transports en commun.
  ✅ Si les frais de stationnement dans les centres-villes augmentent, les gens pourraient se tourner vers les bus ou le covoiturage.
  ✅ Si une nouvelle piste cyclable est construite, davantage de cyclistes pourraient choisir le vélo plutôt que la voiture pour les trajets courts.
Pourquoi est-ce important ? L'analyse des modes de transport aide les planificateurs des transports.
  ✅ Améliorer les services de transport public en les rendant plus attractifs.
  ✅ Promouvoir les modes de transport durables (vélo, marche) afin de réduire la pollution.
  ✅ Réduire les embouteillages en encourageant les options de transport partagé.

## Slide 36: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
Étape 4 : Attribution des itinéraires
L'attribution des itinéraires détermine les routes ou les chemins que les voyageurs empruntent pour atteindre leur destination. Elle permet de prévoir la circulation sur le réseau et les itinéraires susceptibles d'être encombrés.
Facteurs clés influençant le choix de l'itinéraire :
  ✅ Itinéraire le plus court ou le plus rapide – Les gens préfèrent les itinéraires qui leur font gagner du temps.
  ✅ Congestion du trafic – Les voyageurs peuvent éviter les routes encombrées.
  ✅ Capacité routière – Certaines routes peuvent accueillir plus de véhicules que d'autres.
  ✅ Outils de navigation et données en temps réel – Les applications GPS (comme Google Maps) modifient dynamiquement les itinéraires en fonction des conditions de circulation en temps réel.
Exemple :
  ✅ Les navetteurs matinaux peuvent préférer les autoroutes aux routes locales pour gagner du temps.
  ✅ En cas d'embouteillages, les conducteurs peuvent emprunter les itinéraires alternatifs suggérés par les applications de navigation.
Pourquoi est-ce important ? L'attribution d'itinéraires aide les planificateurs.
  ✅ Optimiser le flux de circulation et réduire les embouteillages.
  ✅ Améliorer l'efficacité du réseau routier en concevant de meilleurs carrefours et contournements.
  ✅ Intégrer des systèmes intelligents de gestion du trafic pour des ajustements en temps réel.

## Slide 37: 5. Le modèle de demande de transport en quatre étapes
5.2 Forces et limites du modèle FSM
Le modèle en quatre étapes (FSM) est l'une des méthodes les plus utilisées dans la planification des transports, car il est simple, structuré et pratique. Cependant, il présente également des limites, en particulier dans les villes modernes où les comportements de déplacement sont plus complexes.
Points forts du FSM :
Facile à comprendre et à appliquer : étapes claires que les débutants peuvent suivre.
Largement utilisé et bien documenté : soutien solide, outils et disponibilité des données.
Utile pour les prévisions à long terme : prend en charge la planification des grandes infrastructures.
Idéal pour évaluer des scénarios politiques : nouvelles routes, expansion des transports publics.
Efficacité informatique : fonctionne bien même avec des régions de grande taille.
Limites du FSM :
Suppose un comportement de déplacement simplifié : peut ne pas refléter fidèlement les décisions humaines réelles.
Considère les déplacements comme des étapes indépendantes au lieu de relier les activités quotidiennes.
Moins adapté aux conditions dynamiques à court terme, telles que les changements de congestion en quelques minutes/heures.
N'est pas idéal pour les tendances modernes en matière de mobilité : covoiturage, télétravail, micromobilité, véhicules autonomes.
S'appuie sur des données agrégées, qui masquent les variations individuelles en matière de déplacements.

## Slide 38
Section 06 :
Études de cas
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 39: 6. Études de cas
6.1 Étude de cas n° 1 : Extension du réseau de transports publics dans une métropole
Scénario : une ville métropolitaine en pleine croissance est confrontée à de graves problèmes de congestion routière, en particulier aux heures de pointe. Pour y remédier, les autorités décident de mettre en place une nouvelle ligne de métro afin d'améliorer les transports publics.
Comment la modélisation de la demande de transport peut aider :
  ✅ Avant la construction du métro : la modélisation de la demande de transport analyse les habitudes de déplacement actuelles et prévoit le nombre de personnes qui passeront de la voiture et du bus au métro.
  ✅ Après la mise en service du métro : le modèle évalue l'impact sur les embouteillages, les temps de trajet et les avantages environnementaux.
Principales conclusions :
  ✅ Un transfert significatif des véhicules privés vers le métro, réduisant le nombre de voitures sur les routes.
  ✅ Des temps de trajet plus courts et une meilleure accessibilité, ce qui entraîne une augmentation de la productivité et une réduction des embouteillages aux heures de pointe, améliorant ainsi les conditions routières.
  ✅ Avantages environnementaux : baisse de la consommation de carburant et réduction des émissions grâce à la diminution du nombre de voitures.
Résultat :
  ✅ Augmentation significative de la fréquentation du métro, car davantage de personnes préfèrent un transport en commun abordable, rapide et fiable.
  ✅ La dépendance à la voiture diminue, ce qui réduit la demande de projets d'extension du réseau routier.
  ✅ Politiques futures : la ville prévoit d'autres extensions du métro en fonction des prévisions de la demande.

## Slide 40: 6. Études de cas
6.2 Étude de cas n° 2 : Impact des services de covoiturage sur la demande de transport
Scénario : L'essor des services de covoiturage tels qu'Uber et Lyft a modifié les habitudes de mobilité urbaine. De plus en plus de personnes préfèrent recourir à des services de transport à la demande plutôt que de posséder une voiture personnelle ou d'utiliser les transports en commun.
Comment la modélisation de la demande de transport peut aider :
  ✅ Les modèles de demande de transport étudient le passage des modes de transport traditionnels (bus, voitures, taxis) au covoiturage.
  ✅ Les données sont analysées afin de mesurer les changements en termes de volume de trafic, de temps de trajet et de niveaux de congestion.
Principales conclusions :
  ✅ Réduction du nombre de propriétaires de voitures : de plus en plus de personnes ont recours au covoiturage plutôt que d'acheter un véhicule personnel.
  ✅ Baisse de l'utilisation des transports en commun : certains navetteurs qui utilisaient auparavant les bus ou les trains préfèrent désormais la commodité du porte-à-porte.
  ✅ Augmentation de la congestion routière : le nombre accru de voitures de covoiturage sur les routes contribue à l'augmentation du volume de trafic, en particulier dans les centres-villes très fréquentés.
  ✅ Kilomètres parcourus à vide : les chauffeurs de covoiturage se déplacent souvent sans passagers entre deux courses, ce qui ajoute un trafic inutile.
Résultat :
  ✅ Les villes mettent en place de nouvelles politiques telles que la tarification de la congestion et des zones dédiées au covoiturage.
  ✅ Certaines villes s'associent à des entreprises de covoiturage pour assurer la liaison entre les stations de métro et les premiers/derniers kilomètres.
  ✅ Les urbanistes utilisent des politiques fondées sur des données pour équilibrer le covoiturage et les options de transport durables.

## Slide 41: 6. Études de cas
6.3 Leçons apprises : comment la modélisation de la demande de transport éclaire la planification réelle
La modélisation de la demande de transport fournit aux planificateurs des informations qui aident les villes à prendre des décisions plus éclairées et fondées sur des données probantes. Elle permet aux parties prenantes de comprendre les habitudes de déplacement actuelles, de prévoir les changements futurs et d'évaluer l'impact des différentes stratégies de planification avant de les mettre en œuvre dans le monde réel.
Principaux enseignements tirés :
Les décisions fondées sur des données produisent de meilleurs résultats La modélisation permet d'éviter les conjectures et garantit que les investissements dans les transports répondent à des besoins réels.
La planification doit s'aligner sur la façon dont les gens se déplacent réellement Comprendre l'objectif du trajet, le moment choisi et les modes de transport préférés aide à concevoir des systèmes que les gens utiliseront.
Les modèles mettent en évidence les défis futurs à un stade précoce Des problèmes tels que la congestion, la surcharge des transports publics ou les nouvelles zones de croissance peuvent être identifiés à l'avance.
Tester des scénarios réduit les risques Les villes peuvent évaluer des politiques telles que les nouvelles voies réservées aux bus, la tarification routière ou les changements d'affectation des sols sans avoir recours à des expériences coûteuses dans le monde réel.
Une planification intégrée est essentielle Les modèles de demande de transport montrent comment l'aménagement du territoire, l'offre de transport et la croissance démographique interagissent, ce qui favorise une planification coordonnée.
Les modèles favorisent une mobilité durable et équitable Ils aident les planificateurs à concevoir des systèmes qui réduisent les émissions, améliorent l'accessibilité et répondent aux besoins de communautés diverses.

## Slide 42
Section 07 :
Quiz
Notes: # Anglais
Nous sommes maintenant dans la section 1 : Présentation générale et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste ce laboratoire et quels outils nous allons utiliser.
# Français
Nous voici maintenant à la section 1 : Présentation et outils.
Voyons rapidement en quoi consiste cet atelier et quels outils nous utiliserons.

## Slide 43: 7. Quiz
1. Quel est l'objectif principal de la modélisation de la demande de transport ?
                Prévoir la météo
                Estimer les futurs schémas de déplacement et les besoins en matière de transport
                Augmenter la consommation de carburant
                Réduire le nombre de véhicules sur les routes
2. Parmi les facteurs suivants, lequel n'influence PAS la demande de transport ?
                Niveaux de population et d'emploi
                Les modes d'utilisation des sols
                Prévisions météorologiques
                Coûts de transport
3. Quelle étape du modèle en quatre étapes permet de prédire la destination des déplacements ?
                Génération des déplacements
                Répartition des déplacements
                Choix du mode
                Attribution d'itinéraire

## Slide 44: 7. Quiz
4. Que permet d'analyser l'étape du choix du mode de transport ?
                Comment les gens choisissent-ils leurs itinéraires de déplacement ?
                Comment les gens choisissent entre différentes options de transport
                Le nombre de trajets générés dans une zone
                La vitesse des véhicules sur les autoroutes
5. Quelle méthode est couramment utilisée dans la modélisation de la répartition des trajets ?
                Analyse de régression
                Modèle gravitationnel
                Simulation de Monte Carlo
                Apprentissage automatique
6. Quel est le principal facteur influençant l'attribution des itinéraires dans la modélisation de la demande de transport ?
                Disponibilité des transports publics
                Le temps de trajet et les niveaux de congestion
                Le nombre de centres commerciaux dans une ville
                La densité de population seule

## Slide 45: 7. Quiz
7. Une ville étend son réseau de métro. Quel impact cela pourrait-il avoir sur la demande de transport ?
                Augmentation de l'utilisation des transports en commun et réduction des déplacements en voiture
                Augmentation des embouteillages sur les routes
                Diminution du nombre de personnes se rendant au travail
                Aucun changement dans les habitudes de déplacement
8. Pourquoi la prévision de la demande de transport est-elle importante pour l'urbanisme ?
                Elle aide à concevoir des systèmes de transport public efficaces
                Elle augmente intentionnellement la congestion routière
                Elle élimine le besoin de nouvelles infrastructures
                Elle permet de prévoir les taux de criminalité dans une ville
9. Parmi les propositions suivantes, laquelle est un exemple de génération de déplacements ?
                Choisir de se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture
                Un quartier résidentiel générant des trajets domicile-travail le matin
                Une application de navigation qui recommande un itinéraire plus rapide
                Une route à péage qui réduit les embouteillages sur l'autoroute

## Slide 46: 7. Quiz
10. Quelle est la limite du modèle traditionnel en quatre étapes ?
                Il ne tient pas compte de la croissance démographique.
                Il part du principe que les comportements en matière de déplacement sont fixes et ne changent pas de manière dynamique
                Il ne s'applique qu'aux grandes villes
                Il n'est utilisé que pour prévoir la demande en matière de transport aérien

## Slide 47: Merci de votre attention !
Notes: # Anglais
Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la prochaine session !