## Slide 1: Ingénierie du trafic
Exercice 4.3 : Conception des feux de circulation : phasage et minutage

## Slide 2: Exercice 1
Données :
Durée du cycle = 80 s
Vert = 35 s
Jaune + all-red = 5 s
Start-up lost temps = 2 s
Clearance lost temps = 3 s
Intervallele de saturation = 2.2 s/veh
Calculer :
Calculer saturation écoulement rate
Calculer effective green temps
Calculer lane capacité

## Slide 3: Exercice 2
A signalized intersection approach has three lanes avec no exclusive left- ou right-turning lanes. Le approach has a 40-second green out de a 75-second cycle. Le yellow plus all-red intervals pour le phase total 4.0 seconds. If le start-up lost temps is 2.3 s/phase, le clearance lost temps is 1.1 s/phase, et le saturation headway is 2.48 s/veh under prevailing conditions, what is le capacité du intersection approach ?