## Slide 1: Cours C.03.06.01 Profils en travers
Marek Pszczola

## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Profil en travers type :
Conçu pour présenter les éléments des routes et autoroutes pour chaque section, par exemple :
Nombre et largeur des voies de circulation,
Nombre et largeur des accotements,
Nombre et largeur des trottoirs,
Éléments de drainage, par ex. fossé, drainage,
Pentes des talus de remblai et de déblai.
Les profils en travers types sont conçus pour chaque section. Les profils en travers tracés aux points caractéristiques servent à calculer les terrassements.

## Slide 5: Profil en travers type d’une route (hors zone urbaine – 1) :

## Slide 6: Profil en travers type d’une route (hors zone urbaine – 2) :

## Slide 7: Profil en travers type d’une route (hors zone urbaine – 3) :

## Slide 8: Profil en travers type d’une route (hors zone urbaine – 4) :

## Slide 9: Détails du bord de chaussée :
  Pour une conception correcte de la chaussée au droit de chaque bord,
  des exigences s’appliquent aux détails d’exécution,
  des exigences de bon compactage,
  Capacité portante du bord de chaussée sous la charge d’une roue lourde.
Une conception insuffisante ou incorrecte du bord de chaussée peut provoquer des dégradations prématurées.

## Slide 10: Règles générales :
Couches bitumineuses – coupe verticale (décalage de chaque couche égal à l’épaisseur de la couche supérieure) ou pente 1:1 (sans décalage de chaque couche),
Couche de base en granulat concassé ou gravier – pente 1:1,5 + décalage de 15 à 20 cm,
Béton maigre, granulat traité au liant hydraulique, sol traité au liant hydraulique – pente 1:1 + décalage de 15 à 20 cm,
Béton de ciment (dans les chaussées rigides) – coupe verticale + décalage de la couche pour les engins de chantier (40 à 50 cm),
Les couches de drainage et antigel doivent être réalisées sur toute la largeur de la route.

## Slide 11: Exemple de détail du bord de chaussée :

## Slide 12: Décalage de la couche inférieure pendant la construction :

## Slide 13: Décalage de la couche inférieure pendant la construction :

## Slide 14: Erreurs lors de l’exécution de la couche inférieure en granulat concassé. Le granulat a été mis en œuvre sur de l’herbe !!!
!

## Slide 15: Le granulat a été mis en œuvre sur de l’herbe !!!
!!!

## Slide 16: Exemple montrant un compactage insuffisant du bord de chaussée.

## Slide 17: Exemple montrant un compactage insuffisant du bord de chaussée.

## Slide 18: Dégradations du bord des couches bitumineuses après 2 ans d’exploitation.

## Slide 19: Dégradations du bord des couches bitumineuses après 2 ans d’exploitation.

## Slide 20: Profil en travers type en zone urbaine
On y trouve des éléments tels que :
trottoirs, pistes cyclables,
bordures (8 × 30 cm, 6 × 20 cm),
bordures (lourdes – 20 × 30 cm, légères – 15 × 30 cm),
couche sous bordure constituée d’un mélange ciment-sable (1:4),
fondation en béton de ciment d’une épaisseur d’au moins 10 à 15 cm.

## Slide 21: Profil en travers type en zone urbaine

## Slide 22: Profil en travers type en zone urbaine

## Slide 23: Profil en travers type en zone urbaine
La largeur du trottoir ne doit pas être inférieure à 2 m si le trottoir est directement adjacent aux voies de circulation.
La largeur du trottoir ne doit pas être inférieure à 1,5 m si le trottoir n’est pas directement adjacent aux voies de circulation.
Pour les routes de classes Z, L et D, le trottoir peut être directement adjacent aux voies de circulation.
Pour les routes de classes S, GP et G, le trottoir doit être séparé des voies de circulation par un espace vert (classe S – 10 m, classe GP – 5 m, classe G – 3,5 m).

## Slide 24: Profil en travers type en zone urbaine

## Slide 25: Profil en travers type en zone urbaine