## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Volume des terrassements pour un tronçon de route rurale
Exercice 1
Exercice individuel | Durée estimée : 90 minutes
Thème : terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers
Contexte local : route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• Calculer le volume des terrassements à partir des surfaces des profils en travers.
• Distinguer les sections en déblai et en remblai.
• Déterminer si des matériaux doivent être apportés ou évacués.
• Expliquer pourquoi l’équilibrage des terrassements réduit le coût de construction.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• Une route rurale de desserte près de Goma est améliorée afin de donner accès à un marché agricole local.
• L’équipe de conception a mesuré les surfaces des profils en travers en trois points.
• L’entrepreneur doit estimer le volume des terrassements avant de planifier l’excavation, le transport et le compactage.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
1. Calculer le volume des terrassements entre les profils A–B et B–C.
2. Déterminer si chaque section est principalement en déblai ou en remblai.
3. Calculer le volume total des déblais et des remblais.
4. Déterminer si le projet présente un excédent ou un déficit de matériaux.
5. Proposer une mesure pratique pour réduire la distance de transport des matériaux.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• Utiliser la formule : V = 1/2 × (F1 + F2) × L
• Hypothèse : les matériaux de déblai conviennent à la construction du remblai ; aucun coefficient de foisonnement ou de retrait n’est pris en compte.
Section | Longueur L | Surface initiale F1 | Surface finale F2 | Type
──────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┼───────
A–B | 40 m | 12 m² | 18 m² | Déblai
B–C | 40 m | 8 m² | 14 m² | Remblai
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• 20 min — calcul individuel.
• 20 min — comparaison des résultats en binômes.
• 20 min — discussion en petits groupes sur l’équilibre des terrassements.
• 20 min — présentation des résultats par des étudiants désignés.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• Section A–B : V = 1/2 × (12 + 18) × 40 = 600 m³ de déblai.
• Section B–C : V = 1/2 × (8 + 14) × 40 = 440 m³ de remblai.
• Bilan des matériaux : déblai = 600 m³, remblai = 440 m³, excédent = 160 m³.
• Interprétation : s’ils conviennent, les matériaux excédentaires peuvent servir aux accotements voisins, à l’élargissement des remblais ou à l’amélioration des accès locaux.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Terrassements, calcul des déblais/remblais, planification des travaux routiers | Route rurale de desserte près de Goma, RD Congo
• Vérifier l’emploi correct de la formule des profils en travers et la distinction entre déblai et remblai.
• Erreurs courantes : additionner les surfaces sans multiplier par la longueur ; confondre les volumes de déblai et de remblai ; ignorer l’aptitude des matériaux.
• Discussion clé : que se passe-t-il si les matériaux de déblai sont impropres ? Comment les pluies et l’humidité du sol influencent-elles les terrassements en région tropicale ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 1
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 12: Des questions ?
Avez-vous examiné les programmes de cours que nous vous avons envoyés ?
Avez-vous choisi les matières que vous souhaitez intégrer aux programmes d’études que vous élaborez ?