## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Estimation du trafic de dimensionnement d’une route régionale
Exercice 2
Exercice mixte | Durée estimée : 90 minutes
Thème : évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards
Contexte local : corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• Identifier les catégories de véhicules pertinentes pour le dimensionnement des chaussées.
• Convertir les véhicules lourds en essieux standards équivalents.
• Estimer le trafic de dimensionnement à l’aide d’hypothèses simples de croissance.
• Classer sommairement la demande de trafic de la chaussée.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• Une route régionale à deux voies au Cameroun supporte des voitures particulières, des autobus, des poids lourds et des camions avec remorque.
• Les voitures particulières sont omises du dimensionnement structurel de la chaussée, car leur effet sur la fatigue est faible.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
1. Calculer l’ADT100 au début de la période de dimensionnement.
2. Appliquer le coefficient de répartition par voie.
3. Estimer le nombre total d’essieux standards sur 20 ans.
4. Sélectionner une catégorie de trafic approximative.
5. Expliquer pourquoi les camions surchargés peuvent modifier la décision de dimensionnement.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• Période de dimensionnement : 20 ans ; croissance annuelle du trafic ignorée dans cet exercice simplifié.
• Coefficient de répartition par voie : 0,50 ; utiliser 365 jours/an.
Type de véhicule | Véhicules/jour | Facteur d’équivalence
───────────────────┼───────────────────┼──────────────────────
HGV | 260 | 0,109
HGV avec remorque | 180 | 1,950
Autobus | 120 | 0,594
Catégorie | Nombre total d’essieux standards
────────────┼────────────────────────────────────
Faible | < 1,0 million
Moyenne | 1,0–5,0 millions
Élevée | > 5,0 millions
Master en ingénierie des systèmes de transport routier
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• 20 min — calcul individuel de l’ADT100.
• 20 min — vérification et correction en binômes.
• 20 min — discussion en groupe sur les camions surchargés.
• 20 min — brève restitution des groupes.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• HGV : 260 × 0,109 = 28,3 essieux standards/jour.
• HGV avec remorque : 180 × 1,950 = 351,0 essieux standards/jour.
• Autobus : 120 × 0,594 = 71,3 essieux standards/jour.
• ADT100 total = 450,6 ; voie de dimensionnement = 450,6 × 0,50 = 225,3 essieux standards/jour/voie.
• Total sur 20 ans = 225,3 × 365 × 20 = 1 644 690 essieux standards → trafic moyen.
• Les camions surchargés augmenteraient les charges équivalentes par essieu et pourraient imposer une chaussée plus résistante.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Évaluation du trafic, véhicules lourds, essieux standards | Corridor régional Yaoundé–Bafoussam, Cameroun
• Vérifier que les étudiants omettent correctement les voitures particulières et comprennent l’équivalence des essieux.
• Erreurs courantes : utiliser tous les véhicules, oublier le coefficient de répartition par voie, considérer autobus et camions comme équivalents.
• Prolongement : comment une croissance annuelle du trafic de 3 % modifierait-elle le résultat ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 2
Master en ingénierie des systèmes de transport routier