## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Profil en travers d’une voie d’accès urbaine
Exercice 3
Exercice en groupe | Durée estimée : 90 minutes
Thème : profils en travers, drainage, trottoirs, accotements
Contexte local : route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• Identifier les éléments fondamentaux d’un profil en travers routier.
• Adapter les éléments du profil en travers à la fonction locale de la route.
• Intégrer les piétons, le drainage et les détails de rive de chaussée.
• Justifier les choix de conception lorsque l’espace est limité.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• Une voie d’accès urbaine de 600 m relie une école, un marché local, un centre de santé et des parcelles résidentielles.
• La route est très fréquentée par les piétons, les motos et les minibus.
• Des problèmes de drainage surviennent lors de fortes pluies.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
1. Préparer un concept simple de profil en travers.
2. Choisir la largeur des voies, celle du trottoir et la solution de drainage.
3. Ajouter une protection de la rive de chaussée.
4. Indiquer les dimensions principales.
5. Expliquer trois décisions de conception.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• Largeur disponible du corridor : 12,0 m.
• Éléments minimaux requis : deux voies de circulation, au moins un trottoir, un dispositif de drainage, un soutien de rive de chaussée et un espace piéton sûr près de l’école.
Élément | Valeur proposée
──────────────────────────────────┼──────────────────
Largeur de voie | 3,0–3,25 m
Largeur du trottoir | 1,5–2,0 m
Fossé ou drain couvert | 0,5–1,0 m
Accotements ou bandes de rive | 0,25–0,50 m
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• 15 min — croquis individuel.
• 35 min — dessin du profil en travers en groupe.
• 20 min — préparation en groupe de la justification de conception.
• 10 min — présentation de deux groupes.
• 10 min — retour de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• Exemple de solution : 2 voies de circulation × 3,0 m = 6,0 m.
• 1 trottoir × 2,0 m du côté de l’école.
• 1 drain couvert × 0,75 m.
• 2 bandes de rive × 0,50 m.
• Espace restant pour l’adaptation locale / l’accotement.
• Justification : le trottoir protège les piétons ; le drainage limite les dégâts dus à l’eau ; les bandes de rive renforcent le bord de la chaussée sous les charges du trafic.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Profils en travers, drainage, trottoirs, accotements | Route urbaine desservant une école et un marché à Butembo, RD Congo
• Vérifier que les groupes intègrent le drainage, les piétons et le soutien de rive de chaussée.
• Erreurs courantes : réserver toute la largeur aux voitures ; oublier le drainage ; ne prévoir aucune transition entre la chaussée et l’accotement.
• Discussion : le trottoir doit-il être aménagé d’un seul côté ou des deux côtés ? Qu’est-ce qui change si les motos dominent le trafic ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 3
Master en ingénierie des systèmes de transport routier