## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Diagnostic de dégradation des rives de chaussée
Exercice 4
Exercice mixte | Durée estimée : 45 minutes
Thème : construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées
Contexte local : route rurale empruntée par des camions desservant une zone agricole au Cameroun
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• Identifier les causes de dégradation des rives de chaussée.
• Relier les détails de construction aux performances à long terme.
• Proposer des mesures correctives de construction.
• Discuter du contrôle qualité pendant la construction de la couche de base et de la couche d’enrobé.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• Une route rurale récemment revêtue a commencé à présenter des fissures de rive après deux saisons des pluies.
• Observations de terrain : les camions roulent souvent près du bord ; l’accotement est faible et mal compacté ; la couche de base a été mise en œuvre irrégulièrement ; le fossé de drainage est partiellement obstrué.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
1. Identifier au moins quatre causes probables de la dégradation de rive.
2. Les classer de la plus importante à la moins importante.
3. Proposer trois mesures préventives pendant la construction.
4. Proposer deux actions d’entretien après l’ouverture de la route.
5. Préparer une brève explication en groupe.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• Notes de terrain pour l’exercice de diagnostic.
Paramètre | Observation
──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────
Largeur chaussée | 6,0 m
Largeur accotement| 0,5 m
Couche de base | Granulats concassés
Rive d’enrobé | Sans soutien vertical
Eau près du bord | Eau stagnante visible
Trafic | Camions lourds vers les points de collecte de bananes et de cacao
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• 15 min — identification individuelle des causes.
• 30 min — classement en groupe et tableau des solutions.
• 25 min — présentation des groupes.
• 10 min — discussion en classe.
• 10 min — conclusion de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• Causes probables : accotement faible ou mal compacté ; infiltration d’eau et drainage obstrué ; compactage insuffisant près du bord ; détail constructif inadéquat de la couche de base ou de la rive d’enrobé ; fortes charges de roues près du bord de la route.
• Mesures préventives : prolonger et compacter correctement les couches de base ; assurer un soutien stable par l’accotement ; garantir la continuité du drainage ; contrôler le compactage en rive ; éviter de poser des granulats sur un sol organique ou de l’herbe.
• Actions d’entretien : rétablir le drainage, renforcer l’accotement et colmater les fissures de rive.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Construction des rives de chaussée, compactage, dégradations prématurées | Route rurale desservant une zone agricole au Cameroun
• Vérifier que les étudiants relient les facteurs structurels, le drainage et le trafic.
• Erreurs courantes : considérer la fissuration uniquement comme un problème d’enrobé ; ignorer le soutien de l’accotement ; ignorer l’eau.
• Prolongement : comment la largeur de la route ou le marquage des voies pourrait-il réduire les charges en rive ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 4
Master en ingénierie des systèmes de transport routier