## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Exercice 11
Planification du compactage des enrobés par temps chaud
Exercice en groupe | Durée estimée : 90 minutes
Thème : compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique
Contexte local : tronçon routier près du port de Douala, Cameroun
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• Expliquer pourquoi l’enrobé doit être compacté à chaud.
• Sélectionner une séquence de compactage.
• Identifier les facteurs influençant la température du tapis.
• Proposer des mesures de contrôle de la masse volumique.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• Une couche d’enrobé est mise en œuvre près du port de Douala.
• Le tronçon supporte des camions lourds et exige une masse volumique élevée.
• La température de l’air est élevée, mais des averses soudaines sont possibles. Les camions venant de la centrale arrivent parfois en retard.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
1. Sélectionner les compacteurs pour le compactage initial, intermédiaire et final.
2. Définir la séquence de compactage.
3. Identifier les risques si le compactage commence trop tard.
4. Proposer des contrôles qualité.
5. Préparer une brève instruction de chantier pour l’équipe de compactage.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• Compacteurs disponibles : compacteur statique à cylindres lisses, compacteur à pneus et compacteur vibrant.
Paramètre | Valeur / condition
───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────
Couche | Couche de base en enrobé
Épaisseur compactée | 80 mm
Masse volumique cible | 96 % de la masse volumique de laboratoire
Température initiale du tapis | 145 °C
Température minimale de compactage | 90 °C supposés
Risques de chantier | Livraisons interrompues, température variable, refroidissement des rives, pluie
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• 20 min — sélection en groupe de la séquence des compacteurs.
• 20 min — identification des risques.
• 25 min — préparation du plan de contrôle de la masse volumique.
• 15 min — présentations des groupes.
• 10 min — retour de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• Exemple de plan : compactage initial — compacteur vibrant pendant que le tapis est chaud.
• Compactage intermédiaire — compacteur à pneus pour une densification supplémentaire.
• Compactage final — compacteur statique à cylindres lisses pour effacer les marques et améliorer l’uni.
• Contrôle qualité : mesurer la température du tapis, compter les passes, contrôler la masse volumique par carottes ou gammadensimètre, inspecter la texture et l’uni, surveiller les joints et les rives.
• Risques d’un compactage tardif : faible masse volumique, vides d’air élevés, durabilité réduite, infiltration d’eau et dégradations précoces.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Compactage des couches d’enrobé, types de compacteurs, température, contrôle de la masse volumique | Près du port de Douala, Cameroun
• Vérifier que les étudiants tiennent compte du moment et de la température, et choisissent les compacteurs selon leur fonction.
• Erreurs courantes : commencer le compactage final trop tôt ; ignorer le refroidissement des rives ; augmenter la teneur en liant pour compenser une faible masse volumique.
• Prolongement : comment adapter le plan de compactage pour une couche d’enrobé mince ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 11
Master en ingénierie des systèmes de transport routier