## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Interprétation des essais de laboratoire sur les granulats
Exercice 7
Exercice mixte | Durée estimée : 90 minutes
Thème : essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité
Contexte local : agrément d’une nouvelle carrière pour un projet routier au Cameroun
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• Interpréter les résultats des principaux essais sur les granulats.
• Distinguer les propriétés consensuelles de celles liées à la source.
• Identifier les risques pour la qualité des mélanges bitumineux.
• Recommander l’acceptation, le rejet ou une utilisation conditionnelle.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• Un entrepreneur souhaite utiliser une nouvelle source de granulats pour une chaussée bitumineuse près de Bafoussam.
• Le laboratoire a fourni des résultats d’essais simplifiés.
• Les étudiants doivent évaluer l’aptitude du matériau.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
1. Comparer chaque résultat d’essai à l’exigence.
2. Identifier les propriétés critiques.
3. Déterminer si les granulats peuvent être utilisés dans une couche de roulement bitumineuse.
4. Proposer une mesure corrective ou des essais complémentaires.
5. Préparer une recommandation technique d’une minute.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• Résultats de laboratoire pour l’agrément de la source.
Propriété | Résultat d’essai | Exigence
──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────
Angularité gros granulats | 92/85 | minimum 95/90
Angularité granulats fins | 46 % | minimum 45 %
Particules plates et allongées | 8 % | maximum 10 %
Équivalent de sable | 38 | minimum 45
Perte à l’abrasion LA | 32 % | maximum 45 %
Perte de durabilité aux sulfates | 14 % | maximum 15 %
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• 20 min — évaluation individuelle conforme/non conforme.
• 25 min — interprétation des risques en groupe.
• 20 min — préparation de la recommandation.
• 15 min — présentation de deux groupes.
• 10 min — retour de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• Angularité des gros granulats : non conforme.
• Angularité des granulats fins : conforme.
• Particules plates et allongées : conforme.
• Équivalent de sable : non conforme.
• Abrasion LA : conforme.
• Durabilité aux sulfates : conforme.
• Décision : matériau non acceptable pour la couche de roulement bitumineuse sans action corrective.
• Principaux risques : un nombre insuffisant de faces fracturées réduit l’engrènement ; un faible équivalent de sable indique une contamination argileuse et d’éventuels problèmes d’adhérence du liant.
• Actions correctives : améliorer le concassage, laver les granulats fins, répéter l’échantillonnage et les essais ou envisager une utilisation uniquement dans les couches inférieures si elle est autorisée.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Essais de laboratoire sur les granulats, angularité, teneur en argile, abrasion, durabilité | Agrément d’une nouvelle carrière au Cameroun
• Vérifier que les étudiants identifient les deux résultats non conformes et relient la teneur en argile aux problèmes d’adhérence.
• Erreurs courantes : accepter le matériau parce que la plupart des essais sont conformes ; ignorer l’angularité des gros granulats ; ne pas relier les résultats de laboratoire aux performances sur le terrain.
• Prolongement : comment la pluie et un mauvais stockage pourraient-ils modifier les résultats de l’équivalent de sable ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 7
Master en ingénierie des systèmes de transport routier