## Slide 2: Développement de l’ingénierie des systèmes de transport routier en Afrique subsaharienne – Programme de master moderne de l’UE et renforcement des capacités

## Slide 4: Interprétation des résultats de formulation Marshall
Exercice 9
Exercice individuel | Durée estimée : 120 minutes
Thème : formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air
Contexte local : mélange bitumineux pour une route à trafic moyen au Cameroun
Exercice prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• Interpréter des résultats simples de l’essai Marshall.
• Comparer la stabilité, le fluage et les vides d’air aux critères.
• Sélectionner une teneur préliminaire en liant.
• Expliquer le compromis entre durabilité et stabilité.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• Un laboratoire a préparé des éprouvettes de mélange bitumineux avec différentes teneurs en liant.
• La route desservira un marché régional et supportera un trafic moyen de camions.
• Les étudiants doivent sélectionner une teneur optimale préliminaire en liant.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
1. Vérifier quelles teneurs en liant satisfont à tous les critères.
2. Choisir la meilleure teneur en liant.
3. Expliquer les risques d’une teneur en liant très faible ou très élevée.
4. Préparer une déclaration technique à l’intention de l’entrepreneur.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / supports
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• Critères pour un trafic moyen : stabilité ≥ 5 338 N ; fluage 8–16 unités ; vides d’air 3–5 %.
Teneur en liant | Stabilité | Fluage | Vides d’air
─────────────────┼───────────┼────────┼────────────
4,5 % | 5 800 N | 9 | 5,8 %
5,0 % | 6 200 N | 11 | 4,6 %
5,5 % | 6 000 N | 14 | 3,7 %
6,0 % | 5 300 N | 17 | 2,8 %
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• 20 min — tableau individuel conforme/non conforme.
• 30 min — comparaison en binômes.
• 35 min — discussion en classe sur la teneur optimale en liant.
• 25 min — rédaction de la déclaration technique.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• 4,5 % : non conforme — vides d’air trop élevés.
• 5,0 % : conforme.
• 5,5 % : conforme.
• 6,0 % : non conforme — stabilité légèrement trop faible, fluage trop élevé et vides d’air trop faibles.
• Sélection préliminaire : 5,0 % ou 5,5 % acceptables. La teneur de 5,5 % peut améliorer la durabilité grâce à des vides d’air plus faibles, mais le risque d’orniérage doit être vérifié.
• Le choix final doit tenir compte de la VMA, de la masse volumique et des spécifications du projet.
• Déclaration technique : le mélange ne doit pas être approuvé à 4,5 % ni à 6,0 % ; une teneur en liant d’environ 5,0–5,5 % doit faire l’objet de vérifications complémentaires.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes pour l’enseignant
Formulation des mélanges bitumineux, méthode Marshall, stabilité, fluage, vides d’air | Route à trafic moyen au Cameroun
• Vérifier que les étudiants contrôlent tous les critères, et pas seulement la stabilité.
• Erreurs courantes : choisir uniquement la stabilité maximale ; ignorer le fluage ; accepter des vides d’air trop faibles.
• Prolongement : quel essai complémentaire permettrait d’évaluer la résistance à l’orniérage ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 9
Master en ingénierie des systèmes de transport routier