## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Construction d’une chaussée en béton PCC par temps chaud
Exercice 12
Exercice mixte | Durée estimée : 90 minutes
Thème : chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts
Contexte local : chaussée en béton pour la voie d’accès à une gare routière au Cameroun
Exercice en classe prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• Identifier les bonnes pratiques de mise en œuvre du béton PCC.
• Diagnostiquer les défauts courants de construction des chaussées en béton PCC.
• Proposer des précautions pour les travaux par temps chaud.
• Expliquer l’importance de la cure et du sciage au moment opportun.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• Une chaussée en béton est en cours de construction pour la voie d’accès à une gare routière.
• Pendant les travaux : température de l’air élevée ; déplacement irrégulier de la machine de pavage ; excès de laitance en surface ; rainurage irrégulier ; cure tardive.
• Données hypothétiques à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
1. Identifier au moins quatre problèmes de construction.
2. Associer chaque problème à une cause probable.
3. Proposer des mesures correctives.
4. Préparer une liste de contrôle pour la mise en œuvre du béton PCC par temps chaud.
5. Expliquer comment une mauvaise cure affecte la durabilité de la chaussée.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 8: Diapositive 5. Données / documents
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• Mesures à envisager par temps chaud : maîtriser la température du béton, utiliser un retardateur de prise, maintenir la chaussée humide par brumisation jusqu’au sciage, puis effectuer le sciage et la cure en temps utile.
Observation | Problème possible
───────────────────────────────┼─────────────────
Excès de laitance en surface | ?
Rainurage irrégulier | ?
Affaissement des bords | ?
Séchage avant cure | ?
Arrêts fréquents de la machine | ?
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• 15 min — diagnostic individuel des défauts.
• 35 min — tableau collectif des mesures correctives.
• 20 min — préparation de la liste de contrôle.
• 10 min — présentation d’un groupe sélectionné.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• Excès de laitance : trop d’eau, survibration ou machine trop lente → réduire l’eau, régler la vibration et maîtriser la vitesse.
• Rainurage irrégulier : mauvaise finition ou équipement instable → vérifier l’équipement de rainurage et sa trajectoire.
• Affaissement des bords : mélange irrégulier ou surépaisseur en rive → vérifier l’affaissement, l’air, la granulométrie et le support latéral.
• Séchage de surface : cure tardive ou vent chaud → commencer la cure plus tôt et brumiser la surface.
• Arrêts fréquents de la machine : mauvaise coordination des livraisons → améliorer la continuité du malaxage et des livraisons.
• Liste de contrôle : alignement/nivellement, base uniforme, production et livraison régulières, déplacement continu de la machine, vibration suffisante, texturation et cure en temps utile.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 11: Diapositive 8. Notes à l’intention de l’enseignant
Chaussées en béton PCC, réglage de la machine de pavage, cure, texturation, diagnostic des défauts | Voie d’accès en béton d’une gare routière au Cameroun
• Vérifier si les étudiants distinguent les problèmes de mélange des problèmes d’équipement et comprennent que la cure est déterminante pour la durabilité.
• Erreurs fréquentes : ajouter de l’eau pour améliorer l’ouvrabilité sans tenir compte de la résistance ; négliger le moment du sciage ; se concentrer uniquement sur l’aspect de surface.
• Prolongement : le béton PCC serait-il préférable à l’enrobé bitumineux dans les zones fortement sollicitées d’une gare routière ? Pourquoi ?
AfroTrans — Road Construction | Exercise 12
MSc Road Transportation Systems Engineering