## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Sélection de la source de granulats
Exercice 5
Exercice en groupe | Durée estimée : 90 minutes
Thème : Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport
Contexte local : Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
Exercice en classe prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• Comparez les sources de granulats pour la construction routière.
• Évaluez la durabilité, la forme, le traitement et le transport.
• Sélectionnez des granulats adaptés aux enrobés bitumineux et aux couches de base.
• Justifiez le choix des matériaux au regard des contraintes locales.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• Une entreprise de travaux routiers a accès à deux sources locales de granulats : du gravier alluvionnaire provenant d’une rivière voisine et du basalte concassé provenant d’une carrière plus éloignée.
• La route supportera un trafic modéré de poids lourds et devra offrir de bonnes performances pendant les saisons des pluies.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail demandé aux étudiants
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
1. Comparez les deux sources de granulats.
2. Déterminez quel matériau convient le mieux à la formulation d’un enrobé bitumineux.
3. Déterminez quel matériau peut être utilisé en couche de fondation ou de sous-fondation.
4. Identifiez les traitements supplémentaires nécessaires.
5. Préparez une brève recommandation d’approvisionnement.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / matériaux
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• Hypothèse : le matériau de rivière peut contenir de l’argile et des matières organiques après une crue.
Paramètre | Gravier alluvionnaire | Basalte concassé
───────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────
Distance au chantier | 8 km | 45 km
Forme des grains | Arrondie | Anguleuse
Durabilité prévue | Moyenne | Élevée
Traitement requis | Lavage; concassage éventuel | Calibrage; lavage
Coût de transport | Faible | Élevé
Disponibilité | Saisonnière | Stable
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• 15 min — tableau comparatif en groupe.
• 15 min — choix pour l’enrobé bitumineux.
• 25 min — choix pour fondation/sous-fondation.
• 25 min — recommandation du groupe.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• Le basalte concassé est préférable pour les enrobés bitumineux, car les particules anguleuses améliorent l’emboîtement.
• Le gravier alluvionnaire peut convenir aux couches inférieures s’il est lavé, contrôlé et éventuellement concassé.
• Le gravier alluvionnaire est moins coûteux, mais le risque lié à la qualité est plus élevé.
• La décision finale exige des essais de granulométrie, de teneur en argile, d’abrasion et de résistance à l’altération.
• Recommandation d’approvisionnement : utiliser le basalte pour la couche de roulement et les couches de base en enrobé ; réserver le gravier alluvionnaire traité à certaines sous-fondations, après contrôle qualité.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes à l’intention de l’enseignant
Granulats, origine des roches, traitement, coût du transport | Construction d’une route près d’une rivière et d’une carrière en RDC
• Vérifiez si les étudiants prennent en compte à la fois le coût du transport et les performances.
• Erreurs fréquentes : choisir uniquement le matériau le moins cher ; ignorer la forme des grains ; oublier le risque de contamination.
• Discussion : dans quels cas l’utilisation de matériaux locaux est-elle justifiée ? Comment les essais en laboratoire peuvent-ils réduire les risques de construction ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 5
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier