## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Mélange de deux stocks de granulats
Exercice 6
Exercice individuel avec discussion en groupe | Durée estimée : 90 minutes
Sujet : granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition
Contexte local : enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
Exercice pédagogique prêt pour PowerPoint
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• Calculer la granulométrie combinée des granulats.
• Comparer la granulométrie aux limites spécifiées.
• Comprendre le rôle du mélange des stocks de granulats.
• Déterminer si un mélange est acceptable.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• Une centrale d’enrobage à Douala dispose de deux stocks de granulats.
• L’entrepreneur propose un mélange : 60 % de pierre concassée et 40 % de sable.
• Les étudiants doivent vérifier si le mélange respecte une enveloppe granulométrique simplifiée.
• Données supposées à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 7: Diapositive 4. Travail des étudiants
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
1. Calculez le pourcentage passant du mélange combiné.
2. Comparez les résultats aux limites spécifiées.
3. Indiquez pour chaque tamis : conforme/non conforme.
4. Décidez si le mélange peut être accepté.
5. Proposez une correction si le mélange est non conforme.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 8: Diapositive 5. Données / matériaux
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• Formule : p = A × a + B × b, où A et B sont les pourcentages passants de chaque stock, et a et b les fractions décimales dans le mélange.
• Mélange : 60 % pierre concassée, 40 % sable.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier
Tamis | Pierre conc. | Sable | Lim. min. | Lim. max. ---------|--------------|-------|-----------|---------- 12.5 mm | 100 | 100 | 90 | 100 9.5 mm | 82 | 100 | 70 | 95 4.75 mm | 45 | 98 | 40 | 70 2.36 mm | 20 | 90 | 25 | 55 0.075 mm | 3 | 8 | 3 | 8

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• 30 min — calculs individuels.
• 25 min — comparaison en binômes.
• 25 min — interprétation en groupe.
• 5 min — vérification des réponses en classe.
• 5 min — conclusion de l’enseignant.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• 12.5 mm: 100×0.6 + 100×0.4 = 100 → conforme.
• 9.5 mm: 82×0.6 + 100×0.4 = 89.2 → conforme.
• 4.75 mm: 45×0.6 + 98×0.4 = 66.2 → conforme.
• 2.36 mm: 20×0.6 + 90×0.4 = 48.0 → conforme.
• 0.075 mm: 3×0.6 + 8×0.4 = 5.0 → conforme.
• Décision : le mélange est acceptable selon les limites simplifiées.
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier

## Slide 11: Diapositive 8. Notes à l’enseignant
Granulométrie des granulats, mélange des stocks, formule de composition | Enrobé bitumineux pour une route urbaine à Douala, Cameroun
• Vérifiez si les étudiants utilisent correctement les fractions décimales et contrôlent chaque tamis.
• Erreurs fréquentes : utiliser 60 au lieu de 0.60 ; ne vérifier qu’un seul tamis ; supposer que la granulométrie est acceptable d’après l’aspect visuel.
• Prolongement : quels risques apparaissent si l’on utilise trop de sable naturel ?
AfroTrans — Construction routière | Exercice 6
MSc Ingénierie des systèmes de transport routier