## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Choix d’un liant bitumineux pour utilisation sur chantier
Exercice 8
Exercice en groupe | Durée estimée : 90 minutes
Thème : liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation
Contexte local : réhabilitation routière par étapes en RDC
Exercice en classe prêt à l’emploi dans PowerPoint
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 5: Diapositive 2. Objectifs d’apprentissage
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• Distinguer le bitume routier, le bitume fluidifié et l’émulsion.
• Choisir le liant adapté aux différentes opérations de construction.
• Expliquer la différence entre les termes bitume et goudron.
• Évaluer les incidences environnementales et sécuritaires.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 6: Diapositive 3. Contexte / étude de cas
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• Une entreprise réhabilite une section de route revêtue près de Butembo.
• Trois opérations sont prévues : liaison d’une nouvelle couche bitumineuse à une chaussée existante ; traitement d’une base granulaire non liée avant revêtement ; production d’enrobé à chaud en centrale.
• Les étudiants doivent sélectionner des liants appropriés.
• Données hypothétiques à des fins pédagogiques.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 7: Diapositive 4. Travail des étudiants
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
1. Associez chaque opération sur chantier à un liant.
2. Expliquez pourquoi ce produit convient.
3. Identifiez un risque de construction pour chaque opération.
4. Expliquez pourquoi « bitume » et « goudron » ne doivent pas être employés comme synonymes.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 8: Diapositive 5. Données / matériaux
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• Contraintes : climat chaud, équipements de sécurité limités, réouverture rapide à la circulation et protection de l’environnement requise.
Opérations | Produits disponibles
───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────
A. Accrochage entre couches bitumineuses | 1. Bitume routier
B. Imprégnation d’une base granulaire | 2. Émulsion bitumineuse
C. Liant pour enrobé à chaud | 3. Bitume fluidifié lent
| 4. Goudron de houille
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 9: Diapositive 6. Organisation du travail
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• 10 min — appariement en groupe.
• 30 min — préparation de la justification.
• 20 min — identification des risques.
• 20 min — discussion en classe.
• 10 min — synthèse de l’enseignant.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 10: Diapositive 7. Réponse attendue / solution
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• Association recommandée : A. Couche d’accrochage — émulsion bitumineuse.
• B. Couche d’imprégnation — bitume fluidifié à prise lente ou émulsion adaptée, selon les spécifications locales.
• C. Liant pour enrobé à chaud — bitume routier.
• Le goudron de houille n’est pas recommandé comme liant routier courant ; son origine et son comportement chimique diffèrent.
• Principaux risques : excès d’accrochage causant glissement ou ressuage ; imprégnation insuffisante réduisant l’adhérence ; classe de bitume inadaptée diminuant la résistance à l’orniérage ou à la fissuration.
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering

## Slide 11: Diapositive 8. Notes de l’enseignant
Liants bitumineux, bitume routier, bitumes fluidifiés, émulsions, couches d’accrochage/d’imprégnation | Réhabilitation routière par étapes en RDC
• Vérifier que les étudiants comprennent la fonction, et pas seulement le nom des produits.
• Erreurs fréquentes : choisir du bitume routier pour l’accrochage sans considérer la mise en œuvre ; confondre goudron et bitume ; ignorer le temps de séchage.
• Prolongement : comment de fortes pluies modifieraient-elles le calendrier d’application des couches d’imprégnation ou d’accrochage ?
AfroTrans — Road Construction | Exercise 8
MSc Road Transportation Systems Engineering