## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Projet 01. Plan de collecte de données PMS
• Type d'exercice : exercice mixte
• Durée estimée : 90 minutes
• Sujet du cours : Système de gestion des chaussées et collecte de données d'entrée

## Slide 5: Objectifs d'apprentissage
• Identifier les données nécessaires et supplémentaires pour la gestion des chaussées.
• Préparer un plan d'inspection simple sur le terrain pour un tronçon de route.
• Choisir des méthodes de collecte de données peu coûteuses et adaptées aux ressources matérielles limitées.
• Expliquez pourquoi une mise à jour périodique est requise.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route rurale de 4,0 km relie les villages avec un marché hebdomadaire près de Dschang.
• Le premier 1,5 km est asphalté; les 2,5 km restants sont constitués de gravier/latérite.
• Pendant la saison des pluies, les problèmes de drainage et les nids-de-poule réduisent l'accessibilité.
• La municipalité souhaite un premier inventaire simple pour la planification de l'entretien futur.

## Slide 7: Tâche de l'étudiant
• 1. Énumérez les données minimales nécessaires avant l'inspection.
• 2. Définir les sections d'inspection et les règles de marquage.
• 3. Sélectionnez les observations de terrain et les mesures simples.
• 4. Proposer comment les données doivent être enregistrées et mises à jour.
• 5. Préparer un plan d'inspection d'une page pour la municipalité.

## Slide 8: Données / matériaux
• Données supposées à des fins pédagogiques :
• Longueur de la route : 4,0 km ; trafic : 250 véhicules/jour ; circulation fréquente de motos.
• Outils disponibles : smartphone, mètre ruban, application GPS, formulaires papier, appareil photo.
• Résultats requis : identifiant du tronçon, type de revêtement, dégradation principale, état du drainage, photographies, degré d’urgence de l’entretien.
• Longueur de tronçon suggérée : 200 m pour la partie revêtue et 500 m pour la partie non revêtue.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail individuel : 20 min — identifier les données nécessaires.
• Travail de groupe : 35 min — préparer le plan d'inspection.
• Discussion en classe : 25 min — comparer les plans.
• Rapport : 10 minutes – chaque groupe indique une amélioration clé.

## Slide 10: Réponse/solution attendue
• Données minimales : emplacement, longueur, type de surface, largeur, fonction de circulation, photos, type de dommage, état du drainage.
• Les sections doivent être clairement marquées par un chaînage ou des points GPS.
• Utilisez une note simple : bon / passable / mauvais / critique.
• Mise à jour après chaque saison des pluies et après de gros travaux d'entretien.
• Prioriser les sections présentant des problèmes de drainage, des nids-de-poule, des ornières et des accès aux services publics.

## Slide 11: Notes de l'enseignant
• Vérifiez si les étudiants distinguent les données indispensables des données complémentaires.
• Erreur typique : collecter trop de données sans objectif clairement défini.
• Point clé de la discussion : qualité des données au regard des ressources disponibles.
• Prolongement : demandez aux étudiants comment le plan évoluerait si un drone ou un déflectomètre à masse tombante était disponible.