## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Projet 02. Priorisation de l’entretien
• Type d’exercice : exercice de prise de décision en groupe
• Durée estimée : 90 minutes
• Thème du cours : priorisation sous contraintes budgétaires

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Classer les tronçons routiers selon l’urgence des travaux d’entretien.
• Arbitrer entre l’état technique, la fonction de la route et le budget disponible.
• Justifier les choix d’entretien de manière transparente.
• Reconnaître les arbitrages entre sécurité, accessibilité et coût.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une agence routière locale à Beni doit entretenir quatre tronçons.
• Le budget ne permet pas de réaliser tous les travaux.
• L’agence doit préserver l’accès à un hôpital et au marché pendant la saison des pluies.
• Les étudiants jouent le rôle du comité de planification de l’entretien.

## Slide 7: Tâche des étudiants
• 1. Calculer un score de priorité simple.
• 2. Sélectionner les interventions dans la limite du budget disponible.
• 3. Expliquer quel tronçon est reporté et pourquoi.
• 4. Préparer une brève justification destinée à la communication publique.

## Slide 8: Données / supports
• Formule de notation retenue : Priorité = urgence technique + importance sociale + vulnérabilité aux pluies.
• Notes : 1 = faible, 2 = moyen, 3 = élevé.
• Budget : 50,000 USD.
• S1 accès à l’hôpital : urgence 3, importance 3, pluies 3, coût 30,000.
• S2 route en gravier vers le marché : urgence 2, importance 3, pluies 3, coût 25,000.
• S3 accès à la zone industrielle : urgence 3, importance 2, pluies 2, coût 35,000.
• S4 rue résidentielle : urgence 2, importance 1, pluies 2, coût 15,000.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail en groupe : 25 min — notation et décision budgétaire.
• Jeu de rôle : 25 min — ingénieur, maire, représentant de la communauté.
• Présentation : 25 min — ensemble de travaux retenu et justification.
• Synthèse de l’enseignant : 15 min — lien avec la priorisation du PMS.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Notes : S1 = 9 ; S2 = 8 ; S3 = 7 ; S4 = 5.
• Meilleur ensemble possible : S1 + S4 = 45,000 USD ; il protège l’accès à l’hôpital et un tronçon résidentiel moins coûteux.
• Autre ensemble possible : S2 + S4 = 40,000 USD ; il améliore davantage l’accès au marché, mais reporte l’accès à l’hôpital, ce qui est difficile à justifier.
• Recommandation du modèle : financer d’abord S1 ; affecter le solde à S4 ou à des travaux temporaires urgents sur S2.
• Les tronçons reportés nécessitent un suivi et des mesures temporaires de sécurité.

## Slide 11: Notes pour l’enseignant
• Observer si les étudiants appliquent la formule de manière cohérente.
• Erreur fréquente : ne retenir que l’urgence technique et ignorer l’importance sociale.
• Point clé de la discussion : la priorisation relève non seulement de l’ingénierie, mais aussi de la gestion des services publics.
• Prolongement : introduire une pression politique et demander comment préserver la transparence.