## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Projet 04. Calendrier du cycle de vie
• Type d’exercice : calcul individuel + débat en classe
• Durée estimée : 45 minutes
• Thème du cours : cycle de vie des chaussées et calendrier de réhabilitation

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Interpréter la dégradation de l’état de la chaussée au fil du temps.
• Comparer l’entretien préventif précoce à une réhabilitation différée.
• Effectuer une comparaison simple des coûts.
• Justifier le calendrier d’entretien selon la logique du cycle de vie.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route régionale revêtue d’enrobé est encore dans un état acceptable, mais se dégrade rapidement.
• Les décideurs préfèrent reporter les travaux, car les dommages actuels ne sont pas encore importants.
• Les ingénieurs soutiennent qu’une intervention précoce coûte moins cher.
• Les étudiants préparent un argumentaire technique en faveur d’un entretien précoce.

## Slide 7: Travail demandé aux étudiants
• 1. Comparer deux stratégies d’intervention.
• 2. Calculer le coût total pour 10 000 m².
• 3. Identifier les conséquences non monétaires du report.
• 4. Préparer une recommandation en deux phrases à l’intention de l’autorité routière.

## Slide 8: Données / supports
• Données supposées à des fins pédagogiques :
• Superficie : 10 000 m².
• Stratégie A maintenant : colmatage des fissures + enduit superficiel = 0.20 + 0.90 USD/m².
• Stratégie B dans 4 ans : réparations lourdes + couche de renforcement en HMA = 1.50 + 5.80 USD/m².
• État attendu en cas de report : d’acceptable à mauvais/très mauvais.
• Facteurs non monétaires : sécurité, temps de parcours, coûts pour les usagers de la route, accès aux marchés.

## Slide 9: Organisation du travail
• Calcul individuel : 10 min.
• Vérification en binôme : 5 min.
• Débat en classe : 20 min — « reporter » contre « entretenir maintenant ».
• Synthèse de l’enseignant : 10 min — principes du cycle de vie.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Stratégie A : (0.20 + 0.90) × 10 000 = 11 000 USD.
• Stratégie B : (1.50 + 5.80) × 10 000 = 73 000 USD.
• Dans cet exemple simplifié, l’intervention différée coûte environ 6.6 fois plus cher.
• Recommandation : appliquer dès maintenant un entretien préventif si la capacité structurelle reste suffisante ; surveiller l’état après le traitement.
• Effets non monétaires du report : sécurité réduite, coûts d’exploitation des véhicules plus élevés, accessibilité dégradée pendant la saison des pluies.

## Slide 11: Notes à l’intention de l’enseignant
• Vérifier si les étudiants utilisent correctement les unités de superficie.
• Erreur fréquente : comparer les coûts unitaires sans tenir compte de la superficie totale traitée.
• Point clé de la discussion : un traitement précoce n’est justifié que si la chaussée demeure structurellement adaptée.
• Approfondissement : intégrer l’actualisation ou l’incertitude concernant la durée de vie résiduelle de la chaussée.