## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Projet 03. Sélection des traitements
• Type d’exercice : exercice mixte
• Durée estimée : 90 minutes
• Thème du cours : traitements d’entretien et de réhabilitation des chaussées bitumineuses

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Associer les traitements de surface aux besoins de la chaussée.
• Distinguer l’entretien préventif de la réhabilitation structurelle.
• Reconnaître quand une réparation préalable au renforcement est nécessaire.
• Justifier le choix du traitement par des arguments techniques et budgétaires.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route interurbaine revêtue près de Douala supporte un trafic de camions et d’autobus.
• La surface vieillit, mais certains tronçons présentent des dégradations structurelles plus graves.
• L’organisme envisage un enduit de scellement, un enduit superficiel gravillonné, un microrevêtement, une couche de renforcement en enrobé à chaud ou une réparation locale.
• Les étudiants choisissent des ensembles de traitements pour quatre courts tronçons.

## Slide 7: Travail demandé aux étudiants
• 1. Diagnostiquer l’objectif principal du traitement pour chaque tronçon.
• 2. Sélectionner une option de traitement.
• 3. Déterminer si un prétraitement est nécessaire.
• 4. Justifier pourquoi un traitement de surface moins coûteux peut être suffisant ou non.

## Slide 8: Données / supports
• Description supposée des tronçons :
• A : surface oxydée, aucune dégradation structurelle, fines fissures mineures.
• B : faible adhérence et granulats polis, sans orniérage.
• C : orniérage moyen et nids-de-poule isolés aux arrêts d’autobus.
• D : remontée de fissures au-dessus d’anciennes dalles en béton.
• Traitements disponibles : enduit de scellement, enduit superficiel gravillonné, coulis bitumineux, microrevêtement/reprofilage des ornières, scellement des fissures, couche de renforcement en enrobé à chaud, réparation des dalles.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail individuel : 25 min — premier choix de traitement.
• Travail en groupe : 40 min — convenir d’un tableau des traitements.
• Courte présentation : 15 min — un tronçon par groupe.
• Synthèse de l’enseignant : 10 min — logique préventive et logique de réhabilitation.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• A : enduit de scellement ou enduit léger ; objectif : ralentir le vieillissement et colmater les fissures mineures.
• B : enduit superficiel gravillonné ou traitement de surface adapté ; objectif : améliorer l’adhérence et la texture.
• C : réparation locale des nids-de-poule et reprofilage des ornières/microrevêtement ; en cas de défaillance structurelle, effectuer un diagnostic détaillé avant le renforcement.
• D : scellement des fissures/traitement préalable au renforcement, couche antifissuration ou couche de renforcement en enrobé à chaud avec dispositif contre la remontée de fissures.
• Règle essentielle : ne pas appliquer un traitement superficiel mince sur une défaillance structurelle ou un défaut de drainage non résolu.

## Slide 11: Notes à l’intention de l’enseignant
• Vérifier si les étudiants distinguent le traitement des symptômes de celui des causes.
• Erreur fréquente : choisir une couche de renforcement pour chaque problème.
• Point clé de discussion : le traitement le moins coûteux n’est pas toujours rentable s’il est appliqué trop tard ou à une dégradation inadaptée.
• Prolongement : ajouter les coûts unitaires et demander un ensemble de traitements optimisé selon le budget.