## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Exercice 5. Classification de l’état de la chaussée
• Type d’exercice : calcul individuel + interprétation en groupe
• Durée estimée : 120 minutes
• Thème du cours : valeurs, classes et niveaux d’état

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Utiliser une échelle simple de valeur d’état de 0 à 100.
• Attribuer les classes d’état de chaussée A à D.
• Déterminer les niveaux souhaité, d’alerte et critique.
• Identifier les paramètres dominants pour la planification de l’entretien.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Un tronçon de voirie municipale à Kinshasa est inspecté avant la saison des pluies.
• La route est importante pour les bus et l’accès à un centre de santé.
• L’autorité souhaite une méthode de classification transparente pour la prise de décision.
• Les étudiants reçoivent des valeurs d’état simplifiées.

## Slide 7: Tâche des étudiants
• 1. Attribuez la classe A, B, C ou D à chaque paramètre.
• 2. Attribuez le niveau d’état : souhaité, d’alerte ou critique.
• 3. Identifiez le paramètre dominant.
• 4. Indiquez s’il faut prévoir un entretien courant, un diagnostic détaillé ou une réhabilitation urgente.

## Slide 8: Données / ressources
• Données hypothétiques à des fins pédagogiques :
• Seuils de classe : A = 80-100 ; B = 60-79 ; C = 40-59 ; D = 0-39.
• Niveaux : A-B = souhaité ; C = alerte ; D = critique.
• Paramètres : fissures = 55 ; état relatif à la profondeur des ornières = 35 ; adhérence = 62 ; uni longitudinal = 48 ; drainage = 30.
• Ordre de priorité : drainage, orniérage, adhérence, fissures, uni.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail individuel : 30 min — classez les paramètres.
• Vérification en binôme : 30 min — comparez les résultats.
• Travail en groupe : 30 min — convenez du paramètre dominant et de la recommandation.
• Discussion : 30 min — comparez la logique de décision.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Fissures : 55 = C / alerte.
• Orniérage : 35 = D / critique.
• Adhérence : 62 = B / souhaité.
• Uni : 48 = C / alerte.
• Drainage : 30 = D / critique.
• Paramètre dominant : le drainage, car il est critique et prioritaire.
• Décision : correction urgente du drainage et diagnostic détaillé avant la réhabilitation structurelle.

## Slide 11: Notes de l’enseignant
• Vérifiez si les étudiants confondent la valeur d’état avec une mesure physique.
• Erreur fréquente : sélectionner uniquement la valeur la plus faible, sans tenir compte des règles de priorité.
• Point clé de discussion : le paramètre dominant guide l’action, pas seulement le compte rendu.
• Prolongement : demandez aux étudiants comment le résultat change si la valeur du drainage passe à 65.