## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Laboratoire 03. Diagnostic du drainage pluvial
• Type d’exercice : exercice mixte
• Durée estimée : 120 minutes
• Thème du cours : drainage et entretien en climat tropical

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Expliquer comment l’eau accélère la dégradation des routes revêtues et non revêtues.
• Identifier les signes visibles d’un drainage insuffisant.
• Choisir des interventions de drainage immédiates et à moyen terme.
• Relier les défaillances du drainage à la sécurité et à l’accessibilité.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route de 2.2 km relie une école, un centre de santé et un marché dans une zone vallonnée.
• Lors de fortes pluies, l’eau s’écoule sur la chaussée et traverse les accotements.
• Les accidents de motocyclistes augmentent à proximité des sections boueuses.
• Ce mois-ci, l’autorité locale ne dispose de fonds que pour de petits travaux de drainage.

## Slide 7: Travail des étudiants
• 1. Identifier les dégradations probablement liées à l’eau sur les sections revêtues et non revêtues.
• 2. Dessiner une coupe simple montrant les trajectoires d’écoulement souhaitées.
• 3. Hiérarchiser trois actions immédiates avant la prochaine tempête.
• 4. Proposer deux interventions à moyen terme pour le plan annuel d’entretien.

## Slide 8: Données / matériel
• Observations supposées :
• Section revêtue : fissures de rive, nids-de-poule près d’un fossé latéral obstrué, faible adhérence sous la pluie.
• Section non revêtue : orniérage, nids-de-poule, fines glissantes, ravines d’érosion.
• Ressources disponibles : équipe d’ouvriers, outils manuels, un petit camion, gravier local, aucun essai en laboratoire.
• Budget : suffisant pour curer les fossés, recharger localement en gravier, nettoyer un petit dalot et débroussailler.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail individuel : 30 min — identifier les mécanismes.
• Travail en groupe : 40 min — coupe transversale et actions prioritaires.
• Discussion : 40 min — défendre les priorités.
• Synthèse de l’enseignant : 10 min — faire le lien avec le PMS et la planification de l’entretien.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Actions immédiates : curer les fossés et les dalots ; rétablir le dévers transversal/bombement ; enlever la végétation ; combler les nids-de-poule dangereux avec un matériau approprié compacté.
• Actions à moyen terme : améliorer les fossés latéraux, ajouter/réparer des dalots, reprofiler la section non revêtue, ajouter une couche de roulement en latérite/gravier, stabiliser les accotements.
• Principe essentiel : évacuer l’eau de la chaussée et empêcher son infiltration dans les couches de chaussée.
• Lien avec la sécurité : surface mouillée, boue, ornières et nids-de-poule accroissent les risques pour les motocyclistes et les piétons.

## Slide 11: Notes pour l’enseignant
• Observer si les étudiants donnent la priorité au drainage avant les réparations de surface.
• Erreur courante : combler les nids-de-poule sans corriger la source d’eau.
• Point clé de la discussion : « drainage, drainage, drainage » comme exigence pour les chaussées souples.
• Prolongement : demander aux étudiants de concevoir une liste de contrôle simple pour l’inspection des dalots.