## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Laboratoire 01. Identification des dégradations de chaussée
• Type d’exercice : exercice individuel + vérification en groupe
• Durée estimée : 90 minutes
• Thème du cours : identification des dégradations des chaussées bitumineuses

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Reconnaître les dégradations courantes des chaussées bitumineuses.
• Distinguer les fissurations liées aux charges de celles non liées aux charges.
• Relier les dégradations visibles à leurs causes techniques probables.
• Choisir la première question diagnostique pour chaque dégradation.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une route urbaine à Goma dessert un hôpital, des mototaxis et des véhicules de livraison.
• Après de fortes pluies, les habitants signalent plusieurs dégradations.
• L’autorité routière dispose de photos, mais de peu d’équipements de mesure.
• Les étudiants jouent le rôle d’une équipe d’inspection de premier niveau.

## Slide 7: Travail des étudiants
• 1. Classer chaque dégradation décrite.
• 2. Indiquer s’il s’agit principalement de fissuration, de déformation, de désagrégation ou d’un problème d’adhérence.
• 3. Identifier deux causes probables.
• 4. Proposer une observation supplémentaire sur le terrain avant de choisir une intervention d’entretien.

## Slide 8: Données / matériel
• Descriptions supposées des dégradations :
• A : fissures interconnectées dans la bande de roulement, évoluant ensuite en nids-de-poule.
• B : fissures transversales à intervalles réguliers sur toute la voie.
• C : surface bitumineuse brillante offrant une faible adhérence sous la pluie.
• D : perte de granulats à la surface.
• E : dépressions longitudinales dans les bandes de roulement près d’un arrêt de bus.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail individuel : 30 min — classer A à E.
• Travail en binôme : 20 min — comparer les classifications.
• Travail en groupe : 30 min — convenir des causes probables.
• Discussion en classe : 10 min — l’enseignant présente les réponses types.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• A : fissuration par fatigue / faïençage — charges lourdes répétées, portance insuffisante, mauvais drainage.
• B : fissuration thermique — liant rigide, sensibilité aux variations de température, vieillissement.
• C : ressuage ou polissage des granulats — adhérence réduite, macrotexture/microtexture insuffisante.
• D : désagrégation superficielle — faible compacité en place, manque de fines, liant vieilli.
• E : orniérage — sol support ou couche de base insuffisants, excès de liant, freinages intenses ou trafic à l’arrêt.

## Slide 11: Notes à l’intention de l’enseignant
• Vérifier si les étudiants s’appuient sur les indices de dégradation plutôt que sur des suppositions.
• Erreur fréquente : qualifier toute fissure de « fissuration par fatigue ».
• Point clé de la discussion : le drainage peut contribuer à plusieurs types de dégradations.
• Prolongement : introduire des niveaux de gravité et demander quelles dégradations exigent une intervention urgente.