## Slide 2: Road Transportation Systems Engineering Development in the Sub-Saharan Africa – Modern EU Master Programme & Capacity Building

## Slide 4: Laboratoire 02. Classification des routes non revêtues
• Type d’exercice : exercice en groupe
• Durée estimée : 90 minutes
• Thème du cours : routes locales non revêtues

## Slide 5: Objectifs d’apprentissage
• Classer les routes non revêtues selon leur praticabilité et leur niveau de service.
• Identifier le rôle de la plate-forme, de la couche de fondation et de la couche de roulement.
• Associer les matériaux locaux à leur fonction routière.
• Expliquer pourquoi le type de route influe sur les besoins d’entretien.

## Slide 6: Contexte / étude de cas
• Une autorité de district gère trois liaisons rurales :
• Route A : piste agricole saisonnière utilisée principalement par des tracteurs.
• Route B : route d’accès au village empruntée quotidiennement par des motos et de petites voitures.
• Route C : piste naturelle non aménagée en terrain vallonné.
• L’autorité demande quelles routes nécessitent une planification formelle de l’entretien.

## Slide 7: Travail demandé aux étudiants
• 1. Classez les routes A, B et C.
• 2. Complétez le tableau : type de route, accès prévu des véhicules, niveau d’entretien, risque principal.
• 3. Affectez les matériaux aux couches : sol compacté, grave latéritique, grave naturelle, remblai local amélioré.
• 4. Recommandez une amélioration peu coûteuse pour chaque route.

## Slide 8: Données / matériaux
• Options de classification : piste naturelle ; route en terre ; route non revêtue aménagée.
• Options de matériaux : sol local traité/non traité ; grave latéritique ; grave naturelle ; sable stabilisé.
• Contraintes supposées : pas d’asphalte, budget limité, une niveleuse disponible deux fois par an.
• Climat : longue saison des pluies, avec de fortes précipitations et un risque d’érosion.

## Slide 9: Organisation du travail
• Travail en groupe : 35 min — classification et tableau.
• Vérification interne par les pairs : 20 min — un autre groupe examine le tableau.
• Discussion : 25 min — comparaison des conséquences sur l’entretien.
• Restitution : 10 min — une recommandation par groupe.

## Slide 10: Réponse attendue / solution
• Route A : route en terre — usage saisonnier, entretien saisonnier, risque lié au drainage et à la praticabilité.
• Route B : route non revêtue aménagée — accès quotidien des véhicules ordinaires, entretien courant et périodique.
• Route C : piste naturelle — aucune surface aménagée, très faible maîtrise des temps de trajet et de la praticabilité.
• La grave latéritique/naturelle peut servir de couche de roulement ou de couche de base ; le sol local compacté/remblai amélioré contribue à la couche de fondation/plate-forme.
• Les améliorations doivent d’abord porter sur le drainage, le reprofilage, le bombement et la stabilisation des matériaux locaux.

## Slide 11: Notes à l’intention de l’enseignant
• Vérifiez que les étudiants comprennent que « non revêtue » ne désigne pas une catégorie uniforme.
• Erreur courante : proposer de l’asphalte sans tenir compte du budget ni des capacités d’entretien.
• Point clé : la praticabilité routière relève de la gestion, pas seulement de la construction.
• Prolongement : demandez comment la classification évolue si le volume de trafic double.