## Slide 1: Recherche et analyse dans le domaine des transports
Module 5 : Thèmes avancés et études de cas
Laboratoire 14 : Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 3: Table des matières
Section 0 : Objectifs et résultats d'apprentissage | 3
0.1. Objectifs | 4
0.2. Résultats d'apprentissage | 5
Section 1 : Récapitulatif : Mobilité urbaine intelligente (Cours n° 22) | 7
1.1. Récapitulatif – Qu'est-ce que la mobilité intelligente ? | 8
Section 2 : Fondements conceptuels | 10
2.1. Les défis de la mobilité urbaine | 11
2.2. Solutions intelligentes dans les transports publics | 12
 | 13
Section 3 : Conception et configuration de la simulation (pratique) | 14
3.1. Outils, fichiers et scénario | 15
3.2. Activité 1 : Référence statique | 
3.3. Activité 2 : Politique d'espacement intelligent | 
Section 4 : Défis et opportunités | 16
4.1. Défis liés à la mise en œuvre | 18
4.2. Opportunités dans le domaine de la mobilité intelligente | 19
Section 4 : Devoirs à la maison | 20
4.1. Tâches assignées | 21
4.2. Structure et remise du rapport | 25
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Laboratoire 14 : Analyse coûts-avantages

## Slide 4
Section 00 :
Objectifs et résultats d'apprentissage
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 5: 0. Objectifs et acquis d'apprentissage
Numéro de section | Activité | Outil(s) | Type d'activité | Activité réalisée par | Durée
0 | Objectifs, portée du laboratoire | Diapositives | Présentation | Enseignant | 10 minutes
1 | Récapitulatif : qu'est-ce que la « mobilité intelligente » et pourquoi est-elle importante ? | Diapositives | Présentation | Enseignant | 10 minutes
2 | Présentation et configuration du notebook : paramètres, mode d'exécution, emplacement d'enregistrement des résultats/graphiques | Colab (Python) | Démonstration | Enseignant + Élève | 10 minutes
2 | Expérience guidée par l'enseignant : exécuter des programmes statiques et intelligents ; enregistrer les indicateurs clés de performance ; discuter des conclusions rapides | Colab (Python) | Démonstration | Enseignant + Étudiant | 25 minutes
2 | Activité élève A : balayage contrôlé des paramètres (par exemple, intervalle, capacité, fenêtre de pointe) avec tableau KPI + 1 graphique | Colab (Python) | Démonstration + pratique | Étudiant | 25 minutes
2 | Activité élève B : test de résistance/vérification de l'équité (choc de la demande ou arrêts inégaux) ; comparer le pire arrêt d'attente | Colab (Python) | Démonstration + présentation | Étudiant | 25 minutes
3 | Partage rapide et synthèse des défis/opportunités | Diapositives | Présentation | Enseignant | 15 min
4 | Résumé et consignes pour les devoirs | Diapositives | Présentation | Enseignant | 10 min
0.1. Objectifs
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 6: 0. Objectifs et acquis d'apprentissage
À l'issue de cette session pratique, les étudiants seront en mesure de :
  Décrire comment la planification intelligente répond aux défis de la mobilité urbaine et définir les indicateurs clés de performance (KPI) que nous utilisons (temps d'attente moyen/maximal et 95e centile, taux d'occupation, nombre de passagers desservis, indicateurs des arrêts les plus fréquentés).
  Exécuter et reproduire le simulateur Python/Colab fourni (horaires de référence vs horaires intelligents) avec des graines fixes et des paramètres enregistrés.
  Calculer et visualiser les indicateurs clés de performance et interpréter les graphiques/tableaux pour les performances au niveau des itinéraires et des arrêts.
  Concevoir et exécuter des expériences contrôlées (balayages de paramètres) et des tests de résistance (chocs de demande/arrêts irréguliers) tout en conservant la reproductibilité des méthodes.
  Analyser les compromis entre efficacité et équité ; identifier quand le « smart » améliore les extrêmes par rapport à la simple moyenne.
  Évaluer les configurations alternatives et justifier les recommandations (quand préférer les intervalles statiques par rapport aux intervalles intelligents).
  Communiquer les résultats via une mini-présentation concise et un rapport court et reproductible (méthodes, résultats, discussion, limites).
  Réfléchir à l'éthique et à l'accessibilité : risques pour la vie privée dans les systèmes en temps réel, hypothèses transparentes et chiffres clairs/accessibles.
0.2. Résultats d'apprentissage
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 7
Section 01 :
Récapitulatif : Mobilité urbaine intelligente (Cours n° 22)
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 8: 1. Récapitulatif : Mobilité urbaine intelligente (Cours 22)
Intégration numérique : combine divers modes de transport (bus, métros, vélos, taxis) en une seule expérience utilisateur fluide.
Informations en temps réel : utilise des capteurs, le GPS et des applications mobiles pour fournir des mises à jour en direct sur les arrivées des bus, les niveaux de congestion et les itinéraires optimaux.
Systèmes centrés sur l'utilisateur : offre aux passagers un choix (par exemple, planification de trajets multimodaux, options de paiement) et s'adapte aux modèles de demande.
Automatisation et IA : intègre l'apprentissage automatique et l'IA pour optimiser la planification, prévoir la demande et gérer les flottes.
Accent mis sur la durabilité : vise à réduire les émissions, la consommation d'énergie et la congestion routière grâce à une planification intelligente et à des opérations efficaces.
La mobilité intelligente désigne l'utilisation des technologies numériques et de communication modernes pour créer des systèmes de transport urbain plus efficaces, intégrés et durables. Elle combine la prise de décision basée sur les données, l'automatisation et la connectivité pour répondre de manière dynamique aux besoins des navetteurs et à l'environnement urbain.
1.1. Récapitulatif – Qu'est-ce que la mobilité intelligente ?
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 9
Section 02 :
Fondements conceptuels
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 10: 2. Fondements conceptuels
Congestion routière : l'urbanisation rapide et l'augmentation du nombre de véhicules privés entraînent des retards chroniques, allongeant les temps de trajet et réduisant la productivité.
Retards dans les transports publics : les horaires fixes des bus ne permettent pas de répondre aux pics soudains de la demande, en particulier aux heures de pointe, ce qui entraîne une surcharge et de longs temps d'attente pour les passagers.
Capacité sous-utilisée : en dehors des heures de pointe, de nombreux bus circulent à capacité réduite, ce qui entraîne un gaspillage de carburant et de ressources opérationnelles.
Impact environnemental : la forte dépendance à l'égard des voitures et l'inefficacité des services de bus contribuent à d'importantes émissions de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique urbaine.
Problèmes d'équité : les horaires et les itinéraires fixes peuvent ne pas desservir toutes les communautés de manière égale, laissant les zones suburbaines et à faibles revenus mal desservies.
Les systèmes de transport urbain des villes modernes sont confrontés à une complexité et à des contraintes croissantes en raison de multiples défis interdépendants :
2.1. Défis liés à la mobilité urbaine
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 11: 2. Fondements conceptuels
Planification dynamique : utilise les données de demande en temps réel pour ajuster la fréquence des bus, en augmentant le déploiement de la flotte pendant les heures de pointe et en le réduisant pendant les périodes creuses. Cela permet de réduire les temps d'attente des passagers et d'optimiser la consommation d'énergie.
Prévision du nombre de passagers : en exploitant les données historiques et les données des capteurs, les modèles d'IA prédisent les tendances en matière de volume de passagers par arrêt, heure et jour. Cela permet d'anticiper la planification des horaires et la planification des capacités.
Algorithmes de routage optimisés : les outils de surveillance du trafic et de localisation GPS permettent de rediriger les bus en temps réel en fonction des niveaux d'encombrement, des fermetures de routes ou des perturbations, garantissant ainsi un minimum de retards.
Déploiement d'infrastructures intelligentes : des infrastructures avancées telles que les affichages d'informations en temps réel pour les passagers, la billetterie sans contact et les systèmes de localisation automatique des véhicules (AVL) améliorent l'expérience des passagers et la visibilité opérationnelle.
Intégration avec des plateformes multimodales : des liaisons fluides avec les services de vélos en libre-service, de métro et de VTC favorisent la connectivité du premier et du dernier kilomètre.
Opérations basées sur les données : les autorités de transport peuvent surveiller les performances, ajuster les services et effectuer des analyses de scénarios à l'aide de tableaux de bord de données.
Pour relever les défis complexes de la mobilité urbaine, les systèmes de transport intelligents appliquent toute une série d'innovations numériques :
2.2. Solutions intelligentes dans les transports publics
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 12
Section 03 :
Conception et configuration de la simulation
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 13: 3. Conception et configuration de la simulation
Plateforme : Google Colab (de préférence) ou Jupyter local (Python 3.10+).
Nom du fichier : Urban_Mobilities_and_Smart_Cities_Lab_Session.ipynb.
Bibliothèques : numpy, pandas, matplotlib (préinstallées sur Colab).
Contenu : cellules de paramètres (intervalles, période de pointe, capacité), cellule d'exécution, cellules de traçage/exportation.
Résultats : tableaux + graphiques de l'attente moyenne/maximale, des passagers desservis, des tendances horaires, carte thermique au niveau des arrêts.
Scénario :
3.1. Outils, fichiers et scénario
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Contexte : une seule ligne de bus desservant 20 arrêts entre le quartier central des affaires (CBD) et la banlieue. Heures de pointe le matin et le soir ; midi.
Question : Devrions-nous passer d'un intervalle statique à un intervalle intelligent pour gérer les heures de pointe sans surcharger le service en dehors des heures de pointe ?
Essai 1 (référence) : intervalle statique de 20 minutes toute la journée → enregistrement des indicateurs clés de performance.
Essai 2 (politique) : intelligent : 10 minutes aux heures de pointe, 20 minutes en dehors des heures de pointe → enregistrer les indicateurs clés de performance.
Comparaison : courbes d'attente horaires, équilibre d'occupation, temps d'attente le plus long (équité).

## Slide 14: 3. Conception et configuration de la simulation
3.2. Activité 1 — Référence statique
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Objectif : établir une base de référence reproductible à comparer à la politique intelligente.
Paramètres à définir (dans la cellule Paramètres) :
  simulation_time = 1440 (conserver tel quel)
  initial_bus_interval = 20 (intervalle statique ; base de référence)
  bus_capacity = 80 (conserver tel quel pour la base de référence)
  stop_positions = np.arange(0, 20, 1) (conserver tel quel)
  passenger_arrival_rate = 5 (conserver tel quel)
  np.random.seed(42) (déjà défini ; ne pas modifier)
Tâches des étudiants (étape par étape) :
  Redémarrer et exécuter tout pour garantir un état propre.
  Définir initial_bus_interval = 20 (laisser toutes les autres valeurs par défaut).
  Exécutez le notebook ; il affichera :
    combined_df avec les deux modes étiquetés dans la colonne type = « Static » ou « Smart ».
    summary_df avec le temps d'attente moyen/maximal et le nombre de passagers desservis pour les deux modes.
    Boxplot, graphique linéaire horaire et plusieurs visuels Smart uniquement.

## Slide 15: 3. Conception et configuration de la simulation
3.2. Activité 1 — Référence statique
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Éléments à représenter/interpréter (à l'aide des fonctions intégrées) :
  Boîte à moustaches « Comparaison des temps d'attente : statique vs intelligent » → lire la distribution statique.
  Graphique linéaire des temps d'attente moyens par heure (il superpose les deux ; veuillez lire la courbe statique).
  (Facultatif) Produisez une ligne statique uniquement en représentant à nouveau static_df si vous souhaitez obtenir un chiffre de référence clair.
Résultats attendus (référence) :
  Une ligne KPI intitulée Statique (à partir de summary_df).
  Un chiffre faisant référence à la base de référence statique (soit le graphique superposé, soit un graphique statique uniquement que vous générez).
  Une analyse de référence en 1 à 2 phrases (par exemple, « Static donne une attente moyenne de X, une attente maximale de Y ; les heures de pointe affichent les pics les plus importants »).
Remarque importante concernant ce cahier :
  Il simule automatiquement les deux modes pour tous les paramètres que vous définissez :
    Bus statiques : bus_times_static = np.arange(0, simulation_time, initial_bus_interval)
    Bus intelligents : bus_times_smart avec un intervalle réduit pendant les heures de pointe : interval = initial_bus_interval/2 si 480 <= t <= 1080, sinon initial_bus_interval (c'est-à-dire 08h00-18h00).
  Ainsi, pour l'activité 1, vous exécuterez une fois et lirez les résultats statiques à partir des sorties combinées.

## Slide 16: 3. Conception et configuration de la simulation
3.3. Activité 2 — Politique de distance de sécurité intelligente
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Objectif : tester une politique intelligente simple (service plus dense aux heures de pointe, moins dense en dehors des heures de pointe) par rapport à la base de référence statique.
Paramètres à définir (dans la même cellule Paramètres) :
  Ne modifiez pas initial_bus_interval (conservez la valeur 20 afin que Smart peak passe automatiquement à 10).
  Conservez bus_capacity, passenger_arrival_rate et seed inchangés pour un A/B équitable.
Ce que fait le notebook pour Smart :
  Il crée bus_times_smart où 08:00-18:00 (480-1080 minutes) utilise initial_bus_interval / 2.
  Exécute simulate(bus_times_smart, « Smart ») et fusionne avec Static dans combined_df.
Tâches des étudiants (étape par étape) :
  Avec les mêmes paramètres que l'activité 1, exécutez tout (ou seulement les cellules de simulation et de traçage).
  Utilisez les résultats intégrés pour comparer Smart et Static :
    summary_df pour Avg/Max Wait et Passengers Served par mode.
    Superposition de l'attente moyenne par heure (les deux modes).
    Superposition du diagramme en boîte (les deux modes).
    Visuels Smart uniquement (attente moyenne par heure, nombre de passagers par bus, volumes par arrêt, carte thermique Smart des temps d'attente).
  Vérification de l'équité : identifiez les arrêts les moins performants dans le cadre du système intelligent (à partir de la carte thermique du système intelligent) et comparez-les qualitativement au système statique.

## Slide 17: 3. Conception et configuration de la simulation
3.3. Activité 2 — Politique de distance de sécurité intelligente
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Éléments à représenter/interpréter :
  Attente moyenne par heure (superposition) : intelligente vs statique sur les mêmes axes (déjà produite).
  Superposition de boîtes à moustaches : comparaison des distributions.
  Carte thermique ou tableau delta (code facultatif ci-dessus) : où le mode intelligent a amélioré/détérioré la situation par arrêt.
  Citer les indicateurs clés de performance (KPI) de summary_df pour les deux modes et calculer/mentionner les deltas.
Livrables (politique) :
  Figure(s) superposée(s) (attente moyenne horaire et/ou diagramme en boîte).
  Brève note sur l'équité (par exemple, « les 10 % d'arrêts les moins performants se sont améliorés de... ; quelques arrêts à faible demande affichent des temps d'attente neutres/légèrement moins bons »).
  Trois points à retenir :
    Ce qui a changé (quantifier les écarts des indicateurs clés de performance).
    Pourquoi cela a-t-il changé (lien avec la réduction de moitié de l'intervalle maximal) ?
    Qui en a bénéficié/a été lésé (arrêts/fenêtres horaires).
Comparez les résultats entre :
  Répartition des temps d'attente
  Nombre de passagers par bus
  Embarquement et retards par arrêt
  Quel type de planification est le plus performant en période de pointe ?
  Le système intelligent est-il toujours supérieur ?

## Slide 18
Section 04 :
Défis et opportunités
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 19: 4. Défis et opportunités
La mise en œuvre de systèmes de mobilité intelligente dans les transports publics se heurte à plusieurs obstacles concrets :
Coût et investissement : le coût initial du déploiement des appareils IoT (par exemple, GPS, capteurs), des infrastructures de communication et des centres de contrôle est élevé. Les organismes publics peuvent manquer de capitaux ou être confrontés à des retards dans les achats.
Confidentialité des données : la collecte de données de localisation et de comportement de déplacement soulève des questions relatives à la confidentialité des utilisateurs. Des politiques strictes et des mécanismes d'anonymisation sont nécessaires pour gagner la confiance du public.
Intégration des systèmes : les anciens systèmes de transport peuvent ne pas être compatibles avec les API ou les systèmes cloud modernes, ce qui nécessite des mises à niveau coûteuses ou le développement de middleware.
Résistance humaine et institutionnelle : les opérateurs et le personnel peuvent résister à l'automatisation et à la prise de décision centrée sur les données. Les cloisonnements institutionnels (par exemple, entre les autorités de transport et les services informatiques) peuvent ralentir les progrès.
Mobilité urbaine et villes intelligentes
4.1. Défis liés à la mise en œuvre

## Slide 20: 4. Défis et opportunités
Malgré les défis à relever, la mobilité intelligente offre de nombreuses opportunités en matière d'innovation et d'équité :
Optimisation opérationnelle : une meilleure planification des horaires, des itinéraires et de la gestion de la flotte permet de réduire les coûts de carburant et les inefficacités liées à la main-d'œuvre.
Équité et accessibilité : les mises à jour en temps réel, les itinéraires accessibles et les services à la demande aident les utilisateurs marginalisés et à mobilité réduite.
Avantages environnementaux : l'optimisation des opérations et la réduction des embouteillages contribuent à la réduction des émissions et à la réalisation des objectifs de durabilité urbaine.
Planification basée sur les données : les données détaillées sur les déplacements permettent une planification urbaine et des transports à long terme, des prévisions de la demande et la modélisation de la résilience.
Exemples de réussite :
Application Whim d'Helsinki : combine taxis, bus, vélos et locations de voitures sur une seule plateforme.
Système de bus intelligent de Singapour : utilise des données en temps réel pour gérer les intervalles entre les bus et optimiser l'utilisation de la flotte.
Mobilité urbaine et villes intelligentes
4.2. Opportunités dans le domaine de la mobilité intelligente

## Slide 21
Section 05 :
Devoirs à la maison
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 22: 4. Devoirs à la maison
4.1. Devoirs : « Réglage et test de la route R12 » (individuellement ou par groupes de deux)
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Objectif (ce que vous apprendrez)
  Démontrer que vous êtes capable (i) d'utiliser le simulateur de manière reproductible, (ii) d'apporter une modification simple et justifiée aux opérations, et (iii) de comparer les résultats à la référence statique/intelligente utilisée en classe à l'aide d'indicateurs clés de performance et de graphiques clairs.
Que faire :
  Piste A — Réglage de l'intervalle
    Conservez la logique intelligente, mais modifiez l'intervalle de base :
    Dans la cellule Config/Paramètres, modifiez uniquement :
    initial_bus_interval = 18 (afin que le pic intelligent passe automatiquement à 9 minutes)
    Ne modifiez pas la graine, la capacité ou la fenêtre de pointe.
  Piste B — Sensibilité à la capacité
    Conservez des horaires identiques à ceux de la classe ; modifiez la capacité des véhicules :
    Modifiez uniquement :
      bus_capacity = 60 (ou 100 si vous préférez une vérification de « surapprovisionnement »)

## Slide 23: 4. Devoirs à la maison
4.1. Devoirs : « Réglage et test de la route R12 » (individuellement ou par groupes de deux)
Mobilité urbaine et villes intelligentes
Activités à réaliser :
  Piste C — Décalage des heures de pointe
    Conservez des intervalles identiques ; ajustez les heures de pointe pour refléter un pic urbain plus tardif :
    Dans la boucle de construction intelligente, modifiez la condition de
    480 <= t <= 1080 (08h00-18h00) à 540 <= t <= 1110 (09h00-18h30)
    Tout le reste reste inchangé.
Étapes d'exécution (identiques pour toutes les pistes)
  Redémarrez et exécutez toutes les pistes séparément.
  Appliquez votre modification de paramètre.
  Exécutez le notebook pour obtenir les résultats statiques et intelligents (le notebook le fait déjà).
  Exportez les résultats (si des cellules sont présentes) :
  r12_results.csv et r12_summary.csv
  Enregistrez les figures superposées avec des noms clairs (par exemple, overlay_hourly_wait.png, boxplot_static_smart.png).
  (Facultatif) Exécutez la petite cellule delta, si elle est présente, pour résumer les améliorations/détériorations au niveau des arrêts.
À soumettre :
  Rapport, Carnet

## Slide 24: 4. Devoirs à la maison
Section | Titre | Description
1 | Page de titre | Titre du laboratoire, cours, nom de l'étudiant, identifiant, date
2 | Objectifs | 3 à 5 objectifs pour les devoirs : reproduire Static vs Smart, appliquer un changement contrôlé, quantifier les indicateurs clés de performance, évaluer l'équité et formuler une recommandation opérationnelle.
3 | Introduction | Brève description de la ligne R12 (24 h, 20 arrêts, heures de pointe), de la politique statique de référence, de la politique intelligente (intervalle de passage réduit de moitié aux heures de pointe) et des raisons pour lesquelles la ligne choisie est importante sur le plan opérationnel.
4 | Méthodologie | Nom du cahier, environnement (Colab/local), graine fixe, paramètres maintenus constants, paramètre unique modifié (quel et quelle valeur) et emplacement où il a été modifié.
5 | Conception de l'expérience | Structure A/B (Statique vs Intelligent dans des conditions identiques), toute variante supplémentaire explorée (enregistrée séparément), données capturées (résultats combinés + résumé).
6 | Résultats (base vs refonte) | Tableau avec les lignes Statique et Intelligent : temps d'attente moyen, 95e/temps d'attente maximal (si disponible), passagers desservis, taux d'occupation moyen. Veuillez inclure un graphique superposé de l'attente horaire, un diagramme en boîte et (facultatif) un delta/une carte thermique au niveau des arrêts.
7 | Analyse et interprétation | Quantifier les deltas (ampleur et moment du changement), explication causale liée au paramètre unique, note d'équité (pires arrêts / 95e centile) et compromis opérationnels.
8 | Conclusion | Résumé des conclusions, réflexion sur le processus de refonte et points clés.
9 | Références | Liste de toutes les sources citées : ensembles de données utilisés, valeurs officielles des impacts économiques, tutoriels, etc.
10 | Annexes | Facultatif : captures d'écran du code, résultats, tableaux, graphiques supplémentaires ou résultats de sensibilité.
4.2. Structure du rapport de laboratoire
Mobilité urbaine et villes intelligentes

## Slide 25: Nous vous remercions de votre attention.