## Slide 1: Ingénierie du trafic
Exercice 5.3 : Analyse du niveau de service (LOS) – Routes à deux voies

## Slide 2: Exercice
Comparez les procédures d’analyse du LOS pour les autoroutes, les routes multilane et les routes à deux voies, en soulignant les différences dans les mesures d’efficacité et les principales hypothèses.
Un segment rural de route à deux voies de classe I, long de 10 miles et situé en terrain plat, a une vitesse de base en écoulement libre (BFFS) de 65 mi/h. La section transversale comporte des voies de 12 ft et des accotements dégagés de 6 ft de chaque côté de la route. On observe en moyenne 15 points d’accès par mile le long du segment, et 25 % du segment correspond à des zones « sans dépassement ». Le trafic actuel de l’infrastructure est de 800 véh/h, avec 8 % de camions et aucun véhicule récréatif. La répartition directionnelle du trafic est de 70–30 et le PHF est de 0,83. Quel LOS est attendu dans chaque direction sur ce segment ?

## Slide 3: Exercice
Un segment rural de route à deux voies de classe I, long de 20 miles et situé en terrain vallonné, a une vitesse de base en écoulement libre (BFFS) de 60 mi/h. Il comporte des voies de 12 ft et des accotements dégagés de 4 ft de chaque côté de la chaussée. On observe en moyenne huit points d’accès par mile le long du segment considéré, et 60 % du segment correspond à des zones « sans dépassement ». Le trafic actuel de l’infrastructure est de 400 véh/h (total, deux sens), dont 15 % de camions et 2 % de véhicules récréatifs. La répartition directionnelle du trafic est de 60–40 et le PHF est de 0,84.
      Dans les conditions actuelles décrites, à quel LOS chaque direction de l’infrastructure devrait-elle fonctionner ?
      Si le trafic croît à un taux de 5 % par an, combien d’années faudra-t-il avant que la capacité de cette infrastructure soit atteinte ?