## Slide 1
Modelowanie i podstawy identyfikacji
Materiał wykładowy: 4b – Analityczne modele fenomenologiczne – dyskretyzacja w oparciu o transmitancje
Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne II stopnia
Przedmiot: kierunkowy
Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab.inż, prof. nadzw. PG
Data rozpoczęcia prezentacji: 24.04.2019

## Slide 2
Systemy liniowe stacjonarne – modele różniczkowe i różnicowe (jednowymiarowe)
Modele wejście - wyjście:
 system ciągły – równania różniczkowe zwyczajne liniowe o stałych współczynnikach n-tego rzędu
system dyskretny – równania różnicowe n-tego rzędu liniowe o stałych współczynnikach
System ciągły; model wejście - wyjście:
System dyskretny; model wejście - wyjście:

## Slide 3
Modele w przestrzeni stanu stanu:
 system ciągły – n równań różniczkowych zwyczajnych liniowych o stałych współczynnikach 1 -ego rzędu – równanie stanu, i q równań algebraicznych – równanie wyjścia
system dyskretny – n równań różnicowych 1-ego rzędu liniowych o stałych współczynnikach - równanie stanu, i q równań algebraicznych – równanie wyjścia
System ciągły; model stanu
System dyskretny; model stanu:

## Slide 4
Systemy liniowe stacjonarne czasu ciągłego – transmitancja operatorowa z przekształcenia s – Laplace’a
Obiekt
u(t)
y(t)
U(s)
Y(s)
- transmitancja operatorowa obiektu dynamicznego czasu ciągłego
u(t)
y(t)
Obiekt
u(tk)
y(tk)
U(z)
Y(z)
Systemy liniowe stacjonarne czasu dyskretnego – transmitancja operatorowa z przekształcenia z – Laurent’a
y(tk)
- transmitancja operatorowa obiektu dynamicznego czasu dyskretnego
u(tk)
t0 t1 t2 t3 t4 t5
t0 t1 t2 t3 t4 t5

## Slide 5
Transformacja z – Laurent’a
Odpowiednikiem transformacji s - Laplace’a dla systemów ciągłych jest transformacja z – Laurent’a dla systemów dyskretnych
Interesują nas podobnie: sygnały o wartości zero dla ujemnych chwil czasowych i jednostronna transformacja z
Dwa alternatywne sposoby zdefiniowania:
Definicja 1:
Mając daną sekwencję sygnałów
jej transformację z definiujemy jako
Zmienną z-1 możemy traktować w podanej definicji jako operator opóźnienia w czasie – wskaźnik pozycji sygnału w sekwencji

## Slide 6
Definicja druga związana jest z sekwencją uzyskaną z próbkowania z okresem Ts sygnału ciągłego i transformacją Laplace’a
gdzie
Ilustracja związków dziedzina ciągła – dziedzina dyskretna poprzez idealny impulsator

## Slide 7
Transformacja Laplace’a tej sekwencji dana jest
Definiując zmienną z
otrzymujemy
Definicja 2:
Mając daną sekwencję sygnałów z próbkowania ciągłej funkcji f(t) z okresem T s w postaci

## Slide 8
Szereg geometryczny zbieżny
Przykład 1
Rozważmy sekwencję skoku jednostkowego
z określonym okresem próbkowania
Mamy
Jeżeli
szereg jest zbieżny i transformata z istnieje

## Slide 9
Transformaty z wybranych sekwencji sygnałów

## Slide 10
Transformaty z wybranych sekwencji sygnałów

## Slide 11
Transformaty z wybranych sekwencji sygnałów

## Slide 12
Właściwości transformaty z – porównanie z transformatą s

## Slide 13
Wybrane właściwości transformacji z
- transformaty z sumy i różnicy funkcji
- transformata z iloczynu stałej i funkcji

## Slide 14
Wybrane właściwości transformacji z
- transformaty z funkcji przesuniętych w czasie
gdzie k jest dodatnie oraz
- twierdzenie o wartości początkowej
- twierdzenie o wartości końcowej
- przesunięcie wstecz
- przesunięcie wprzód

## Slide 15
Załóżmy, że możemy obliczyć transformacje z Laurent’a dla sygnału wejściowego u oraz wyjściowego y – czyli znamy sekwencje
i ich transformaty z

## Slide 16
Transmitancja operatorowa z systemu dyskretnego
Weźmy opis układu dyskretnego za pomocą równania różnicowego
Rozważajmy przypadek zerowych warunków początkowych i aN =1, wówczas korzystając z
- transformaty z funkcji przesuniętych w czasie
gdzie k jest dodatnie oraz
Ponieważ rozważamy systemy stacjonarne, bez uszczerbku dla ogólności rozważań możemy przyjąć k0 = 0.

## Slide 17
Możemy w oparciu o ten wynik zdefiniować transmitancję operatorową z układu dyskretnego
Dokonując przekształcenia z danego równania różnicowego otrzymamy

## Slide 18
Równoważniki transmitancji określane w oparciu o metody całkowania numerycznego
która odpowiada następującemu równaniu różniczkowemu
Najbardziej rozpowszechnione podejście do numerycznego całkowania polega na podziale przedziału całkowania na podprzedziały o długości T a następnie przybliżeniu obszaru pod wykresem funkcji na danym podprzedziale całką z aproksymacji wielomianowej całkowanej funkcji w tym podprzedziale
Weźmy pod uwagę transmitancję integratora

## Slide 19
Scałkowanie obydwu stron tego równania na przedziale [t0 , tf ] daje
czyli
Zakładamy, że okres próbkowania Ts jest stały. Dla t0 = kTs oraz tf = kTs +Ts zależność powyższa przyjmuje postać

## Slide 20
Najprostszym sposobem aproksymacji całki w ostatnim równaniu jest zastąpienie jej iloczynem wartości funkcji podcałkowej w chwili kTs i długości okresu próbkowania Ts tzn. przyjęcie
Wówczas otrzymujemy zależność
Metoda różnicowa Eulera w przód

## Slide 21
Poddając obydwie strony równania różnicowego przekształceniu Z otrzymujemy
i stąd transmitancję dyskretną
Porównując
Wniosek: odpowiednik dyskretny transmitancji ciągłej uzyskany przy zastosowaniu metody Eulera w przód wyraża się zależnością

## Slide 22
Metoda różnicowa Eulera wstecz
Zamiast aproksymować funkcję podcałkową wartością w lewym końcu podprzedziału Ts , tak jak w metodzie Eulera w przod, można zastosować metodę Eulera wstecz i aproksymować tę funkcję jej wartością z prawego końca podprzedziału Ts
otrzymujemy

## Slide 23
Po zastosowaniu przekształcenia Z
Wniosek: odpowiednik dyskretny transmitancji ciągłej otrzymany metodą Eulera wstecz wyraża się zależnością
Porównując

## Slide 24
Metoda Tustina
W metodzie trapezów Tustina całkę na przedziale Ts aproksymujemy trapezem, tzn. funkcję między punkatmi kTs i kTs + Ts przybliżamy linią prostą przechodzącą przez punkty y(kTs ) i y(kTs + Ts)
otrzymujemy

## Slide 25
Po zastosowaniu przekształcenia Z
Porównując
Wniosek: odpowiednik dyskretny transmitancji ciągłej otrzymany metodą Tustina wyraża się zależnością

## Slide 26
Podsumowanie

## Slide 27
Odwzorowanie lewej półpłaszczyzny s przez trzy powyższe metody

## Slide 28
Metoda aproksymacji skokowo-niezmienniczej (Step-Invariant Approximation)
W literaturze anglojęzycznej metodę tę nazywa metodą SRE (Step Response Equivalence), metodą dopasowania odpowiedzi skokowej (Step Response Maching), lub też metodą aproksymacji skokowo-niezmienniczej (Step-Invariant Approximation).
Metoda ta polega na takim dobraniu odpowiednika dyskretnego H(z) transmitancji ciągłej G(s), aby w chwilach próbkowania kT, k = 0, 1, 2, . . . wartości odpowiedzi układu z czasem ciągłym były takie jak układu z czasem dyskretnym
Warunek ten można napisać w postaci

## Slide 29
Struktury równoważne:

## Slide 30
Metoda aproksymacji skokowo-niezmienniczej (Step-Invariant Approximation)
Z ostatniej równości otrzymamy:
Pamiętamy z II definicji transformacji z:
Widać, że transmitancja:
jest transmitancją ekstrapolatora zerowego rzędu

## Slide 31
Przykład 1:
Weźmy transmitancję:
Transformata s Laplace’a odpowiedzi skokowej:
Oryginał odpowiedzi skokowej:
i w chwilach próbkowania:

## Slide 32
Transformata z tej sekwencji impulsów:
Transformata Z sekwencji impulsów jednostkowych:
Zatem transmitancja H(z):

## Slide 33
gdzie:
Współczynniki H(z) zależą od okresu próbkowania T
Dla T=0.2
Dla T=0.1

## Slide 34
Przykład 2:
Dla transmitancji:
znaleźć transmitancję dyskretną równoważną w sensie SRE.

## Slide 35
Praca domowa 1:
Dla transmitancji:
znaleźć transmitancję dyskretną równoważną w sensie SRE.
Praca domowa 2:
Dla transmitancji:
Znaleźć odpowiedniki dyskretne różnymi metodami – Eulera w przód, Eulera w tył, Tustina, niezmienniczości skokowej

## Slide 36
Wyniki testów symulacyjnych dla transmitancji:
Wymuszenie falą prostokątną,
okres próbkowania T = 0.05s

## Slide 38
Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu