## Slide 1: NURTY W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ERGONOMII
ERGONOMIA
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

## Slide 2: TREŚĆ
Nurty ergonomii – eutyfronika i human engineering
Makroergonomia i organizacyjne techniki innowacyjne
Badania stanu wdrożenia innowacji organizacyjnych
Istota ergonomii cyfrowej w projektowaniu i produkcji
Problemy badań i wdrożeń rozwiązań ergonomii cyfrowej
Ciągłe doskonalenie procesów i cykl PDCA
Modelowanie i symulacja procesów pracy
Zagrożenia ergonomiczne i metody oceny ryzyka

## Slide 3: ŹRÓDŁA ERGONOMII
Nauki o człowieku jest to ogólna nazwa grupy nauk humanistycznych i przyrodniczych, które zajmują się budową i funkcjonowaniem człowieka jako jednostki oraz funkcjonowaniem człowieka jako składnika społeczeństwa (nurt eutyfronika).
Operatorzy osiągnęli kres swoich możliwości i najsprawniejsze metody selekcji, doboru treningu i motywowania nie przynosiły spodziewanych efektów, do badań włączano psychologów, fizjologów oraz antropologów (nurt human engineering).
(Tytyk 2000)

## Slide 4: KSZTAŁTOWANIE ERGONOMII
CZŁOWIEK
RYNEK
TECHNIKA
(Bullinger H-J.: 1994)

## Slide 5: MAKROERGONOMIA
Celem zastosowania zasad makroergonomii przy projektowaniu systemów jest jego optymalizacji z punktu widzenia przyjętych kryteriów pod względem wzajemnego działania takich czynników jak zasobów ludzkich, zasobów technologicznych oraz środowiska pracy, czyli pozwala to na wzrost wydajności, satysfakcji pracowników i poziomu bezpieczeństwa.
(L. Pacholski, Malinowski B. Niedźwedź 2011)
Makroergonomia zajmuje się zależnościami między człowiekiem a maszyną/stanowiskiem pracy, ale uwzględnia także aspekt psychologicznych relacji oraz bada zależności w bardziej złożonych systemach jak i całym procesie zarządzania.
(Hal W. Hendrick, Brian M. Kleiner 2002)
Notes: Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Nazwę: elementarny system człowiek–obiekt techniczny przyjęto dla systemu złożonego z jednego człowieka oraz określonej liczby i rodzajów środków technicznych, którymi on posługuje się przy wykonywaniu zaplanowanego zadania w określonym czasie i w określony sposób. Elementarność systemu – jako cecha jego struktury – polega na tym, że pozbawienie go dowolnego elementu narusza jego zdolność do wykonywania zaplanowanych zadań. Elementarne systemy człowiek–obiekt techniczny mogą różnić się znacznie pod względem np.:
zakresu i stopnia trudności (lub złożoności) wykonywanych zadań
intensywności wpływu na otoczenie (zwłaszcza na czynniki środowiska fizycznego, chemicznego i biologicznego)
siły powiązań z innymi systemami elementarnymi
znaczenia dla działania nadsystemu itp.
Praktycznie każdy system elementarny może być utożsamiany ze stanowiskiem pracy, jeżeli rozważania dotyczą zawodowej działalności człowieka. Można powiedzieć, że koniecznym i dostatecznym warunkiem istnienia systemu elementarnego jest obecność człowieka wykonującego określone zadanie, gdyż z punktu widzenia ergonomii tylko takie obiekty są przedmiotem jej zainteresowania. Dla różnych technologii i różnych poziomów mechanizacji i automatyzacji prac określić można trzy typy elementarnych systemów:
człowiek–obiekt techniczny:
systemy złożone z jednego człowieka i jednej maszyny (narzędzia), np. tokarz przy tokarce, kowal przy młocie, kierowca w kabinie pojazdu, człowiek przy komputerze
systemy złożone z człowieka i fragmentu większego urządzenia technicznego, np. robotnik pracujący przy montażowej linii potokowej lub zagregowanej obrabiarce
systemy złożone z jednego człowieka i większej liczby pojedynczych, jednocześnie pracujących maszyn, np. robotnik nadzorujący pracę automatów tokarskich.
Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów WNT Warszawa 1996 s 191-195
System to zdefiniowana współdziałająca kolekcja faktów, procedur i procesów, łącznie z organizacją ludzi, maszyn, różnych mechanizmów i innych zasobów, które te procedury wykonują.
Proces to definicja sposobu wykonywania przez system jednej lub więcej funkcji.

## Slide 6: INNOWACJE ORGANIZACYJNE
Innowacyjną techniką może być wdrażanie zaawansowanych technik zarządzania, jak:
  TQM – Total Quality Management,
  TPM – Total Produktive Maintenance,
  JIT – Just in Time,
  SE – Simultaneous Engineering,
  CIP – Continuous Improvment Process.
(L. Pacholski, Malinowski B. Niedźwiedź 2011)
Innowacje organizacyjne definiuje się jako wprowadzanie nowej metody organizacji w biznesowych praktykach przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub też relacjach zewnętrznych.
(L. Pacholski, Malinowski B. Niedźwiedź 2011)
Notes: Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Nazwę: elementarny system człowiek–obiekt techniczny przyjęto dla systemu złożonego z jednego człowieka oraz określonej liczby i rodzajów środków technicznych, którymi on posługuje się przy wykonywaniu zaplanowanego zadania w określonym czasie i w określony sposób. Elementarność systemu – jako cecha jego struktury – polega na tym, że pozbawienie go dowolnego elementu narusza jego zdolność do wykonywania zaplanowanych zadań. Elementarne systemy człowiek–obiekt techniczny mogą różnić się znacznie pod względem np.:
zakresu i stopnia trudności (lub złożoności) wykonywanych zadań
intensywności wpływu na otoczenie (zwłaszcza na czynniki środowiska fizycznego, chemicznego i biologicznego)
siły powiązań z innymi systemami elementarnymi
znaczenia dla działania nadsystemu itp.
Praktycznie każdy system elementarny może być utożsamiany ze stanowiskiem pracy, jeżeli rozważania dotyczą zawodowej działalności człowieka. Można powiedzieć, że koniecznym i dostatecznym warunkiem istnienia systemu elementarnego jest obecność człowieka wykonującego określone zadanie, gdyż z punktu widzenia ergonomii tylko takie obiekty są przedmiotem jej zainteresowania. Dla różnych technologii i różnych poziomów mechanizacji i automatyzacji prac określić można trzy typy elementarnych systemów:
człowiek–obiekt techniczny:
systemy złożone z jednego człowieka i jednej maszyny (narzędzia), np. tokarz przy tokarce, kowal przy młocie, kierowca w kabinie pojazdu, człowiek przy komputerze
systemy złożone z człowieka i fragmentu większego urządzenia technicznego, np. robotnik pracujący przy montażowej linii potokowej lub zagregowanej obrabiarce
systemy złożone z jednego człowieka i większej liczby pojedynczych, jednocześnie pracujących maszyn, np. robotnik nadzorujący pracę automatów tokarskich.
Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów WNT Warszawa 1996 s 191-195
System to zdefiniowana współdziałająca kolekcja faktów, procedur i procesów, łącznie z organizacją ludzi, maszyn, różnych mechanizmów i innych zasobów, które te procedury wykonują.
Proces to definicja sposobu wykonywania przez system jednej lub więcej funkcji.

## Slide 7: STAN WDRAŻANIA INNOWACJI
Innowacje strukturalne wewnętrzne – Tak 47%: Nie 53%
np. nowy podział pracy, łączenie i rozdzielanie jednostek organizacyjnych, nowe systemy szkoleń).
Innowacje strukturalne zewnętrzne - Tak 10%: Nie 90%
(np. klaster, alians strategiczny, grupa producencka).
Innowacje procesowe wewnętrzne - Tak 17%: Nie 83%
(np. systemy projakościowe – TQM, systemy utrzymania ruchu – TPM, inżynieria współbieżna – SE).
Innowacje procesowe zewnętrzne - Tak 10%: Nie 90%
(np. JIT – synchronizacja zaopatrzenia z systemem produkcji, zarządzanie dostawami, zarządzanie Lean.

## Slide 8: PLAN WDRAŻANIA INNOWACJI
Innowacje strukturalne wewnętrzne – Tak 46%: Nie 54%
np. nowy podział pracy, łączenie i rozdzielanie jednostek organizacyjnych, nowe systemy szkoleń).
Innowacje strukturalne zewnętrzne - Tak 12%: Nie 88%
(np. klaster, alians strategiczny, grupa producencka).
Innowacje procesowe wewnętrzne - Tak 22%: Nie 78%
(np. systemy projakościowe – TQM, systemy utrzymania ruchu – TPM, inżynieria współbieżna – SE).
Innowacje procesowe zewnętrzne - Tak 14%: Nie 86%
(np. JIT – synchronizacja zaopatrzenia z systemem produkcji, zarządzanie dostawami, zarządzanie Lean.

## Slide 10: EC - ERGONOMIA CYFROWA
Dla ergonomii cyfrowej człowiek jest głównym czynnikiem i integralną częścią użytecznego lub bezpiecznego, zdrowego i konkurencyjnego w projektowaniu produktu.
Ergonomia cyfrowa to ogólny termin określający cyfrowe modele i metody planowania, realizacji doskonalenia produktów i systemów pracy społeczno-technicznej.
Istnieją zasadniczo dwa różne obszary zastosowań dla firm w dziedzinie ergonomii wspomaganej komputerowo:
- wirtualne planowanie produktu („inżynieria produktu”)
- wirtualne planowanie procesu („inżynieria produkcji”).
(Wischniewski 2013)

## Slide 11: PROBLEMY EC DLA LAT 2020 - 2025
Dostępność cyfrowych modeli mentalnych zachowań pracowników.
Zastąpienie rzeczywistych eksperymentów wirtualnymi symulacjami.
Wszechstronny wirtualny projekt działających systemów dostosowanych do regionów świata.
Wzrost jakości reprezentacji graficznej cyfrowych wyników ocen i analiz modeli cyfrowych.
Zakotwiczenie organizacyjne modeli cyfrowych w strukturach procesowych firm.
1.Zdefiniowanie problemu
2.Zdefiniowanie procesu
3.Pomiar działania
4.Określanie przyczyn
5.Generowanie rozwiązań
6.Wprowadzanie rozwiązania
(Wischniewski 2013)

## Slide 12: METODY ERGONOMII CYFROWEJ
MAPOWANIE PROCESÓW
MS Visio (Microsoft)
iGrafx® FlowCharter 2003
(Corel® Corporation)
MAPOWANIE, MODELOWANIE I SYMULACJA
Corporate Modeler (CASEWise)
ProcessWise WorkBench 6.1 (Fujitsu)
Select Enterprise (Select Software Tools)
ProVision Workbench (Proforma Corporation)
iGrafx®Process For Six Sigma (Corel® Corporation)
MAPOWANIE, MODELOWANIE, SYMULACJA ZARZĄDZANIE
ARIS (IDS Sheer AG)
ADONIS® (BOC Business Objectives Consulting GmbH)
Notes: Rutkowska J.: Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS
Na polskim rynku dostępnych jest szereg narzędzi wspierających i umożliwiających wdrożenie zarządzania procesowego różniących się przede wszystkim funkcjonalnością, ponadto jako inne istotne cechy różnicujące należy wymienić:
· stosowane metody modelowania i łatwość modelowania,
· możliwość generowania informacji w różnych formatach HTML, XML, PDF,
· kompatybilność z pakietami biurowymi np. MS Office,
· możliwość wymiany danych z innymi narzędziami lub systemami informatycznymi np. narzędziami typu CASE, systemami WorkFlow, zintegrowanymi systemami informatycznymi,
· możliwość pracy grupowej.
Podstawowe narzędzia analizy i projektowania procesów biznesowych, których główne zadanie to wizualizacja, gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o składnikach i funkcjonowaniu firm, dostępne także w programach z grupy modelowanie i symulacja to, w przypadku produktów firmy IDS Scheer ARIS Easy Design, ARIS Web Designer oraz ARIS Toolset, natomiast dla programu ADONIS® to moduły Modelowanie i Analiza.

## Slide 13: MODELOWANIE I SYMULACJA
(Karaguannis 2014)
Notes: BPMS
Paradygmat BPMS definiuje zbiór reguł całościowego zarządzania procesami biznesowymi, poczynając od płaszczyzny decyzji strategicznych, poprzez kształtowanie procesów biznesowych, ich wdrażanie i kontrolę przebiegu, aż po ocenę przedsiębiorstwa.
Podstawowe elementy procesowego podejścia do funkcjonowania przedsiębiorstwa:
W podejściu procesowym przedsiębiorstwo składa się z czterech głównych elementów:
produktów
procesów biznesowych
jednostek organizacyjnych
technologii informatycznych

## Slide 14: PRZYJĘCIE PACJENTA

## Slide 15: ZGŁOSZENIE PACJENTA

## Slide 16: ARKUSZ PIERWSZEJ POMOCY

## Slide 17: PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ

## Slide 18: DIAGNOSTYKA PACJENTA

## Slide 19: ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE
Nieprzystosowanie warunków pracy na danym stanowisku do konkretnego pracownika, co powoduje ryzyko powstania.
(Horst W. 2004)
Ergonomiczne czynniki ryzyka – to zagrożenia spowodowane nieprzystosowaniem parametrów technicznych stanowiska pracy i procesu pracy do możliwości fizycznych konkretnego człowieka.
Notes: Horst W.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. PP Poznań 2004 s. 29
Sposób pracy jest definiowany jako zadany rzeczywisty sposób postępowania konkretnego człowieka podczas przebiegu pracy, opisany metodą pracy. Metoda pracy jest definiowana jako narzucona zasada wykonywania pracy przy zastosowaniu określonej technologii pracy. Optymalna metoda pracy powinna spełniać wymagania ergonomiczne i ekonomiczne. Sposób wykonywania pracy na stanowisku pracy jest zdeterminowany przede wszystkim parametrami technicznymi obiektów ( m.in. Konstrukcją, wymiarami, regulacją, materiałem), organizacją pracy, świadomością ergonomiczną pracownika oraz zachowaniem pracownika. Sposób pracy można opisać przede wszystkim za pomocą parametrów: przyjmowanej pozycji ciała, wykonywanych ruchów, używanych sił, kontaktu pracującego z twardymi ostrymi krawędziami obiektów i obiektami emitującymi drgania.
Klasyfikacja wymagań ergonomicznych:
Antropometryczne - dostosowanie obiektów i środowiska do cech antropometrycznych człowieka przez zapewnienie odpowiedniej przestrzeni,
Fizjologiczne – dostosowanie obiektów i środowiska do cech fizjologicznych człowieka przez unikanie przeciążeń i niedociążeń fizycznych,
Psychofizyczne – dostosowanie obiektów i środowiska do cech psychofizycznych człowieka przez zapewnienie odpowiednich barw, dźwięków i gładkości,
Higieniczne - dostosowanie obiektów i środowiska do parametrów fizycznych i chemicznych środowiska pracy przez zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, mikroklimatu, poziomu hałasu, drgań.

## Slide 20: ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE
ZAGROŻENIA
ERGONOMICZNE
NIENATURALNE
POZYCJE
NIENATURALNE
RUCHY
KOMPRESJA
TKANEK
MIĘKKICH
NIEAKCEPTO-
WALNE
WARTOŚCI
SIŁ
CHŁÓD
KONTAKT
ZE
ŹRODŁEM
WIBRCJI
Notes: Horst W.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. PP Poznań 2004 s. 33
Badania pozwoliły na wyselekcjonowanie spośród wielu zagrożeń powstania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych i chorób zawodowych wywołanych sposobem wykonywania pracy zagrożenia ergonomiczne mające decydujący wpływ na powstanie tych chorób.
Modyfikatory zagrożeń:
Czas trwania zagrożenia
Częstość występowania zagrożenia
Wielkość zagrożenia
Profil czasowy ekspozycji na zagrożenie
Współwystępowanie zagrożeń
Naturalne źródła zagrożeń:
cechy genetyczne,
zdolności regeneracyjne organizmu,
przebyte choroby,
cechy nabyte poziom zręczności.
Zachowawcze źródła zagrożeń:
organizacja pracy i metody pracy,
świadomość ergonomiczna pracodawcy
świadomość ergonomiczna pracownika,
błędy i zachowania pracownika.

## Slide 21: METODY OCENY RYZYKA MSDs
METODY
RULA
JSI
METODY UNIWERSALNE
OWAS
REBA
Notes: MSDs – dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i choroby narządu ruchu.
Musculoskeletal disorders

## Slide 22: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Krok 1 – ustalenie zagrożeń i wskazanie zagrożonych
Krok 2 – ocena rodzajów ryzyka i ocena ważności
Krok 3 – Podjęcie decyzji o zapobieganiu
Krok 4 – Podjęcie działań
Krok 5 – Monitorowanie i przegląd

## Slide 23: ZAGADNIENIA DO DYSKUSJI
Kształtowanie się nurtów rozwoju ergonomii
Kierunki rozwoju ergonomii cyfrowej
Modelowanie i symulacja procesów pracy
Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe narządu ruchu
Metody oceny i wartościowania ryzyka
Praktyczne sposoby redukcji ryzyka model TOL

## Slide 24: BIBLIOGRAFIA
Gawin B. Marcinkowski B.: Symulacja procesów biznesowych. Helion, Gliwice 2013
Fill H.G. Karaguannis D. Reimer U.: Modellierung Wien 2014.
Grabosz J.: Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, Mat. z konf. „ Nowoczesne Zarządzanie przedsiębiorstwem”, Zielona Góra 2002
Horst W.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
Roman-Iiu R.: Ocena ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z zastosowaniem metody REBA. Bezpieczeństwo Pracy nr 11 2009.
Stankiewicz, M., Sznajder, M.: Badanie poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, [, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.

## Slide 25: KSZTAŁTOWANIE STANOWISK PRACY
ERGONOMIA
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

## Slide 26: TREŚĆ
Czynniki ergonomiczne kształtowania pracy
Istota kształtowania pracy
Cele, zakres i zasady kształtowania pracy
Kształtowanie treści pracy
Metoda kształtowania stanowisk pracy
Formy organizacji pracy
Rozplanowanie przestrzeni i powierzchni pracy
Kształtowanie komunikacji
Kształtowanie środowiska i bezpieczeństwa pracy

## Slide 27: CZYNNIKI ERGONOMICZNE KSZTAŁTOWANIA PRACY

## Slide 28: EFEKTYWNE ZATRUDNIENIE CZŁOWIEKA

## Slide 29: ISTOTA I PRZEDMIOT KSZTAŁTOWANIA PRACY
KSZTAŁTOWANIE: ma na celu dobór, twórcze formowanie oraz porządkowanie elementów systemu pracy i jego powiązań, tak aby przebieg pracy był realizowany w komfortowych warunkach.
PRZEDMIOT:
treść pracy,
struktura przestrzeni,
organizacja,
system komunikacji,
warunki środowiska pracy.

## Slide 30: ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRACY
ZASADY:
celowości i specjalizacji łączenia czynności,
wszechstronności elastyczność,
możliwości zmiany pozycji ciała,
prowadzenia szkolenia i treningu,
możliwości konserwacji, i utrzymania porządku,
WARUNKI:
sprawdzenia zgodności proponowanego rozwiązania z wymaganiami prawa,
stosowania się do reguł i wymogów techniki,
uwzględnianie postępów w zakresie wiedzy ergonomicznej.

## Slide 31: CELE KSZTAŁTOWANIA PRACY

## Slide 32: ZAKRES KSZTAŁTOWANIA STANOWISKA PRACY
TREŚCI
METOD
ORGANIZACJI
PRZESTRZENI
CZASU
KOMUNIKACJI
ŚRODOWISKA

## Slide 33: KSZTAŁTOWANIE TREŚCI PRACY
Wzbogacanie pracy (job enrichment) - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez wprowadzanie w zakres jego obowiązków czynności o różnym stopniu trudności w ramach jednego zadania.
Rozszerzanie pracy (job enlargement) - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez przydzielanie mu większej liczby zadań tego samego rodzaju.

## Slide 34: KSZTAŁTOWANIE TREŚCI PRACY
Rotacja wykonywanych zadań (job rotation) - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez cykliczną zmianę wykonywanych przez niego zadań w ciągu zmiany roboczej.
Wymienność stanowisk pracy (job switching) - technika zwiększania zakresu pracy pracownika przez zmianę miejsca pracy w ciągu dnia, tygodnia i dłuższych okresów.

## Slide 35: METODA KSZTAŁTOWANIA PRACY
OKREŚLANIE FUNKCJI
IDELALIZACJA SYSTEMU
ZBIERANIE INFORMACJI
ZESTAWIANIE OPCJI
WYBÓR OPTYMALNY
OPRACOWANIE SYSTEMU
TWORZENIE PROJEKTU
TESTOWANIE SYSTEMU
WDROŻENIE SYSTEMU
SPRAWDZANIE EFEKTÓW

## Slide 36: METODA USPRAWNIANIA STANOWISK PRACY
USTALENIE CELÓW
DORÓR OGRANICZEŃ
ZBIERANIE DANYCH
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
WYBÓR ROZWIĄZANIA
WDRAŻANIE ROZWIĄZANIA

## Slide 37: FORMY ORGANIZACJI PRACY
Organizacja pracy to określony stopień organizacyjnego zespolenia wykonawców w procesie pracy, w celu wykonania postawionych przed nimi zadań.
Praca zespołowa polega na wykonywaniu działań zbiorowych, w których wykonywanie pewnych czynności i operacji powierza się określonej grupie osób pomiędzy, którymi istnieją bezpośrednie związki pracy.
Praca indywidualna polega na wyodrębnieniu pewnych czynności ze zbioru prac i powierzeniu ich wykonania osobom nie wchodzącym ze sobą w bezpośrednie związki pracy.

## Slide 38: ZADANIA ZESPOŁOWE
Zespół - to grupa ludzi, licząca od dwóch do około 20 osób, uzupełniających się wzajemnie pewnymi zdolnościami i umiejętnościami.
Osoby te posiadają wspólny cel, normy i wartości, za które wszyscy czują się wzajemnie odpowiedzialnymi.
Zadania wykonywane przez zespół można podzielić na: addytywne, koniuktywne i dysjunktywne.

## Slide 39: DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI PRACY DO CZŁOWIEKA
METODY:
Zestawy danych antropometrycznych,
Metoda manekinów (fantomów),
Metoda makiet,
Metoda obszarów pracy,
Techniki komputerowe.
ZASADY:
projektować tak, aby niski osobnik mógł dosięgnąć, a duży zmieścić się.
Nie powinno się projektować dla średniego osobnika.
Prześwity, wnęki, otwory projektujemy dla osobnika dużego.

## Slide 40: KSZTAŁTOWANIE ANTROPOMETRYCZNE
a - odległość sięgania ( 5 centyl),
b - wysokość ustawienia
( 5 centyl),
c - odległość swobodna
( 95 centyl),
d - wysokość swobodna
( 95 centyl),
e - wysokość podnóżka
( 95 centyl).

## Slide 41: KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU PRACY ZMIANOWEJ
Zadania wymagające znacznie dłuższego czasu na wykonanie niż czas pracy zatrudnionego lub wykonywania jej na wielu stanowiskach pracy przez wiele grup pracowniczych w odpowiedniej kolejności wymaga zastosowania organizacji pracy zmianowej.
Motywy stosowania organizacji pracy zmianowej:
  socjalne - konieczność zapewnienie ciągłości wykonania zadań w interesie społecznym ( np. obsługa medyczna),
  techniczne - konieczność zapewnienia ciągłości przebiegu procesu z uwagi na jego właściwości fizyczne i chemiczne ( np. obsługa reaktora chemicznego),
  gospodarcze - konieczność zapewnienia ciągłości pracy z uwagi na powstanie strat w przypadku przerwania procesu.

## Slide 42: CECHY PRACY ZMIANOWEJ

## Slide 43: SKŁADNIKI PRZEWODZENIA
Komunikowanie, jest to głos kadry zarządzającej, indywidualny lub kolektywny, który mówi o działaniach, które należy podjąć.
Motywacja, jest zdolność pracownika do wykonywania zaleceń i nakazów organizacji z powodu zaspokojenia potrzeb pracownika.
Kierowanie, jest to cecha menedżera, która pozwala na wykorzystywanie władzy nad innymi członkami organizacji.

## Slide 44: SCHEMAT PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI

## Slide 45: KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Notes: Kształtowanie bezpieczeństwa człowieka podczas pracy
Z samej istoty ergonomii wymaganych jest, aby proces pracy był tak zaprojektowany, aby: chronił zdrowie i zapewniał bezpieczeństwo, przyczyniał się do ich dobrego samopoczucia, ułatwiał realizację celów, oraz minimalizował przeciążenia i niedociążenia. Przeciążenia i niedociążenia pracą wynikają z faktu przekroczenia górnego lub dolnej graniczy zakresu operacyjnego funkcji fizjologicznych lub psychologicznych. Aby uwzględnić wymagania kształtowania systemów pracy z uwagi na przeciążenia i niedociążenia należy zwrócić uwagę na kształtowanie:
postawy ciała przy pracy – a więc zapewnianie operatorowi możliwości zmiany z pozycji siedzącej na stojącą, dążeniu do aby postawa i oparcia pozwalały operatorowi na osiągnięcie takiego rozkładu sił aby wysiłek był możliwie najmniejszy oraz aby postawa nie powodowała zmęczenia na skutek długotrwałego napięcia mięśni,
sił mięśni – a wiec chodzi o to aby wymagana siła odpowiadała fizycznym możliwościom operatora, aby wymagane siły były dostosowane do możliwości grup mięsni i gdy wymagana jest większa siła były stosowna urządzenia wspomagające,
ruchów ciała – chodzi o to aby ustalać równowagę między ruchami ciała, aby amplituda, siła i rytm ruchów były wzajemnie dostosowane, aby ruchy dokładne nie były związane z użyciem dużej siły mięśni oraz aby wykonanie i kolejność ruchów były ułatwione przez stosowanie odpowiednich urządzeń pomocniczych.

## Slide 46: KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Etapy rozwoju SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA:
  wyposażenie i sprzęt,
  ludzie i środowisko,
  elementy zarządzania ryzykiem,
  system zarządzania bezpieczeństwem.
Modele zarządzania bezpieczeństwem pracy:
  cykl zarządzania - Plan, Do, Check, Act,
  sposoby wdrażania - standardy norm np. BS 8800,
  warunki - kultura bezpieczeństwa.

## Slide 47: ZAGADNIENIA
Jak należy rozumieć pojęcie kształtowanie pracy?
Jakie wymogi ma spełniać stanowisko pracy?
Zależności w „czworokącie ergonomicznym”?
Jaki jest zakres kształtowania stanowiska pracy?
Omówić metodę kształtowania stanowiska pracy?
W jaki sposób zinterpretować skalę centylową?
W jaki sposób rozplanować stanowisko pracy?
Omówić zasady kształtowania treści pracy
Jakie są elementy kształtowania środowiska pracy?

## Slide 48: BIBLIOGRAFIA
Gwiadzda A.: Ważony wykres Ishikawy jako narzędzie zarządzania. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6 2005.
Jóźwiak Zb.: Wystarczy wiedzieć jak siedzieć. Promotor nr 5 2011.
Wieczorek Z.: Bezpieczeństwo higiena pracy i ergonomia w pracy biurowej. PIP Wrocław 2010.
Bartuzi P. Roman-Liu D.: Obciążenia i zmęczenia układu mięśniowo – szkieletowego z zastosowaniem elektromiografii. Bezpieczeństwo Pracy nr 4 2007.
PN-90 N-08000.: Dane ergonomiczne do projektowania. Wymiary ciała ludzkiego.

## Slide 49: KSZTAŁTOWANIE PRZSTRZENI PRACY
ERGONOMIA
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Właściwe ukształtowanie struktury przestrzennej obiektu technicznego według kryteriów antropometrycznych stanowi jedno z podstawowych zagadnień ergonomii. Dotykamy istoty, humanistycznej idei podporządkowania sztucznego otoczenia do miar człowieka. W tym miejscu można przywołać stwierdzenie Protagorasa: „człowiek miarą wszechrzeczy”. Miary określane jako wygodne były początkowo wyznaczane doświadczalnie w procesie użytkowania. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiła się potrzeba ich precyzyjnego określenia.
Prekursorami antropometrii byli artyści. Wspomnieć należy znany rysunek człowieka Leonarda da Vinci oraz wydany w 1588 r. Traktat o proporcjach - efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Albrechta Dürera.
Uporządkowany system miar człowieka do stosowania w architekturze zaproponował słynny architekt Le CorbusieR. Jego Modulor, opublikowany w 1948 r., oparty był na klasycznych proporcjach „złotego podziału odcinka”, odnoszonych do ciała człowieka. Wyznaczał on wysokości pomieszczeń, poziomy pracy, siedzisk itp. Celem zaś było osiągnięcie swoistej harmonii wymiarowej między człowiekiem i architekturą. Współczesne podejście oparte jest na badaniach antropometrycznych i metodyce stosowania tych miar jako kryteriów w ocenie i projektowaniu obiektów technicznych.
W doborze danych należy brać pod uwagę docelową populację użytkowników (target population), uwzględniając np. płeć i narodowość. Cała populacja polska osób w okresie zdolności do pracy (20 - 65 lat) wynosi około 22 miliony. Populacja ta charakteryzuje się znaczną rozpiętością wymiarową poszczególnych cech. Zjawisko to jest badane, a wyniki poddawane obróbce statystycznej.

## Slide 50: TREŚĆ
KWESTIE W PROJEKTOWANIU
METODY MODELOWE W PROJEKTOWANIU
PROCEDURA PROJEKTOWANIA
WYMIARY CIAŁA LUDZKIEGO
ZASADY PROJEKTOWANIA
PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW STEROWNICZYCH
PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH
GEOMETRIA STANOWISKA PRACY SIEDZĄCEJ
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Najbardziej wartościową metodą sprawdzenia stopnia adaptacji obiektu technicznego do człowieka pozostaje jednak testowanie prototypu przez osoby o wysokości ciała zbliżonej do 5. oraz 95. centyla. Korekty w tej fazie realizacji projektu mogą okazać się kosztowne. Należy więc podkreślić wagę właściwie sformułowanych założeń antropometrycznych, które winny radykalnie zawęzić pole ewentualnych błędów. W procedurze oceny struktury przestrzennej stanowiska, na którym wykonuje się czynności powtarzalne, winno się rozpatrywać dyslokację tzw. punktów kontaktowych nie tylko według kryteriów antropometrycznych, lecz również w ujęciu procesowym, to jest określając kolejność, czas, częstość ich użycia itp., co daje pełniejszy materiał dokumentujący wymuszone zachowanie człowieka. Znajdują tu zastosowanie takie techniki wspomagające, jak rejestracja procesu pracy czy wykres Ganta i wykres sznurowy. Oddzielnym zagadnieniem jest przystosowanie elementów chwytowych i manipulacyjnych (punktów kontaktowych) do ręki. Kształtowanie tych elementów wymaga wiedzy o anatomii ręki i jej antropometrii, a także uwzględnienia zadań manipulacyjnych. W topografii ręki wyznaczane są strefy funkcjonalne, odpowiednie do przejmowania obciążeń siłowych. Stopień adaptacji uchwytu dłoniowego do ręki stanowi o komforcie posługiwania się nim. Miarą stopnia adaptacji projektowanego kształtu jest wielkość powierzchni styku ręki z przedmiotem. W praktyce stosuje się pewien stopień uogólnienia formy uchwytu ze względu na różnice wymiarowe w populacji oraz potrzebę zapewnienia swobody ruchu ręki uchwycie. W normie krajowej PN-91/N-08003 określono niezbędną przestrzeń dla ręki obejmującej uchwyt i wykonującej manipulację. Problem dostosowania urządzenia technicznego do miar człowieka wydaje się oczywisty. Nie zawsze jednak znajdował odpowiednie rozwiązanie. Na przykład, gdy schemat konstrukcyjny maszyny był realizowany w wielu typoszeregach wielkości, to niejednokrotnie wymiary maszyn i układów sterowniczych „rosły” lub „malały”, powodując nieprawidłowe relacje z operatorem, który w tym układzie pozostawał elementem stałym. Podobnie, powielanie schematu konstrukcyjnego narzędzi w znormalizowanym typoszeregu dźwigni sprawiało, że uchwyt dłoniowy w jednym przypadku bo odpowiedniej wielkości i kształtu, a w innym - wręcz zabawnie za mały w stosunku do wymiarów ręki i sposobu manipulacji

## Slide 51: KWESTIE W PROJEKTOWANIU
Czy pracownik (operator) „pasuje” do stanowiska pracy ze względu na cechy:
  antropometryczne,
  biomechaniczne,
  Psychomotoryczne?
Czy praca nie wywołuje bezpośrednich lub odległych w czasie zagrożeń dla zdrowia pracownika?
Notes: Kędzior K.:Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe, CIOP 1999
Podstawowym zadaniem podczas projektowania nowego lub oceny istniejącego stanowiska pracy oraz procesu pracy na tym stanowisku jest analiza, w trakcie której skupiamy się zazwyczaj na dwóch kwestiach:
czy pracownik (operator w układzie człowiek-maszyna) „pasuje” do stanowiska pracy ze względu na swoje antropometryczne cechy fizyczne (wymiary ciała, zasięgi rąk, pola dobrego widzenia itp.) i biomechaniczne cechy fizyczne (wartości sił i momentów, które jest w stanie rozwijać w celu wykonywania pracy w ciągu całego dnia roboczego) oraz cechy psychomotoryczne (zdolność do odbierania i przetwarzania informacji niezbędnych do bezpiecznego dla siebie i otoczenia wykonywania pracy)?
czy wykonywana praca nie powoduje bezpośrednich lub odległych w czasie zagrożeń dla zdrowia pracownika (np. kumulowania się skutków przeciążeń)?
Pierwszy kierunek, uwidoczniający się już obecnie, to włączenie procedur optymalizacyjnych do procesu projektowania stanowisk pracy. Jest to zadanie bardzo trudne, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i wykonawczym. Trudność koncepcyjna polega na tym, że optymalizacja stanowiska pracy jest zazwyczaj zadaniem wielokryterialnym. Oznacza to, że optymalne stanowisko pracy powinno być najlepsze pod wieloma względami jednocześnie. Można na przykład wymagać, aby wykonywana na danym stanowisku praca fizyczna odbywała się najmniejszym wysiłkiem mięśni (np. praca momentów sił mięśniowych w trakcie obrotów w stawach ma być najmniejsza) przy jednoczesnej maksymalnej wydajności i spełnieniu szeregu warunków (tzw. więzów) dotyczących na przykład pola widzenia, nieprzekraczania uznanych za bezpieczne obciążeń dysków międzykręgowych itp. Utworzenie modelu matematycznego takiego procesu pracy jest trudne. Podejmowane próby wykazują, że otrzymuje się modele bardzo złożone, co utrudnia rozwiązanie zadania optymalizacji (trudność wykonawcza) nawet za pomocą współczesnych metod numerycznych i przy użyciu szybkich komputerów.
Drugi kierunek rozwoju ErgoCAD jest związany z nową techniką tzw. wirtualnej rzeczywistości (VR - Virtual Reality). Obiekty trójwymiarowe sprezentowane obserwatorowi przez komputer na dwóch ekranach, osobno dla lewego i prawego oka. Ekrany umieszcza się w urządzeniu zakładanym na głowę obserwatora. Urządzenie to wyposażone jest także w głośniki, co umożliwia odbieranie dźwięków generowanych przez komputer. Specjalne rękawice, reagujące na dotyk lub siłę, także sprzężone z komputerem, symulują kontakt fizyczny obserwatora z otoczeniem. Obserwator może znajdować się w kabinie symulującej ruch obiektu (np. drgania, pochylenia), zmiany temperatury i innych parametrów.

## Slide 52: PROGRAM ErgoSHAPE
Notes: Kędzior K.:Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe, CIOP 1999
Fiński programu ErgoSHAPE, który jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych programów. Jest on ergonomiczną nakładką pakietu AutoCAD. Podstawowa wersja programu, całkowicie kompatybilna z AutoCAD, jest dwuwymiarowa, tzn. służy do „wpasowywania” człowieka-operatora do stanowiska pracy (lub - co bardziej prawidłowe - dostosowywania projektowanego stanowiska pracy do człowieka) za pomocą rysunków (rzutów) płaskich. Program zawiera trzy części: wieloelementowe modele antropometryczne człowieka (kobiety i mężczyzny), przykłady ergonomicznych rozwiązań wybranych typowych stanowisk pracy (przy komputerze, w biurze, w kuchni, w kabinie dźwigu itp.) oraz moduł do obliczeń biomechanicznych. Zakres obliczeń i sposób prezentacji wyników są podobne jak w programie 3D SSPP, w jego starszej, dwuwymiarowej wersji 2D SSPP. Istnieje wersja trójwymiarowa programu ErgoSHAPE, która dostosowana jest do współpracy z AutoCAD w ten sposób, że utworzone w AutoCAD obiekty geometryczne można przenieść do ErgoSHAPE, ale nie można ich już tam zmieniać, co znacznie utrudnia projektowanie.

## Slide 53: PROGRAM ERGOBOX
Notes: Kędzior K.: Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe, CIOP 1999
Podejmowane obecnie próby optymalizacji stanowisk pracy dotyczą więc głównie zadań prostszych, nie obejmujących całego, przebiegającego w czasie, procesu pracy, lecz wybrane jego fragmenty. Jako przykład można wskazać zadanie znalezienia takiego położenia kończyny górnej człowieka w przestrzeni pracy, przy którym wysiłek mięśni, mierzony sumą wartości modułów momentów sił mięśniowych względem osi obrotów w stawach, jest - przy danym obciążeniu zewnętrznym - najmniejszy. Zadanie to, rozwiązane w Zakładzie Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, dotyczy w istocie optymalizacji przestrzeni pracy, nie zaś samego procesu pracy. Podobnymi zagadnieniami optymalnego rozmieszczenia przedmiotów w przestrzeni pracy zajmowano się w Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej.
Udaną próbą opracowania narzędzia, którego można użyć także do optymalizacji przestrzeni pracy w warunkach statycznych, jest program ErgoBOX, opracowany w Katedrze Kształtowania Środków Pracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W programie tym przyjęto, że przestrzeń robocza człowieka jest określona układem współrzędnych x, y, z i podzielona na jednostki modułowe - komórki informacyjne o wymiarach 5 x 5 x 5 cm. Komórkom tym przypisywane są określone wartości różnych parametrów ergonomicznych zawartych w bazie danych programu, np. zasięgu rąk, stref dokładności pracy rąk i nóg, zalecanych pozycji roboczych, limitów sił pracy ręcznej i parametrów przestrzeni widzenia. Odnoszą się one do populacji reprezentowanej przez 5., 50. i 95. centyl mężczyzn i kobiet oraz do pozycji roboczej stojącej lub siedzącej. Wartości zapisywane są w komórkach za pomocą kodu barwnego o 3-zakresowej skali ocen: dobre - zielony dopuszczalne - żółty, niedopuszczalne - czerwony. Nakładanie się kolorów w komórkach powoduje, że dla wybranego zestawu parametrów ergonomicznych wynik, czyli podział przestrzeni pracy na obszary, prezentowany jest w pięciokolorowej skalI:od zalecanego (najlepszy przy danym zestawie parametrów) do nieodpowiedniego.

## Slide 54: PROCEDURA PROJEKTOWANIA
Notes: Kędzior K.:Metody modelowe w projektowaniu przestrzeni pracy, manekiny płaskie i przestrzenne, makiety, modele funkcjonalne i komputerowe, CIOP 1999
Oceny ergonomicznej procesu pracy i stanowiska pracy można dokonać współczesnymi, wspomaganymi komputerowo metodami. Postępowanie zmierzające do tego celu można w tym przypadku ująć w postaci sieci działań. Obejmuje ona trzy następujące grupy działań.
W pierwszej kolejności należy zaprojektować zadanie robocze i dostosowane do niego stanowisko (środowisko) pracy. W przypadku oceny istniejącego stanowiska, traktujemy je jako dane. Za pomocą oprogramowania ErgoCAD oceniamy podstawowe parametry geometryczne stanowiska, decydujące o jego dostosowaniu do cech antropometrycznych człowieka (operatora). Następnie projektujemy typowe ruchy robocze człowieka na analizowanym stanowisku pracy, zapisując je w postaci trajektorii wybranych punktów ciała. W zależności od rodzaju pracy (praca statyczna, praca dynamiczna, praca mieszana), przystępujemy do dalszych etapów oceny.
W przypadku, gdy wymagana jest analiza statyczna obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, dokonujemy jej za pomocą wybranego programu komputerowego. Schemat postępowania jest zazwyczaj typowy, tak jak przedstawiono to w lewej kolumnie sieci na foliogramie Jeżeli wymagana jest analiza dynamiczna, to możemy przystąpić do niej bezpośrednio lub po wstępnej analizie statycznej. Przedstawiona sieć działań ma charakter ogólnej propozycji toku postępowania. Decyzje dotyczące kolejności postępowania zależą od wiedzy i intuicji projektanta oraz, oczywiście, od dostępu do odpowiedniego oprogramowania.
Wirtualną rzeczywistość można wykorzystać do projektowania stanowisk pracy. Oprogramowanie stanowiska VR może bowiem generować w czasie rzeczywistym obraz otoczenia na stanowisku pracy łącznie z efektami dźwiękowymi, dotykowymi, siłowymi itp., jednocześnie analizują reakcje operatora i, w pętli sprzężenia zwrotnego, wprowadzając stosowne zmiany w obrazie otoczenia i jego oddziaływaniu na człowieka. Umożliwia to skuteczniejsze sprawdzanie założeń projektu stanowiska pracy oraz wykrywanie kolizji operatora z otoczeniem i zagrożeń jego zdrowia. Wirtualną rzeczywistość można wykorzystać także do szkolenia pracowników, a w szczególności operatorów pojazdów, maszyn i urządzeń, podobnie jak to ma obecnie miejsce w przypadku pilotów samolotów cywilnych i wojskowych, a ostatnio także maszynistów kolejowych i kierowców samochodowych szkolonych na specjalnych symulatorach.

## Slide 55: CECHY ATROPOMETRYCZNE
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Do precyzyjnego wyznaczania przestrzennych stref pracy stosuje się kryteria zasięgów rąk, definiowane jako:
Zasięg normalny, który jest wyznaczany kolejnymi położeniami środka ręki, przy obrocie przedramienia względem stawu łokciowego. Zasięg ten, ograniczony w przestrzeni poziomami wysokości barkowej oraz łokciowej (lub ok. 5 ÷ 7 cm niżej), określa granice strefy optymalnej do manipulacji. Należy zauważyć, że praca rąk powyżej preferowanej strefy (wysokość barkowa) jest niekorzystna ze względów fizjologicznych (krążenie). Nakładające się w płaszczyźnie stołu zasięgi normalne prawej i lewej ręki wyznaczają najdogodniejsze pole pracy oburęcznej
Zasięg maksymalny, który jest wyznaczany kolejnymi położeniami środka ręki przy ruchu całej wyprostowanej kończyny górnej względem stawu barkowego. Tak formułowane zasięgi maksymalne tworzą przestrzenną czaszę, która określa granice strefy manipulacji, bez wymuszonego pochylenia tułowia. Wymiary granic zasięgu maksymalnego dla populacji polskiej są podane w normie PN-80/N-08001.
Zasięg wymuszony, który występuje przy przekroczeniu granicy zasięgu maksymalnego i jest połączony z ruchem tułowia. Przy ustabilizowanym usytuowaniu operatora, zasięgi te zawsze oznaczają wymuszoną pozycję ciała, a ich dalsze granice wyznaczane są fizyczną możliwością sięgania i utrzymywania równowagi.
Sytuacje, które powodują zasięgi wymuszone, zasługują na szczegółową analizę, gdyż w pewnych okolicznościach (zakres wymuszenia i wielkość kąta pochylenia, czas utrzymywania pozycji, częstość, użycie siły) powodować mogą znaczące obciążenie statyczne lub dynamiczne pracownika. Tego rodzaju sytuacje należy eliminować jako wyjątkowo niekorzystne. W standardzie europejskim - EN 1005-4 - dotyczącym pozycji roboczych, określono dopuszczalne kąty pochylenia tułowia, głowy i podniesienia ramienia w funkcji czasu. Pozycję skręconą, pochyloną z obciążeniem odrzuca się jako całkowicie niedopuszczalną. W praktyce stosuje się graficzny obraz granic zasięgów w dwóch ujęciach: w widoku bocznym lub przekroju strzałkowym oraz w rzucie poziomym, najlepiej na wysokości pola pracy.

## Slide 56: CECHY ATROPOMETRYCZNE
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Na potrzeby ergonomii dane antropometryczne populacji określane są przez wymiary centyli (percentyli) - skrajnych 5. i 95. oraz środkowego - 50. Wymiary centyli skrajnych stanowią miary ograniczające i obejmują 90% populacji Rozróżnia się cechy antropometryczne somatyczne - określające wysokości, szerokości, długości, głębokości i obwody ciała, oraz cechy funkcjonalne, np. zakresy kątowe oraz dystanse ruchów i nóg. Do podstawowych cech antropometrycznych, użytecznych w analizie i projektowaniu stanowisk pracy, zaliczyć należy te, które wyznaczają wysokości i poziome granice stref pracy. Większość tych cech jest objęta normą krajową PN-90/N-08000.Dla pozycji stojącej należy wymienić przede wszystkim wymiary zasięgów rąk i nóg, wysokości wzrokowej, barkowej i łokciowej oraz przestrzeni widzenia. Dla pozycji siedzącej, poza wymienionymi, istotne są również wymiary wysokości podkolanowej, grubości uda oraz długości siedzeniowej.
Miary człowieka wyznaczają także parametry bezpieczeństwa w przestrzeni pracy. Przy wyznaczaniu bezpiecznych wymiarów struktury przestrzennej obiektu technicznego bierze się pod uwagę miary ograniczające, tj. centyle: 5. kobiet i 95. mężczyzn, a w szczególnych przypadkach nawet, odpowiednio, centyle 2,5 i 97,5.

## Slide 57: BAZY ODNIESIENIA
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Wyczerpujący opis praktycznego stosowania miar centylowych zawarty jest w Atlasie antropometrycznym dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania. Posługując się danymi antropometrycznymi, należy wziąć pod uwagę płaszczyzny oraz punkty odpowiednie dla odniesienia miar. Najbardziej praktyczne są te bazy wymiarowania, które można uznać za wspólne dla człowieka i obiektu technicznego, gdyż umożliwiają one porównanie miar i określenie związków przestrzennych obu tych elementów układu ergonomicznego
Należą do nich:
płaszczyzna podstawy (basis)
płaszczyzna czołowa przednia (basis anterior, BA), która określa „czysty” wymiar przestrzeni funkcjonalnej rąk i przestrzeni widzenia
płaszczyzna czołowa tylna (basis posterior, BP) w odniesieniu do pozycji siedzącej
pozioma płaszczyzna siedzeniowa (basis sedentaris, BS)
siedzeniowy punkt odniesienia (seat reference point, SRP)
punkt podparcia stopy (heel point, HP)
punkt zaznaczający oś stawu biodrowego (hip point, H).
Wymóg uwzględnienia różnorodności wymiarowej populacji niejednokrotnie powoduje konieczność stosowania regulacji położenia elementów stanowiska pracy. Na przykład, stanowisko komputerowego winno być wyposażone w regulację wysokości pulpitu z klawiaturą, monitora oraz siedziska. W praktyce niezbędna jest regulacja przynajmniej jednego elementu - w podanym przypadku np. siedziska.

## Slide 58: MODELE CENTYLOWE PL 2000
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Źródłem poszerzającym te informacje może być Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, zawierający dane dla 200 cech pomiarowych oraz opis metodyki stosowania kryteriów antropometrycznych. Przy projektowaniu obiektów wchodzących w relacje z częściami ciała (głową, rękami, stopami), należy sięgać do specyficznych branżowych systemów miar i zbiorów danych. Wymienione zbiory danych nie wyczerpują informacji użytecznych w analizie i projektowaniu obiektów technicznych (brak np. lokalizacji osi ruchów czy parametrów przestrzeni widzenia). Dlatego niejednokrotnie trzeba uzupełniać dane sięgając do źródeł zagranicznych. Dane antropometryczne krajów Wspólnoty Europejskiej są objęte standardami: EN 547-3 [9] i EN 979 [10]. W tym zbiorze danych traktuje się wszystkie populacje krajów Wspólnoty łącznie jako jedną populację, uwzględniając wysokich Niemców i Skandynawów z jednej strony i relatywnie niskich południowców z drugiej. Dane polskie mieszczą się w tym zakresie. Spośród zagranicznych źródeł literaturowych na szczególną rekomendację zasługuje publikacja amerykańska Humanscale 1/2/3, opracowana w bardzo dogodnej formie użytkowej, zawierająca obszerny zbiór danych ergonomicznych, w tym również antropometrycznych.

## Slide 59: MODELE CENTYLOWE PL 2000
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Najnowsze polskie dane antropometryczne, prognozowane na rok 2000, zostały opracowane przez zespół Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu. Dane ustalono na podstawie analizy tzw. trendu sekularnego, tj. zmian wymiarów populacji polskiej na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Wyrażają się one np. przyrostem wysokości ciała 50. centyla mężczyzn o około 1 cm w kolejnych dekadach 2010 i 2020. Prognoza ta dała podstawę do rekonstrukcji proporcjonalnych modeli centylowych populacji polskiej, które są praktyczną formą prezentacji danych antropometrycznych Sygnalizowane jest także wydanie przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego atlasu antropometrycznego z danymi prognozowanymi na rok 2010.

## Slide 60: ZASIĘGI RĄK
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Strukturę przestrzenną obiektu technicznego tworzy jego konstrukcja, kształt, wielkość i konfiguracja elementów. W ujęciu ergonomicznym interesuje nas w szczególności ta część obiektu, która stanowi „interface” z człowiekiem. W przypadku stanowiska maszynowego jest to forma obudowy, ukształtowanie i dyslokacja elementów sterowniczych oraz informacyjnych, a także narzędzi i materiału. Struktura ta określa przestrzeń dla czynności rąk i nóg oraz obserwacji. Może także determinować pozycję roboczą oraz możliwość przemieszczania się pracownika.
W strukturze przestrzennej stanowiska pracy wyodrębnić można tak zwane punkty kontaktowe (touch points), które „wiążą” człowieka z obiektem w procesie pracy. Są to elementy, z którymi człowiek wchodzi w kontakt dotykowy lub wizualny (np. elementy sterownicze, sygnalizacyjne). Położenie tych punktów winno odpowiadać charakterystyce wymiarowej populacji pracowników, gdyż w dużej mierze decyduje ono o stopniu komfortu lub uciążliwości, czy wręcz bezpieczeństwa pracy.
Należy podkreślić z naciskiem, że w projektowanym układzie „człowiek-maszyna” obowiązuje bezwzględna zasada dostosowania struktury technicznej do człowieka, a właściwie grupy użytkowników, a nie na odwrót, np. przez selekcję lub specjalne szkolenia. Zlekceważenie tej zasady może mieć tragiczne skutki zdrowotne, sprawnościowe, ekonomiczne i rynkowe. Dobrą ilustracją tego problemu jest człowiek „doprojektowany” do układu sterowania. W konsekwencji należy traktować miary człowieka jako elementy podstawowych założeń do projektowania struktury przestrzennej obiektu, które winny wyprzedzać projektowanie techniczne.

## Slide 61: WYSOKOŚCI STOŁÓW
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Wysokość pola pracy - zazwyczaj ustalana jest w odniesieniu do wysokości łokciowej. Optymalna wysokość pola pracy uzależniona jest też od rodzaju pracy:
najkorzystniejszą wysokość dla tzw. pracy normalnej w pozycji stojącej (pracy ręcznej, nie wymagającej szczególnej precyzji) wyznacza poziom, przy którym dłonie sięgają ok. 75 mm poniżej swobodnego położenia łokci pracownika
dla czynności dokładnych, wymagających szczególnej kontroli wzrokowej, stosuje się wyższe, w stosunku do normalnego, położenie płaszczyzny pracy
dla prac ręcznych, związanych z operowaniem dużymi przedmiotami i użyciem siły, zaleca się odpowiednio obniżenie położenia płaszczyzny pracy. \
Na schemacie przedstawiono, zalecane przez E. Grandjeana, wysokości płaszczyzny dla różnych rodzajów pracy wykonywanej w pozycji stojącej, wraz z zakresem regulacji niezbędnym do dostosowania do progowych przedstawicieli populacji.

## Slide 62: STREFY PRACY
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Wysokość pola pracy - zazwyczaj ustalana jest w odniesieniu do wysokości łokciowej. Optymalna wysokość pola pracy uzależniona jest też od rodzaju pracy:
najkorzystniejszą wysokość dla tzw. pracy normalnej w pozycji stojącej (pracy ręcznej, nie wymagającej szczególnej precyzji wyznacza poziom, przy którym dłonie sięgają ok. 75 mm poniżej swobodnego położenia łokci pracownika
dla czynności dokładnych, wymagających szczególnej kontroli wzrokowej, stosuje się wyższe, w stosunku do normalnego, położenie płaszczyzny pracy
dla prac ręcznych, związanych z operowaniem dużymi przedmiotami i użyciem siły, zaleca się odpowiednio obniżenie położenia płaszczyzny pracy.
Jeśli wysokość robocza nie może być regulowana, to zarówno dla prac w pozycji stojącej, jak i siedzącej dobiera się ją według wymiarów pracownika 95. centylowego. Osobom niższym należy zapewnić wygodną pozycję, stosując podesty lub podnóżki o odpowiedniej wysokości. Konstrukcja krzesła winna umożliwiać regulację jego wysokości.
Przestrzeń na nogi, w przypadku pozycji siedzącej, powinna umożliwiać swobodną pozycję uda, podudzia i stopy (z możliwością ruchu do przodu w zakresie 30°). Miarę ograniczającą stanowią wartości odpowiednich cech 95. centyla populacji (wysokość kolanowa, grubość uda, długość siedzeniowa).
K. H. E. Kroemer sformułował w sposób praktyczny maksymalne i optymalne strefy pracy kończyn górnych i dolnych, oparte na geometrii zasięgów, i odniósł je do przestrzeni stanowiska pracy zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzące

## Slide 63: WYTYCZNE PROJEKTOWE
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
W operowaniu kryteriami zasięgowymi można stosować 3-stopniowy system klasyfikacji danych ergonomicznych, rekomendowany przez ISO [11]. Zgodnie z tym systemem:
strefa zielona jest ograniczona zasięgiem normalnym
strefa żółta określa zasięg maksymalny
strefa czerwona leży poza zasięgiem maksymalnym.
Wymienione funkcjonalne miary zasięgowe stanowią ważne kryteria w organizacji przestrzennej układów sterowniczych i informacyjno-sygnalizacyjnych. Stosuje się podział zbioru tych elementów na 3 kategorie, przypisując im odpowiednią lokalizację w strefach zasięgowych:
lokalizacja w strefie zasięgu normalnego i dobrej widoczności - elementy ważne, często używane
lokalizacja w granicach zasięgu maksymalnego oraz widoczności w granicach łatwego ruchu głowy - elementy mniej ważne, rzadziej używane
lokalizacja w strefach dalszych, wymagających niewielkiego przekroczenia granicy zasięgu maksymalnego, ruchu tułowia, względnie przemieszczania się - elementy nie mające istotnego znaczenia w podstawowym procesie użytkowania lub sterowania.

## Slide 64: ELEMENTY STEROWNICZE
Notes: Gedliczka A.: Wymiary ciała ludzkiego jako czynnik determinujący strukturę przestrzenną obiektu technicznego, CIOP 1999
Doświadczenie wskazuje, że projektowanie ergonomiczne powinno przebiegać równolegle z projektowaniem technicznym, a nawet nieco je wyprzedzać w fazie początkowej, aby mógł być zrealizowany postulat przystosowania struktury technicznej do człowieka.
W pierwszym etapie, gdy formowane są założenia projektowe, dane antropometryczne docelowej populacji użytkowników stanowią podstawowe, wiążące informacje do projektowania struktury przestrzennej obiektu technicznego. Założenia te mogą mieć postać rysunku (np. w skali 1:10 lub 1:5), na którym uwzględnia się wybrane parametry antropometryczne lub graficzny obraz całej sylwetki człowieka. Każdy obiekt techniczny wymaga doboru odpowiedniego zestawu kryteriów. Można jednak rekomendować metodę wykreślania podstawowych poziomów funkcjonalnych jako podkładu do projektowania obiektu technicznego. Dla pozycji stojącej (w rzucie bocznym i czołowym) będą to poziomy: wysokości ocznej (płaszczyzny widzenia), wysokości barkowej (acromion), wysokości łokciowej, wysokości krocza, oraz zasięgi maksymalne rąk - górny i dolny. Podobne miary odnoszą się do pozycji siedzącej, z dodaniem wysokości podkolanowej, grubości uda i wysokości lędźwiowej. Należy zwrócić uwagę, iż to graficzne zestawienie miar, które można uzupełnić zalecaną dla danego rodzaju czynności wysokością pola pracy, obowiązuje w całym paśmie obsługowym przemieszczającego się operatora. W drugim etapie ustala się zasięgi przednie i boczne - normalny i maksymalny, oraz długość siedzeniową. W określanych w ten sposób poziomach i strefach funkcjonalnych obiektu powinny zostać uwzględnione miary ograniczające, co sprowadza się do redukcji wartości lub wyznaczania zakresów regulacji.
Widok boczny lub przekrój strzałkowy stanowią podstawowe ujęcie, w którym można zidentyfikować i określić ilościowo stopień adaptacji przestrzennej obiektu technicznego do człowieka. Widok z góry jest ujęciem uzupełniającym, dającym pojęcie o rozległości pola operacyjnego w kierunkach bocznych. Dla właściwych relacji niezbędne jest określenie wzajemnego położenia człowieka i struktury technicznej. Zlokalizowanie położenia stóp w pozycji stojącej (również oczu) lub usytuowanie siedziska w pozycji siedzącej określają jednoznacznie bazy odniesienia miar. Można też korzystać z wzorcowych założeń przestrzennych do projektowania konkretnych obiektów, które są zawarte w źródłach literaturowych

## Slide 65: ELEMENTY INFORMACYJNE
Notes: Gierasimiuk J.: Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych - Centralny Instytut Ochrony Pracy 1999
Elementami informacyjnymi są te części maszyny lub stanowiska pracy, które służą do prezentowania informacji. Ich celem jest przekazywanie człowiekowi - operatorowi maszyny lub stanowiska pracy - informacji wizualnych (do odbioru wzrokowego), dźwiękowych (do odbioru słuchem) lub dotykowych (do odbioru przez dotyk).
Elementem sterowniczym jest ta część urządzenia sterującego, na którą bezpośrednio oddziałuje operator.
Przy projektowaniu elementów informacyjnych i sterowniczych należy uwzględnić następujące zasady:
łatwość i wygodę obsługiwania - jest to nadrzędna reguła postępowania przy projektowaniu obiektów technicznych, a tym bardziej elementów sterowniczych i informacyjnych, które bezpośrednio służą człowiekowi. Powinny być one zatem dostosowane do jego możliwości psychofizycznych; elementy informacyjne i sterownicze powinny zapewniać operatorowi łatwe panowanie nad maszyną i innym wyposażeniem stanowiska pracy; czynności związane z obsługiwaniem maszyny, a zwłaszcza sterowaniem, nie mogą być wymuszane rytmem pracy maszyny,
łatwość identyfikacji - należy dążyć do tego, aby elementy informacyjne i sterownicze były łatwe do rozpoznania, a przekazywane przez nie treści były łatwe do zrozumienia przez człowieka
zgodność z oczekiwaniami użytkownika (stereotypami) - funkcje, ruchy czy też pozycje elementów sterowniczych i informacyjnych powinny być zgodne z dotychczasowymi przyzwyczajeniami i nawykami operatora (np. zapalenie się czerwonej lampki powinno oznaczać nieprawidłowość, ruch wskazówki w prawo - zwiększanie się wskazywanej wartości)
minimalizowanie błędów operatora - elementy sterownicze i informacyjne oraz ich wzajemne powiązania powinny minimalizować możliwość popełnienia błędu przez operatora
możliwość indywidualizacji i łatwość nauki - powinno być zapewnione łatwe dostosowanie poszczególnych elementów sterowniczych i nformacyjnych do indywidualnych wymagań i możliwości psychofizycznych użytkowników oraz łatwe uczenie się ich obsługiwania, nawet niezależnie od różnic kulturowych operatorów.

## Slide 66: DOLEGLIWOŚCI PRZY PRACY
Notes: Bugajska J.: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem, CIOP 1999
Typowymi przykładami pracy wykonywanej w pozycji siedzącej są: praca operatorów, montażystów oraz praca biurowa, w tym coraz częściej praca związana z obsługą komputerów. Podczas pracy pozycja siedząca jest często przedkładana nad inne pozycje ciała. Ogranicza ona aktywność ruchową pracownika, zapewnia natomiast stabilne podparcie ciała. Stwarza więc większy komfort oraz zwiększa precyzję manipulacji. Powoduje to, że podczas pracy siedzącej obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym jest niewielkie, pojawiają się natomiast uciążliwości typowe dla obciążenia statycznego i monotypowego. I tak, na przykład, podczas obsługi komputerów występują następujące czynniki, które decydują o uciążliwości pracy:
obciążenie narządu wzroku (zmęczenie wzroku)
obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
stres psychologiczny.
Uciążliwości pracy, związane z nadmiernym obciążeniem wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego, mogą być zmniejszone, a nawet wyeliminowane, poprzez zapewnienie ergonomicznego stanowiska pracy, właściwą organizację pracy oraz zapoznanie pracowników z występującymi na tych stanowiskach pracy czynnikami uciążliwymi i skutkami ich oddziaływania, a także sposobami zapobiegania. Wiąże się to z wyposażeniem stanowiska w sprzęt komputerowy o odpowiednich parametrach, w odpowiedni stół i siedzisko oraz, w pewnych przypadkach, w podnóżek, wspornik nadgarstkowy, filtr ochronny i uchwyt na dokument.

## Slide 67: STRUKTURA PRZESTRZENNA
Notes: Bugajska J.: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem, CIOP 1999
Obciążenie układu mięśniowo-mięśniowego podczas pracy w pozycji siedzącej jest związane z równoczesnym występowaniem kilku czynników. Najistotniejsze z nich to: obciążenie mięśni utrzymujących ciało w pozycji siedzącej. Jest to zazwyczaj długo utrzymywane obciążenie typu statycznego (wysiłek statyczny), dotyczące mięśni stabilizujących kręgosłup, charakterystyczne dla każdego rodzaju pracy siedzącej, a także wynikające ze specyfiki pracy operatorów monitorów ekranowych obciążenie innych grup mięśni, a mianowicie:
obciążenie statyczne mięśni obręczy barkowej i przedramion, niezbędne do utrzymania kończyny górnej w pozycji umożliwiającej obsługę klawiatury
obciążenie statyczne mięśni karku utrzymującego głowę w pozycji umożliwiającej obserwację dokumentu, klawiatury lub ekran
jednostronne obciążenie mięśni bezpośrednio wykonujących czynność roboczą (mięśni rąk wystukujących tysiące znaków w ciągu zmiany roboczej). Są to obciążenia w wymiarze bezwzględnym nieznacznego stopnia, ale w stosunku do możliwości drobnych mięśni rąk stanowią znaczne obciążenie. Ponadto są to ruchy identyczne i powtarzane z dużą częstotliwością (praca monotypowa)
nadmierne ciśnienie w dyskach międzykręgowych, wynikające z obciążenia kręgosłupa podczas długo utrzymywanej pozycji siedzącej
Długotrwałe jednostronne obciążenie mięśni jest przyczyną zmęczenia mięśniowego oraz wielu dolegliwości bólowych. Dolegliwości tego typu, występujące u pracowników wykonujących prace w pozycji siedzącej, są zlokalizowane głównie w okolicy szyi, obręczy barkowej, pleców (odcinka lędźwiowego
Dolegliwości bólowe szyi i barków są związane głównie z obciążeniem mięśni utrzymujących głowę w pozycji, która umożliwia naprzemienną obserwację monitora, dokumentu i klawiatury, oraz mięśni obręczy barkowej, utrzymujących ramię w pozycji umożliwiającej obsługę klawiatury. Potęgowane są one dodatkowo brakiem podłokietnika lub nieprawidłowym, wysokim ustawieniem klawiatury. Istotną przyczyną bólów dolnego odcinka kręgosłupa jest brak podparcia pod plecy.

## Slide 68: WYMIARY STANOWISKA
Notes: Bugajska J.: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem, CIOP 1999
Stół
Wymiary stołu powinny być takie, aby pod blatem było wystarczająco dużo miejsca na nogi. Przestrzeń pracy powinna być tak duża, aby zapewniała łatwe rozmieszczenie monitora, klawiatury, myszy, dokumentów i innych elementów wyposażenia stanowiska. Minimalne zalecane wymiary stołu to: szerokość blatu - 75 cm, głębokość blatu: pod klawiaturę - 30 cm, pod monitor - 45 cm. Głębokość stołu z jednym blatem powinna wynosić co najmniej 80 cm. Wysokość stołu determinuje przyjmowaną pozycję siedzącą. Ważne jest, aby była ona ustalona ze względu na konieczność zapewnienia:
naturalnego położenia ramion podczas pracy oraz na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni na nogi pod blatem. Dlatego zaleca się stół o regulowanej wysokości oraz oddzielne blaty pod klawiaturę i pod monitor. Regulacja stołu powinna zapewniać ustawienie wysokości blatu pod klawiaturę w zakresie 60 ÷ 75 cm, natomiast pod monitor 70 ÷ 95 cm. W przypadku stołu o nieregulowanej wysokości, zalecana wysokość blatu powinna wynosić 70 ÷ 72 cm. Przednia krawędź blatu stołu powinna być łagodnie kształtowana (zaokrąglona).

## Slide 69: WIELKOŚĆ NACISKU NA DYSKI L3L4
Notes: Bugajska J.: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem, CIOP 1999
Jest sprawą oczywistą, że nieodpowiednie warunki pracy odgrywają istotną, a nawet decydującą rolę w patomechanizmie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Ponadto, zapewnienie prawidłowych, materialnych i organizacyjnych, warunków pracy jest jednym z najprostszych środków zapobiegania problemom zdrowotnym pracowników. Wyniki badań potwierdzają, że poprawa materialnych warunków pracy, a więc wymiana krzeseł i opraw oświetleniowych czy prawidłowe ustawienie elementów stanowiska pracy, wpływa na zmniejszenie obciążenia mięśni podczas pracy. W rezultacie maleje liczba skarg operatorów monitorów ekranowych na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.
Typowe stanowisko pracy operatora monitorów ekranowych składa się z wielu elementów, które tworzą wyposażenie:
zasadnicze (stół, krzesło, monitor, klawiatura)
dodatkowe (np. uchwyt na dokumenty, podnóżek).
Istnieje ogólna zasada, że wszystkie te elementy powinny mieć jak najwięcej możliwości regulacji wysokości, kątów pochylenia i wzajemnego położenia. Umożliwia to właściwe ich dostosowanie do i dywidualnych potrzeb operatora i wyklucza często stosowaną praktykę dostosowywania się operatora do stanowiska.

## Slide 70: WYMAGANIA DLA SIEDZISKA
Notes: Bugajska J.: Geometria stanowisk pracy siedzącej, stanowiska do pracy z komputerem, CIOP 1999
Siedzisko
Siedzisko powinno być stabilne (5-ramienna podstawa). Ma umożliwiać użytkownikowi przyjmowanie wygodnej pozycji podczas wykonywania różnych zadań. Wysokość płyty siedziska powinna być regulowana. Minimalny zakres regulacji wysokości płyty siedziska wynosi 40 ÷ 50 cm. Mechanizm regulacji wysokości płyty siedziska powinien być tak usytuowany i skonstruowany, aby można było wykonywać regulacje w pozycji siedzącej. Oparcie powinno mieć regulację wysokości (0 ÷ 20 cm pomiędzy dolną krawędzią oparcia a płytą siedziska) i pochylenia (5o do przodu, 24o do tyłu). Zaleca się, aby regulacje pochylenia oparcia i płyty siedziska były ze sobą zsynchronizowane. Siedzisko i oparcie powinny mieć odpowiednie ukształtowanie, uwzględniające naturalne wygięcie kręgosłupa (części lędźwiowej) i odcinka udowego kończyny dolnej. Zalecane jest, aby siedzisko wyposażone było w podłokietniki.

## Slide 71: ZAGADNIENIA
Oprogramowanie typu ErgoCAD
Wymiary centylowe cech antropometrycznych
Granice zasięgu i strefy funkcjonalne rąk
Strefy bezpieczeństwa
Zasady projektowania w kryteriami antropometrycznymi
Projektowanie elementów sterowniczych
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
Rozmieszczenie elementów stanowiska pracy
Normy krajowe i zagraniczne
Notes: Norma europejska PN-EN 547: Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego (Safety of machinery - Human body measurements), Norma składa się z trzech części Wszystkie zostały wprowadzone do stosowania w Polsce. W normie PN-EN 547 opisano zasady, jakie powinny być stosowane w projektowaniu otworów umożliwiających dostęp do maszyny. Norma 547 została opracowana przede wszystkim dla maszyn stacjonarnych; w przypadku maszyn ruchomych mogą występować dodatkowe wymagania szczególne. W części pierwszej, PN-EN 547-1, określono wymiary otworów umożliwiających dostęp całego ciała do maszyn, w normie PN-EN 547-2 natomiast - wymiary otworów dostępu do maszyny. Normy te definiują wymiary otworów, do których stosuje się wartości przedstawione w normie PN-EN 547-3. Dane antropometryczne zawarte w normie PN-EN 547-3 pochodzą z pomiarów statycznych nagich osób i nie uwzględniają ruchów ciała, ubrania, wyposażenia, warunków pracy przy maszynie oraz warunków środowiska pracy.
W normach PN-EN 547-1 i PN-EN 547-2 podano, jak powiązać dane antropometryczne z odpowiednimi parametrami uzupełniającymi, aby wspomniane czynniki zostały uwzględnione.
Parametry uzupełniające związane są ze specyfiką stanowiska pracy i dotyczą między innymi:
  typu odzieży
  rodzaju używanych narzędzi
  używania dodatkowego ekwipunku lub odzieży ochronnej
  rodzaju wykonywanych czynności
  powtarzalności i czasu trwania wykonywanych czynności,
  czynników środowiska (oświetlenie, temperatura, wilgotność, hałas)
  poziomu ryzyka w czasie wykonywania pracy.

## Slide 72: BIBLIOGRAFIA
Grabosz J: The ergonomical designing od navigating bridges aboard ocean-going ships, Biul. Inst. Med. Morsk. I/21981
Grobelny J.: APOLINEX wspomaga projektowanie ergonomiczne w środowisku systemu AUTOCAD. Ergonomia 1994,
Jóźwiak Z.W.: Propozycje wymiarów stanowiska pracy. Atest – Ochrona Pracy nr 8 1996
Paluch R.: Człowiek ma swoje wymiary, Atest Ochrona Pracy nr 5 1997
PN-90/N-08000: Dane ergonomiczne do projektowania: Wymiary ciała ludzkiego.
Notes: Dziedzic M.: Projektowanie pozycji siedzącej, Bezpieczeństwo pracy
Gedliczka A.: FANTOM - dwuwymiarowy model człowieka dla potrzeb projektowania. W: Modelowanie i symulacja komputerowa w ergonomii. Materiał szkoleniowy. Warszawa, CIOP 1998, s. 97 - 101.
Gierasimiuk J., Wróbel J.: Kształtowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie projektowania maszyn i stanowisk pracy. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Górska E.: Dane antropometryczne w projektowaniu stanowisk pracy, Bezpieczeństwo pracy
Grobelny J.: APOLINEX wspomaga projektowanie ergonomiczne w środowisku systemu AUTOCAD. Ergonomia 1994,
EN 1005-4, 1998: Safety of machinery: Human body measurements, Part 4: Working postures in relation to machinery.
ISO/SC 3/WG 2 N 34: Working Postures. Annex A: Guidelines for use of the 3-zone rating system.
PN-80/N-08001: Dane ergonomiczne do projektowania: Granice zasięgu rąk. Wymiary.
PN-90/N-08000: Dane ergonomiczne do projektowania: Wymiary ciała ludzkiego.
PN-EN 294 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa umożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych.
PN-EN 349 Maszyny. Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu.
PN-M-49060:1980 (PN-80/M-49060) Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania.
ISO/DIS 9241
PN-EN-547-1: Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów wymaganych dla otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny [2000].
PN-EN-547-2: Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Zasady określania wymiarów wymaganych dla otworów dostępu [2000].
PN-EN-547-3: Maszyny. Bezpieczeństwo. Wymiary ciała ludzkiego. Dane antropometryczne [2000].

## Slide 73: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
ERGONOMIA
I BEZPIECZEŃSTWO PRACY

## Slide 74: TREŚĆ
Proces recepcji sygnałów
Schemat procesu przekazywania wiadomości
Miary ilości informacji
Rodzaje komunikacji
Zasady efektywnej komunikacji
Nawiązanie kontaktu ze słuchaczem
Obrona przed krytyką i manipulacją
Składniki funkcji kierowania
Istota zachowań asertywnych.

## Slide 75: ASPEKTY PROCESU RECEPCJI SYGNAŁÓW
Dostrzeganie - odkrywanie sygnałów ( np. stwierdzanie, czy świeci się lub nie lampka sygnalizacyjna).
Rozróżnianie - identyfikowanie sygnału ( np. stwierdzanie, czy świeci się lampka czerwona, żółta lub zielona lampka sygnalizacyjna).
Zrozumienie treści - interpretacja sygnału ( np. czy zaświecenie się lampki czerwonej oznacza, że należy zwiększyć, czy też zmniejszyć obroty silnika).

## Slide 76: OKREŚLENIA
Wiadomość - informacja o czymś, rzecz zakomunikowana.
Komunikacja - porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości.
Informacja - każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzania automatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać.
Sygnał - wszelki umowny znak o treści informacyjnej.
Notes: Słownik Języka Polskiego pod red. M.Szymczaka, PWN, W-wa 1989.

## Slide 77: PROCES PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI

## Slide 78: ELEMENTY PROCESU KOMUNIKACJI
Komunikat - zakodowana informacja przesyłana przez nadawcę do odbiorcy, zwana również przekazem.
Nadawca - osoba rozpoczynająca komunikację.
Odbiorca - osoba, której zmysły odbierają przekaz.
Kodowanie - przekształcenie informacji w sygnały celem przesłania do nadawcy.
Dekodowanie - interpretacja i przełożenie komunikatu na zrozumiałą informację dla odbiorcy.
Szum - wszystko, co wprowadza zamieszanie, zakłóca, ogranicza lub w inny sposób przeszkadza komunikacji.
Kanał (medium) - za pomocą którego następuje komunikacja między nadawcą i odbiorcą. (Stoner J.A. 1999)

## Slide 79: MIARY ILOŚCI INFORMACJI
DEFINICJA:
Niech zdarzenie E będzie pewnym zdarzeniem, które zachodzi z prawdo-podobieństwem P(E)
Jeżeli zaobserwowaliśmy zdarzenie E, to mówimy, że odebraliśmy: I(E) = log 1/P(E) jednostek informacji
E.C. Shannon
ENTROPIA:
Wartość średniej ilości informacji przypadającej na wiadomość wytworzo-ną przez źródło informacji
H(s) =  P(si)log(1/p(si))

## Slide 80: PRZYKŁADY OBLICZANIA ILOŚCI INFORMACJI
Przykład 1
Rozważmy źródło informacji S = (s1, s2, s3), - sygnalizator uliczny, dla którego prawdopodobieństwa zdarzeń wynoszą: P(s1) = 1/2, P(s2) = 1/4 oraz P(s3) = 1/4.
Wówczas:
H(S) = 1/2 log2 2 + 1/4log2 4 + 1/4log2 4 = 3/2 bita.
Przykład 2
Rozważmy ekran monitora złożony z punktów świe-cących w 10-ciu stanach jasności położonych na przecięciu z 500 wierszy i 600 kolumn. Obliczamy:
liczbę punktów: 500 x 600 = 300 000,
liczbę obrazów: 10 300 000,
P(si) = 1/ 10 300 000,
H(S) = log2 10 300 000 = 300 000 log2 10 = 996 578

## Slide 81: BARIERY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

## Slide 82: PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER KOMUNIKACJI

## Slide 83: KOMUNIKACJA MIĘDZY LUDŹMI
Komunikowanie się między ludźmi może służyć:
  wywieraniu wpływu,
  manipulacji,
  porozumiewaniu się,
  zdobywaniu informacji.
W zależności od celu proces komunikacji może być skuteczny lub nieskuteczny.
Komunikowanie przebiega na wielu poziomach z których jedne są świadome, a inne nie.

## Slide 84: KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
Komunikacja werbalna:
Polega na przekazywaniu informacji przez słowa.
Komunikacja zakłócająca ma postacie:
  bariery komunikacyjnej (przerywanie wypowiedzi),
  pułapki językowej (generalizacja - wszyscy, zawsze, nikt, nigdy)
  negatywnej hipnozy ( używanie komunikatów negatywnych - nie mogę się nie zgodzić).
Komunikacja niewerbalna:
W potocznym rozumieniu często nazywana jest „mową ciała”.
Główne postacie komunikacji niewerbalnej:
  postawa ciała,
  głos - tempo mówienia, rytm, barwa głosu,
  ruch - rytm ruchu, gestykulacja,
  kontakt wzrokowy,
  sposób ubierania się.

## Slide 85: ZASADY PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI
Informacja powinna być:
ograniczona do tej, która jest niezbędna
przedstawiona z taką do-kładnością, jaka jest wy-magana
przesłana w sposób zape-wniający możliwie łatwy odbiór
Zmniejszanie przeciążenia:
skracanie strumienia informacji
prezentowanie operato- rowi strumienia informacji z wyprzedzeniem
opracować racjonalny schemat wykonywania pracy przez operatora

## Slide 86: ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
Daj się poznać i aktywnie poznawaj partnera.
Oddziel ludzi od problemów.
Wyrażaj własną opinię - unikaj ocen, dawania rad, interpretacji i uogólnień.
Aktywnie słuchaj.
Koncentruj uwagę na sposobie rozwiązywania problemu współpracując z partnerem.
Bądź konkretny - opisuj zdarzenia, zjawiska i procesy.
Unikaj barier komunikacyjnych.

## Slide 87: KOMUNIKACJA OSOBISTA „TWARZĄ W TWARZ”

## Slide 88: KOMUNIKACJA BEZPOŚREDNIA „KONTAKT Z MEDIAMI”

## Slide 89: ASERTYWNOŚĆ W KOMUNIKACJI
Zachowanie asertywne - jest to stanowcze, bezpośrednie i uczciwe wyrażanie własnych uczuć, myśli, postaw, opinii, decyzji, życzeń przy założeniu respektowania tego samego prawa od drugiej osoby.
Znaczenie i zasady asertywności - jest to warunek skutecznego kierowania, negocjowania oraz odnoszenia satysfakcji w kontaktach interpersonalnych w myśl zasad:
  wiem czego chcę i na co się decyduję,
  wiem w jaki sposób upominam się o „swoje”,
  wiem jak mam bronić swoich praw.

## Slide 90: ZASADY ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH
Masz prawo do robienia tego, co chcesz - dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.
Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie się - nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne ( nie naruszają granic drugiej osoby).
Masz prawo do przedstawiania innych próśb - dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.
Masz prawo do przedyskutowania sprawy z drugą osobą.
Masz prawo korzystać ze swoich praw.

## Slide 91: NAWIĄZANIE KONTAKTU ZE SŁUCHACZEM - 1
PIERWSZE WRAŻENIE:
Pierwsze wrażenie wywołane jest przez nas oraz przez przeszłe doświadczenia partnera /słuchacza/.
Wpływ na pierwsze wrażenie wywiera:
  wygląd fizyczny,
  ubiór,
  postawa ciała,
  mimika twarzy,
  rodzaj gestykulacji,
  sposób mówienia.
ROZPOZNANIE SŁUCHACZA:
Badania pokazują, że można mówić o typach postaw:
  „zjednywacza”, który stara się zadowolić oczekiwania innych ludzi,
  „oskarżacza”, który przejawia się w złości i dyktatorskiej dominacji.
  „komputerowca”, który nie ujawnia własnych uczuć,
  „odlotowca”, który zachowuje się bez związku z tym co robi.

## Slide 92: NAWIĄZANIE KONTAKTU ZE SŁUCHACZEM - 2
DOSTROJENIE DO SŁUCHACZA:
Dostrojenie się do sylwetki psychologicznej słuchacza oznacza odpowiedź na jego NK (nieświadomy komunikat) .
Przykłady NK:
  „zjednywacz” - pomija to, co czuje do siebie,
  „oskarżacz” - pomija to, co czuje do drugiej osoby,
  „komputerowiec” - pomija to, co czuje do przedmiotu,
  „odlotowiec” - pomija to, co każdego elementu.
PROWADZENIE KONTAKTU:
Podstawowym instrumentem służącym do tego celu jest technika aktywnego słuchania, czyli parafraza.
Parafraza polega na:
  utrzymywaniu uwagi na aktywności słuchacza przez potakiwanie np. „Tak”,
  powtarzanie części wypowiedzi słuchacza,
  zaczynanie zdań od słów: „Jeśli dobrze Cię zrozumiałem, to...”

## Slide 93: OBRONA PRZED MANIPULACJĄ I KRYTYKĄ - 1
Asertywna obrona polega na:
wypowiadaniu słowa „Tak”,
używanie słowa „Nie”.
Asertywna obrona jest zwykle lakonicznym zdaniem w którym pojawia się:
  słowo „Nie”,
  krótkie uzasadnienie,
  odmowa powinna być wypowiedziana stanowczo i wprost.
Poszukiwanie krytyki polega na: zadawaniu pytania, którego celem jest poszukiwanie ukonkretnionego zarzutu wobec mojego zachowania. Np. „ O jakie konkretne pytanie chodziło”.
Zamiana oceny na opinię polega na:
zamianie oceny - Np.„ Bardzo źle dziś wyglądasz”,
na opinię - Np. „ Mam inne zdanie na ten temat lub inaczej myślę”.

## Slide 94: OBRONA PRZED MANIPULACJĄ I KRYTYKĄ - 2
„Zamglanie” - polega na „rozmywaniu się naszej krytycznej oceny w naszej reakcji. Np. „ Masz rację ale...”.
„Zdarta płyta” - polega na konsekwentnym powtarzaniu asertywnej odmowy aż do pożądanego efektu. Np. „Nie zgadzam się bo moje wyniki badań wskazują inaczej”.
Uprzedzanie krytyki - polega na wytrąceniu „miecza” z ręki osoby nas krytykującej poprzez złożenie samokrytyki zanim druga osoba nas skrytykuje.
Np. „ Przepraszam, że nie zauważyłem braku. Jak mogłem tego nie zauważyć”.

## Slide 95: ZAGADNIENIA
Wyjaśnić schemat przekazywania wiadomości?
W jaki sposób określić asertywność?
Na czym polega komunikacja werbalna?
Na czym polega komunikacja niewerbalna?
Jakie są składniki kierowania?
W jakie są etapy nawiązania kontaktu ze słuchaczem?
Jakie wyróżniamy technik obrony przed atakiem?

## Slide 96: BIBLIOGRAFIA
Bittel L.: Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1994.
Dąbrowski W. Stasiak A. Wolski M.: Modelowanie systemów informatycznych w języków UML 2.1. Wyd. PWN Warszawa 2007.
Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
Leigh A.: Maynard M.: Komunikacja doskonała, Rebis, Poznań 1999.
Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych. Wyd. BTC Warszawa 2007.