## Slide 1: ZAGROŻENIA ZAWODOWE
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością poniesienia straty. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń. Analizując ryzyko związane z działalnością produkcyjną trzeba wziąć pod uwagę zagrożenia powstające w systemie człowiek - obiekt techniczny – środowisko (C-T-O), w którym działalność ta jest realizowana. Każdy z elementów tego systemu może stanowić źródło zagrożenia i równocześnie każdego z nich mogą dotyczyć konsekwencje wywołanych zagrożeniem zdarzeń niepożądanych. W zależności od charakteru konsekwencji można mówić o ryzyku zawodowym, ryzyku środowiskowym, ryzyku utraty mienia itp. Z każdą z tych kategorii ryzyka są związane koszty

## Slide 2: TREŚĆ
Aspekty prawne i schemat oceny ryzyka
Istota i rodowód zagrożeń oraz podatności
Źródła informacji i klasyfikacja zagrożeń
Semantyka zagrożeń
Klasyfikacja zagrożeń
Czynniki szkodliwe i uciążliwe
Czynniki środowiska pracy
Informacje o zagrożeniach
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Wszystkie definicje ryzyka ujmują jednocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia strat będących następstwem zagrożenia oraz wielkość tych strat. W odniesieniu do człowieka uczestniczącego w procesie produkcyjnym ryzyko - nazywane ryzykiem zawodowym - określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożeń związanych z procesem pracy (urazów lub zachorowań), z uwzględnieniem ich ciężkości.
Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Strefa niebezpieczna –strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.
Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej.
Operator – pracownik, któremu powierzono użytkowanie maszyny,
Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

## Slide 3: ASPEKTY PRAWNE RYZYKA
Artykuł 226 znowelizowanego Kodeksu pracy stanowi: „Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”. (Kodeks Pracy Dz. U. Nr. 24, poz. 110 2.06.96)
Artykuł 2.1 Dyrektywy Rady 89/391/EEC stanowi - dokonywanie oceny ryzyka ma na celu umożliwiać pracodawcy podjęcie skutecznych środków, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Ocena ryzyka zawodowego jest uważana za podstawowy sposób aktywnego monitorowania środowiska pracy i umożliwia wyeliminowanie bądź ograniczenie zagrożeń, zanim jeszcze wystąpią ich negatywne następstwa. W procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy odgrywa ona ważną rolę, dostarczając informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących działań zapobiegawczych lub korygujących. Aby informacje te były aktualne, ocena powinna być przeprowadzana okresowo, z częstotliwością zależną od potrzeb organizacji, która jest uwarunkowana przede wszystkim wymaganiami obowiązujących przepisów oraz rodzajem występujących zagrożeń. Ocenę ryzyka powinno się przeprowadzać także w następujących sytuacjach:
na etapie projektowania nowych działań, wyrobów i usług
po wprowadzeniu nowych działań, wyrobów i usług
przed wprowadzeniem zmian w działaniach, wyrobach i usługach
po wprowadzeniu tych zmian.
Wykorzystanie wyników oceny ryzyka do planowania działań zapobiegawczych i korygujących, realizacja i sprawdzanie skuteczności tych działań
powinny prowadzić do stałej poprawy warunków pracy.

## Slide 4: STAN NORMALIZACJI RYZYKA
Norma BS 8800:1996 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Norma PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania
Norma PN-N-18002:2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Norma PN-ISO-45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania i wytyczne stosowania
Norma PN-N-18004: 2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
W normie PN-N-18002: 2011 ryzyko to zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Informacje o ryzyku zawodowym mają podstawowe znaczenie dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.12)
System – uporządkowany zbiór o dowolnym poziomie złożoności, w skład którego wchodzą:
personel,
procedury,
materiały,
narzędzia,
wyposażenie,
środki i oprogramowanie.
Elementy tego uporządkowanego zbioru są używane w przewidywalnym środowisku roboczym lub wspierającym działanie w celu wykonania danego zadania lub osiągnięcia określonego celu wykonania danego zadania lub osiągnięcia określonego celu

## Slide 5: SCHEMAT OCENY RYZYKA
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Wszystkie definicje ryzyka ujmują jednocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia strat będących następstwem zagrożenia oraz wielkość tych strat. W odniesieniu do człowieka uczestniczącego w procesie produkcyjnym ryzyko - nazywane ryzykiem zawodowym - określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożeń związanych z procesem pracy (urazów lub zachorowań), z uwzględnieniem ich ciężkości.
Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Strefa niebezpieczna –strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.
Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej.
Operator – pracownik, któremu powierzono użytkowanie maszyny,
Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

## Slide 6: PLANOWANIA OCENY RYZYKA
Powołanie komisji do organizacji i koordynacji procesu oceny ryzyka.
Wytypowanie osób kompetentnych do przeprowadzenia oceny ryzyka.
Konsultacje z przedstawicielami pracowników, dotyczące ustalenia osób.
Zebranie niezbędnych informacji, szkolenia, ustalenia źródeł danych, czas i wsparcie dla osób.
Zapewnienie odpowiedniej koordynacji odpowiedniej koordynacji między działaniami osób prowadzącymi.
Włączenie kierownictwa i zachęcanie pracowników do uczestnictwa.
Notes: Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. Nr 8 2009 s. 26-28
Błędy przy ocenie ryzyka:
brak zespołu oceny ryzyka zawodowego lub brak w zespole osób z praktyczną wiedzą o procesie lub pracy, dla której ryzyko ma być oceniane - ocena powinna być przeprowadzana przez pracowników lub ich reprezentantów, a nie przez pracodawcę lub przedstawiciela pracodawcy niemającego kontaktu z ocenianym stanowiskiem,
powierzenie oceny ryzyka zawodowego osobie, która nie jest kompetentna – osoba wyznaczona powinna określić limit swoich kompetencji, a pracodawca powinien znać poziom kompetencji wyznaczonego pracownika, a jeżeli proces tego wymaga, trzeba się zwrócić do ekspertów,
włącznie do procesu oceny ryzyka ekspertów, którzy nie znają się dobrze przedsiębiorstwa.

## Slide 7: ISTOTA ZAGROŻENIA
Aby je w pełni opisać należy rozpoznać:
  naturę źródła energii – czyli czynniki zagrażające, którymi mogą być wszelkie media posiadające energię przewyższającą próg odporności ofiary ( człowiek, mienie i środowisko),
  możliwości jej działania – czyli sytuacje zagrożenia, tzn. okoliczności, w których ludzie, mienie lub środowisko są eksponowane na czynniki zagrażające,
  formę oddziaływania – czyli zdarzenia szkodliwe, tzn. wydarzenia w których sytuacje zagrożenia przeradzają się w szkodę.
Zagrożenie to pojęcie ogólne, obejmujące ogół czynników i zjawisk towarzyszących oddziaływaniu energii niszczącej na ludzi, mienie lub środowisko.
Notes: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.3)
zdarzenie niebezpieczne – zdarzenie mogące spowodować szkodę.
zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
Zagrożenie w świetle różnych pojęć to:
potencjalne źródło szkód,
obiekt lub sytuacja, która stanowi groźbę straty,
każdy czynnik mający zdolność spowodowania utraty życia lub zdrowia,
warunkowa możliwość strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie systemu C-T-O,
potencjalnie niebezpieczny przepływ energii,
fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjalną możliwość powodowania szkód ludzkich, dóbr materialnych lub środowiskowych,
na tyle niebezpieczne okoliczności jeśli są nienadzorowane, mogą przyczyniać się do powstania wypadków,
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę,
zagrożenie powstaje wówczas, gdy nastąpi kolizyjne zetknięcie człowieka z przedmiotem pracy, będącym źródłem czynnika niebezpiecznego.
Narażenie – ekspozycja podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą (PN - N 18002:00)

## Slide 8: RODOWÓD ZAGROŻEŃ
Zagrożenie – to oddziaływanie czynników na człowieka, czyli zagrożenie występowało wówczas, gdy człowiek był narażony (eksponowany) na oddziaływanie czynnika (przekraczające dopuszczalne wartości parametrów charakteryzujących to oddziaływanie).
Sytuacja zagrożenia – sytuacja, w której osoba jest narażona co najmniej na jedno zagrożenie. Narażenie może spowodować szkodę natychmiast lub po pewnym czasie wg PN-EN ISO 12100:2005 pkt. 3.9 [1].
Notes: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.3)
zdarzenie niebezpieczne – zdarzenie mogące spowodować szkodę.
zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
Zagrożenie w świetle różnych pojęć to:
potencjalne źródło szkód,
obiekt lub sytuacja, która stanowi groźbę straty,
każdy czynnik mający zdolność spowodowania utraty życia lub zdrowia,
warunkowa możliwość strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie systemu C-T-O,
potencjalnie niebezpieczny przepływ energii,
fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjalną możliwość powodowania szkód ludzkich, dóbr materialnych lub środowiskowych,
na tyle niebezpieczne okoliczności jeśli są nienadzorowane, mogą przyczyniać się do powstania wypadków,
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę,
zagrożenie powstaje wówczas, gdy nastąpi kolizyjne zetknięcie człowieka z przedmiotem pracy, będącym źródłem czynnika niebezpiecznego.
Narażenie – ekspozycja podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą (PN - N 18002:00)

## Slide 9: KONCEPCJE ZAGROŻEŃ
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Wszystkie definicje ryzyka ujmują jednocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia strat będących następstwem zagrożenia oraz wielkość tych strat. W odniesieniu do człowieka uczestniczącego w procesie produkcyjnym ryzyko - nazywane ryzykiem zawodowym - określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożeń związanych z procesem pracy (urazów lub zachorowań), z uwzględnieniem ich ciężkości.
Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Strefa niebezpieczna –strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.
Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej.
Operator – pracownik, któremu powierzono użytkowanie maszyny,
Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

## Slide 10: SEMANTYKA ZAGROŻENIA
Zagrożenie – to każdy czynnik mający zdolność powodowania utraty życia lub zdrowia.
Zagrożenie - to potencjalne źródło szkód.
Zagrożenie – to obiekt lub sytuacja, które stanowią groźbę straty.
Zagrożenie – to warunkowa możliwość powstawania strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie CTO.
Zagrożenie – to fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjał szkód.
Notes: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.3)
zdarzenie niebezpieczne – zdarzenie mogące spowodować szkodę.
zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
Zagrożenie w świetle różnych pojęć to:
potencjalne źródło szkód,
obiekt lub sytuacja, która stanowi groźbę straty,
każdy czynnik mający zdolność spowodowania utraty życia lub zdrowia,
warunkowa możliwość strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie systemu C-T-O,
potencjalnie niebezpieczny przepływ energii,
fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjalną możliwość powodowania szkód ludzkich, dóbr materialnych lub środowiskowych,
na tyle niebezpieczne okoliczności jeśli są nienadzorowane, mogą przyczyniać się do powstania wypadków,
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę,
zagrożenie powstaje wówczas, gdy nastąpi kolizyjne zetknięcie człowieka z przedmiotem pracy, będącym źródłem czynnika niebezpiecznego.
Narażenie – ekspozycja podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą (PN - N 18002:00)

## Slide 11: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
Zagrożenia (threats) to potencjalne przyczyny nieżądanego incydentu, którego skutkiem może być szkoda dla systemu bezpieczeństwa, a dla instytucji.
Incydenty bezpieczeństwa (security incidenst) to niekorzystne zdarzenia związane z systemem bezpieczeństwa, które wg reguł i zaleceń mogą być uznane za awarię.
Podatności (vulnrabilitys) słabości lub luki w systemie bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystane przez zagrożenia PN-ISO 27000:2010:

## Slide 12: ZAGROŻENIE WG PN-N 12100:2012
Definicja zagrożenia (3.6 normy) określa, że zagrożenie to potencjalne źródło szkody, przy czym zgodnie z definicją 3.9. normy szkodę może spowodować zdarzenie określone jako zdarzenie niebezpieczne.
Występują więc trzy pojęcia, które następują po sobie w logicznej kolejności:
  pierwsze – zagrożenie − czyli stan środowiska jako „potencjalne źródło szkody”;
  drugie – zdarzenie niebezpieczne − zdarzenie mogące spowodować szkodę;
  trzecie – szkoda − uraz fizyczny lub pogorszenie stanu zdrowia – skutek zdarzenia niebezpiecznego.

## Slide 13: ŚRODOWISKO PRACY
Środowisko pracy, nazywane również zamiennie otoczeniem pracy, to zbiór czynników, z jakimi styka się pracownik w trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych.
Wyróżniamy dwa rodzaje odziaływań środowiska pracy:
  pierwszy dotyczy określonych układów i narządów w organizmie, których przykłady to słuch, wzrok, ale również układ krążenia, czy układ nerwowy,
  drugi rodzaj wpływu to odziaływanie ogólne, które dotyczy całego organizmu i samopoczucia pracownika ze względu na wpływ środowiska
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Wszystkie definicje ryzyka ujmują jednocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia strat będących następstwem zagrożenia oraz wielkość tych strat. W odniesieniu do człowieka uczestniczącego w procesie produkcyjnym ryzyko - nazywane ryzykiem zawodowym - określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożeń związanych z procesem pracy (urazów lub zachorowań), z uwzględnieniem ich ciężkości.
Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Strefa niebezpieczna –strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.
Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej.
Operator – pracownik, któremu powierzono użytkowanie maszyny,
Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

## Slide 14: CZYNNIKI SRODOWISKA PRACY
Działanie czynników chemicznych wiąże się przede wszystkim z pracą w przemyśle i w tym przypadku środowisko pracy zawiera substancje chemiczne.
Czynniki fizyczne wiążą się przede wszystkim z ergonomią pracy i zaliczamy do nich między innymi oświetlenie, dźwięk, temperaturę, promieniowanie.
Czynniki biologiczne w otoczeniu pracy można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią wszelkie organizmy żywe. Druga grupa obejmuje czynniki będące alergenami,
Czynniki psychiczne odnoszą się natomiast do charakteru pracy na trzech etapach wykonywania czynności: informowanie, decydowanie i wykonywanie.
Notes: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.3)
zdarzenie niebezpieczne – zdarzenie mogące spowodować szkodę.
zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
Zagrożenie w świetle różnych pojęć to:
potencjalne źródło szkód,
obiekt lub sytuacja, która stanowi groźbę straty,
każdy czynnik mający zdolność spowodowania utraty życia lub zdrowia,
warunkowa możliwość strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie systemu C-T-O,
potencjalnie niebezpieczny przepływ energii,
fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjalną możliwość powodowania szkód ludzkich, dóbr materialnych lub środowiskowych,
na tyle niebezpieczne okoliczności jeśli są nienadzorowane, mogą przyczyniać się do powstania wypadków,
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę,
zagrożenie powstaje wówczas, gdy nastąpi kolizyjne zetknięcie człowieka z przedmiotem pracy, będącym źródłem czynnika niebezpiecznego.
Narażenie – ekspozycja podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą (PN - N 18002:00)

## Slide 15: KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW
Czynniki szkodliwe (s), których oddziaływanie może powodować stopniowe pogorszenie stanu zdrowia (choroby zawodowe).
Czynniki uciążliwe (u), mogące utrudniać pracę lub obniżać zdolność do jej wykonywania, nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia człowieka.
Czynniki niebezpieczne (n), które są przyczyną natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia (wypadek).
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia i prawdopodobieństwo ich wystąpienia można określić stosując następujące wskazówki:
do następstw o małej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości
do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo
dolegliwości, i są związane z krótkimi okresami absencji
do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierci
do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.
Za zagrażające zdrowiu uważa się te stanowiska pracy, na których występuje działanie czynników szkodliwych, w stężeniu (natężeniu) przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości (NDS i NDN), określone w obowiązujących normach higienicznych.
Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy, zależą przede wszystkim od możliwości kontaktu z czynnikiem niebezpiecznym oraz od cech i właściwości tego czynnika, takich jak np.: energia kinetyczna oraz potencjalna (także płynów pod ciśnieniem), kształt, wymiary, rodzaj i stan powierzchni, stateczność, wytrzymałość mechaniczna i inne specyficzne parametry mogące wpływać na powstawanie sytuacji zagrażających urazami. Należy uwzględnić możliwość kontaktu z czynnikiem niebezpiecznym zarówno podczas potrzebnych (wymaganych czynnościami technologicznymi), jak i niezamierzonych (przypadkowych) ingerencji w strefę niebezpieczną.

## Slide 16: CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE
POWSTANIE
POŻARU
POWSTANIE
POPARZEŃ
PORAŻENIE
PRĄDEM
PRZEMIESZCZANIE
SIĘ LUDZI
ELEMENTY
OSTRE
ELEMENTY
RUCHOME
CZYNNIKI
NIEBEZPIECZNE
Notes: 10 Sprawozdanie o warunkach pracy
Maszyny szczególnie niebezpieczne, to przede wszystkim maszyny wymienione w załączniku IV do dyrektywy 98/37/EC - dyrektywa wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 91, poz. 858) - a mianowicie:
Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do drewna i podobnych materiałów lub do mięsa i podobnych materiałów:
1.1. pilarki z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w stały stół z ręcznym posuwem lub dostawnym mechanizmem posuwowym;
1.2. pilarki z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, wyposażone w poruszany ręcznie stół przesuwny;
1.3. pilarki z piłą pozostającą podczas obróbki w stałej pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem;
1.4. pilarki z piłą przemieszczającą się podczas obróbki, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem.
3. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
4. Pilarki taśmowe do drewna i podobnych materiałów oraz do mięsa i podobnych materiałów, wyposażone w stały lub ruchomy stół lub wózek z ręcznym podawaniem lub odbieraniem.
5. Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych materiałów, w skład których wchodzą obrabiarki wymienione w pkt 1-4 i 7.
6. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem.
7. Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem ręcznym, do drewna i podobnych materiałów.
8. Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.

## Slide 17: CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE
CZYNNIKI
PSYCHOFIZYCZNE
CZYNNIKI
BIOLOGICZNE
CZYNNIKI
CHEMICZNE
CZYNNIKI
FIZYCZNE
CZYNNIKI
SZKODLIWE
I UCIĄŻLIWE
Notes: 10 Sprawozdanie o warunkach pracy
12) zagrożenia związane z uciążliwością pracy dotyczą stanowisk, na których czynności robocze:
  a) odbywają się w wymuszonej pozycji ciała (np. kucznej, pochylonej), narzuconej czynnościami roboczymi (np. praca posadzkarza) lub spowodowanej warunkami przestrzennymi (np. spawanie czy malowanie
  w podwójnych dnach statków, praca w wąskich kanałach), Do tej grupy nie kwalifikuje się pracy stojącej (np. włókniarki) czy siedzącej (np. operatora maszyny budowlanej),
  b) wymagają ciężkiego wysiłku fizycznego, przy którym wydatek energetyczny na pracę efektywną w okresie zmiany roboczej wynosi: dla mężczyzn 8374 kJ, dla kobiet 4605 kJ (1 kJ=0,24 kcal).
  Do prac powodujących ciężki wysiłek fizyczny (o ile wykonywane są przez co najmniej 4 godziny zmiany roboczej) należy przykładowo: niezmechanizowany załadunek i rozładunek materiałów, czyszczenie odlewów, niezmechanizowane prace przy budowie torów kolejowych, rąbanie węgla, ścinka drzewa, rozbiór tuszy, formowanie cegieł, brukowanie. W przypadku zatrudnienia kobiet, poza wymienionymi pracami, należy również uwzględnić takie prace powodujące ciężki wysiłek fizyczny (o ile wykonywane są powyżej 4 godz.), jak: czyszczenie okien, garbowanie skór, dołowanie sadzonek drzew motyką itp.,
  c) charakteryzują się monotypią, tj. jednostajnym powtarzaniem ruchów przez człowieka, angażującym w pracy te same grupy mięśni.
13) niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy - są to warunki środowiska pracy, w których nie są spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy (Polska Norma PN-EN 12464-1: 2004);
14) zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, wymienionymi
w PN-80/Z-08052.

## Slide 18: DEFINICJE POJĘĆ
Identyfikacja zagrożenia – proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz definiowanie jego charakterystyk (PN – N 18001:2004).
Zagrożenie – stan środowiska mogący spowodować wypadek lub chorobę (PN-N 18002-11).
Zagrożenie - źródło lub sytuacja z potencjałem spowodowania obrażeń i złego stanu zdrowia (3.18) PN ISO 45 001: 2018
Podatność – słabość, wrażliwość tworząca pozytywne środowisko dla wystąpienia zagrożenia (PN 27 000:2010.)
Notes: PN-IEC 60300-3-9:1999: Analiza ryzyka w systemach technicznych (3.3)
zdarzenie niebezpieczne – zdarzenie mogące spowodować szkodę.
zagrożenie znaczące - zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
Zagrożenie w świetle różnych pojęć to:
potencjalne źródło szkód,
obiekt lub sytuacja, która stanowi groźbę straty,
każdy czynnik mający zdolność spowodowania utraty życia lub zdrowia,
warunkowa możliwość strat, pojawiająca się w wyniku pojedynczego zdarzenia niepożądanego w określonym fragmencie systemu C-T-O,
potencjalnie niebezpieczny przepływ energii,
fizyczne lub chemiczne cechy materiału, systemu, procesu lub instalacji mające potencjalną możliwość powodowania szkód ludzkich, dóbr materialnych lub środowiskowych,
na tyle niebezpieczne okoliczności jeśli są nienadzorowane, mogą przyczyniać się do powstania wypadków,
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę,
zagrożenie powstaje wówczas, gdy nastąpi kolizyjne zetknięcie człowieka z przedmiotem pracy, będącym źródłem czynnika niebezpiecznego.
Narażenie – ekspozycja podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaną pracą (PN - N 18002:00)

## Slide 19: INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
AKTY PRAWNE
I NORMY
REJESTRY
CHORÓB
REJESTRY
WYPADKÓW
WYNIKI
POMIARÓW
INSTRUKCJE
ROBOCZE
DOKUMENTACJA
TECHNICZNA
ŹRÓDŁA
INFORMACJI
O ZAGROŻENIACH
Notes: Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy
Dla potrzeb sprawozdawczych przyjęto następujący podział czynników i uciążliwości pracy szkodliwych dla
zdrowia:
1) substancje chemiczne działające w procesie pracy na organizm człowieka:
  a) toksyczne (powodujące zatrucia ostre lub przewlekłe prowadzące do zmian w narządach wewnętrznych),
  b) drażniące (powodujące ostre uszkodzenie skóry, nieżyty błon śluzowych, dróg oddechowych i spojówek),
  c) uczulające (powodujące przewlekłe odczyny alergiczne skóry i błon śluzowych, astmę oskrzelową),
  d) rakotwórcze;
2) pyły przemysłowe:
  a) pyły zwłókniające - są to pyły, które mogą spowodować zwłóknienie tkanki płucnej, zwłaszcza pyły zawierające dwutlenek krzemu (krzemionkę) i krzemiany. Do pyłów tych zaliczamy przykładowo: kwarc, piasek, talk, azbest, pyły ceramiczne, pyły mineralne (granit, bazalty), włókna szklane,
  b) inne pyły przemysłowe - są to pyły niebędące substancjami toksycznymi i niezawierające krzemionki i
  krzemianów, powstające w czasie rozdrabniania ciał stałych, niezupełnego spalania się różnych materiałów, w czasie paczkowania, przeładunku materiałów sypkich i pylących przewożonych luzem itp.;
3) hałas - są to dźwięki szkodliwe, które mogą powodować uszkodzenie słuchu i inne zmiany w organizmie lub w
istotny sposób utrudniające wykonywanie pracy (po przekroczeniu NDN);
4) wibracja - są to drgania występujące podczas obsługi ręcznej narzędzi lub urządzeń udarowych (młotki nitownicze, młoty i dłuta pneumatyczne, piły motorowe, wiertarki, ubijaki, perforatory) oraz drgania występujące na stanowiskach pracy na skutek działania maszyn i urządzeń technicznych;

## Slide 20: INFORMACJE O ZAGROŻENIACH
PRZEGLĄD
ORGANIZACJI
DZIAŁAŃ
OBSERWACJA
CZYNNIKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
WYWIADY
Z PRACOWNIKAMI
OBSERWACJA
PRZEBIEGU
PRACY
OBSERWACJA
WYKONANIA
ZADAŃ
OBSERWACJA
ŚRODOWISKA
INNE ŹRÓDŁA
INFORMACJI
O ZAGROŻENIACH
Notes: 10 Sprawozdanie o warunkach pracy
5) mikroklimat gorący - są to warunki środowiska pracy określone za pomocą wskaźnika obciążenia termicznego WBGT;
6) mikroklimat zimny - są to warunki środowiska pracy określone za pomocą wskaźnika siły chłodzącej powietrza WCI;
7) promieniowanie jonizujące - są to warunki środowiska pracy, w których występuje narażenie na promieniowanie
jonizujące w szczególności związane z:
  a) bezpośrednią obsługą zamkniętych i otwartych źródeł promieniowania i urządzeń zawierających te źródła, np. defektoskopów, aparatów rentgenowskich itp.,
  b) produkcją źródeł promieniotwórczych,
  c) obsługą reaktorów jądrowych, akceleratorów i innych urządzeń stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;
8) promieniowanie laserowe - są to warunki środowiska pracy, w których występuje narażenie na źródła promieniowania laserowego. Oddziaływanie promieniowania laserowego na organizm człowieka jest zależne od długości fali promieniowania, czasu ekspozycji, rozbieżności wiązki laserowej, wielkości napromienienia i luminacji energetycznej zintegrowanej;
9) promieniowanie nadfioletowe - są to warunki środowiska pracy, w których występuje narażenie na promieniowanie nadfioletowe charakteryzowane przez wartości skuteczne napromienienia erytemalnego (wywołującego rumień skóry) i koniunktywalnego (wywołującego zapalenie spojówki lub rogówki oka);
10) promieniowanie podczerwone - są to warunki środowiska pracy, w których występuje narażenie na promieniowanie podczerwone charakteryzowane przez wartości średnie i najwyższe chwilowe natężenia napromienienia oczu i skóry, odniesione do temperatury 20 C;
11) pola elektromagnetyczne - są to warunki środowiska pracy występujące w strefach ochronnych określonych w odpowiednich przepisach;

## Slide 21: LISTA ZAGROŻEŃ - 1
Nierówne lub śliskie powierzchnie
Przemieszczające się środki transportu
Ruchome części maszyn
Ostre krawędzie, chropowate powierzchnie
Gorące lub zimne powierzchnie i materiały
Praca na wysokości i na ruchomych podestach
Narzędzia ręczne
Wysokie ciśnienie
Prąd elektryczny
Pożar
Wybuch
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Po zidentyfikowaniu czynników określa się narażenie pracowników na ich działanie (np. wyznaczając wartości parametrów, które to narażenie charakteryzują). Poziom narażenia decyduje o ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na określony czynnik.
Dopuszczalny poziom narażenia może być różny dla różnych grup osób (np. kobiety, mężczyźni, młodociani, niepełnosprawni).
Wszystkie te czynniki można podzielić na:
fizyczne, takie jak wibracje, hałas, promieniowanie itp.; wśród czynników fizycznych często osobno wymienia się czynniki mechaniczne
chemiczne
psychofizyczne, do których należą na przykład obciążenie fizyczne (statyczne lub dynamiczne), stres
biologiczne, jak np. bakterie i wirusy
Identyfikacja zagrożeń polega na systematycznej analizie zebranych informacji w celu stwierdzenia:
Jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy?
Kto może być zagrożony pracując lub przebywając na stanowisku pracy?
Maszyna – należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy.
Użytkowanie maszyny – należy rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, naprawianie, modernizowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

## Slide 22: LISTA ZAGROŻEŃ - 2
Substancje chemiczne w powietrzu
Hałas
Drgania miejscowe
Drgania ogólne
Oświetlenie
Promieniowanie UV, podczerwone, laserowe itp.
Zimy i gorący mikroklimat
Ręczne przenoszenie ciężarów
Prace w pozycji wymuszonej i niewygodnej
Zagrożenia biologiczne
Stres, przemoc w pracy.
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Po zidentyfikowaniu czynników określa się narażenie pracowników na ich działanie (np. wyznaczając wartości parametrów, które to narażenie charakteryzują). Poziom narażenia decyduje o ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na określony czynnik.
Dopuszczalny poziom narażenia może być różny dla różnych grup osób (np. kobiety, mężczyźni, młodociani, niepełnosprawni).
Wszystkie te czynniki można podzielić na:
fizyczne, takie jak wibracje, hałas, promieniowanie itp.; wśród czynników fizycznych często osobno wymienia się czynniki mechaniczne
chemiczne
psychofizyczne, do których należą na przykład obciążenie fizyczne (statyczne lub dynamiczne), stres
biologiczne, jak np. bakterie i wirusy
Identyfikacja zagrożeń polega na systematycznej analizie zebranych informacji w celu stwierdzenia:
Jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy?
Kto może być zagrożony pracując lub przebywając na stanowisku pracy?
Maszyna – należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy.
Użytkowanie maszyny – należy rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, naprawianie, modernizowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

## Slide 23: ZAGADNIENIA
Istota i rodowód zagrożenia
Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy
Różnica między czynnikami niebezpiecznymi a uciążliwymi
Rodzaje i klasyfikacja zagrożeń
Identyfikację czynników zagrożenia na stanowisku pracy
Korzyści wynikające z analizy zagrożeń na stanowisku
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. Ryzyko jest kombinacją częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia niebezpiecznego (które może powodować szkodę) i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
Przez ryzyko zawodowe - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobów wykonywania pracy. (Dz.U. Nr 129 Poz. 844)

## Slide 24: BIBLIOGRAFIA
Główczyńska- Woelke K.: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. PIP GIP, Warszawa 2009.
Korzeniowski L.F.: Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem. Wyd. Difin, Warszawa 2012.
Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. nr 8 2009.
Kędzia B. St. Kowalewski: O zagrożeniu i ryzyku. Atest i Ochrona Pracy nr 7 2002.
Szczepkowska-Duda T.: Identyfikacja zagrożeń. Atest i Ochrona Pracy nr 5 2009.
PN- N-18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. Ryzyko jest kombinacją częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia niebezpiecznego (które może powodować szkodę) i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
Przez ryzyko zawodowe - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobów wykonywania pracy. (Dz.U. Nr 129 Poz. 844)

## Slide 25: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością poniesienia straty. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń. Analizując ryzyko związane z działalnością produkcyjną trzeba wziąć pod uwagę zagrożenia powstające w systemie człowiek - obiekt techniczny – środowisko (C-T-O), w którym działalność ta jest realizowana. Każdy z elementów tego systemu może stanowić źródło zagrożenia i równocześnie każdego z nich mogą dotyczyć konsekwencje wywołanych zagrożeniem zdarzeń niepożądanych. W zależności od charakteru konsekwencji można mówić o ryzyku zawodowym, ryzyku środowiskowym, ryzyku utraty mienia itp. Z każdą z tych kategorii ryzyka są związane koszty

## Slide 26: TREŚĆ
System i pojęcie stanowiska pracy
Model systemu „HEEPO”
Cele i metody identyfikacji zagrożeń
Graf procedury identyfikacji zagrożeń
Listy kontrolne do identyfikacji
Ocena i weryfikacja zagrożeń
Dobre praktyki przy identyfikacji zagrożeń
Błędy identyfikacji zagrożeń
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. T. 2. Warszawa, CIOP 1999
Wszystkie definicje ryzyka ujmują jednocześnie dwa elementy: prawdopodobieństwo wystąpienia strat będących następstwem zagrożenia oraz wielkość tych strat. W odniesieniu do człowieka uczestniczącego w procesie produkcyjnym ryzyko - nazywane ryzykiem zawodowym - określa prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia następstw zagrożeń związanych z procesem pracy (urazów lub zachorowań), z uwzględnieniem ich ciężkości.
Rozporządzanie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Strefa niebezpieczna –strefa w obrębie oraz wokół maszyny, w której występuje ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownika.
Pracownik narażony – pracownik znajdujący się w strefie niebezpiecznej.
Operator – pracownik, któremu powierzono użytkowanie maszyny,
Ładunek nieprowadzony – ładunek, który nie przemieszcza się po stałym torze ustalonym za pomocą sztywnych prowadnic lub innych środków technicznych.

## Slide 27: SYSTEM I STANOWISKO PRACY
System pracy to część przestrzeni roboczej w której pracownik o odpowiednich kwalifikacjach, pracując w odpowiednich warunkach zewnętrznych wykonuje w określony sposób część procesu pracy związaną z przetwarzaniem danego przedmiotu pracy, w oparciu o ustne lub pisemne instrukcje.
System pracy obejmuje ludzi i środki pracy współdziałające w procesie pracy dla osiągnięcia określonego celu pracy w danej przestrzeni pracy, środowisku pracy i w warunkach pracy narzuconych przez cel pracy. (PN-81 N-08010)
Notes: Tytyk E.: Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Nazwę: elementarny system człowiek–obiekt techniczny przyjęto dla systemu złożonego z jednego człowieka oraz określonej liczby i rodzajów środków technicznych, którymi on posługuje się przy wykonywaniu zaplanowanego zadania w określonym czasie i w określony sposób. Elementarność systemu – jako cecha jego struktury – polega na tym, że pozbawienie go dowolnego elementu narusza jego zdolność do wykonywania zaplanowanych zadań. Elementarne systemy człowiek–obiekt techniczny mogą różnić się znacznie pod względem np.:
zakresu i stopnia trudności (lub złożoności) wykonywanych zadań
intensywności wpływu na otoczenie (zwłaszcza na czynniki środowiska fizycznego, chemicznego i biologicznego)
siły powiązań z innymi systemami elementarnymi
znaczenia dla działania nadsystemu itp.
Praktycznie każdy system elementarny może być utożsamiany ze stanowiskiem pracy, jeżeli rozważania dotyczą zawodowej działalności człowieka. Można powiedzieć, że koniecznym i dostatecznym warunkiem istnienia systemu elementarnego jest obecność człowieka wykonującego określone zadanie, gdyż z punktu widzenia ergonomii tylko takie obiekty są przedmiotem jej zainteresowania. Dla różnych technologii i różnych poziomów mechanizacji i automatyzacji prac określić można trzy typy elementarnych systemów:
człowiek–obiekt techniczny:
systemy złożone z jednego człowieka i jednej maszyny (narzędzia), np. tokarz przy tokarce, kowal przy młocie, kierowca w kabinie pojazdu, człowiek przy komputerze
systemy złożone z człowieka i fragmentu większego urządzenia technicznego, np. robotnik pracujący przy montażowej linii potokowej lub zagregowanej obrabiarce
systemy złożone z jednego człowieka i większej liczby pojedynczych, jednocześnie pracujących maszyn, np. robotnik nadzorujący pracę automatów tokarskich.
Barker R., Longman C.: Modelowanie funkcji i procesów WNT Warszawa 1996 s 191-195
System to zdefiniowana współdziałająca kolekcja faktów, procedur i procesów, łącznie z organizacją ludzi, maszyn, różnych mechanizmów i innych zasobów, które te procedury wykonują.
Proces to definicja sposobu wykonywania przez system jednej lub więcej funkcji.

## Slide 28: MODEL SYSTEMU PRACY

## Slide 29: CELE SYSTEMU PRACY
EFEKTYWNOŚĆ:
zwiększenie wydajności,
polepszenie jakości,
wykorzystanie czasu,
zwiększenie różnorodności,
ochrona środowiska,
zmniejszenie zużycia zasobów.
HUMANIZACJA:
zmniejszenie obciążenia pracą,
zwiększenie komfortu pracy,
zwiększenie bezpieczeństwa,
realizacja potrzeb człowieka,
zmniejszenie monotonii.
(Kirchner R.: 1992)

## Slide 30: OPISU SYSTEMU PRACY
Lokalizacja i/lub wykonywane zadania.
Osoby pracujące na analizowanym stanowisku.
Stosowane środki pracy, materiały i operacje.
Wykonywane procesy , czynności i ich czas.
Zagrożenia, które zostały zidentyfikowane.
Wypadki, które wystąpiły u pracujących.
Choroby zawodowe u pracujących.
Zapisy z procesu technologicznego.
Zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Notes: PN-ISO 4225Ak:1999
Za stanowisko pracy uważa się miejsce, w którym pracownik wykonuje czynności zawodowe stale lub okresowo PN-ISO 4225Ak:1999
Karty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowiskach pracy
Sprawozdanie o warunkach pracy Z10
Plany pomiarów czynników na stanowiskach pracy
Zestawienia stanowisk, na których przekroczone są wartości dopuszczalne
Wykazy stanowisk, na których pracownicy otrzymują świadczenia
Zestawienia stanowisk zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii ryzyka
Zestawienia działań ograniczających poziom ryzyka zawodowego
Wykazy czynników szkodliwych i uciążliwych w przedsiębiorstwie
Statystyczna karta wypadku
Protokół powypadkowy
Dokumenty związane (protokół z oględzin miejsca wypadku, protokół z przesłuchania świadka wypadku)
Zestawienia zbiorcze i przekrojowe (wypadki i straty materialne w wybranym roku kalendarzowym itp..)

## Slide 31: CELE IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ
Określenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych.
Zwrócenie uwagi na te właściwości, które w pewnych okolicznościach tworzą zagrożenia.
Ustalenie sposobu oddziaływania zagrożeń na człowieka.
Określenie czasu lub częstotliwości narażenia człowieka na zagrożenie.
Ustalenie liczby osób narażonych na dane zagrożenie.
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Po zidentyfikowaniu czynników określa się narażenie pracowników na ich działanie (np. wyznaczając wartości parametrów, które to narażenie charakteryzują). Poziom narażenia decyduje o ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na określony czynnik.
Dopuszczalny poziom narażenia może być różny dla różnych grup osób (np. kobiety, mężczyźni, młodociani, niepełnosprawni).
Wszystkie te czynniki można podzielić na:
fizyczne, takie jak wibracje, hałas, promieniowanie itp.; wśród czynników fizycznych często osobno wymienia się czynniki mechaniczne
chemiczne
psychofizyczne, do których należą na przykład obciążenie fizyczne (statyczne lub dynamiczne), stres
biologiczne, jak np. bakterie i wirusy
Identyfikacja zagrożeń polega na systematycznej analizie zebranych informacji w celu stwierdzenia:
Jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy?
Kto może być zagrożony pracując lub przebywając na stanowisku pracy?
Maszyna – należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy.
Użytkowanie maszyny – należy rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, naprawianie, modernizowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

## Slide 32: METODY IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ
Burza mózgów
Wywiady
Listy kontrolne i ankiety
Zorganizowana technika „co jeśli” (SWIFT)
Analiza scenariuszy
Analiza drzewa błędów (FTA)
Obserwacje bezpośrednie
Analiza incydentów

## Slide 33: SCHEMAT „HEEPO”
Notes: Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. Nr 8 2009 s. 26-28
Schemat HEEPO – Człowiek (Human), środowisko (Environment), Wyposażenie (Eqiupement), Przedmiot (Product), Organizacja (Organisation).
Zagrożenia, czynniki ryzyka i przyczyny wypadków mogą mieć następujące źródła:
Człowiek – brak możliwości fizycznych lub zdolności umysłowych, brak wiedzy i umiejętności, brak odpowiedniego stosunku do pracy lub nieodpowiednie zachowanie,
Wyposażenie – układ stanowiska pracy, maszyny, narzędzia, sterowanie, oprogramowanie, stoły krzesła,
Środowisko – oświetlenie, hałas, mikroklimat, drgania, zanieczyszczenie powietrza (chemiczne i pyłowe),
Przedmiot i materiały, substancje niebezpieczne, ciężkie przedmioty, przedmioty ostre lub gorące,
Organizacja – zadania, godziny pracy, przerwy, system zmian, szkolenia, komunikacja, praca zespołowa, kontakt z klientem zewnętrznym, zabezpieczenie socjalne, niezależność.
Kędzia B. St. Kowalewski: O zagrożeniu i ryzyku. Atest i Ochrona Pracy nr 7 2002 s. 4-6
Zagrożenie to pojęcie ogólne, obejmujące ogół czynników i zjawisk towarzyszących oddziaływaniu energii niszczącej na człowieka, mienie lub środowisko. Aby je w pełni opisać należy rozpoznać:
naturę źródła energii – czyli czynniki, którymi mogą być wszelkie media posiadające (lub mogące posiadać) energię przewyższającą próg odporności ofiary (człowiek – mienie - środowisko),
możliwość jej oddziaływania – czyli sytuacje zagrożenia, tzn. okoliczności w których ludzie, mienie lub środowisko są eksponowani na czynniki zagrażające,
formę oddziaływania – czyli zdarzenia szkodliwe, tzn. wydarzenia, w których sytuacje zagrożenia przeradzają się w szkodę.

## Slide 34: GRAF PROCEDURY IDENTYFIKACJI
Cel
Zakres stosowania
Dokumenty bazowe
Definicje
Postępowanie
Odpowiedzialność
Załączniki
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Po zidentyfikowaniu czynników określa się narażenie pracowników na ich działanie (np. wyznaczając wartości parametrów, które to narażenie charakteryzują). Poziom narażenia decyduje o ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na określony czynnik.
Dopuszczalny poziom narażenia może być różny dla różnych grup osób (np. kobiety, mężczyźni, młodociani, niepełnosprawni).
Wszystkie te czynniki można podzielić na:
fizyczne, takie jak wibracje, hałas, promieniowanie itp.; wśród czynników fizycznych często osobno wymienia się czynniki mechaniczne
chemiczne
psychofizyczne, do których należą na przykład obciążenie fizyczne (statyczne lub dynamiczne), stres
biologiczne, jak np. bakterie i wirusy
Identyfikacja zagrożeń polega na systematycznej analizie zebranych informacji w celu stwierdzenia:
Jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy?
Kto może być zagrożony pracując lub przebywając na stanowisku pracy?
Maszyna – należy rozumieć wszelkie maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz instalacje użytkowane podczas pracy.
Użytkowanie maszyny – należy rozumieć wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, naprawianie, modernizowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

## Slide 35: OCENA SYSTEMU PRACY
Notes: Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. Nr 8 2009 s. 26-28
Błędy przy ocenie ryzyka (identyfikacji zagrożeń):
pominięcie kategorii zagrożenia,
pominięcie zagrożeń dających skutki odległe w czasie – np. hałas, czy zagrożenia stwarzane przez substancje chemiczne,
studiowanie pisemnej procedury pracy bez obserwacji pracownika – rzeczywista praktyka może się różnić od procedury pisemnej,
ścisłe stosowanie listy kontrolnej – nie należy brać pod uwagę jedynie zagrożenia wymienione w liście kontrolnej, ale jak pracownicy dają sobie radę z nimi radę w trakcie pracy,
uznanie poważnego zagrożenia za nieistotne – należy sporządzić spis wszystkich zagrożeń, uwzględniając również zagrożenia uważane za nieistotne, a także zagrożenia, dla których zastosowano już środki ochrony,
pomijanie prac pomocniczych typu konserwacje, sprzątanie – podczas tych prac zdarzają się również poważne wypadki,
pominięcie możliwości obecności na stanowisku pracy osób, które nie są pracownikami danego przedsiębiorstwa – mogą to być pracownicy firm zewnętrznych, podwykonawcy, zleceniobiorcy, praktykanci, klienci – czyli wszyscy, którzy mogą nie być świadomi ani zagrożeń w danym miejscu,
brak koordynacji między pracodawcami i podwykonawcami – należy obowiązkowo koordynować swoje prace, informować siebie nawzajem, odpowiednich pracowników oraz ich reprezentantów o wszelkich zagrożeniach i ryzyku, np. podwykonawcy mogą mieć własne środki transportu,
pominięcie grup osób szczególnego ryzyka – do tych grup zaliczamy pracowników starszych, niepełnosprawnych, kobiety w ciąży oraz pracowników młodocianych,
pominięcie urządzeń stosowanych dorywczo – sprzęt „stary” sam stwarza zagrożenia – spis ewidencyjny powinien zawierać wszystkie sprzęty znajdujące się na stanowisku pracy,
pominięcie ewidencji wypadków i chorób zawodowych – jeżeli istnieją informacje na temat niebezpiecznych sytuacji, to powinny być uwzględnione.

## Slide 36: ZAKRES LISTY KONTROLNEJ
Jakiego rodzaju zdarzenia mogą wystąpić podczas wykonywania czynności?
Czy podczas pracy mogą występować problemy lub odchylenia od jej normalnego przebiegu?
Czy podczas wykonywania czynności pracownik jest narażony na szkodliwe czynniki fizyczne?
Czy podczas wykonywania czynności pracownik jest narażony na czynniki chemiczne i biologiczne?
Czy wykonywanie zadań łączy się dużym wysiłkiem lub obciążeniem psychicznym?
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Do tej identyfikacji można używać list kontrolnych, np. w formie zestawienia czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, sporządzonego na przykład na podstawie przepisów i norm. Listy takie powinny mieć charakter otwarty i powinny umożliwiać dopisywanie nowych, nie uwzględnionych wcześniej zagrożeń. Na liście zaznacza się te czynniki, które występują na analizowanym stanowisku. Dobre wyniki można również uzyskać, stosując metodę analizy bezpieczeństwa pracy. Polega ona na systematycznym badaniu kolejnych czynności wykonywanych na stanowisku.
Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. Nr 8 2009 s. 26-28
Lista kontrolna powinna spełniać następujące wymagania:
Lista kontrolna pomaga w identyfikacji zagrożeń i potencjalnych środków profilaktycznych.
Lista kontrolna nie musi zawierać wszystkich zagrożeń występujących we wszystkich miejscach pracy.
Wypełnienie listy kontrolnej jest tylko pierwszym krokiem w procesie oceny ryzyka zawodowego.
Lista kontrolna powinna być dostosowana do danej branży lub miejsca pracy.
Na liście kontrolnej zagrożenia i problemy powinny być wymieniane osobno.
Zalecając dany środek redukcji ryzyka należy zawsze sprawdzić, czy nie zwiększy on ryzyka.
Lista kontrolna powinna służyć do prowadzenia dalszej oceny.

## Slide 37: ZAKRES LISTY KONTROLNEJ
Czy mogę wejść w kontakt ze źródłem energii?
Czy mogę wejść w kontakt z substancją niebezpieczną?
Czy mogę w cokolwiek uderzyć lub być uderzonym?
Czy mogę się poślizgnąć, potknąć lub upaść na tym samym lub niższym poziomie?
Czy mogę być narażony na obrażenia związane z przemieszczaniem się?
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Do tej identyfikacji można używać list kontrolnych, np. w formie zestawienia czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, sporządzonego na przykład na podstawie przepisów i norm. Listy takie powinny mieć charakter otwarty i powinny umożliwiać dopisywanie nowych, nie uwzględnionych wcześniej zagrożeń. Na liście zaznacza się te czynniki, które występują na analizowanym stanowisku. Dobre wyniki można również uzyskać, stosując metodę analizy bezpieczeństwa pracy. Polega ona na systematycznym badaniu kolejnych czynności wykonywanych na stanowisku.
Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka. Atest – Ochrona Pracy. Nr 8 2009 s. 26-28
Lista kontrolna powinna spełniać następujące wymagania:
Lista kontrolna pomaga w identyfikacji zagrożeń i potencjalnych środków profilaktycznych.
Lista kontrolna nie musi zawierać wszystkich zagrożeń występujących we wszystkich miejscach pracy.
Wypełnienie listy kontrolnej jest tylko pierwszym krokiem w procesie oceny ryzyka zawodowego.
Lista kontrolna powinna być dostosowana do danej branży lub miejsca pracy.
Na liście kontrolnej zagrożenia i problemy powinny być wymieniane osobno.
Zalecając dany środek redukcji ryzyka należy zawsze sprawdzić, czy nie zwiększy on ryzyka.
Lista kontrolna powinna służyć do prowadzenia dalszej oceny.

## Slide 38: SZACOWANIE SKUTKÓW
Notes: PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Do następstw małych zaliczamy: czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp.
Do następstw średnich zaliczamy: zranienia i oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo – szkieletowego (np. zapalenia ścięgna) itp.
Da następstw dużych zaliczamy: oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp..

## Slide 39: PRAWDOPODOBIENSTWA
Notes: PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2002 r. Nr 132, poz. 1115 w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach
Przy ocenie narażenia zawodowego uwzględnia się w odniesieniu do:
1) czynników chemicznych i fizycznych – rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i okres narażenia zawodowego;
2) czynników biologicznych – rodzaj czynnika, ustalenie czasu kontaktu oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez konieczności określenia stężenia tego czynnika;
3) czynników o działaniu uczulającym (alergenów) – rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności określania stężenia tego czynnika;
4) sposobu wykonywania pracy – określenie stopnia obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu ludzkiego.
Ocenę narażenia zawodowego sporządza się na formularzu określonym w przepisach w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, przy wykorzystaniu dokumentacji gromadzonej na podstawie odrębnych przepisów przez pracodawców i jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także, jeśli postępowanie dotyczy aktualnego zatrudnienia, na podstawie oceny przeprowadzonej bezpośrednio u pracodawcy.

## Slide 40: WERYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Nazwa zagrożenia | Podatności zagrożenia | Skutek zagrożenia
Ukształtowanie przestrzeni | W pomieszczeniu nie zachowano minimalnej przestrzeni na osobę | Uciążliwość dojścia do stanowiska pracy
Składowanie materiałów | Brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń do składowania | Ugięcie konstrukcji i rozsypanie materiału
Przeciążenie układu ruchu - dynamiczne | Przenoszenie ciężarów w małej obsadzie osobowej, niedostosowanie sprzętu | Choroby układu ruchu, zwyrodnienia kręgosłupa
Element sterowniczy | Uszkodzony przycisk zatrzymania awaryjnego | Brak możliwości zatrzymania maszyny
Notes: Szczepkowska-Duda T.: Identyfikacja zagrożeń. Atest i Ochrona Pracy nr 5 2009 s. 49-50
Identyfikację można przeprowadzić w formie schematu:
Obszar analizy – zawsze musi się odnosić do ocenianego stanowiska, czasu i miejsca i może dotyczyć: pomieszczenia pracy, transport u wewnętrznego, magazynowania, ekspozycji na hałas, obsługi stanowisk komputerowych, wyposażenia w instalacje robocze, sposobu wykonania.
Zakres niezgodność
Opis skutku
Weryfikację ułatwić mogą m.in.:
Listy kontrolne
Protokoły z pomiarów środowiskowych
Karty charakterystyk substancji używanych w procesie produkcji
Dokumentacje dotyczące maszyn i urządzeń.
Przy ocenie zagrożenia tymi czynnikami należy kierować się przede wszystkim obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi:
  – uniemożliwienia bądź ograniczenia dostępu do stref niebezpiecznych przez zachowanie odległości bezpieczeństwa, stosowanie osłon i nieodgradzających urządzeń ochronnych (np. kurtyn świetlnych, mat czułych na nacisk itp.), urządzeń blokujących i ryglujących,
  – przeciwdziałania zakłóceniom w normalnym (ustalonym) funkcjonowaniu maszyn i przebiegu procesów lub awariom przez stosowanie urządzeń zapobiegających przekroczeniu ustalonych parametrów pracy (np.ciśnienia, obciążenia, zasięgu itp.), włączeniu kolizyjnych ruchów lub operacji itp.

## Slide 41: WERYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Chart: Rangi zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy (n=6;m=21; k=0,4449; CHI = 35,64)
| X1-Kolizja | X3-Załadunek | X2-Przemieszczanie w pionie | X4-Naprawy | X6-Kontakt z klientem | X5- Konserwacja
 | 0.2585 | 0.20181 | 0.17007 | 0.161 | 0.11338 | 0.095238
Chart: Rangi zagrożeń na stanowisku pracy kierowcy (n=6;m=21; k=0,4449; CHI= 35,64)
| X1-Kolizja | X2-Przemieszczanie w pionie | X3-Załadunek | X4-Naprawy | X5- Konserwacja | X6-Kontakt z klientem
 | 0.2585 | 0.17007 | 0.20181 | 0.161 | 0.095238 | 0.11338
Notes: Szczepkowska-Duda T.: Identyfikacja zagrożeń. Atest i Ochrona Pracy nr 5 2009 s. 49-50
Identyfikację można przeprowadzić w formie schematu:
Obszar analizy – zawsze musi się odnosić do ocenianego stanowiska, czasu i miejsca i może dotyczyć: pomieszczenia pracy, transport u wewnętrznego, magazynowania, ekspozycji na hałas, obsługi stanowisk komputerowych, wyposażenia w instalacje robocze, sposobu wykonania.
Zakres niezgodność
Opis skutku
Weryfikację ułatwić mogą m.in.:
Listy kontrolne
Protokoły z pomiarów środowiskowych
Karty charakterystyk substancji używanych w procesie produkcji
Dokumentacje dotyczące maszyn i urządzeń.
Przy ocenie zagrożenia tymi czynnikami należy kierować się przede wszystkim obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi:
  – uniemożliwienia bądź ograniczenia dostępu do stref niebezpiecznych przez zachowanie odległości bezpieczeństwa, stosowanie osłon i nieodgradzających urządzeń ochronnych (np. kurtyn świetlnych, mat czułych na nacisk itp.), urządzeń blokujących i ryglujących,
  – przeciwdziałania zakłóceniom w normalnym (ustalonym) funkcjonowaniu maszyn i przebiegu procesów lub awariom przez stosowanie urządzeń zapobiegających przekroczeniu ustalonych parametrów pracy (np.ciśnienia, obciążenia, zasięgu itp.), włączeniu kolizyjnych ruchów lub operacji itp.

## Slide 42: METODA TRÓJSTOPNIOWA
Notes: Ocena ryzyka zawodowego jest podstawa skutecznego zarzadzania bezpieczeństwem i higiena pracy, a także sposobem na ograniczenie wypadków związanych z praca i zapadalności na choroby zawodowe.
Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich prac, które wykonuje pracownik. Zatem istotne jest zwrócenie uwagi na poszczególne zadania, jakie realizuje oraz miejsca ich wykonywania.
Nie można ograniczać się do „stanowiska pracy” – często błędnie pojmowanego tylko jako jedno miejsce pracy w zakładzie.
Pracownik, który w celu wykonania powierzonego zadania musi przejść, np. do magazynu po pół produkty, również może być na rażony na nie bezpieczeństwo, co na leży uwzględnić.
Ocena ryzyka zawodowego jest procesem, pod czas którego: identyfikowane są za grożenia, szacowana jest ciężkość następstw związanych z ich aktywizacją oraz prawdopodobieństwo zaistnienia takiego zdarzenia.

## Slide 43: DOBRE PRAKTYKI IDENTYFIKACJI
Sprawdź instrukcje producentów lub karty danych chemikaliów i sprzętu, ponieważ mogą one być bardzo pomocne w określaniu zagrożeń i przedstawianiu ich w ich prawdziwej perspektywie.
Spójrz na swoje dane dotyczące wypadków i złego stanu zdrowia - często pomagają one zidentyfikować mniej oczywiste zagrożenia.
Uwzględnij operacje nierutynowe (np. konserwacja, czyszczenie lub zmiany w cyklach produkcyjnych).
Pamiętaj, aby myśleć o długoterminowych zagrożeniach dla zdrowia (np. wysoki poziom hałasu, narażenie na szkodliwe substancje, powszechne przyczyny chorób psychicznych związanych z pracą).

## Slide 44: DOBRE PRAKTYKI IDENTYFIKACJI
Identyfikacja zagrożeń jest procesem rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje oraz czy zdefiniowano jego charakterystyki.
Identyfikując zagrożenia stwierdza się, jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę.
Identyfikację zagrożeń należy rozpocząć od zapoznania się z niezgodnościami, tzn. niespełnieniem wymagań przepisów i norm, jakie występują na stanowisku pracy.
Identyfikacja zagrożeń powinna również objąć historią stanu środowiska pracy na stanowisku.

## Slide 45: BŁĘDY IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ
Brak zespołu do identyfikacji i oceny ryzyka lub brak w zespole osób z praktyczną wiedzą o procesie pracy.
Włączenie do procesu identyfikacji zagrożeń ekspertów, którzy nie znają dobrze przedsiębiorstwa.
Pominięcie kategorii zagrożenia.
Pominięcie zagrożeń dających skutki odległe w czasie.
Ścisłe stosowanie listy kontrolnej.

## Slide 46: BŁĘDY IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ
Pomijanie prac pomocniczych typu konserwacje, sprzątanie itp.
Pominięcie możliwości obecności na stanowisku pracy osób, które nie są pracownikami danej firmy.
Brak koordynacji między pracodawcami i podwykonawcami.
Pominięcie urządzeń stosowanych dorywczo.
Pominięcie ewidencji wypadków i chorób zawodowych

## Slide 47: ZAGADNIENIA
Model systemu pracy
Cele identyfikacji zagrożeń
Zastosowanie list kontrolnych w identyfikacji zagrożeń
Szacowanie skutków i prawdopodobieństwa zagrożeń
Dobre praktyki przy ocenie zagrożeń
Błędy przy identyfikacji zagrożeń
Notes: Pawłowska Z.: Ryzyko zawodowe. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Red. nauk. D. Koradecka. Ryzyko jest kombinacją częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia niebezpiecznego (które może powodować szkodę) i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
Przez ryzyko zawodowe - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobów wykonywania pracy. (Dz.U. Nr 129 Poz. 844)

## Slide 48: BIBLIOGRAFIA
Majka M.: Błędy przy ocenie ryzyka (cz, 2), Atest – Ochrona Pracy nr 9 2009.
Romanowska-Słomka I. Słomka A.: Zarządzanie Ryzykiem zawodowym. Wyd. Kraków Tarnobrzeg 2008.
Szczepkowska-Duda T.: Ustalenie zagrożeń Atest – Ochrona Pracy nr 2 2009.
Studenski R.: Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004.
PN-N-18002:2011.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
PN-80 Z -08052.: Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy.

## Slide 49: ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE
IDENTYFIKACJA I ANALIZA
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

## Slide 50: TREŚĆ
Ergonomiczne czynniki ryzyka
Klasyfikacja czynników ryzyka
Nienaturalna pozycja
Nienaturalny ruch
Nieakceptowane siły
Chłód
Wibracja
Zagrożenia podczas pracy z monitorami
Choroby

## Slide 51: ERGONOMICZNE CZYNNIKI RYZYKA
Ergonomiczne czynniki ryzyka – to zagrożenia spowodowane nieprzystosowaniem parametrów technicznych stanowiska pracy i procesu pracy do możliwości fizycznych konkretnego człowieka.
Istota: - nieprzystosowanie warunków pracy na danym stanowisku do konkretnego pracownika, co powoduje ryzyko powstania MSDs (Musculoskeletar disorders).

## Slide 52: ZAGROŻENIA ERGONOMICZNE
ZAGROŻENIA
POZYCJA
NIENATURALNA
NIENATURALNE
RUCHY
KOMPRESJA
TKANEK
MIĘKKICH
NIEAKCEPTO-
WALNE
WARTOŚCI
SIŁ
CHŁÓD
KONTAKT
ZE
ŹRODŁEM
WIBRCJI

## Slide 53: NIENATURALNA POZYCJA
kąty ekstremalne w stawach
ekspozycje stawów na działające siły
pozycje nienaturalne segmentów narządu ruchu

## Slide 54: NIENATURALNE RUCHY
prędkości ruchu,
liczby zaangażowanych mięsni,
pozycji podczas pracy,
wymaganej siły,
powtarzanych ruchów.

## Slide 55: NIEAKCEPTOWALNE WARTOŚCI SIŁ
ciężaru,
kształtu,
rozłożenia masy,
położenia przenoszonego obiektu,
rodzaju chwytu,
zajmowanej pozycji ciała,
rodzaju wykonywanej czynności,
prędkości wykonywanych ruchów,
czasu trwania zadania.

## Slide 56: KOMPRESJA TKANEK MIĘKKICH
Fizyczny ucisk na małym obszarze ciała powoduje kompresje tkanek miękkich, a to hamuje swobodny przepływ krwi, swobodny ruch mięśni oraz upośledza funkcje nerwów.
Fizyczny ucisk
Ucisk zewnętrzny -
powstaje na skutek
okresowego, ciągłego
kontaktu tkanek
miękkich z twardymi
obiektami
technicznymi
Ucisk wewnętrzny –
powstaje podczas
utrzymywania pozycji
statycznych z
użyciem siły
Kompresja tkanek miękkich dotyczy: palców , dłoni, przedramion, ud, goleni i stóp.

## Slide 57: CHŁÓD
Przyczyną może być niska temperatura obiektu lub otoczenia, zmniejsza sprawność i czułość rąk.

## Slide 58: WIBRACJA
Ze względu na obszar przenikania rozróżnia się:
drgania o oddziaływaniu ogólnym,
drgania o oddziaływaniu miejscowym,
Ze względu na sposób transmisji rozróżnia się:
wibrację harmoniczną lub oscylacyjna,
wibrację uderzeniową.

## Slide 59: MODYFIKATORY
- Czas trwania zagrożenia
Częstość występowania zagrożenia
Wielkość zagrożenia
Profil czasowy ekspozycji na zagrożenie
Współwystępowanie zagrożeń

## Slide 60: NATURALNE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ
cechy genetyczne
cechy nabyte poziom zręczności,
zdolności regeneracyjne organizmu
przebyte choroby,

## Slide 61: ZACHOWACZE ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ
Organizacja pracy i metody pracy,
Świadomość ergonomiczna pracodawcy
Błędy i zachowania pracownika.
Świadomość ergonomiczna pracownika,

## Slide 62: ZAGROŻENIA PRZY MONITORACH
Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe
Poronienia i dolegliwości menstruacyjne
Impotencja
Podrażnienia skóry i alergie
Zaburzenia krążenia
Zaburzenia widzenia i choroby oczu
Obciążenia psychiczne

## Slide 63: OBCIĄŻENIA PSYCHICZNE
Znużenie i apatia- powodowane monotonną i długotrwałą pracą
Poczucie alienacji-wywołane abstrakcyjnością pracy
Obciążenia wynikające z konieczności ciągłego skupienia: zmęczenie, trudności w myśleniu, nerwowość

## Slide 64: PROBLEMY ZE WZROKIEM
Długotrwała praca przed ekranem monitora prowadzi do wielu dolegliwości i wad wzroku
Na dolegliwości związane ze zmęczeniem oczu skarży się
ponad 90% osób

## Slide 65: PROBLEMY MIĘŚNI I STAWÓW
Dolegliwości kręgosłupa i pleców
Następstwo nieprawidłowego ułożenia nadgarstka podczas pracy na klawiaturze.
Zespół cieśni nadgarstka
Usztywnienie mięśni
RSI (Repetitive Strain- Injury Syndrom)

## Slide 66: PRZYCZYNY –ZMIAN W POSTAWIE
Brak możliwości położenie stóp płasko na podłodze
Zła postawa, brak oparcia i podłokietników
Nieprawidłowa wysokość siedzenia i blatu

## Slide 67: PRZYCZYNY DOLEGLIWOŚCI - NACISK
Zginanie nadgarstka i opieranie o powierzchnię
Ciągły kontakt łokci z blatem
Nacisk na mięśnie nóg spowodowany brakiem miejsca

## Slide 68: PRZYCZYNY DOLEGLIWOŚCI - RUCH
Pisanie na klawiaturze
Ciągły ruch ręką i ramieniem przy pracy myszką
Sięganie po dokumenty będące powyżej ramion

## Slide 69: PRZYCZYNY CHORÓB
Przeciążenia układu mięśniowo – szkieletowego
Uciski na nerwy
Uciski na naczynia krwionośne

## Slide 70: CHOROBY OCZU
Choroby
oczu
Krótko-
wzroczność
Zły kontrast
widzenia
Rozmywanie
obrazu
Podwójne
widzenie
Pieczenie
oczu
Łzawienie
oczu
Zapalenie
spojówek
Syndrom
Sicca

## Slide 71: ZAGADNIENIA
Identyfikacja czynników ryzyka
Sposoby oceny czynników ryzyka
Programy redukcji ryzyka
Praktyczne sposoby redukcji ryzyka
Monitorowanie poziomów zagrożeń

## Slide 72: BIBLIOGRAFIA
Esen H., Hatđpoğlu T., and Fiğlali N.: Analysis of Working Postures in Tire Production Sector by OWAS Method. Proceedings of the World Congress on Engineering. London 2015.
Groborz A. Juliszewski T. Gonciarz M.: Analiza obciążeń na podstawie wskaźnika tętna i obciążeń statycznych metodą OWAS. Journal Edited by Medical College- Jagielonian University 2005.
Horst W.: Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, Część 1 Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
Lasota M.: Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie produkcji części samochodowych. WS Zarządzania Ochroną Pracy. Zeszyt nr 1 Katowice 2014.

## Slide 73: ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE
IDENTYFIKA
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

## Slide 74: TREŚĆ
Szkodliwe czynniki biologiczne
Prace i populacje narażonych pracowników
Klasyfikacja czynników biologicznych
Elementy bioterroryzmu
Ocena ryzyka narażenia na czynniki biologiczne
Identyfikacja zagrożeń biologicznych
Specyficzne doświadczenia z praktyki
Podstawy profilaktyki i redukcja zagrożeń
Zagrożenia biologiczne w pomieszczeniach biurowych
Ochrona pracowników przed czynnikami biologicznymi

## Slide 75: CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Przez szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy rozumie się te mikro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje, które oddziałują negatywnie na organizm człowieka w procesie pracy i mogą być przyczyną chorób zawodowych lub parazawodowych.
AL – alergizujące
IT – immunotoksyczne
RAK – rakotwórcze
T – toksyczne
WEK – wektory zarazków
Z – zakaźne, lub inwazyjne
ZOO - zoonozy

## Slide 76: PRACE NARAŻAJĄCE PRACOWNIKÓW
Notes: w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych
w zakładach gospodarki odpadami
przy oczyszczaniu ścieków
w innych okolicznościach niż wymienione, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych

## Slide 77: POPULACJE POTENCJALNE NARAŻONE
Pracownicy ochrony zdrowia, różnych laboratoriów i zwierzętarni.
Pracownicy rolnictwa i leśnictwa
Pracownicy zatrudnieni przy zbieraniu i przerobie odpadów i oczyszczalni ścieków
Pracownicy przemysłu biotechnicznego
Przedstawiciele innych grup zawodowych
Za istotne należy uznać problemy związane z:
wirusami przenoszonymi przez krew,
nowymi gatunkami wirusów, prionów i bakterii,
zarazkami przenoszonymi przez kleszcze,
zagrożenia występujące w pyłach organicznych
Notes: Największe narażenie występuje w grupie pracowników zdrowia i laboratoriów.
Klasyfikacja grup zawodowych narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy obejmuje:
151 grup specjalistycznych (np. hodowcy trzody chlewnej), które należą do 22 kategorii, czyli dużych gałęzi gospodarki narodowej.

## Slide 78: PRACE NARAŻAJĄCE PRACOWNIKÓW
Notes: w zakładach produkujących żywność
w rolnictwie
praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
w jednostkach ochrony zdrowia

## Slide 79: KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
AP – priony
AV- wirusy
BA - bakterie
GRZ – grzyby
PAS – pasożyty
ROS – czynniki roślinne
ZOO – czynniki zwierzęce
Notes: Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy obejmuje:
375 czynników ujętych w Dyrektywie 2000/54/WE
275 czynników nowych (w większości o działaniu alergizującym i toksycznym).

## Slide 80: PRACE NARAŻAJĄCE PRACOWNIKÓW
Notes: w zakładach produkujących żywność
w rolnictwie
praca, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
w jednostkach ochrony zdrowia

## Slide 81: KLASYFIKACJA SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
Candida albicans
GRUPA GRZ
- grzyby
Notes: Pokażę teraz kilka przykładów. Dobierając je staram się, aby były to takie organizmy, o których już kiedyś Państwo słyszeli. I tak np.: pałeczki Escherichii coli bardzo popularnej bakterii jelitowej należą do grupy II.

## Slide 82: KLASYFIKACJA SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
Salmonella typhi
GRUPA BA
- bakterie
Notes: Pierwotniak Leishmania donovani, powodujący chorobę leiszmaniozę należy do grupy trzeciej.

## Slide 83: KLASYFIKACJA SZKODLIWYCH CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
Wirus Ebola
GRUPA AV
- wirusy
Notes: Wirus Ebola natomiast do grupy IV.

## Slide 84: KLASYFIKACJA RYZYKA CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH
GRUPA
I
II
III
IV
bakterie i organizmy podobne
wirusy
pasożyty
grzyby
wirusy
Notes: Rozporządzenie dzieli szkodliwe czynniki biologiczne na 4 grupy.
Grupa 1 zagrożenia: Czynniki, przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało prawdopodobne - maloprawdopodobne
Grupa 2 zagrożenia: Czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. (140 gatunków bakterii, 56 wirusów, 60 – gatunków pasożytów, 20 gatunków grzybów).
Grupa 3 zagrożenia: Czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia ( 28 – gatunków bakterii, 57 wirusów, 10 pasożytów, 6 gatunków grzybów.
Grupa 4 zagrożenia: Czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie czynników w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia (12 wirusów)

## Slide 85: BIOLOGICZNE CZYNNIKI STOSOWANE DO BIOTERRORU
Bioterroryzm oznacza użycie przez terrorystów czynników biologicznych w celu spowodowania masowych zachorowań i zgonów oraz wywołania paniki wśród obywateli kraju będącego obiektem araku i wymuszenia przez to określonych korzyści politycznych.
Lista czynników biologicznych mogących być wykorzystana do celów bioterrorystycznych została opracowana przez Center for Disease Control (CDC) and Prevention.

## Slide 86: A.CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE WG CDC
Wąglik
Zatrucie jadem kiełbasianym
Dżuma
Ospa prawdziwa
Tulameria
Gorączki krwotoczne
Notes: Ad1 Szczepienie ochronne, ochrony osobiste, nadzór weterynaryjny, chemioterapia
Ad2 Surowica antytoksyczna, kontrola żywności
Ad3 Szczepienia ochronne, ochrony osobiste, tępienie pcheł i gryzoni
Ad4 Szczepienia ochronne, ochrony osobiste,
Ad5 Szczepienia ochronne, ochrony osobiste, tępienie gryzoni
Ad6 Kontrola sanitarna osób przyjeżdżających

## Slide 87: OCENA RYZYKA PRZY PRACACH O NARAŻENIU BIOLOGICZNYM
Etapy oceny ryzyka:
Charakterystyka stanowiska pracy
Identyfikacja zagrożeń
Oszacowanie ryzyka zawodowego
Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka
Ustalenie działań korygujących
Wymagalność oceny ryzyka:
Zmiana warunków pracy
Stwierdzenie zanieczyszczenia
Wystąpienie wśród pracowników infekcji lub choroby
Zalecenie lekarza zakładowego
Notes: W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwości czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki Dz.U nr 81 poz. 716

## Slide 88: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH – LISTA
Jakie czynniki występują na stanowisku pracy?
Jakie czynniki są istotne dla bezpieczeństwa pracy?
Do jakich grup zagrożenia należą dane czynniki?
Jakie są drogi przenoszenia czynników?
Jakie potencjalne skutki zdrowotne mogą powodować?
Czy czynniki stanowią zagrożenie szczególne?

## Slide 89: KRYTERIA USTALANIA ZAKRESU POMIARÓW
Stopień zagrożenia określony na podstawie wizji lokalnej
Występowanie przypadków chorobowych lub objawów
Wykrycie odchyleń od normy w badaniach okresowych
Informacje uzyskane od kompetentnych instytucji
Awarie powodujące masowe skażenie stanowisk pracy
Notes: Ad1. Należy przeprowadzić wywiad, dotyczący narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w oparciu o kwestionariusz opracowany w Instytycie Medycyny Pracy w Łodzi.
Ad2. Jest to bardzo ważne kryterium, podkreślone w dyrektywie 2000/54/WE. Wykonanie pomiarów powinno być poprzedzone badaniami lekarskimi, w celu uzyskania wskazówek na temat możliwego czynnika przyczynowego.
Ad3. Wykrycie w obrazie radiologicznym rozsianych zmian w dolnych i środkowych polach płucnych, u osób może świadczyć o obecności w tych pyłach czynników alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
Ad4. Są to informacje od jednostek administracji państwowej
Ad5. Sytuacje takie występują najczęściej w laboratoriach i zakładach przemysłu biotechnologicznego.

## Slide 90: SPECYFIKCZNE DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKI
Czy są doświadczenia z wykonywania porównywalnych czynności?
Czy występowały już zachorowania związane z omawianymi czynnościami?
Czy istnieją informacje dotyczące profilaktyki w zakresie medycyny pracy?
Czy istnieje możliwość profilaktyki poekspozycyjnej?
Czy istnieją wytyczne branżowe?

## Slide 91: PODSTAWY PROFILAKTYKI
Szczepienia ochronne wysoce narażonych grup pracowników
Stała opieka lekarska i badania profilaktyczne
Stosowanie szczególnych zabezpieczeń przy pracy z czynnikami wysoce zakaźnymi
Stosowanie środków ochrony indywidualnej w rolnictwie
Zapobieganie rozwojowi drobnoustrojów i roztoczy w składowanych surowcach
Stosowanie bezpiecznej biotechnologii w przemyśle mikrobiologicznym
Zwalczanie i profilaktyka chorób odzwierzęcych
Prowadzenie oświaty zdrowotnej

## Slide 92: OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Prowadzenie rejestru prac
Ograniczanie liczby osób narażonych
Odpowiednie projektowanie pracy
Stosowanie znaku ostrzegającego
Notes: Główne obowiązki pracodawcy to:
prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia
ograniczania liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy;
stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym

## Slide 93: ZAGROŻENIA MIKROBILOGICZNE W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH
Źródłem zanieczyszczeń biologicznych w powietrzu środowiska pomieszczeń do pracy biurowej są: ludzie, pyły pochodzenia organicznego, materiały gromadzone w budynkach oraz powietrze przenikające przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne.
Głównym problemem są grzyby pleśniowe, które stanowią około 70% całkowitej mikroflory powietrza w pomieszczeniu biurowym.
Bakterie stanowią około 25% mikroflory powietrza w pomieszczeniu biurowym.
Notes: Warunki pobierania mikrobilogicznych prób powietrza na stanowiskach pracy w odniesieniu do mikroorganizmów i endotoksyn określa PN-EN-13098 Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne dotyczące pomiaru

## Slide 94: OCHRONA PRACOWNIKÓW PRZED ZAGROŻENIAMI
Zasada STOP: S – substytucja; T – technika; O – organizacja; P – personel.
Ocena ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik
Unikanie stosowania szkodliwego czynnika biologicznego
Przekazanie informacji inspektorowi sanitarnemu
Notes: Generalnie, wobec każdej z grup czynników szkodliwych istnieją odpowiednie zarządzenia zawarte w omawiane ustawie lub dodatkowych bardziej szczegółowych
Jeżeli w środowisku pracy występują mikroorganizmy o nieustalonej przynależności gatunkowej, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wykazywać właściwości chorobotwórcze, pracodawca, w zakresie swojej właściwości, zapewnia środki zapobiegawcze, przewidziane dla szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do najwyższej grupy zagrożenia.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w warunkach narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 1 zagrożenia, pracodawca stosuje środki zapobiegawcze określone w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana
W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania, wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia pracownika na czynnik szkodliwy
Przede wszystkim jest to unikanie stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny dla zdrowia pracownika;
Informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych lub przemysłowych pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu

## Slide 95: ZAGADNIENIA
Istota zagrożeń biologicznych
Zagrożenia w nowych środowiskach pracy
Klasyfikacja czynników biologicznych
Klasyfikacja grup narażenia zawodowego
Zagrożenie bioterroryzmem w pracy
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej dotyczące ochrony
Polskie akty prawne dotyczące ochrony pracowników
Wykrywanie i pomiary czynników biologicznych
Kryteria oceny ryzyka zawodowego
Stosowanie środków profilaktyki

## Slide 96: BIBLIOGRAFIA
Dutkiewicz J., Śpiewak R., Jabłoński L., Szymańska J.: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego klasyfikacja, narażone grupy, pomiary profilaktyka. Lublin 2007.
Gołofit-Szymczak M. J. Skowron.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych Bezpieczeństwo Pracy nr 3 2006.
Kowalska J. Zapór L.: Ocena narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne w małych zakładach gastronomicznych. Bezpieczeństwo Pracy nr 5 2011.
Dz. U nr 81 poz. 716 z dnia 22.04. 2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

## Slide 97: SYSTEMOWA ANALIZA ZAGROŻEŃ
ANALIZA
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

## Slide 98: TREŚĆ
Istota metody niezdatności FTA
Zastosowanie metody FTA
Istota metody ETA
Zastosowanie metody ETA

## Slide 99: METODY SYSTEMOWE BADANIA ZDARZEŃ WYPADKOWYCH
Najbardziej rozpowszechnione i szeroko akceptowane są metody systemowe będące modelami zdarzeń wypadkowych.
Są to tzw. struktury drzewiaste:
  drzewa niezdatności FTA,
  drzewa zdarzeń ETA,
W przypadkach szczególnie uzasadnionych niezbędne jest stosowanie bardziej zaawansowanych metod postępowania.

## Slide 100: METODA DRZEW NIEZDATKOŚCI FTA
Metoda stosowana jest do określania związków między przyczynami i ich skutkami.
Analiza Full Tree Analysis (FTA) jest techniką, która może być albo jakościowa, albo ilościowa.
Drogą dedukcji są identyfikowane, organizowane w logiczny sposób warunki i czynniki przyczyniające się do powstania określonego zdarzenia nieporządanego (nazywanego zdarzeniem szczytowym)

## Slide 101: SYMBOLE DRZEW NIEZDATNOŚCI - FTA

## Slide 102: POSTĘPOWANIE ZGODNE Z METODĄ FTA
Najpierw są identyfikowane zdarzenia zagrażające lub szczytowe.
Następnie wszystkie kombinacje pojedynczych uszkodzeń.
Użycie symboli graficznych przedstawia sytuację prowadzącą do powstania zagrożenia.
Użycie symboli „AND” oraz „OR” pozwala na ustalenie logicznych relacji między elementami.

## Slide 103: ZALETY STOSOWANIA METODY FTA
Analiza FTA dostarcza uporządkowanego sposobu podejścia.
Metoda umożliwia analizę czynników, w tym interakcji między ludzkich i zjawisk fizycznych.
Analiza FTA wykorzystuje podejście „od góry do dołu” i koncentruje uwagę na skutkach.
Obrazowe przedstawienie umożliwia łatwe zrozumienie zachowania systemu i czynników.

## Slide 104: DRZEWO NIEZDATNOŚCI FTA DLA BRAKU URUCHOMIENIA

## Slide 105: ANALIZA DRZEWA NIEZDATNOŚCI ETA DLA BRAKU URUCHOMIENIA
Wydarzenie szczytowe „Brak uruchomienia generatora”.
Zdarzenie szczytowe może zaistnieć, gdy zaistnieje jedno z dwóch zdarzeń – „OR” (lub).
Zdarzenie „Utracony sygnał uruchomienia”, gdy zaistnieje jedno z trzech zdarzeń –”OR” (lub).
Zdarzenie „ Uszkodzenie generatora”, gdy zaistnieje jedno z dwóch zdarzeń – „OR” (lub)

## Slide 106: DRZEWO NIEZDATNOŚCI FTA DLA BRAKU OŚWIETLENIA
symboli

## Slide 107: ANALIZA NIEZDATNOŚCI FTA DLA BRAKU OŚWIETLENIA
Wydarzenie szczytowe „Oświetlenia w pomieszczeniu”.
Zdarzenie szczytowe może zaistnieć, gdy zaistnieje jedno z dwóch zdarzeń – „OR” (Lub).
Zdarzenie „Nie działające żarówki 1i 2”, gdy zaistnieją jednocześnie zdarzenia –”AND” (I).
Zdarzenie „ Brak zasilania”, gdy zaistnieje jedno z trzech zdarzeń – „OR” (Lub)

## Slide 108: DRZEWO NIEZDATNOŚCI FTA ZAGROŻENIA OPERATORA

## Slide 109: METODA DRZEWA ZDARZEŃ ETA
Metoda stosowana jest do identyfikowania możliwych danych wyjściowych.
Analiza Event Tree Analysis (ETA) jest techniką, która może określać potencjalne skutki zdarzenia.
Analiza ETA jest analizą typu indukcyjnego, w której podstawowe pytanie odnosi się do tego „co stanie się, gdy...?.

## Slide 110: SCHEMAT KONSTRUKCJI DRZEWA ZDARZEŃ ETA

## Slide 111: POSTĘPOWANIE ZGODNE Z METODĄ ETA
W metodzie ETA rozpatrywane są wyłącznie stany uważane za sukces i niepowodzenie systemu.
Powstają trudności przy włączaniu zdarzeń będących sukcesami oddalonymi w czasie lub zdarzeniami przywracającymi stan poprzedni.

## Slide 112: ZALETY STOSOWANIA METODY ETA
Analiza ETA może być wykorzystywana do identyfikacji zagrożeń.
Analiza ETA może być użyta do oszacowania prawdopodobieństwa sekwencji zdarzeń.
Analiza ETA może być wykorzystywana w zarządzaniu bezpieczeństwem procesowym.

## Slide 113: DRZEWO ZDARZEŃ ETA DLA EKSPLOZJI PYŁU

## Slide 114: ANALIZA DRZEWA ZDARZEŃ ETA DLA EKSPLOZJI PYŁU
Niekontrolowany pożar z alarmem ma prawdopodobieństwo 0,007992 (0,8x0,01x0,999)
Kontrolowany pożar z alarmem ma prawdopodobieństwo 0,791 (0,8x0,99x0,999)
Kontrolowany pożar bez alarmu ma prawdopodobieństwo 0,000792 (0,8x0,99x0,001)
Niekontrolowany pożar bez alarmem ma prawdopodobieństwo 0,000008 (0,8x0,01x0,001)

## Slide 115: DRZEWO ZDARZEŃ ETA DLA DZIAŁANIA SYSTEMU

## Slide 116: DRZEWO ZDARZEŃ ETA DLA UTRATY CHŁODZIWA W MASZYNIE

## Slide 117: ANALIZA DRZEWA ZDARZEŃ ETA UTRATY CHŁODZIWA W MASZYNIE
Zapobieżenie przegrzaniu się maszyny – 0,4 (0,5x0,8)
Maszyna przegrzewa się ale uniknięto zniszczenia – 0,023 (0,5x0,2x0,6x0,4)
Odpowiedź nieprawidłowa, maszyna zostaje zniszczona – 0,036 (0,5x0,2x0,6x0,6)
Odpowiedź nieprawidłowa, uszkodzenie sygnalizacji, maszyna zostaje zniszczona – 0,04 (0,5x0,2x0,4),

## Slide 118: ANALIZA DRZEWA ZDARZEŃ ETA UTRATY CHŁODZIWA W MASZYNIE
Niewłaściwa reakcja, maszyna zostaje zniszczona – 0,175 (0,5x0,7x0,5),
Brak sygnalizacji ostrzegawczej, maszyna zostaje zniszczona – 0,15 (0,5x0,3).
Maszyna przegrzewa się ale uniknięto zniszczenia – 0,175 (0,5x0,7x0,5),

## Slide 119: ZAGADNIENIA
Metod „drzewiastych w ocenie ryzyka
Postępowanie w metodzie FTA
Możliwości aplikacji metody FTA
Procedura postępowania w metodzie ETA
Praktyka zastosowania metody ETA
Metody indukcyjne i dedukcyjne w ocenie ryzyka zawodowego

## Slide 120: BIBLIOGRAFIA
Aven T.: Risk Analysis: Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities John Wiley & Sons, Ltd London 2008.
Alverbro K. Nevhage B. Erdeniz R.: Methods for Risk Analysis, Printed in Sweden by US AB, Stockholm 2010.
Pietrzak L.: Modelowanie wypadków przy pracy Bezpieczeństwo Pracy nr 4 2004.
Stamatis D.H.: Introduction to Risk and Failures Tools and Methodologies Taylor @ Francis Group London 2014.
PN-IEC 1025:1994 – Analiza drzew niezdatności (FTA).

## Slide 121: METODA OCENY RYZYKA LMRA
OCENA I ANALIZA
RYZYKA ZAWODOWEGO
Notes: .

## Slide 122: TREŚĆ
LMRA – ukierunkowanie, cele i definicja
LMRA – zasady i koncentracja
LMRA – zdarzenia wypadkowe
LMRA – zastosowanie i częstość
LMRA – Zachowanie i postępowanie
LMRA - Zalety

## Slide 123: LMRA - UKIERUNKOWANIE
LMRA – LAST MINUTE RISK ASSESMENT
LMRA – wykonywanie analizy ryzyka w ostatniej chwili przed rozpoczęciem pracy.
LMRA – rozwija zrozumienie podstaw sposobu funkcjonowania procesu (LMRA).
LMRA – pozwala na poznanie odpowiedzialności w procesie LMRA.
LMRA – zapobiega zdarzeniom wypadkowym przez zarządzanie ryzykiem związanym z pracą.

## Slide 124: LMRA - CEL I DEFINICJA
Definicja:
Wstępna i ogólna ocena zagrożeń, którą przeprowadza się przed rozpoczęciem pracy oraz podczas jej wykonywania.
Cel:
Zidentyfikowanie zagrożeń oraz aspektów procesu pracy, które mogą przypadkowo doprowadzić do powstania wypadku.

## Slide 125: LMRA - ZASADY
Stosowanie odpowiednich środków ochrony
Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
Znajomość instrukcji BHP dla danej pracy
Sprawdzanie wszystkich zabezpieczeń
Posiadanie odpowiednich uprawnień do danej pracy
Dbam o czystość i porządek w miejscu pracy
Stosowanie narzędzi z aktualnym przeglądem
W chwili zagrożenia przerywanie pracy
W przypadku zagrożenia powiadamianie przełożonych
Posługiwanie się telefonem alarmowym 112

## Slide 126: LMRA - KONCENTRACJA
1 – wypadek śmiertelny
3 – ciężkie wypadki
30- małe wypadki
300 –niemal wypadki
3000 – niepewne działania lub sytuacje - LMRA

## Slide 127: LMRA – ZDARZENIA WYPADKOWE
Kontakt – zderzenie:
  zderzenie z …
  szkodliwy kontakt z obiektem.
Włączenie:
  między,
  pod,
  od,
  w.
Upadek, potknięcie:
  na jest samej powierzchni,
  upadek z wysokości,

## Slide 128: LMRA – ZDARZENIA WYPADKOWE
Źródła energii:
  elektrycznej,
  mechanicznej,
Wpływy otoczenia:
  niebezpieczne ciśnienia,
  gorący lub zimny klimat,
  hałas i wibracja,
  brak widoczności/oświetlenia.
Przeciążenia:
  podnoszeniem,
  noszeniem,

## Slide 129: LMRA - ZASTOSOWANIE
Przed rozpoczęciem pracy
Podczas trwania wykonywania zadania
Przed zmianą zadania
Przy niestandardowym zastosowaniu i nowych warunkach
W przypadku wykonywaniu prywatnych zadań

## Slide 130: LMRA – CZĘSTOŚĆ STOSOWANIA
Pracownik powinien być testowany w ramach metody LMRA raz na 10 dni.
W przypadku załogi złożonej z 10-ciu pracowników należy testować jednego pracownika dziennie.
Wyniki testowania procesu LMRA powinny być udokumentowane pisemnie.
Kierownictwo zespołu pracowników powinna dbać o systematyczne wdrażanie metody LMRA.

## Slide 131: LMRA - ZACHOWANIA
Wykonywanie pracy niezgodnie z instrukcjami
Brak umiejętności wykonania pracy
Zbyt duże tempo pracy
Zły stan psychofizyczny (przemęczenie, choroba)
Brawura
Niewłaściwe żarty
Alkohol, środki odurzające, leki

## Slide 132: LMRA - POSTĘPOWANIE
1. Ocena wszystkich zagrożeń:
  Co może przebiec niewłaściwie?
  Co może zdarzyć w najgorszym przypadku, gdy…..?
2. Rozważenie sposobu uniknięcia zagrożeń:
  Czy mam właściwe wykształcenie i wiedzę do wykonania zadania?
  Czy mam właściwe narzędzia i wymagane środki ochrony?
3. Staranie się o właściwe wykonanie zadania
  Czy zapoznałem się z przewidzianymi instrukcjami pracy?
  Czy pytam się o pomoc w przypadku braku znajomości pracy?

## Slide 133: LMRA - WŁAŚCICIEL

## Slide 134: LMRA - NADZORUJĄCY

## Slide 135: LMRA - PRACOWNIK

## Slide 136: LMRA – LISTA KONTROLNA
Czy mam potrzebne informacje, aby bezpiecznie wykonać pracę?
Czy odbyłem instruktarz i go rozumiem?
Czy znam ryzyko związane z danym zadaniem?
Czy mam środki ochrony indywidualnej i zbiorowej?
Czy mam odpowiednie narzędzia z aktualnym przeglądem?
Czy w miejscu pracy zachowany jest porządek?
Czy możliwa jest szybka ewakuacja?
Czy wiem gdzie jest miejsce zbiórki, gaśnica, apteczka?
Czy wszystkie środki bezpieczeństwa są prawidłowe?
Czy otoczenie jest zabezpieczone przed upadkiem przedmiotów?

## Slide 137: LMRA - ROZMOWY
Należy zapytać o przyczyny niebezpiecznego zachowania i porozmawiać o „najgorszym scenariuszu”
Zadawać otwarte pytania np. „Co stałoby się gdyby”…, „w jaki sposób można wykonać bezpieczniej..”
Należy podkreślić pozytywne punkty i wskazać elementy poprawy.
Zapytać jakie problemy braki pracownikami przeszkadzają w jego codziennej pracy.

## Slide 138: LMRA – PRZYKŁAD 1

## Slide 139: LMRA - OMÓWIENIE
Obawiam się, że ryzykujesz kiedy … (opisz ryzykowne zachowanie szczegółowo i opisz uraz.
Dlaczego zrobiłeś to w taki sposób?
Co będzie, gdy zdarzy się coś nieprzewidzianego?
Co można zrobić, aby twoje zachowanie było bezpiecznym
Czy możesz zobowiązać się do dokonania zmiany?

## Slide 140: LMRA – ŚRODKI OCHRONY

## Slide 141: LMRA – PRZYKŁAD 2

## Slide 142: LMRA - ZALETY
Łatwość i prostota zastosowania
Upewnia współpracowników w ocenie ryzyka
Umożliwia samodzielną i obszerną ocenę ryzyka
Wprowadzania LMRA w proces przebiegu pracy
Jest stosowana przed rozpoczynaniem pracy

## Slide 143: ZAGADNIENIA
Istota metody LMRA
Zastosowanie metody LMRA
Procedura postępowania w metodzie LMRA
Lista kontrolna w metodzie LMRA
Dokumentacja w metodzie LMRA

## Slide 144: BIBLIOGRAFIA
Borysewicz M., Kacprzyk W., Żurek J.: Zintegrowane oceny ryzyka i zarządzania zagrożeniami w obszarach przemysłowych, CIOP, Warszawa 2001.
Dewey B.: Checklist Last Minute Risk Assessment BARC 2013.
Last Minute Risk Analysis (LMRA).: Sefety News Arhem 2011.
Procedure phased plan offshore & LMRA.: Harsco Infrastructure B.V. Vlaardingen NL 2012.
Słomka A.: Jaką metodę wybrać do oceny ryzyka zawodowego? Atest nr 4, 2002.
SCC Dokument 003: 2011.: Checkliste zur Beurteilung des SGU Managementsystems von Kontraktoren.: Hamburg 2014.

## Slide 145: STATYSTYCZNA OCENA ZAGROŻEŃ
ANALIZA
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

## Slide 146: TREŚĆ
Określenie prawdopodobieństwa.
Określenie przestrzeni próby.
Reguły operowania prawdopodobieństwami.
Prawdopodobieństwa warunkowe.
Zdarzenia wzajemnie wykluczające się.
Twierdzenie Bayesa.
Uogólnione twierdzenie Bayesa.

## Slide 147: TWIERDZENIE BAYESA
Twierdzenie Bayesa pozwala na „odwrócenie kierunku uwarunkowania” zdarzeń:
  znając prawdopodobieństwo A pod warunkiem B ( i pewne informacje) można obliczyć prawdopodobieństwo B pod warunkiem A,
  wzór na prawdopodobieństwo warunkowe
    P(B|A) = P(A∩B) / P(A), (1)

## Slide 148: TWIERDZENIE BAYESA
  wzór na prawdopodobieństwo równoważne
  P(A∩B) = P(A|B) P(B), (2)
  po podstawieniu otrzymujemy,
  P(B|A) = P(A|B) P(B) / P(A), (3)
korzystając z twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym, możemy mianownik we wzorze (3) zastąpić równaniem
P(A) = P(A|B) P(B) + P(A|B) P(B), (4)

## Slide 149: TWIERDZENIE BAYESA
ostatecznie twierdzenie Bayesa przyjmie postać
P(B|A) = P(A|B) P(B) /
(P(A|B) P(B) + P(A|B) P(B)) (5)
jak widać ze wzoru (5), prawdopodobieństwo B pod warunkiem A obliczamy na podstawie znajomości prawdopodobieństw B oraz B oraz przy warunkowych prawdopodobieństw A przy założeniu B oraz A przy założeniu B.

## Slide 150: TWIERDZENIE BAYESA
Prawdopodobieństwa P(B) oraz P(B) nazywamy prawdopodobieństwami apriorycznymi (lub a priori) zdarzeń B oraz B.
Prawdopodobieństwo P(B|A) nazywa się prawdopodobieństwem aposteriorycznym ( lub a posteriori) zdarzenia B.

## Slide 151: PRZYKŁAD 1 - ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAYESA
Rozpatrzmy test na wykrycie akcentacji produktu na rynku, o którym wiadomo, że:
zastosowany do badania produktu test wykrywa akceptację z prawdopodobieństwem 0,92,
zastosowany do produktu zaakceptowanego określa błędnie z prawdopodobieństwem 0,04,

## Slide 152: PRZYKŁAD 1 - ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAYESA
przypuśćmy, że brak akceptacji produktu zdarza się rzadko i wynosi 0,01% zdarzeń,
jeżeli wybieramy losowo produkt i poddajemy ją testowi, który dał wynik pozytywny,
jakie jest prawdopodobieństwo aposteryczne, że badany produkt nie zostanie zaakceptowany.

## Slide 153: PRZYKŁAD 1 - ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAYESA
niech Z oznacza zdarzenie: wynik testu jest pozytywny,
niech I oznacza zdarzenie: testowany produkt nie został zaakceptowany,
w świetle tych informacji mamy następujące prawdopodobieństwa:
  P(I) = 0,001, P(I) = 0,999,
  P(Z|I) = 0,92, P(Z|I)=0,04.

## Slide 154: PRZYKŁAD 1 – ZASTOSOWANIA TWIERDZENIA BAYESA
Szukamy prawdopodobieństwa tego, że dany produkt nie zostanie zaakceptowany.
zakładamy jednocześnie, że test dał wynik pozytywny, a więc szukamy P(I|Z).
P(I|Z) = P(Z|I) P(I) / (P(Z|I) P(I) + P(Z|I) P(I) ) =
= 0,92 · 0,001 / (0,92 · 0,001 + 0,04 · 0,999) =
= 0,0225.

## Slide 155: WNIOSKI PRZYKŁADU 1 Z TWIERDZENIA BAYESA
Uzyskany wynik może wydawać się paradoksalny.
Test o wysokiej niezawodności (92% poprawnych diagnoz w przypadku braku akceptacji).
Test ten dał również 96% pozytywnych diagnoz w przypadku akceptacji produktu.

## Slide 156: WNIOSKI PRZYKŁADU 1 Z TWIERDZENIA BAYESA
Zastosowany test dał wynik pozytywny.
Prawdopodobieństwo, że zbadany produkt nie zostanie zaakceptowany wynosi zaledwie 0,0225.
Powodem, dla którego to prawdopodobieństwo jest takie małe, jest to, że korzystaliśmy z dwóch źródeł informacji: niezawodności testu i wielkiej rzadkości braku akceptacji produktu.

## Slide 157: UOGÓLNIENIE TWIERDZENIA BAYESA
Twierdzenie Bayesa można uogólnić na przypadek, gdy przestrzeń próby dzieli się na więcej niż dwa podzbiory.
Dokonuje się tego korzystając z równania n – członowego podziału zbioru B na zbiory B1,.., Bn
P(A) = ∑P(A)|Bi)P(Bi), (6)
gdzie:
i=1,...n.

## Slide 158: UOGÓLNIENIE TWIERDZENIA BAYESA
Uogólniona postać twierdzenia Bayesa opisuje wzór (7).
Wzór ten jest wzorem na prawdopodobieństwo zdarzenia Bi pod warunkiem, że zajdzie zdarzenie A.
P(B1|A) = P(A|Bi) · P(Bi) / (∑P(A)|Bi)P(Bi)), (7)
gdzie:
i=1,...n.

## Slide 159: PRZYKŁAD 2 - ZASTOSOWANIA OGÓLNEGO TWIERDZENIA BAYESA
Pewien specjalista branży E jest przekonany, że w okresie wzrostu ekonomicznego w Polsce wartość akcji firmy A zyska na wartości:
  0,70 w okresie wzrostu szybkiego,
  0,40 w okresie wzrostu umiarkowanego,
  0,20 w okresie wzrostu słabego.
W danym okresie prawdopodobieństwo wzrostu:
  szybkiego wynosi 0,30,
  umiarkowanego wynosi 0,50,
  słabego wynosi 0,20.

## Slide 160: PRZYKŁAD 2 - ZASTOSOWANIA OGÓLNEGO TWIERDZENIA BAYESA
Przypuśćmy, że w ciągu bieżącego okresu wartość akcji zyskuje na wartości.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że gospodarka znajduje się w okresie wysokiego wzrostu gospodarczego.
Przestrzeń próby dzieli się na trzy podzbiory (możliwe stany gospodarki):
  szybki wzrost gospodarczy (H),
  umiarkowany wzrost gospodarczy (M),
  powolny wzrost gospodarczy (L).

## Slide 161: PRZYKŁAD 2 - ZASTOSOWANIA OGÓLNEGO TWIERDZENIA BAYESA
Niech prawdopodobieństwa aprioryczne tych trzech stanów gospodarki wynoszą:
  - P(H)= 0,30, - P(M)= 0,50, - P(L) = 0,20.
Załóżmy, że zdarzenie A oznacza wzrost wartości akcji na giełdzie.
Znane są prawdopodobieństwa warunkowe:
- P(A|H) = 0,70, - P(A|M) = 0,40, - P(A|L) = 0,20,

## Slide 162: PRZYKŁAD 2 - ZASTOSOWANIA OGÓLNEGO TWIERDZENIA BAYESA
Zastosujmy uogólnioną postać twierdzenia Bayesa opisuje wzór (7) dla n=3.
Wzór (7) jest wzorem na prawdopodobieństwo zdarzenia H pod warunkiem, że zajdzie A.
P(H|A) = P(A|H) · P(H) /
((P(A)|H)P(H)+ P(A)|M)P(M)+ P(A)|L)P(L)).
Po wstawieniu wartości do wzoru (7) mamy:
(H|A)=0,70·0,30/(0,70·0,30+0,40·0,50+0,20·0,20)=
= 0,467.

## Slide 163: BAYESOWSKA ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTW
Zdarzenie | Prawdopodobieństwo aprioryczne | Prawdopodobieństwo warunkowe | Prawdopodobieństwo łączne | Prawdopodobieństwo aposteriori
H | P(H) = 0,30 | P(A¦H)=0,70 | P(A∩H)=0,21 | P(H¦A)=0,47
M | P(M) = 0,50 | P(A¦M)=0,40 | P(M∩A)=0,20 | P(M¦A)=0,44
L | P(L) = 0,20 | P(A¦L)=0,20 | P(A∩L)=0,04 | P(L¦A)=0,09
Suma | 1,00 | - | P(A)=0,45 | 1,00

## Slide 164: WYKRES DRZEWA DLA PRZYKŁADU 2

## Slide 165: WNIOSKI PRZYKŁADU 2 Z TWIERDZENIA BAYESA
Zauważmy, że prawdopodobieństwa wszystkich stanów – tak apriorycznych jak i aposteriorycznych – sumują się do jedności.
Widzimy, że przy założeniu, że wartość akcji zwyżkuje na giełdzie, prawdopodobieństwa, że gospodarka znajduje się w stanie szybkiego (H), umiarkowanego (M) i powolnego wzrostu, wynoszą kolejno: 0,467, 0,444 i 0,089.
Istnieje korzyść, jaką odnosimy z posługiwania się tablicą, która polega na wizualizacji obliczeń.

## Slide 166: WNIOSKI PRZYKŁADU 2 Z TWIERDZENIA BAYESA
Problem z zastosowaniem twierdzenia Bayesa polega na tym, że trzeba bardzo rozważnie posługiwać się informacją aprioryczną.

## Slide 167: ZAGADNIENIA
Firma eksportowa ma szanse 0,45 zawarcia kontraktu na eksport sprzętu do pewnego kraju, jeżeli o ten kontrakt nie będzie starała się firma konkurencyjna, oraz szanse przeciwne na poziomie 0,25. Ocenia się, iż firma konkurencyjna będzie starała się o kontrakt i wynosi ono 0,40. Jakie jest prawdopodobieństwo zwarcia kontraktu?
Fabryka jest wyposażona w system alarmowy. W razie zagrożenia system działa w 95% przypadkach. Istnieje jednak prawdopodobieństwo 0,02, że system włączy się, gdy nie ma żadnego zagrożenia. Rzeczywiste zagrożenie zdarza się rzadko i wynosi 0,004. Gdy odzywa się system alarmowy, jakie jest prawdopodobieństwo zagrożenia?

## Slide 168: BIBLIOGRAFIA
Aczel A. D.: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
Gajek L. Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne – modele i metody. WNT –Warszawa 1998
Korczowski A.: Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych. Helion Gliwice 2010.
Sztencel R., Jakubowski J.: Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Wydawnictwo Script, Warszawa 2006.
Wojciechowski J. Pieńkosz K.: Grafy i sieci. PWN Warszawa 2013.

## Slide 169: ORGANIZACYJNA REDUKCJA RYZYKA ZAWODOWEGO
ANALIZA
RYZYKA ZAWODOWEGO

## Slide 170: TREŚĆ
Elementy i schemat zarządzania ryzykiem zawodowym
Szacowanie i wartościowanie ryzyka zawodowego
Redukcja ryzyka przez działania organizacyjne – istota
Dobór wykonawców i pozwolenia na pracę
Nadzór na urządzeniami i dokumentacja DTR
Pomiary i monitorowanie czynników zagrożenia
Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem
Procedury, instrukcje i plany postępowania
Nadzorowanie danych i dokumentacji
Stosowanie ustaw, norm, przepisów, rozporządzeń i zarządzeń.

## Slide 171: ELEMENTY RYZYKA ZAWODOWEGO

## Slide 172: SCHEMAT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZAWODOWYM

## Slide 173: TERMINOLOGIA SZACOWANIA I WARTOŚCIOWANIA RYZYKA
Szacowanie ryzyka – jest to nadawanie materialnej cechy wartości elementom ryzyka:
  ocenianie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego,
  określanie stopnia możliwej straty (konsekwencji związanych ze zdarzeniem).
Wartościowanie ryzyka – jest to:
  formułowanie sądu o ryzyku,
  określanie wartości ryzyka według przyjętych kryteriów.

## Slide 174: TERMINOLOGIA ANALIZY I OCENY RYZYKA
Analiza ryzyka jest to badanie ryzyka obejmujące określenie granic obiektu, identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzyka.
Ocena ryzyka – jest to:
  proces analizowania ryzyka oraz wyznaczania ryzyka dopuszczalnego,
  wydawanie opinii (sądu) o ryzyku obejmujące:
    analizę ryzyka,
    wartościowanie ryzyka,
    decyzję o akceptacji ryzyka lub działania w celu zmniejszenia (redukcji) ryzyka.

## Slide 175: OKREŚLENIE MOŻLIWYCH STRAT PRZY SZACOWANIU RYZYKA
Przy ocenie prawdopodobieństwa strat należy brać pod uwagę:
  obowiązujące prawo chroniące:
    ludzi,
    przedmioty,
    środowisko (otoczenie).
  ocenę fizycznego uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia:
    lekkie (zwykle odwracalne),
    ciężkie (zwykle nieodwracalne),
    śmiertelne.
  rozmiar strat:
    dotyczących jednej osoby,
    dotyczących wielu osób.

## Slide 176: PRAWDOPODOBIEŃSTWO STRAT W OCENIE RYZYKA
Przy szacowaniu prawdopodobieństwa strat należy uwzględnić:
  częstotliwość i czas narażenia ludzi na działanie zagrożeń związanych z: potrzebą dostępu do przestrzeni pracy, rodzajem pracy, okresem ekspozycji, liczbą narażonych osób,
  prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wywołującego zagrożenie zwracając uwagę na: wiarygodność danych, wypadki, które miały miejsce w przeszłości, dane o skutkach zdrowotnych, porównania wartości ryzyka,
  możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat wynikających:
    sposobu obsługi urządzenia,
    prędkości występowania zagrożenia,
    świadomości ryzyka,
    możliwości zmniejszenia strat,
    wiedzy i praktycznego doświadczenia.

## Slide 177: POGLĄDY I TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA REDUKCJA RYZYKA
„Wypadki to jedynie wytłumaczenie błędów operacyjnych, które spowodowane są zaniedbaniami organizacyjnymi”.
Organizacja – korporacja, spółka, firma, przedsiębiorstwo, organ władzy lub instytucja, albo jakakolwiek ich część lub kombinacja, samodzielna lub nie, publiczna lub prywatna, o własnych zadaniach i administracji.
Działania korygujące – działania podjęte w celu usunięcia niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia.

## Slide 178: TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA REDUKCJA RYZYKA
Działania zapobiegawcze – działania podjęte w celu usunięcia przyczyn potencjalnej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich wystąpienia.
Monitorowanie BHP – obserwowanie stanu warunków i organizacji pracy, zachowań pracowników oraz wyników działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące w szczególności identyfikację zagrożeń, pomiary parametrów czynników szkodliwych i niebezpiecznych, ocenę ryzyka zawodowego oraz analizę wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

## Slide 179: REDUKCJA RYZYKA ŚRODKAMI ORGANIZACYJNYMI
Celem stosowania środków organizacyjnych do właściwego rozwiązywania problemów technicznych redukcji ryzyka oraz równocześnie właściwe rozwiązywanie problemów związanych z człowiekiem w środowisku pracy.
Organizacyjne środki redukcji ryzyka powinny określać:
  systemy pracy, które minimalizują dostęp do stref niebezpiecznych,
  procedury zezwolenia wykonania pracy,
  planowane przeglądy, konserwacje i remonty elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
  instrukcje obsługi i kontroli, oznakowania.

## Slide 180: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ DOBÓR PODWYKONAWCÓW
Celem doboru podwykonawców jest zapewnienie, że system zarządzania bezpieczeństwem u zleceniobiorcy nie stwarza dodatkowych zagrożeń dla zleceniodawcy.
Kryteria oceny:
  system doboru i rejestracji podwykonawców,
  system oceny podwykonawców pod kątem bezpieczeństwa pracy,
  organizacja nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawców,
  szkolenie podwykonawców w zakresie zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

## Slide 181: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ
Kryteria oceny:
  wykazy prac niebezpiecznych,
  osoby uprawnione do wydawania zezwoleń,
  treść zezwoleń, wzory dokumentu i jego treść,
  rejestracja i przechowywanie zezwoleń,
  system kontroli wykonywania prac zgodnie z warunkami opisywanymi w zezwoleniu.
Celem redukcji ryzyka przez zezwolenia na pracę niebezpieczną jest ograniczenie ryzyka wywołanego koniecznością wykonywania pracy w warunkach ryzyka. W tym zakresie obowiązują przepisy prawne, które obejmują wykazy prac obowiązujące pisemne wymagania na zezwolenie do jej wykonywania.

## Slide 182: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ NADZÓR URZĄDZEŃ
Kryteria oceny:
  wykaz urządzeń poddozorowych,
  planowanie i wykonanie przeglądów technicznych,
  współpraca z UDT.
Celem nadzoru urządzeń jest dążenie do eliminacji zagrożeń przez uzyskanie dopuszczeń przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Do urządzeń należą:
  kotły parowe i cieczowe,
  zbiorniki stałe i przenośne,
  wytwornice acetylenu,
  rurociągi parowe,
  zbiorniki do przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych.

## Slide 183: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ DOKUMENTACJĘ (DTR)
Celem dokumentacji techniczno – ruchowej użytkowania maszyn i urządzeń (DTR) jest udostępnienie użytkownikom wszelkich niezbędnych informacji związanych z bezpiecznym użytkowaniem maszyn i urządzeń.
Kryteria oceny:
  zagadnienia transportu, przemieszczania i magazynowania,
  uruchamianie, eksploatacja, konserwacja, przeglądy i naprawy, wyłączenia z eksploatacji, demontaż i złomowanie,
  sytuacje niebezpieczne i awaryjne,
  charakterystyki techniczne.

## Slide 184: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ POMIARY CZYNNIKÓW
Kryteria oceny:
  wykaz czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
  harmonogram pomiarów,
  terminowa realizacja badań i pomiarów czynników szkodliwych,
  zgodność z obowiązującymi przepisami,
  dokumentowanie wyników pomiarów,
  uwzględnianie wyników pomiarów w analizie ryzyka.
Celem redukcji ryzyka przez pomiary i czynniki szkodliwe jest dążenie do zapewnienie możliwości systematycznego badania poziomu stężeń i natężeń w celu zapewnienia ochrony przed negatywnymi skutkami oddziaływania tych czynników na człowieka.

## Slide 185: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ MONITOROWANIE
Kryteria oceny:
  monitorowanie zagrożeń (krytyczne parametry procesu),
  atesty i kalibracja urządzeń pomiarowych,
  dokumentowanie wyników pomiarów,
  analiza wyników pomiarów,
  nadzorowanie osób.
Celem monitorowania zagrożeń jest z jednej strony dążenie do zmniejszenia zagrożenia związanego z przekroczeniem parametrów bezpieczeństwa ustalonych dla danego procesu, a z drugiej strony dążenie do przebywania osób nieupoważnionych w miejscach.

## Slide 186: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ DOKUMENTACJĘ SZBP
Kryteria oceny:
  treść księgi,
  sposób weryfikacji i aktualizacji,
  kompletność procedur,
  kompletność metod,
  znajomość księgi przez pracowników.
Celem redukcji ryzyka przez księgę bezpieczeństwa pracy jest dążenie do uzyskania możliwie pełnej odpowiedzi na sposób funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie: polityki bezpieczeństwa, charakterystyki firmy, dokumentacji, zobowiązań kierownictwa, procedur oceny systemu ( ryzyka zawodowego) i definicji stosowanych pojęć.

## Slide 187: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ INSTRUKCJE I PROCEDURY
Kryteria oceny:
  format i treść instrukcji stanowiskowych,
  dostępność instrukcji stanowiskowych,
  weryfikacja i aktualizacja instrukcji stanowiskowych,
  instrukcje dla prac nietypowych i niebezpiecznych,
  uwzględnianie oceny ryzyka,
  opis niezbędnych środków profilaktycznych,
  opis postępowania w sytuacjach awaryjnych.
Celem redukcji ryzyka przez instrukcje i procedury pracy jest dążenie do dokładnego przeanalizowania pracy i ustalenie takiego sposobu jej wykonania aby poziom ryzyka był możliwym do zaakceptowania, biorąc pod uwagę potencjalne straty i prawdopodobieństwo wypadku.

## Slide 188: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ PLANOWANIE ZDARZEŃ
Kryteria oceny:
  treść planu przygotowania firmy na do katastrofy,
  zakres katastrof objętych planem,
  znajomość planu przez pracowników,
  przygotowanie zespołu kryzysowego,
  przygotowanie sprzętu na wypadek katastrofy.
  szkolenia i ćwiczenia.
Celem redukcji ryzyka przez opracowanie planów na wypadek katastrofy jest dążenie do opracowania scenariusza antycypowanych wypadków oraz opisy: podstawowych zabezpieczeń, sprzętu i wyposażenia, środków ochronnych, sposobu i częstości aktualizacji planu, organizacji pomocy z zewnątrz, ilościowej oceny ryzyka dla osób przebywających w pobliżu.

## Slide 189: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ NADZOROWANIE DANYCH
Kryteria oceny:
  sposób nadzorowania dokumentacji,
  oznakowanie dokumentów aktualnych,
  odpowiedzialność osób za nadzorowane dokumenty,
  lista nadzorowanych dokumentów,
  lista osób uprawnionych,
  funkcjonowanie systemu nadzoru nad danymi,
  Archiwizacja dokumentów.
Celem redukcji ryzyka przez nadzorowanie dokumentacji i danych jest dążenie do zachowania wymaganej dostępności osób do wszystkich informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem zawodowym w przedsiębiorstwie.

## Slide 190: REDUKCJA RYZYKA PRZEZ ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA
Kryteria oceny:
  zgodność z przepisami,
  czytelność i znajomość oznakowań przez pracowników,
  aktualizacja oznakowań,
  osoby odpowiedzialne.
Celem redukcji ryzyka przez znaki i barwy bezpieczeństwa jest dążenie do zapewnienia stosowania wzorów znaków w zależności od występujących zagrożeń, które dzielimy na następujące grupy: ochrona przeciwpożarowa, znaki ewakuacyjne, znaki zakazu, znaki ostrzegawcze, znaki nakazu, znaki informacyjne.

## Slide 191: ZAGADNIENIA
Interpretacja pojęcia ryzyko zawodowe.
Zarządzanie ryzykiem zawodowym.
Różnica między szacowaniem i wartościowaniem ryzyka
Zakres analizy i oceny ryzyka zawodowego.
Istota organizacyjnych sposobów redukcji ryzyka.
Klasyfikacja organizacyjnych technik redukcji ryzyka.
Zasady pisania procedur i instrukcji postępowania.
Planowanie postępowania na wypadek katastrofy.
Stosowanie oznaczeń graficznych w redukcji zagrożeń.

## Slide 192: BIBLIOGRAFIA
Budzyńska M., Kowal R.: Prawne ograniczenia w dostępie, obrocie i stosowaniu niektórych substancji i preparatów chemicznych. PIP Wrocław 2007.
Karczewski J.T.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. ODDK Gdańsk 2000.
Radkowski St.: Podstawy bezpiecznej techniki. Oficyna Wydawnicza PW Warszawa 2003
Szymonik Z., Hamrol A. Grudowski P.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem. PWE 2013.
Personalzertifizierung: Operativ Taetiges Personal im SGU – Bereich. DGMK- SCC –Dokumente Hamburg 2011.
PN-92/N-01255 – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.