## Slide 1
Modelowanie i identyfikacja
Materiał wykładowy: 9 – Technologie modelowania rozmytego – modele lingwistyczne II
Kierunek: Automatyka i robotyka - studia stacjonarne 2 stopnia
Przedmiot: kierunkowy
Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż., prof. nadzw. PG
Data rozpoczęcia prezentacji materiału: 2019.05.15

## Slide 2
Zastosowania systemów rozmytych lingwistycznych
Przykład 1: sterowanie rozmyte z wykorzystaniem systemu Mamdani’ego
System rozmyty Mamdani’ego może być użyty do budowy sterownika opartego na wiedzy użytkownika (eksperta) – jak sterować obiektem
Jeżeli zadania sterowania polega na śledzeniu trajektorii zadanej struktura systemu sterowania zwykle ma postać
Sterownik rozmyty
Obiekt

## Slide 3
Wstępny projekt sterownika rozmytego: obiekt - belka i kulka
Belka
Kulka
Silnik - napęd
Silnik - napęd
Belka
Kulka
Wiedza o obiekcie
- położenie kulki na belce ( rozumiane jest jako środek belki)
- położenie kątowe belki ( rozumiane jest jako położenie poziome)
Wejście sterujące (manipulacyjne) do obiektu belka – kulka: napięcie zasilania silnika p.s.
Położenie kątowe belki jest proporcjonalne do napięcia zasilania silnika, czyli

## Slide 4
Zadanie sterowania
Kształtować napięcie w taki sposób, aby położenie kulki śledziło sygnał wartości zadanej
Jeżeli to zadanie, uszczegóławia się do postaci, utrzymać kulkę nieruchomo w środku belki, to trajektoria zadana i wówczas
Realizacja zadania sterowania
Załóżmy, że ekspert zdecydował, że cel sterowania może być osiągnięty korzystając z wiedzy o położeniu i prędkości kulki
Struktura sterownika rozmytego
Sterownik rozmyty

## Slide 5
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika

## Slide 6
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika

## Slide 7
Wartości (zbiory rozmyte) wyjścia sterownika

## Slide 8
Dlaczego takie wartości rozmyte? Kształty, zakresy …..
Uchyb położenia - Długość belki 1 m
Zmiana uchybu – oszacowanie prędkości kulki po puszczeniu jej swobodnie z położenia stacjonarnego i przebyciu określonego odcinka; krańce belki, belka pionowa, 1m – prędkość 4.4m/s
Napięcie zasilania – singleton – dogodność przy wyostrzaniu

## Slide 9
Silnik - napęd
Silnik - napęd
Błąd położenia - - ujemny duży (NL)
Zmiana błędu położenia - - ujemny duży (NL)
Błąd położenia - - ujemny duży (NL)
Zmiana błędu położenia - - dodatni duży (PL)
Tworzenie bazy reguł

## Slide 10
Silnik - napęd
Błąd położenia - - zerowy (Z)
Zmiana błędu położenia - - ujemna mała (NS)

## Slide 12
Macierz reguł
Tablica reguł

## Slide 13
Wnioskowanie – uproszczone Mamdani’ego, t – norma PROD
Np. Reguła 1 – stopień spełnienia przesłanki reguły
Np. niech w danej chwili t:

## Slide 14
Stopnie spełnienia przesłanek:

## Slide 15
Odpowiedzi cząstkowe:
Reguła 9:
Reguła 10:

## Slide 16
Odpowiedzi cząstkowe:
Reguła 14:
Reguła 15:

## Slide 17
Odpowiedź całkowita:
Wyostrzanie – metoda środka ciężkości (COG)

## Slide 18
Wyniki symulacji:
Czas t (s)
Położenie kulki (m)
Dla eksperymentu symulacyjnego:

## Slide 19
Strojenie dla poprawy jakości działania przez strojenie skalowalnych wzmocnień (wag)
Sterownik rozmyty
Belka i kulka
Układ sterowania
Nowa struktura sterownika
Statyczny sterownik rozmyty

## Slide 20
Czas t (s)
Położenie kulki (m)

## Slide 21
Czas t (s)
Położenie kulki (m)

## Slide 22
Czas t (s)
Położenie kulki (m)

## Slide 23
Czas t (s)
Położenie kątowe belki (rad)
Położenie kulki (m)

## Slide 24
Wpływ kształtu funkcji przynależności
Zastosujemy funkcję Gaussa
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika

## Slide 25
Wartości (zbiory rozmyte) wejścia sterownika

## Slide 26
Wnioskowanie – uproszczone Mamdani’ego, t – norma PROD

## Slide 27
Próg „odpalenia” reguły: 0.1
Stopień spełnienia przesłanek reguł:
Ostre wyjście sterownika

## Slide 28
Charakterystyki wejście – wyjście badanych sterowników

## Slide 29
Dziękuję
– koniec materiału prezentowanego podczas wykładu