## Slide 1
Techniki kosmiczne i satelitarne w praktyce Część II
Satelitarne obrazowanie Ziemi
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
Projekt
Politechnika Wielu Pokoleń POWR.03.01.00-00-T062/18
Notes: 1

## Slide 2
ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW SATELITARNYCH
Telekomunikacja satelitarna
- telewizja
- Internet
telefonia
telekomunikacja jako komponent innych systemów
zastosowania dedykowane
...
Nawigacja satelitarna
GPS
GLONASS
GALILEO
..
Teledetekcja satelitarna
monitoring powierzchni lądu i oceanów
monitoring atmosfery i prognozowanie pogody
pomiary topografii terenu
geologia
monitoring zagrożeń
zastosowania militarne
...
Inne
eksploracja bliskiej przestrzeni kosmicznej
badania dalekiej przestrzeni kosmicznej (astronomia satelitarna)
grawimetria
technologie wykorzystujące warunki kosmiczne
...

## Slide 3
SCHEMAT SYSTEMU SATELITARNEGO

## Slide 4
ORBITY: BIEGUNOWA, NACHYLONA, GEOSTACJONARNA
Rodzaje orbit ze względu na wysokość:
 Niskie orbity – od 160 km do 2000 km
 Średnie orbity – od 2 000 km do 36 000 km
 Orbita geostacjonarna – 36 000 km
 Wysokie orbity – powyżej 36 000 km

## Slide 5
orbity o nachyleniu 0° (orbity równikowe)
orbity o małym nachyleniu (poniżej 45°)
orbity o dużym nachyleniu (powyżej 45°)
orbity biegunowe (90° lub ok. 90°)
RODZAJE ORBIT ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ

## Slide 6
ORBITY I TRAJEKTORIE SATELITÓW
Dla orbity kołowej:
Prędkość (liniowa) obiegu:
Okres obiegu:
gdzie:
G – stała grawitacji
M – masa Ziemi
R – odległość satelity od środka Ziemi

## Slide 7
Teledetekcja pasywna
Teledetekcja pasywna i aktywna
Teledetekcja aktywna

## Slide 8: SYSTEMY TELEDETEKCJI SATELITARNEJ
satelity obserwujące Ziemię
(EOS - Earth Observating Satellites)
skanery zakresu optycznego i podczerwieni (telemonitoring pasywny) np.: seria LANDSAT, SPOT, IKONOS, QUICKBIRD
radary obrazujące (telemonitoring aktywny) np.: seria ERS

## Slide 9: Przykład – schematyczny widok elementów satelity LANDSAT 7

## Slide 10: POWSTAWANIE OBRAZU SATELITARNEGO
skanery optyczno-mechaniczne – whisk-broom scanners, switch-broom scanners
skanery elektrooptyczne – push-broom scanners, line scanners
Przykład – LANDSAT 7
(Np. SPOT, IKONOS, QUICKBIRD)

## Slide 11: Powstawanie obrazu satelitarnego (optycznego)
Skanery optyczno-mechaniczne – whisk-broom scanners, switch-broom scanners
Np. LANDSAT-7
Zawierają elementy mechaniczne. W danym momencie czasu rejestrowana jest linia pikseli wzdłuż sceny, a następnie kolejna obok niej itp. aż do wypełnienia w poprzek całej sceny. Następnie kolejne rejestrowane linie pikseli dodawane są w przeciwnym kierunku.
Skanery elektrooptyczne – push-broom scanners, line scanners
Np. SPOT, IKONOS, LANDSAT-8
Brak elementów mechanicznych. W danym momencie czasu rejestrowana jest 1 (lub kilka) linii obrazu, w poprzek całej sceny.
1
2
3
…
1 2 3 …

## Slide 12
KOLEKCJE WIELOKROTNE
pojedyncze kolekcje
rozproszone
kolekcja zwarta
stereopara (tryb 3D)
kolekcja pasmowa

## Slide 13
· Rozdzielczość przestrzenna
GSD – Ground Sampling Distance – odległość w terenie między środkami dwóch sąsiednich pikseli;
IFOV – Instantaneous Field of View – kąt bryłowy, dla jakiego pojedynczy detektor rejestruje energię promieniowania; na jego podstawie można obliczyć rozmiar jednego piksela w terenie
· Rozdzielczość czasowa
Czas rewizyty – czas, po jakim następuje ponowna akwizycja tej samej sceny (obrazu satelitarnego tego samego terenu)
· Rozdzielczość spektralna
Im więcej zakresów spektralnych, i im węższych, rejestruje dany system obrazowania satelitarnego, tym ma większą rozdzielczość spektralną.
· Rozdzielczość kwantyzacji
Oznacza precyzję reprezentacji wartości zarejestrowanego promieniowania elektromagnetycznego, np. 8 bitów, lub 11 bitów – dla reprezentacji 1 piksela dla jednego podobrazu-zakresu.
Problem ograniczonej rozdzielczości obrazu satelitarnego

## Slide 14: PRZETWARZANIE I PREZENTACJA OBRAZÓW RASTROWYCH
Przykład wykorzystania barw do prezentacji kombinacji obrazów satelitarnych z tego samego obszaru, zarejestrowanych na różnych zakresach długości fali promieniowania elektromagnetycznego: widzialnych i podczerwieni (LANDSAT 5 Thematic Mapper, 1992 r., okolice Warszawy):
1) true color
Przyporządkowanie zakresów podobrazów do składowych RGB: R – czerwony, G – zielony, B – niebieski. Poprzez to „naturalne” przyporządkowanie otrzymujemy obraz o kolorystyce zbliżonej do odbieranej w naturalny sposób przez oko ludzkie. Tereny zurbanizowane przedstawione są w kolorze szaroniebieskim, na tle innych obszarów, widocznych w kolorze szarym – pola uprawne oraz czarnym - lasy.

## Slide 15: PRZETWARZANIE I PREZENTACJA OBRAZÓW RASTROWYCH
2) false color
Przyporządkowanie zakresów: R – bliska podczerwień, G – średnia podczerwień, B – czerwony. Ta kombinacja pozwala tutaj na rozróżnienie różnych rodzajów roślinności. Obszary upraw widoczne są w różnych kolorach: różowym, czerwonym, pomarańczowym, jasnozielonym i szmaragdowozielonym, podczas gdy lasy występują w kolorze ciemnopomarańczowym, brązowym i czarnym.

## Slide 16
Sateliatny monitoring
obszarów lądowych i atmosfery - zastosowania
obrazowanie i mapowanie topografii terenu (fotogrametria), w tym 3D
rozpoznawanie i klasyfikacja rodzaju pokrycia i użytkowania terenu
badania cyklu życiowego i kondycji roślin, monitoring gleb
detekcja i klasyfikacja obiektów
klasyfikacja rodzaju sceny
pomiary parametrów fizycznych powierzchni Ziemi: temperatura, wilgotność
badania geologiczne, poszukiwanie złóż
monitoring i badanie zmian w pokryciu śniegiem i lodem
monitoring i badania parametrów fizycznych atmosfery – temperatura, wilgotność
monitoring chmur
monitoring zjawisk atmosferycznych, np. wiatr, opady deszczu
badania składu atmosfery – ozon, inne gazy
detekcja i monitoring zanieczyszczeń
monitoring długofalowych zmian w topografii terenu (np. urbanizacja), w zasięgu roślinności itp.
zastosowania militarne

## Slide 17
Przetwarzanie obrazu satelitarnego
Korekcja radiometryczna – kompensacja niedoskonałości charakterystyk detektorów
Korekcja radiometryczna – kompensacja wpływu atmosfery (wielokrotne rozpraszanie, aerozole, cienkie warstwy chmur)
Korekcja geometryczna i georeferencja
Wizualizacja obrazu
Mozaikowanie – składanie i nakładanie obrazów
Pansharpening – łączenie w jeden obraz informacji z obrazu jednozakresowego (panchromatycznego) o wyższej rozdzielczości przestrzennej z informacją z obrazu wielozakresowego o niższej rozdzielczości przestrzennej
Przetwarzanie histogramu obrazu
Filtracja przestrzenna
Segmentacja i klasyfikacja obrazu

## Slide 18
KOREKCJA RADIOMETRYCZNA OBRAZU
„Zgrubna” korekcja wpływu atmosfery

## Slide 19
KOREKCJA GEOMETRYCZNA OBRAZU I REJESTRACJA W ODWZOROWANIU KARTOGRAFICZNYM
Porównywanie obrazów
Łączenie obrazów (mozaikowanie)
Składanie warstw (algebra obrazu)
Pomiary odległości itp. na podstawie obrazu
Tworzenie map
Integracja z innymi danymi geoprzestrzennymi
Powody:

## Slide 20
CZYNNIKI POWODUJĄCE GEOMETRYCZNE DEFORMACJE OBRAZU
· ruch obrotowy Ziemi
· różnice w odległości i kącie patrzenia dla różnych fragmentów sceny
· zakrzywienie powierzchni Ziemi
· skończony czas trwania skanu aktywnego w skanerach optyczno-mechanicznych
· zmienność wysokości, prędkości i ustawienia platformy sensorów względem powierzchni Ziemi

## Slide 21
CZYNNIKI POWODUJĄCE GEOMETRYCZNE DEFORMACJE OBRAZU
Wpływ ruchu obrotowego Ziemi

## Slide 22
CZYNNIKI POWODUJĄCE GEOMETRYCZNE DEFORMACJE OBRAZU
Zmienność ustawienia sensorów względem powierzchni Ziemi
Różnice w odległości i kącie patrzenia dla różnych fragmentów sceny (zniekształcenia panoramiczne)
Zakrzywienie powierzchni Ziemi
Rzeźba terenu
rozmiar piksela

## Slide 23
KOMPENSACJA I USUWANIE ZNIEKSZTAŁCEŃ OBRAZU
w samym urządzeniu
na podstawie punktów kontrolnych
z użyciem modelu geometrycznego

## Slide 24
Korekcja geometryczna linii skanu LANDSAT 7 ETM+

## Slide 25
TRANSFORMACJE GEOMETRYCZNE OBRAZU
Korekcja geometryczna (rektyfikacja)
usuwanie zniekształceń spowodowanych procesem rejestracji obrazu, w tym związanych z geometrią sensora
korekcje związane z nierównościami terenu
2. Rejestracja obrazu w układzie współrzędnych przestrzennych (projekcji kartograficznej)

## Slide 26
ROLA PUNKTÓW KONTROLNYCH (GCP)
W TRANSFORMACJACH GEOMETRYCZNYCH OBRAZU

## Slide 27
TRANSFORMACJE GEOMETRYCZNE OBRAZU
Informacje używane w korekcji geometrycznej i transformacjach obrazu:
punkty kontrolne (GCP)
model sensora
model wysokości terenu (DEM – Digital Terrain Model)
specyfikacja docelowego odwzorowania kartograficznego
Czynności obliczeniowe:
transformacja współrzędnych (poziomych)
przepróbkowanie obrazu

## Slide 28
TRANSFORMACJE WSPÓŁRZĘDNYCH
Ogólnie:
xnew = f1(x, y) ynew = f2(x, y)
Podobieństwo (w ogólności - złożenie przesunięcia, skalowania i obrotu)
Konieczne 2 punkty kontrolne
Na przykład złożenie 2 obrazów o tych samych projekcjach, ale o różnej skali/orientacji
Odwzorowanie liniowe (afiniczne, wielomianowe pierwszego rzędu)
xnew = A1x + B1y + C1
ynew = A2x + B2y + C2
Konieczne 3 punkty kontrolne
Wystarczające w większości prostych przypadków (brak większych nierówności terenu, niewielki stosunkowo obszar, mały kąt odchylenia sensora od pionu). Linie proste pozostają proste.
Triangulacja – stworzenie sieci trójkątów na podstawie punktów kontrolnych, następnie zastosowanie odwzorowania obszarami (dla poszczególnych trójkątów) liniowego
Używa się wielu punktów kontrolnych.
Często używane, gdy wiedza o zniekształceniu dana jest w postaci jedynie punktów kontrolnych (np. dla skomplikowanej rzeźby terenu), a nie modelu matematycznego. Zmniejsza lokalne zniekształcenia obrazu, globalne niekoniecznie.
x
y
xnew
lub
ynew

## Slide 29
Odwzorowanie projekcyjne (dwuliniowe)
Konieczne 4 punkty kontrolne
Adekwatne w prostszych przypadkach zniekształceń wynikających z perspektywy
Odwzorowanie wielomianowe stopnia drugiego
xnew = A1 + B1x + C1y + D1xy + E1x2 + F1y2
ynew = A2 + B2x + C2y + D2xy + E2x2 + F2y2
Minimalna liczba punktów kontrolnych: 6
Odwzorowanie wielomianowe stopnia trzeciego
Minimalna liczba punktów kontrolnych: 10
Powyższe dwa odwzorowania, bardziej złożone obliczeniowo w porównaniu z poprzednimi, używane są w przypadku konieczności korekcji bardziej skomplikowanych zniekształceń, często pochodzących z różnych źródeł. Nie zachowują prostoliniowości.
Odwzorowania bardziej skomplikowane (np. związane z projekcją kartograficzną)
Złożenia różnych odwzorowań
TRANSFORMACJE WSPÓŁRZĘDNYCH – cd.

## Slide 30
PRZEPRÓBKOWANIE ZDJĘCIA - INTERPOLACJA NA PODSTAWIE REGULARNEJ SIATKI RASTRA
Metody
1. Metoda najbliższego sąsiedztwa
Wartość piksela kopiowana jest z najbliższego piksela z istniejącej siatki.
Metoda najmniej złożona obliczeniowo
Nie wprowadza nowych wartości do obrazu. Szczególnie istotne to jest dla obrazów wielozakresowych.
Może wprowadzać artefakty w postaci krawędzi nie istniejących w oryginale.

## Slide 31
PRZEPRÓBKOWANIE ZDJĘCIA - INTERPOLACJA NA PODSTAWIE REGULARNEJ SIATKI RASTRA
Metody – cd.
2. Metoda interpolacji dwuliniowej (biliniowej)
w(P0) = w(P1)(1-x)(1-y) + w(P2)x(1-y) + w(P3)(1-x)y + w(P4)xy
Wygładza obraz (usuwa składowe wysokoczęstotliwościowe).
Zalecana dla geopól ciągłych (temperatura, ciśnienie, pole magnetyczne, ...)
Dla obrazów wielozakresowych może fałszować relacje między zakresami.
y
x
y
x

## Slide 32
PRZEPRÓBKOWANIE ZDJĘCIA - INTERPOLACJA NA PODSTAWIE REGULARNEJ SIATKI RASTRA
Metody – cd.
3. Metoda interpolacji dwusześciennej (splotu sześciennego)
Wygładza obraz bardziej niż interpolacja dwuliniowa.
Metoda złożona obliczeniowo
Zalecana w celu poprawy efektu wizualnego
Nie jest zalecana, gdy otrzymane wartości pikseli mają być używane do dokładnych obliczeń.
y
x
y
x
w(Pa) = [(w(P4)-w(P3)+w(P2)-w(P1)]x3
+ [(-w(P4)+w(P3)-2w(P2)+2w(P1)]x2
+ [(w(P3)-w(P1)]x + P2,
w(Pb), w(Pc), w(Pd) – analogicznie,
w(P0) = [(w(Pd)-w(Pc)+w(Pb)-w(Pa)]y3
+ [(-w(Pd)+w(Pc)-2w(Pb)+2w(Pa)]y2
+ [(w(Pc)-w(Pa)]y + Pb

## Slide 33
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Program LANDSAT (NASA)

## Slide 34
Program LANDSAT (NASA)

## Slide 35
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Orbita satelity LANDSAT 7

## Slide 36
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Orbita satelity LANDSAT 7

## Slide 37
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
LANDSAT – sensor MSS (Multi Spectral Scanner)
Zakresy
Parametry techniczne

## Slide 38
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
LANDSAT – sensor TM (Thematic Mapper)
Zakresy
Parametry techniczne

## Slide 39
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
LANDSAT – sensor ETM+ (Enhanced Thematic Mapper+)
Zakresy
Parametry techniczne

## Slide 40
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
LANDSAT 8 (LDCM – Landsat Data Continuity Mission) – sensory OLI (Operational Land Imager) i TIRS (Thermal Infrared Sensor)
Zakresy
Parametry techniczne

## Slide 41
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita SPOT 5 – SPOT IMAGE

## Slide 42
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita IKONOS

## Slide 43
NASI PARTNERZY – Zasięg Działania Stacji
SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA
EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY
SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY
Wybrane ośrodki pozyskujące bezpośrednio obrazy z satelity IKONOS

## Slide 44
Kolekcja wieloobszarowa do 4700 km2 dla każdego obszaru
5,000 km2 pojedyncza kolekcja zwarta
11km x 11km pojedyncze małe kolekcje rozproszone
Kolekcja pasmowa o długości 1000km
Tor przejścia
Rodzaje kolekcji rejestrowanych przez satelitę IKONOS

## Slide 45
Antena i zasięg działania polskiego ośrodka w Komorowie

## Slide 46
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita QuickBird - DigitalGlobe

## Slide 47
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita GeoEye-1

## Slide 48
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita WorldView-1

## Slide 49
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita WorldView-2

## Slide 50
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelita WorldView-3

## Slide 51
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelity MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)
- Terra i Aqua
Parametry:
Rodzaj orbit: zsynchronizowane ze Słońcem
Wysokość orbit: 705 km
Szerokość pasa rejestracji: 2330 km
Bitów na piksel: 12
Czas rewizyty: 1 – 2 dni
Daty wystrzelenia: Terra: 18.12.1999 r., Aqua: 4.05.2002 r.
Sensor:
Rozdzielczość: 250 – 1000 m
Liczba zakresów: 36
Zakres spektralny: 0.469-14.385 µm

## Slide 52
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Seria satelitów MetOp (3 satelity) i NOAA (kilkanaście satelitów)
Parametry:
Rodzaj orbit: zsynchronizowane ze Słońcem
Wysokość orbit: 837 km
Szerokość pasa rejestracji: rzędu 1000 km
Czas rewizyty: 1 dzień / 1 – 2 godz.
Sensory:
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer)
Rozdzielczość: 1,1 km
Zakresy spektralne:
Nr zakresu | Zakres  [m] | Zastosowania
1 | 0,58 – 0,68 | Obrazowanie powierzchni Ziemi i chmur za dnia
2 | 0,725 – 1,00 | Detekcja linii brzegowych, obrazowanie roślinności
3A | 1,58 – 1,64 | Detekcja śniegu i lodu
3B | 3,55 – 3,93 | Nocne obrazowanie chmur, pomiar temperatury powierzchni Ziemi
4 | 10,30 – 11,30 | Nocne obrazowanie chmur, pomiar temperatury powierzchni Ziemi
5 | 11,50 – 12,50 | Pomiar temperatury powierzchni Ziemi
Inne
Advanced Microwave Sounding Units (AMSU, A1 i A2) - monitoring temperatury i wilgotności powietrza
High-resolution Infrared Sounder (HIRS/4) - wysokiej rozdzielczości sonda podczerwieni - pomiary temperatury i ciśnienia atmosfery
Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) - pomiary temperatury i monitorowanie gazów: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, metan
Microwave Humidity Sounder (MHS) - mikrofalowa sonda wilgotności - pomiary wilgotności i temperatury atmosfery

## Slide 53
STACJA DO ODBIORU ZDJĘĆ SATELITARNYCH 1.5m HRPT-NOAA/MetOp
Zarządzana przez Katedrę Systemów Geoinformatycznych
Odbiera bezpośrednio obrazy z satelitów niskoorbitujących MetOp-A/B i NOAA-N
Komunikacja: pasmo L
Zastosowania:
monitoring atmosfery (temperatura, wilgotność, ciśnienie, chmury)
monitoring powierzchni Ziemi (temperatura powierzchni morza i lądu, topografia)
monitoring zagrożeń: pożary, dym, zanieczyszczenia atmosferyczne

## Slide 54
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelity MSG
(Meteosat Second Generation)
Parametry:
Rodzaj orbit: geostacjonarne
Częstotliwość wykonywania zdjęć: 1 na 15 minut
Daty wystrzelenia: MSG-1: 28.08.2002 r., MSG-2: 21.12.2005 r.,
MSG-3: 5.07.2012 r.
Rozdzielczość: 1000 – 3000 m
Zakres spektralny: zakres widzialny i podczerwień (12 zakresów)

## Slide 55
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelity Sentinel-1
(1A i 1B)
Parametry:
Rodzaj orbit: polarne, zsynchronizowane ze Słońcem
Wysokość orbit: 693 km
Czas rewizyty: 6 dni (uwzględniając 2 satelity)
Daty wystrzelenia: 1A: 3.04.2014 r., 1B: 25.04.2016 r.
Sensor: radarowy, SAR, pasmo C, 5.405 GHz (5.55 cm)
Tryby pracy:
Interferometric wide-swath:
Rozdzielczość: 5 x 20 m, swath width 250 m
Wave:
Rozdzielczość: 5 x 5 m, sceny 20 x 20 km
Strip-map:
Rozdzielczość: 5 x 5 m, swath width 80 m
Extra wide-swath:
Rozdzielczość: 20 x 40 m, swath width 400 m

## Slide 56
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelity Sentinel-2
(2A i 2B)
Parametry:
Rodzaj orbit: polarne, zsynchronizowane ze Słońcem
Wysokość orbit: 786 km
Bitów na piksel: 12
Czas rewizyty: 5 dni (uwzględniając 2 satelity)
Daty wystrzelenia: 1A: 23.06.2015 r., 1B: 7.03.2017 r.
Sensor:
Rozdzielczość: 10 – 60 m
Liczba zakresów: 13
Zakres spektralny: 0.443-2.190 µm (zakres widzialny oraz podczerwień bliska i krótkofalowa)

## Slide 57
WYBRANE SYSTEMY REJESTRACJI OBRAZÓW SATELITARNYCH I ICH PARAMETRY
Satelity Sentinel-3
(3A i 3B)
Parametry:
Rodzaj orbit: polarne, zsynchronizowane ze Słońcem
Wysokość orbit: 815 km
Czas rewizyty: OLCI – ok. 2 dni, SLSTR – ok. 1 dzień (uwzględniając 2 satelity)
Daty wystrzelenia: 1A: 15.02.2016 r., 1B: planowane w 2018 r.
Sensory:
Ocean and Land Colour Instrument (OLCI):
Rozdzielczość: 300 m
Liczba zakresów: 21
Zakres spektralny: 0.4-1.02 µm (zakres widzialny i bliska podczerwień)
Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR):
Rozdzielczość: 500 - 1000 m
Liczba zakresów: 9
Zakres spektralny: 0.55-12 µm (od zakresu widzialnego do podczerwieni termicznej)
Synthetic Aperture Radar Altimeter (SRAL):
Rozdzielczość: ok. 300 m
Zakresy: 5.41 GHz (5.55 cm) i 13.575 GHz (2.21 cm)
Microwave Radiometer (MWR):
Rozdzielczość: 20 km
Zakresy: 23.8 GHz (1.26 cm) i 36.5 GHz (0.82 cm)

## Slide 58
(1 m) Panchromatic
(1 m) Panchromatic
(4 m) Multispectral
+
+
M
E
R
G
I
N
G
(1 m) Pan-Sharpened
(1 m) Pan-Sharpened
Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL
ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych
(4 m) Multispectral
+
Nakładanie obrazu panchromatycznego i wielozakresowego

## Slide 59
ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Warszawa, POLSKA

## Slide 60
ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Szczecin, POLSKA

## Slide 61
ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Nowy Sącz, POLSKA

## Slide 62
ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Międzyzdroje, POLSKA

## Slide 63
ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Dubaj, ZEA

## Slide 64
ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Hong Kong, CHINY

## Slide 65
ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Singapur, SINGAPUR

## Slide 66
ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT
IKONOS (1 m) Pan-Sharpened
Giza, EGIPT

## Slide 67
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Quick Bird DIGITAL GLOBE
Miejsce: Bulwar Nadmorski w Gdyni
Data rejestracji: 12.07.2002 r.
Obraz: połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,61 m i obrazu wielozakresowego true color o rozdzielczości 2,44 m
Przetwarzanie obrazu: Fin Skog Geomatics Int. z użyciem oprogramowania PCI Geomatica

## Slide 69
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Quick Bird DIGITAL GLOBE
Miejsce: Osiedle Dąbrówka w Gdyni
Data rejestracji: 12.07.2002 r.
Obraz:
połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,61 m i obrazu wielozakresowego true color o rozdzielczości 2,44 m
połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,61 m i obrazu wielozakresowego false color (4, 2, 1) o rozdzielczości 2,44 m
Przetwarzanie obrazu: Fin Skog Geomatics Int. z użyciem oprogramowania PCI Geomatica

## Slide 72
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Quick Bird DIGITAL GLOBE
Miejsce: Molo w Sopocie
Data rejestracji: 12.07.2002 r.
Obraz: połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,61 m i obrazu wielozakresowego true color o rozdzielczości 2,44 m
Przetwarzanie obrazu: Fin Skog Geomatics Int. z użyciem oprogramowania PCI Geomatica

## Slide 74
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Quick Bird DIGITAL GLOBE
Miejsce: Baza kontenerowa w Gdyni
Data rejestracji: 12.07.2002 r.
Obraz: połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,61 m i obrazu wielozakresowego true color o rozdzielczości 2,44 m
Przetwarzanie obrazu: Fin Skog Geomatics Int. z użyciem oprogramowania PCI Geomatica

## Slide 76
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Landsat 5
Miejsce: półwysep Olympic, stan Waszyngton, USA
Data rejestracji:
1987 r.
1995 r.
Obraz: wielozakresowy false color (7, 4, 2) o rozdzielczości 30 m
Zastosowanie: monitoring drzewostanu
Treść:
kolor zielony – drzewostan nienaruszony
kolor czerwony – wyręb
kolory pośrednie – zarastające wyręby

## Slide 79
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Landsat 5
Miejsce: Yellowstone National Park, USA
Data rejestracji:
22.07.1988 r.
2.10.1988 r.
Zastosowanie: monitoring skutków pożarów lasów
Treść:
różne odcienie zieleni – roślinność
różne odcienie czerwieni – obszary zniszczone przez pożary

## Slide 82
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelity: seria Landsat
Miejsce: okolice miasta Waszyngton, USA
Czas rejestracji: 1973 – 1996 r.
Zastosowanie: monitoring przeobrażeń terenu w wyniku urbanizacji
Treść:
kolor czerwony – obszary zurbanizowane w l. 1973 - 1985
kolor żółty – obszary zurbanizowane w l. 1985 – 1990
kolor niebieski – obszary zurbanizowane w l. 1990 – 1996

## Slide 84
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania
Satelita: Landsat 7
Miejsce: Devi Point, Indie
Data rejestracji: 26.12.2004 r.
Obraz: wielozakresowy true color o rozdzielczości 30 m
Treść: fala tsunami

## Slide 86
Satelita: Worldview-3
Miejsca:
1) Kapitol, Waszyngton, D.C., USA
2) Potr jachtowy w Auckland, Nowa Zelandia
Obraz: połączenie (pansharpening) obrazu panchromatycznego o rozdzielczości 0,31 m i obrazu wielozakresowego true color o rozdzielczości 1,24 m
Obrazy satelitarne - przykłady i zastosowania

## Slide 89
Tematyka zajęć
1. Wizualizacja obrazu, kompozycje wielobarwne, obliczanie wskaźników, pozyskiwanie obrazów z repozytoriów

## Slide 90
Tematyka zajęć
2. Korekcja geometryczna i georeferencja obrazów

## Slide 91
Tematyka zajęć
3. Filtracja przestrzenna obrazów

## Slide 92
Tematyka zajęć
4. Klasyfikacja obrazów
 | woda
 | zabudowa zwarta
 | las
 | tereny odkryte
 | zabudowa luźna
 | tereny inne