## Slide 1: Techniki kosmiczne i satelitarne w praktyce
Techniki satelitarne w praktyce
Politechnika Wielu Pokoleń
Ćwiczenie 4
Klasyfikacja obrazów satelitarnych
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

## Slide 2
KLASYFIKACJA OBRAZÓW

## Slide 3
Przykłady zadań klasyfikacyjnych (1)
Detekcja i klasyfikacja typu terenu/obiektu na podstawie zobrazowań satelitarnych
budynek? wysoki? niski? rodzaj budynku? …
droga? infrastruktura przemysłowa? …
las? łąka? bagno? zbiornik wodny? plaża? …
pole uprawne? jaka uprawa/gatunek? w jakim okresie cyklu życiowego? w jakiej kondycji?
z wykorzystaniem informacji referencyjnej (ground truthing) lub bez, w procesie uczenia – klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana
problem generalizacji – zadanie klasyfikacji chcemy na ogół uogólnić dla innych obszarów/źródeł danych
ograniczenia dotyczące danych obrazowych (dostępna rozdzielczość, zachmurzenie) i referencyjnych

## Slide 4
Obraz satelitarny Landsat 5 okolic San Diego w USA (kanał widzialny niebieski)
Obraz satelitarny po klasyfikacji (nienadzorowanej, algorytm ISOCLASS)

## Slide 5
Przykłady zadań klasyfikacyjnych (2)
Klasyfikacja makrorodzaju terenu na podstawie zobrazowań satelitarnych
teren zurbanizowany?
teren średnio zurbanizowany (np. podmiejski)?
uprawy?
las?
roślinność niska naturalna?
zbiornik wodny?
Obraz satelitarny Landsat 8 okolic Trójmiasta (zobrazowanie wielozakresowe RGB)

## Slide 6
 | woda
 | zabudowa zwarta
 | las
 | tereny odkryte
 | zabudowa luźna
 | tereny inne
Przykładowy wynik klasyfikacji makrorodzaju terenu

## Slide 7
Etapy przetwarzania zobrazowań w teledetekcji, w zadaniach klasyfikacyjnych – część 1
Zobrazowanie surowe
(raw data)
Obraz wstępnie
przetworzony
obraz
obraz z wartościami parametrów dla pikseli
fragment obrazu
transformata obrazu
Przetwarzanie obrazu
przed klasyfikacją
obliczanie parametrów (dla piksela, kontekstowych)
transformacja obrazu (2D FFT, 2D wavelet)
obliczanie statystyk, np. teksturowych (GLCM, RLF)
(proste) dzielenie obrazu na fragmenty
Wstępne przetwarzanie
korekcja radiometryczna
georeferencja
mozaikowanie
pansharpening
filtracja…

## Slide 8
Dane wejściowe do klasyfikacji
Obraz podzielony na segmenty
parametry kształtu segmentów
obraz
obraz z wartościami parametrów dla pikseli
fragment obrazu, parametry
transformata obrazu
Detekcja i klasyfikacja terenu i obiektów
land cover / land use (LCLU)
detekcja obiektów
klasyfikacja obiektów
klasyfikacja sceny
Metody klasyfikacji:
przez człowieka
nadzorowana i nienadzorowana
klasyczne ML
sieci neuronowe proste
uczenie głębokie
Przygotowanie zbiorów uczących, walidacyjnych i testowych
Poprawa jakości danych uczących
Segmentacja obrazu
Etapy przetwarzania zobrazowań w teledetekcji, w zadaniach klasyfikacyjnych – część 2
Informacja referencyjna
Wyniki

## Slide 9
Segmentacja obrazu – proces podziału obrazu na obszary (regiony, segmenty) stanowiące spójne zbiory pikseli, jednorodne pod względem określonych cech (jasność piksela/wartość promieniowania w danym kanale/kanałach spektralnych, cechy tekstury, parametry kształtu obszaru), bez przydzielania obszarów do danych klas.
Segmentacja obrazu
Przykłady segmentacji obrazu (źródło: https://neurohive.io/en/news/fastfcn-novel-state-of-the-art-method-for-semantic-segmentation/)

## Slide 10
Klasyfikacja obrazu (nadzorowana) – przydzielanie piksela obrazu, grupy pikseli obrazu (np. segmentu) bądź całego obrazu do określonej, znanej klasy (typu terenu, obiektu), na podstawie cech jak wyżej, przez porównywanie ich z charakterystyką zbioru uczącego.
Klasyfikacja obrazu (nienadzorowana) – proces podziału zbioru pikseli obrazu / zbioru fragmentów obrazu / zbioru całych obrazów na grupy jak najbardziej podobne do siebie pod względem określonych cech (jasność piksela/wartość promieniowania w danym kanale/kanałach spektralnych, cechy tekstury, parametry kształtu obszaru) a między sobą jak najbardziej się różniące.
Klasyfikacja obrazu

## Slide 11
KLASYFIKACJA OBRAZÓW
Wybór parametrów wejściowych (cech):
· wartości pojedynczych pikseli obrazu z poszczególnych zakresów
· funkcje oparte na wartościach pikseli z różnych zakresów (np. wskaźniki)
· cechy struktury przestrzennej fragmentu obrazu (analiza spektralna, analiza tekstur)
· kształt i inne cechy obiektów
Algorytm klasyfikacji:
· klasyfikacja „ręczna” (przez człowieka) i automatyczna
· redukcja ilości cech (wymiaru wektora cech) opisujących rozpoznawane obiekty – analiza głównych składowych – PCA (Principal Component Analysis)
· klasyfikacja nadzorowana (z nauczycielem) i nienadzorowana (bez nauczyciela)
· wybór rodzaju algorytmu (systemu) klasyfikacji

## Slide 12
Klasyfikator minimalnoodległościowy
Wybieramy taką klasę (i-tą), dla której odległość wektora obserwacji x od środka skupienia :
d(x, ), k  1, ..., K, K – liczba klas
jest najmniejsza.
cecha x1
cecha x2
klasa 1
klasa 2
klasa 3
obiekty
(np. piksele lub fragmenty obrazu)

## Slide 13
Reguła klasyfikacyjna maksymalnego podobieństwa (maximum likelihood) oparta na twierdzeniu Bayesa:
Wybieramy taką klasę (k-tą), dla której wyrażenie:
, k  1, ..., K, K – liczba klas
przyjmuje największą wartość;
pk - prawdopodobieństwo a priori wystąpienia k-tej klasy,
- prawdopodobieństwo lub gęstość prawdopodobieństwa wystąpienia obserwacji x pod warunkiem wystąpienia k-tej klasy,
x = [x1, x2, ..., xN] – wektor obserwacji (zaobserwowanych cech).
Klasyfikator maksymalnego podobieństwa

## Slide 14
Zakładamy wielowymiarowe rozkłady normalne dla x dla każdej klasy:
;
- wektor wartości średnich cech x dla klasy k (dla zbioru uczącego),
Sk – macierz kowariancji cech x dla klasy k (dla zbioru uczącego).
cecha x2
cecha x1
wielowymiarowe rozkłady normalne
k = 1
k = 2
cecha x1
klasyfikacja do klasy 1
x1
x
Klasyfikator maksymalnego podobieństwa – cd.

## Slide 15
Overfitting
Underfitting
Optymalnie
Klasyczne sieci neuronowe
Warstwy ukryte
Warstwa wejściowa
Warstwa wyjściowa
Metody takie jak klasyfikator minimalnoodległościowy czy SVN mają istotne ograniczenia gdy chodzi o sposób dzielenia przestrzeni obserwacji na klasy.
Sieci neuronowe mają w tym zakresie dużo większe możliwości, ale może dochodzić do zbyt dużego dopasowania się do danych uczących – tzw. przeuczenia – (overfitting).
Rozwiązanie problemu – uczenie głębokie
Przykładowa struktura
jednokierunkowej sieci neuronowej

## Slide 16
Głębokie sieci neuronowe
Przykładowa struktura konwolucyjnej sieci neuronowej (convolutional neural network – CNN)
realizującej klasyfikację obrazu satelitarnego
Obraz
Mapa cech
Mapa cech
Mapa cech
Mapa cech
Warstwa konwolucji
Warstwa konwolucji
Warstwa redukująca
Warstwa redukująca
Warstwa wyjściowa
Warstwy w pełni połączone